UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2017.gada 26.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/007P

„Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 79A, Daugavpilī, 1.litera spāru jumta remonts”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  olga.strelkova@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Irina Komar, tālr.654 37044

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 79A, Daugavpilī, 1.litera spāru jumta remonts (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2017. gada 30.janvārim plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

- Pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              R.Zalivska

Strelkova 654 07268

olga.strelkova@dzksu.lv

1. pielikums

26.01.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/007P

IETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 79A, Daugavpilī, 1.litera spāru jumta remonts”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/007P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 79A, Daugavpilī, 1.litera spāru jumta remonts”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2017/007P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 79A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

26.01.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/007P

DARBA  UZDEVUMS

dzīvojamās mājas A.Pumpura ielā 79A, Daugavpilī, 1.litera (dz.Nr.1, 2) spāru jumta remontam, saskaņā ar projektu

| Nr.p.k | Remontdarbu nosaukums | Mērvienības | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šīfera jumta seguma izjaukšana | m2 | 190.00 |
| 2. | Jumta koka latojumu izjaukšana | m2 | 190.00 |
| 3. | Metāla apdares izjaukšana | m2 | 7,50 |
| 4. | Jumta kores noņemšana | m | 13,50 |
| 5. | Koka dzegu demontāža | m2 | 21,50 |
| 6. | Koka spāres pastiprināšana ar koka brusām | gab. | 22.00 |
| 7. | Dzegu brusas nomaiņa | m3 | 0.20 |
| 8. | Jumta retinātas koka latojumu ierīkošana | m2 | 148.00 |
| 9. | Jumta cieša koka latojumu ierīkošana | m2 | 42.00 |
| 10. | Koka konstrukciju virsmas ugunsdrošais krāsojums un antiseptēšana | m2 | 120.00 |
| 11. | Lāseņu un jumta dzegas galu ierīkošana no skārda apdares | m2 | 27.00 |
| 12. | Jauno tekņu aptverāķu uzstādīšana pie dzegas galam | gab. | 46.00 |
| 13. | Jumta seguma no EURUFALA 1250*1150 (tumši sarkanas krāsas)(vai analoga) bez azbesta viļņotas loksnes ierīkošana ar hermetizāciju starp loksnēm | m2 | 190.00 |
| 14. | Sniega barjeru uzstādīšana uz loksnes segumu | m | 27.00 |
| 15. | Vējdēļu uzstādīšana | m | 24.60 |
| 16. | Jumta kores uzstādīšana | m | 13.50 |
| 17. | Tekņu D150mm uzstādīšana | m | 40.00 |
| 18. | Dūmvadu uzgalvju apdares no cinkota skārda ierīkošana | m2 | 3.60 |
| 19. | Ūdens notekcauruļu D100mm ierīkošana | m | 16.00 |
| 20. | Koka dzegu konstrukciju ierīkošana un apšūšana ar dēļiem B=25mm | m2 | 21.50 |
| 21. | Koka dzegu krāsošana ar tumši pelēkas akrila fasādes krāsu | ailes m2 | 21.50 |
| 22. | Šīfera utilizācija | t | 1.90 |
| 23. | Būvgružu savākšana iekraušana, konteineru noma | t | 4.00 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc cenu aptaujas noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

- Visiem darbos izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc pieprasījuma jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Visi skārda izstrādājumi jāsavieno ar valču (ieloku) un ar hermētiķu pielietošanu.

- Darba garantija - 5 gadi. Jāiesniedz garantijas polisi uz 5 gadiem.

- Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā (oktobrī un martā) garantijas laikā tiks apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” pārstāvi, par to attiecīgi sniedzot SIA „DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

- Remontdarbus veikt 30 (trīsdesmit) bez nokrišņu darba dienu laikā, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

- Darbuzņēmējam darbu veikšanas laikā jābūt spēkā esoša celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

- Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

- Paredzamais darbu izpildes periods – 2017.gads.

- Veicot  darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas  patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA “DDzKSU”.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar spēkā esošu Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kartība”. Būvniecības koptāmē ietvert finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem 2% apmērā.

- Darbus veikt saskaņā ar projektu (sk. pielikumā), ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv