SKAIDROJUMI

Iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu

ATKLĀTS KONKURSS

“Būvmateriālu piegāde”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/098K

2017.gada 27.novembra sēdē (prot.Nr.4) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas jautājumu iepirkuma “Būvmateriālu piegāde” ID.Nr. SIA DDzKSU-2017/098K ietvaros, un nolēma sniegt skaidrojumus šādā redakcijā:

ieinteresētās personas JAUTĀJUMS:

Atsaucoties uz SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma” izsludināto  atklātu konkursu Nr. SIA DDzKSU-2017/098K „Būvmateriālu piegāde” vēlamies precizēt tehniskās specifikācijas 13. pozīciju „siltumizolācijas materiāls ruļļos (akmens vate)”.

| Siltumizolācijas materiāls ruļļos (akmens vate), platums 600 mm, siltumvadītspēja ne vairāk kā: λD = 0.037 W/mK , (Paroc UNM 37 vai ekvivalents) |
| --- |
| biezums 50 mm | m2 | 0.002 |
| biezums 100 mm | m2 | 0.002 |
| biezums 150 mm | m2 | 0.002 |

Sazinājāmies ar PAROC un noskaidrojām, ka pieprasītā prece tiek ražota tikai 30mm biezumā. Lūdzu precizēt tehnisko specifikāciju šīm pozīcijām.

Varbūt varam piedāvāt kādas no zemāk minētajām analogajām pozīcijām loksnēs?

| 1000x610x50mm/9.15m2 | Mīkstā akmens vate loksnēs |
| --- | --- |
| 1000x610x100mm/4.88m | Mīkstā akmens vate loksnēs |
| 1000x610x150mm/3.05m | Mīkstā akmens vate loksnēs |
| 50x565x1000mm/8.48m2 | Mīkstā akmens vate loksnēs |
| 100x565x1000mm/4.52m | Mīkstā akmens vate loksnēs |
| 150x565x1000mm/2.82m | Mīkstā akmens vate loksnēs |

KOMISIJAS SKAIDROJUMS:

Tehniskās specifikācijas 1.DAĻAS 13.pozīcijas prasības netiks mainītas, sakarā ar to, ka siltumizolācijas materiāls ruļļos (akmens vate) ar tehniskajā specifikācijā 1.DAĻAI 13.pozīcijā noteiktajām prasībām ir pieejams tirgū. Tehniskās specifikācijas 1.DAĻAS 13.pozīcijas prasībām atbilstošs materiāls ir pieejams šeit: http://www.skards.lv/p/paroc-unm-37-akmens-vate-vate-siltumizolacijas-materials-siltinasanas. Norādām, ka pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Siltumizolācijas materiāls loksnēs netiek uzskatīts par ekvivalentu.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 59.punktam, pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.