UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 18.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/010P

„Dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.suhanova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Zaharovs, tālr.654 34979.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 31.janvārim plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 10 (desmit) darba dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ūdensapgādes sistēmas būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              R.Zalivska

Suhanova 654 07268

ineta.suhanova@dzksu.lv

1. pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/010P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/010P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/010P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma piedāvājumu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/010P

DARBA  UZDEVUMS

dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai

1. Izpildīt esošās ūdens uzskaites sistēmas apsekošanu mājas telpās, precīzai nepieciešamo materiālu un darba apjoma aprēķināšanai.

2. Uzstādīšanai pielietot ūdens uzskaites ierīces ar sekojošām vērtībām:

- nominālais diametrs Dn15;

- pastāvīga plūsma Q3 2,5 m3/h;

- skaitītāja temperatūras klase T30/T90;

- jūtības klase plūsmas profilam U0, D0;

- precizitātes klase ne mazāk kā R160H/ R80V;

- patēriņa uzskaite no mērskaitītāja: herkons vai optiskais modulis.

3. Ņemot vērā esošo ūdens sadales ierīču pieslēgumu telpās, montēt misiņa pretvārstus (patērētāja pusē) pēc ūdens uzskaites mērierīces.

4. Paredzēt jaunu kvalitatīvu pieslēgumu pēc skaitītāja (ar tērauda vai PVC caurulēm un to veidgabaliem).

5. Pieslēgt mājas aukstā ūdens kopējo skaitītāju vienotai automātiskās uzskaites sistēmai.

6. Ieprojektēt ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, kas:

6.1. nodrošina informācijas tālvadības nolasīšanu un nosūtīšanu no ūdens patēriņa mērītājiem;

6.2. ietver datu nolasīšanas iekārtas, kas fiksē ūdens patēriņa mērītāja rādītos impulsus (strāvas avots: baterija, darba ilgums vismaz 8 (astoņi) gadi; Datu nolasīšanas iekārta var būt pievienota ūdens patēriņa mērītāja impulsu izvadam ar vadu. Vada garums līdz 3m);

6.3. ietver datu retranslācijas iekārtas, kas saņem datus no datu pārraides iekārtām (kas uzstādītas pie ūdens patēriņa mērītājiem), izmantojot  bezvadu tehnoloģijas un kas pārraidi uz datu serveri nodrošina caur interneta vai GSM tīklu.

7. Sniegt uzskaites metodiku un programmu samaksas aprēķināšanai par izlietoto ūdeni.

8. Sniegt informāciju par nolasīšanas sistēmas ikmēneša apkalpošanas izmaksām (ja tādas ir).

9. Montēt ūdens skaitītāju atbilstoši Latvijas Republikas tehniskajām prasībām.

10. Projekta realizēšanas laikā pielietot ES sertificētus materiālus un iekārtas, kā arī izpildīt darbus Latvijas Republikā sertificētajiem speciālistiem.

11. Izstrādāt un iesniegt apjoma un tāmes dokumentāciju.

Sagatavot divas atsevišķas tāmes, kurās iekļaut:

1.tāme - aukstā ūdens skaitītāju, adaptera un pretvārstu iegādi, aukstā ūdens skaitītāju, adapteru un pretvārstu montāžas izmaksas;

2.tāme - visas pārējās iekārtas, kas ir nepieciešamas vienotai attālinātai ūdens nolasīšanas sistēmai.

12. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, gružu novākšanu.

13. Ziņas pār māju: ne tipveida, 3 kāpņu telpas, 3 stāvi, 24 telpas, kopējais ūdens uzskaites ierīču daudzums 49 gab. (26 gab. aukstā ūdens skaitītāji, 23 gab. karstā ūdens skaitītāji), 1 aukstā ūdens ievada skaitītājs.

14. Kontaktpersona apsekošanas jautājumos tehniķis S.Zaharovs tālr. 654-34979.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv