UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 18.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/011P

„Automātisko spiediena regulatoru piegāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.suhanova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Zaharovs, tālr.654 34979.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Automātisko spiediena regulatoru piegāde (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 31.janvārim plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma darbības termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam iepriekšējo triju gadu laikā jābūt pieredzei automātisko spiediena regulatoru piegādē.

8.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                             R.Zalivska

Suhanova 654 07268

ineta.suhanova@ddzksu.lv

1. pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/011P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Automātisko spiediena regulatoru piegāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/011P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Automātisko spiediena regulatoru piegāde”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/011P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/011P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Automātiskais spiediena krituma regulators

(Cabero CRD 122D 2311 25/150-15T; Cabero CRD 122D 2311 25/150-20T;

Cabero CRD 122D 2311 25/150-25T  vai analogs)

| Tehniskie raksturojumi | Cabero CRD 122D 2311 25/150- |
| --- | --- |
|  | 15T | 20T | 25T |
| Pielietojums | Centralizētā siltumapgāde |
| Darba vide | Šķidrums (apkures ūdens) |
| Nominālais spiediens; Pn [bar] | 25 |
| Maksimālais diferencialais spiediens, Pdif [bar] | 16 |
| Maksimālā darba temperatuūra; [0C] | +150 |
| Minimālā darba temperatuūra; [0C] | +2 |
| Pieslēguma tips | Vītnes |
| Diametrs | DN15 | DN20 | DN25 |
| Savienojuma garums L1; [mm] | 146 | 149 | 160 |
| Kvs; [m3/h] | 5.0 | 8.0 | 10 |
| qmin; [l/h] | 0 |
| qmax; [l/h] | 1800-4700 | 2800-7500 | 3500-9300 |
| Diferenciālā spiediena iestātīšanas diapazons; Δp [kPa] | 15-60 |

| Iekārtas tips | Cena (EUR bez PVN) |
| --- | --- |
| Automātiskais spiediena krituma regulators Cabero CRD 122D 2311 25/150-15T |  |
| Automātiskais spiediena krituma regulators Cabero CRD 122D 2311 25/150-20T |  |
| Automātiskais spiediena krituma regulators Cabero CRD 122D 2311 25/150-25T |  |
| KOPĀ: |  |

Pretendents tehniskajā un finanšu piedāvājumā norāda piedāvātās preces nosaukumu, izmēru, ražotāja nosaukumu un citas īpašības.

Piegādātājs nodrošina iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

Līgumcena ne vairāk kā EUR 4000 (četri tūkstoši euro) bez PVN.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv