UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 16.maijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/103P

„Logu nomaiņa dzīvojamā mājā  Vienības ielā 32A, Daugavpilī , saskaņā ar projektu”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.2654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – I. Krapunova, tālr.654 25130

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Logu nomaiņa dzīvojamā mājā  Vienības ielā 32A, Daugavpilī , saskaņā ar projektu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 25.maijam plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, LLDRA sertifikāts vai ekvivalents montāžas speciālista dokuments), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja		                                                  R.Zalivska

M.Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzksu.lv

1.pielikums

16.05.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/103P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Logu nomaiņa dzīvojamā mājā  Vienības ielā 32A, Daugavpilī , saskaņā ar projektu”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/103P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Logu nomaiņa dzīvojamā mājā  Vienības ielā 32A, Daugavpilī , saskaņā ar projektu”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/103P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Vienības ielā 32A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

16.05.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/103P

DARBA UZDEVUMS

Logu nomaiņa dzīvojamā mājā  Vienības ielā 32A, Daugavpilī , saskaņā ar projektu.

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi saskaņā ar DOP, DVP | objekts | 1 |
| 2. | Esošo kāpņu telpu stikla bloku sienas demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 90 |
| 3. | Gāzbetona bloku sienas b=300 mm ierīkošana | m2 | 65 |
| 4. | Gāzbetona bloku sienas armējums ar sietu (3B500B/(3B500B/70/70 mm, 300x450 mm | gab. | 96 |
| 5. | PVC 5-kameru logu bloku ar furnitūru uzstādīšana 1200x1400 mm | gab. | 16 |
| 6. | Logu aiļu sānu iekšējā apdare (akmens vate (40kg/m3, (=0.037W/Mk 20mm, tvaika izolācija, metāla karkass, ģipškartons), sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m | 64 |
| 7. | Logu iekšējās betona palodzes ierīkošana | t.m | 19.2 |
| 8. | Logu ārējās cinkota skārda palodzes ierīkošana | t.m | 24 |
| 9. | Ārsienu dekoratīvais apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar VIVACOLOR 0131 | m2 | 90 |
| 10. | Iekšsienu apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 65 |

Īpašie noteikumi:

1.   Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu  apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2. Piegādāto logu komplektā jābūt uzstādīti visi nepieciešamie komplektējošie elementi (izņemot palodzes un lāseņus).

3.  PVC logu veramai daļai jābūt ar  trim un divām vēršanas pozīcijām.

4. Rāmjiem izmantojamie 5-kameru profili ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.8 (W/m2.k). Stikla paketes ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.3 (W/m2.k). Logu ūdens necaurlaidības klase - 8A. Skaņas izolācija - 2. klase. Gaisa caurlaidība – 4. klase. Logu vēja slodzes izturība -C4 klase.

5. Garantijas perioda ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto logu tehnisko uzturēšanu, defektu un/vai trūkumu novēršanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai.

6. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas.

7. Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.

8. Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju   elektroenerģijas  patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA”DDzKSU”.

9. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai izsniegt visu risku apdrošināšanas polisi.

10. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, kā arī satur informāciju par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

11. Garantijas periods - 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

12. Jāiesniedz garantijas polisi uz 5 gadiem.

13. Darbu izpildes termiņš – 2018.gads.  Remontdarbus veikt 60 kalendāra dienu laikā.

14. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un normatīviem

dokumentiem.

15. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

3.pielikums

16.05.2018. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/103P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Logu nomaiņa dzīvojamā mājā  Vienības ielā 32A, Daugavpilī , saskaņā ar projektu”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/103P

Iepazinušies ar iepirkuma „Logu nomaiņa dzīvojamā mājā  Vienības ielā 32A, Daugavpilī , saskaņā ar projektu”, ID Nr.SIA DDzKSU-2018/103P prasībām, piedāvājam ne vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt tehnisko projektu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Logu nomaiņa dzīvojamā mājā Vienības ielā 32A, Daugavpilī , saskaņā ar projektu |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt tehnisko projektu līgumā noteiktajā laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv