UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2014.gada 11.martā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/16P

„Dzīvojamās mājas Tautas ielā 84, Daugavpilī, jumta ruļļu seguma remonts”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vadims Kodačs, t.65407274.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Tautas ielā 84, Daugavpilī, jumta ruļļu seguma remonts, saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums) un ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti (3.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308, vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2014. gada 24.martam plkst. 17:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  līdz 2014.gada jūnijs-jūlijs.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

- pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija, kas apliecina tiesības veikt ēku būvdarbu vadīšanu;

- Pretendenta apliecinājums, ka:

- garantija uz būvniecības materiāliem ir ne mazāk kā 10 gadi un uz būvniecības darbiem ne mazāk kā 5 gadi;

- remontdarbi tiks veikti ievērojot darba uzdevuma īpašo noteikumu 6.punktu un 9.punktu;

- tiks sniegts garantijas serviss (2 reizes garantijas periodā jumts tiks apsekots).

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Tautas ielā 84, Daugavpilī, jumta ruļļu seguma remonts”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/16P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Tautas ielā 84, Daugavpilī, jumta ruļļu seguma remonts”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/16P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

# Darba uzdevums

Dzīvojamo māju ruļļu jumta seguma remonts

Objekta adrese    Tautas ielā 84

| Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mēra vien. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. . | Ruberoīda seguma noņemšana (piekļāvumās vietās un teknē) Vecā seguma sagatavošana ar izlīdzināšanu (burbuļu izgriešana, virsmu izžāvēšana, ielāpus uzlīmēšana, betona izlīdzināšanas kārtas ierīkošana, bitumena kārtas uzklāšana). Lietusūdeņu piltuves ar sietiņu nomaiņa. Metāla apdares nomaiņa pa mājas perimetru. Metāla apdares ierīkošana uz parapetiem (savienojumu veikt ar dubulto vertikālo valču). Jumta virsmas ieklāšana ar ūdensnecaurlaidīgajiem ruļļu materiāliem ( nepieciešams ruļļu materiālu piekļāvums pie parapetam un ventizvadiem). Skārda, piespiešanas lāseņu uzstādīšana ventilācijas uzgalvjiem. Aeratoru uzstādīšana uz jumta virsmas. Lūku remonts, skārda apdares nomaiņa. Skārda, lodžijas lāseņu krāsošana ar pretkorozijas krāsu. Būvgružu uzkopšana. Būvgružu izvešana un utilizācija. | m2 m2 gab. m m2 m2 m gab. gab. m2 m3 m3 | 254.00 1166,82 5.0 239.5 83.92 1399.00 110 10.0 3.0 14.7 6.0 6.0 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma izsniegšanas pretendentam  jāapseko objektu.

- Jumta seguma remontam izmantot: hidroizolācijas, polimera bituma, SBS modificētu, ruļļu uzkausējamo materiālu (ar polimēra stiegrošanu) SPOLIMODK ar  Δ 4.0 mm biezumu (vai analogs).

- Būvniecības materiāliem jābūt ar sertifikātiem, kas apliecina  materiālu atbilstību drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Garantijai uz būvmateriāliem ir jābūt  ne mazāk par 10 gadiem un  uz būvdarbiem ne mazāk par 5 gadiem.

- Jāiesniedz garantijās periodā,  garantijas polisi uz 3 gadiem.

- Remontdarbus veikt 30 dienas bez nokrišņu periodā.

- Pretendentam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

- Garantijas serviss (2 reizes garantijas periodā jumtu jāapseko)

- Garantēt, ka remontdarbu laikā nokrišņi neiekļūst dzīvokļos.

- Darbu veikšanas periods ir  2014. gada jūnijs – jūlijs.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumiem”.

SIA «DDzKSU» RTD vadītāja                                                  V.Ragele

Ēku būvinženieris						        E.Petyukevich

Talr. 27014028

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv