UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2014.gada 28.aprīlī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/28P

„Dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, nesošo ķieģeļu sienu pastiprināšana”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vadims Kodačs, t.65407274.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, nesošo ķieģeļu sienu pastiprināšana, saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304, vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2014. gada 12.maijam plkst. 17:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  30 (trīsdesmit) kalendāras dienas.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta apliecinājums, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenoti līdzīga rakstura būvdarbi, pievienojot objektu sarakstu un vismaz trīs pasūtītāju pozitīvās atsauksmes;

- pretendenta apliecinājums, ka darba uzdevumā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

- pretendenta apliecinājums, ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, nesošo ķieģeļu sienu pastiprināšana”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/28P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, nesošo ķieģeļu sienu pastiprināšana”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/28P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

DARBA   UZDEVUMS

dzīvojamās mājās A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, nesošo ķieģeļu sienu pastiprināšanai

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mēra- vienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rievu kalšana ar šķērsgriezumu 60x15mm un dziļumu 60mm | m | 1196.8 |
| 2. | Stiegru ∅8mm AIII montāža | m | 1196.8 |
| 3. | Caurumu urbšana ķieģielsienās ar ∅8mm un dziļumu 150mm | m | 1552 |
| 4. | Rievu aizdarīšana (60x15mm) cementa javu M-100 (dzīvokļi) | m | 1196.8 |
| 5. | Rievu kalšana ar šķērsgriezumu 50x60 mm un dziļumu 60mm (pilastrs) | m | 57.6 |
| 6. | Tērauda slokšņu uzstādīšana (40x8mm). (Pilastrs) | m | 57.6 |
| 7. | Caurumu urbšana ar diametru ∅8mm | gab | 216.00 |
| 8. | Tapskrūvju uzstādīšana (∅8mm , L=430mm) | gab | 216.00 |
| 9. | Rievu (50x60mm) aizdarīšana ar cementa javu M-100 (pilastrs) | m | 57.6 |
| 10. | Enkuru no tērauda sloksnes (40x4mm un l=600mm ) montāža visā lifta šahtas augstumā. Dībeļskrūvju (∅10mm un l=100mm) daudzums 270 gab. | gab | 45.0 |
| 11. | Sienu virsmu sagatavošana (kāpņu telpa un dzīvokļi) | m2 | 114.88 |
| 12. | Griestu plaisu aiztaisīšana (dzīvokļi) | m | 31.5 |
| 13. | Sienu plaisu aiztaisīšana (kāpņu telpa) | m | 8.5 |
| 14. | Griestu virsmu sagatavošana (dzīvokļi) | m2 | 3.15 |
| 15. | Sienu krāsošana ar eļļas krasu(kāpņu telpa) | m2 | 8.5 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību kāpņu telpā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt telpas.

- Darbu garantijas laiks – 5 gadi.

- Darbu veikšanas laiks – 2014. gada mājis - augusts.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Pretendentiem jāiesniedz analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, nemazāk ka par trim objektiem.

- Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Būvdarbus veikt saskaņā ar SIA „Rēzeknes Nams” tehniskās apsekošanas atzinumu par dzīvojamās mājas nesošo konstrukciju stāvokli Akadēmiķa Graftio ielā 23, Daugavpilī”.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv