UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2014.gada 19.maijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/36P

„Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 44, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vadims Kodačs, t.65407274.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 44, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana, saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304, vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2014. gada 26.maijam plkst. 17:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  30 (trīsdesmit) kalendāras dienas.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta apliecinājums, ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 44, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/36P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 44, Daugavpilī, ieejas koka durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/36P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

DARBA   UZDEVUMS

par dzīvojamās mājas Lielā Dārza iela 44 ieejas koka durvju bloku izgatavošanu un uzstādīšanu

Veicamie darbi:

- Izgatavot jauno ieejas durvju bloku ar nepieciešamiem izmēriem ( ieejas telpām).  Durvju kārbas izgatavot no brusas 60mm biezumā, un durvju plātnes karkasu izgatavot no brusas 50mm biezumā.

- Demontēt veco ieejas durvju bloku ar koda slēdzenes izjaukšanu.

- Uzstādīt jauno durvju bloku ar ailes aizdrīvēšanu (no ārējas puses uzstādīt koka durvju apmales pa ailes perimetru, no iekšpuses ailes aizdarīt ar cementa javu, un špakteli).

- Uzstādīt jauno slēdzenes durvīm, uzstādīt esošo koda slēdzenes.

- Nokrāsot durvju bloku ar eļļas krāsu.

- Uzstādīt nepieciešamas informācijas plāksnes uz durvju blokiem.

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mēra- vienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Durvju bloku izjaukšana | m2 | 4.18 |
| 2. | Būvgružu savākšana, iekraušana | m3 | 0.10 |
| 3. | Jauno durvju bloku piegāde, uzstādīšana | m2 | 4.18 |
| 4. | Durvju koka apmales uzstādīšana | m | 20.60 |
| 5. | Ailes iekšējo virsmu apmetums | m2 | 1.60 |
| 6. | Durvju bloku krāsošana ar eļļas krāsu Nr.482 („Tikkurila” katalogs) | ailes/m2 | 11.29 |
| 7. | Koda slēdzenes demontāža | gab. | 4.00 |
| 8. | Koda slēdzenes uzstādīšana | gab. | 4.00 |
| 9. | Informācijas plāksnes uzstādīšana | gab. | 6.00 |
| 10. | Durvju slāpētāju uzstādīšana. | gab. | 2.00 |

Īpašie noteikumi:

- Darbu izpildes termiņš– 2014.gada jūlijs- augusts.

- Cenu aptauja uzvarētājam jāiesniedz garantijas perioda garantijas polise uz 3 gadiem.

- Darba garantija- 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darbu vietas .

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv