IEPIRKUMS

“PVC stiklu pakešu logu ar ieliktņiem izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 89, Daugavpilī, koplietošanas telpās”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/40M

2014.gada 6.maijā sēdē (prot.Nr.2) Iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdoto jautājumu saistībā ar iepirkuma “ PVC stiklu pakešu logu ar ieliktņiem izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 89, Daugavpilī, koplietošanas telpās” tehniskām prasībām un, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteikto, nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

JAUTĀJUMS:

Lūdzam sniegt precizējošu informāciju par loga sānu daļu pildījumu – no kāda materiāla /nosaukums, krāsa, faktūra/ ir jābūt šim pildījumam. Pielikumā esošajā loga rasējumā nav norāžu par šīs sānu daļas pildījumu.

KOMISIJAS ATBILDE:

PVC logu pildījumiem jābūt  siltināti ar akmens vates PAROC FAS (vai analogu ar siltumprettestības koeficientu 0.037W/mK) ar biezumu B=150mm. Un apdare no PVC paneļiem, ierīkojot tos uz profiliem (tipa saiding), balta krāsas.