apstiprinĀts
 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Iepirkumu komisijas 
2014.gada 23.maija sēdē, prot.Nr.1

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

„Projektēšanas pakalpojumu sniegšana”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/47M

Daugavpils, 2014

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/47M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Vadims Kodačs, tālr. 65407274.

  - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Olga Strelkova, tālr.: 65407268, e-pasts: mdvad@dzksu.lv.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: projektēšanas pakalpojumi (CPV 71320000-7).

2.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts septiņās daļās:

2.2.1. 1.DAĻA: tehniskā projekta izstrāde dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5, Daugavpilī, energoefiktivitātes paaugstināšanai;

2.2.1.1. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (7.pielikums).

2.2.1.2. Paredzama līgumcena – ne vairāk kā 6000 euro.

2.2.1.3. Līguma izpildes vieta: Čiekuru ielā 5, Daugavpils.

2.2.1.4. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas.

      - Precīzs darbu apraksts ir noteiks projektēšanas uzdevumā (2.pielikums).

2.2.2. 2.DAĻA: tehniskā projekta izstrāde dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, energoefiktivitātes paaugstināšanai;

2.2.2.1. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (7.pielikums).

2.2.2.2. Paredzama līgumcena – ne vairāk kā 5000 euro.

2.2.2.3. Līguma izpildes vieta: Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpils.

2.2.2.4. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas.

2.2.2.5. Precīzs darbu apraksts ir noteiks projektēšanas uzdevumā (3.pielikums).

2.2.3. 3.DAĻA: tehniskā projekta izstrāde dzīvojamai mājai Vienības ielā 38, Daugavpilī, pieguloša ceļa remontam un stāvvietu ierīkošanai zālājā zonā;

2.2.3.1. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (7.pielikums).

2.2.3.2. Paredzama līgumcena – ne vairāk kā 1000 euro.

2.2.3.3. Līguma izpildes vieta: Vienības ielā 38, Daugavpils.

2.2.3.4. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas.

2.2.3.5. Precīzs darbu apraksts ir noteiks projektēšanas uzdevumā (4.pielikums).

2.2.4. 4.DAĻA: tehniskā projekta izstrāde dzīvojamai mājai Vaļņu ielā 39, Daugavpilī, pieguloša ceļa paplašināšanai un remontam;

2.2.4.1. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (7.pielikums).

2.2.4.2. Paredzama līgumcena – ne vairāk kā 1000 euro.

2.2.4.3. Līguma izpildes vieta: Vaļņu ielā 39, Daugavpils.

2.2.4.4. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas.

2.2.4.5. Precīzs darbu apraksts ir noteiks projektēšanas uzdevumā (5.pielikums).

  - Kopēja paredzamā līgumcena: līdz EUR 13000 (trīspadsmit tūkstoši euro).

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts atsevišķi par katru daļu.

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 3.jūnijam. 14.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršanas datums nav noteikts.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājuma noformēšana

4.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Projektēšanas pakalpojumu sniegšana”

SIA DDzKSU-2014/47M

neatvērt līdz 2014.gada 3.jūnijam, plkst. 14.00.

4.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā..

4.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

4.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

4.5. Pieteikums, finanšu un tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

4.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.7. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

5.1. Prasības pretendentiem:

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

5.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

5.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

5.2. Iesniedzamie dokumenti:

5.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

5.2.2. Pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

5.2.3. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

5.2.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka iepriekšējo trīs gadu laikā pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto projektēšanas darbu veikšanā un vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksme par paveiktiem darbiem;

5.2.5. Apliecinājums, ka tehniskās dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem;

5.2.6. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tajā izvirzītajiem nosacījumiem (4.pielikums).

5.2.7. Finanšu piedāvājums (3.pielikums), pievienojot tam izmaksu sadalījumu projektēšanas darbiem;

5.2.8. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

5.2.9. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

5.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

5.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

5.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

5.3.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

5.3.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

5.3.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu darba uzdevumam piedāvājumu;

5.3.6. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

6.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajās specifikācijās (projektēšanas uzdevumā) norādītajām prasībām.

6.2. Iepirkuma komisija:

6.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

6.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

6.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

6.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

6.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

6.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

6.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

6.2.6. Informēs attiecīgā īpašuma īpašniekus par izraudzīto pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un saņems no tiem piekrišanu vai atteikumu slēgt ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu;

6.2.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju vai iepirkuma pārtraukšanu;

6.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

6.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VII. Iepirkuma komisijas darbība

7.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

7.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

7.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

7.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

7.5. Komisijai ir šādas tiesības:

7.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju;

7.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

7.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

7.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

7.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

7.6.2. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

7.6.3. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

7.6.4. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

7.7. Komisijas darba organizācija:

7.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

7.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

7.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

7.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

7.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

VIII. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

8.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām (darba uzdevumu).

8.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

IX. Citi jautājumi

9. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums) 1.DAĻAI;

- Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums) 2.DAĻAI;

- Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums) 3.DAĻAI;

- Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums) 4.DAĻAI;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/47M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Projektēšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/47M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. Iesniedz piedāvājumu šādai/ām iepirkuma daļai/ām: ___________________________.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/47M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.DAĻAI

Projektēšanas uzdevums

Izstrādāt projektu trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai Čiekuru ielā 5, Daugavpilī.

Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem SIA „DDzKSU” un citu organizāciju tehniskajiem noteikumiem.

Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

Projektu saskaņot ar Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citiem nepieciešamiem iestādēm un jāiesniedz projektu sia „DDzKSU”  piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

Projektā paredzēt:

1. Ēkas konstrukciju un sistēmu apsekošanu ( bēniņus un jumts, pamatu, ārsienas, logu un durvju aiļu, kāpņu telpas, iekšējas auksta un kārsta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus, iekšējas apkures sistēmas, iekšējas vedināšanas sistēmas, iekšējas elektroapgādes sistēmas). Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

2. Projektu izstrādāt ievērojot Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta „Ēkas fasādes krāsu pase” prasības.

3. Bēniņu un jumta renovācijai  izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus (karnīzes, kores, ja tikts paredzēta jumta logu izbūve, tad paredzēt logu mezglu detalizāciju un citus jumta rekonstrukcijas nepieciešamos mezglus, lai nodrošinātu kvalitatīvu jumta tālāku ekspluatāciju ) un veikt bēniņu pārseguma siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu un sniegt mezglus siltināšanas darbu veikšanai  (paredzēt laipas līdz apkures caurulēm un jumta logiem). Ja nepieciešams projektā paredzēt kanalizācijas stāvvadu izvadu caur jumtas segumu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju,  apledojuma novēršanai, lai nebūtu asas temperatūras izmaiņas, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. Paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā, jaunas notekūdeņu sistēmas izbūvi un zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanu.

4. Cokola renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pēc veiktu siltumtehnisko aprēķinu, pārlecināties, ka cokola siltumizolācijas ierīkošana ir vajadzīga.

5. Ārsienu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Fasādes elementiem ieejas lieveņiem un jumtiņiem izstrādāt renovācijas mezglus.

6. Izstrādāt ventilācijas sistēmas, apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, ja nepieciešams pēc apsekošanas rezultātiem, izpildīt mājas elektrosistēmas un zibenaizsardzības rekonstrukciju

7. Jā nepieciešamas, ap renovējamas ēkas paredzēt teritorijas labiekārtošu.

8. Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības  normas un noteikumus.

9. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

10. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

11. Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

### Pielikumā:

- SIA “DDzKSU” tehniskie noteikumi energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādāšanai un būvniecībai.

Piezīme : Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības

būs  izsniegti :

- Dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5 zemes robežu plāns;

- Nostiprinājuma uzraksts dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5;

- Ēkas energoaudita atskaite dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5.

- Dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5, dzīvokļu īpašnieku un īrnieku kopsapulces protokols (5 eksempl.)

- „Ēkas fasādes krāsu pase” dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5.

- Mājas Čiekuru ielā 5 stāvu inventārie plāni.

Tehniskie noteikumi

Tehniskā projekta izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai Čiekuru ielā 5, Daugavpilī.

- Projektu izstrādāt uz energoaudita atskaites, ēkas energoefektivitātes  paaugstināšanai priekšlikuma  pamata.

- Siltināt ēkas sienas no ārpuses ar siltumizolācijas materiālu (cieta vate), paredzēt siltinājuma veidu. Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

- Projektā paredzēt ārējo sienu sagatavošanas darbi, pirms siltināšanas procesa.

- Tehnisko (bēniņu) stāvu siltumizolāciju veikt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, ar siltumizolācijas materiāliem, izņemot putupolistirolu.

- Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju.

Projektā paredzēt visu ārsienu apdari un ja nepieciešams apstrādāt

ar  hidrofobu pārklājumu.

- Veikt aprēķinu, pēc nepieciešamības paredzēt cokola siltināšanu un apdares, krāsošanas darbi, jaunas apmales izbūvi.

- Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, asas temperatūras izmaiņās, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.

- Projektā paredzēt logu montāžas šuves izolācijas slāņa nomaiņu, ailu  siltināšanu veikt saskaņā ar montāžās tehnoloģiju visiem mājas logiem un arējas durvīm.

- Fasādes un gala sienas, bēniņu, siltināšanai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

- Projektā pēc nepieciešamības paredzēt jumta nesošo konstrukciju remontu saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu un paredzēt jumta seguma nomaiņu ar jumta lūku, materiālu un krāsas saskaņot ar Daugavpils pilsētaplānošanas un būvniecības departamentam (pamatoties uz LR MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” p.37.2 prasībām).

- Projektā paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

- Projektā paredzēt kanalizācijas ventilācijas ievadus izbūvēt virs jumta.

- Projektā paredzēt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot „AERECO” vedināšanas (vai analoga) tehnoloģiju, esošo ventilācijas izvadu remontu, kanālu tīrīšanu  vai rekonstrukciju. Esošiem PVC logiem paredzēt ventilācijas virstu uzstādīšanu.

- Projektā paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā, tā lai ieverot ugunsdrošības normas.

- Projektā paredzēt jaunas notekūdeņu sistēmas izbūvi.

- Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

- Sniegt apsekošanas rezultāta atzinumu.

- Iesniegt siltuma zuduma aprēķinu katra dzīvokļa telpai un izvelēt jaunās apkures ierīces saskaņā ar veiktiem aprēķiniem.

- Ieprojektēt apkures , karstā un augstā ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, kas ietver sevī moduļus , tālvadības aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanai un nodošanai, katrā dzīvoklī.

- Projektā paredzēt karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas nomaiņu. Ieprojektēt sadalošo kārtā un augtā ūdensapgādes sistēmas horizontālo cauruļvadu nomaiņu, apkures sistēmas atpakaļ gaitas cauruļvadu un kanalizācijas sistēmas nomaiņu zem grīdas kanālos. Projektā paredzēt zem grīdu kanālu atjaunošanu. Paredzēt karstā ūdens cirkulācijas sistēmu ar cirkulācijas stāvvadu ierīkošanu.

- Ieprojektēt auksta, kārstā ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas vertikālo stāvvadu nomaiņu.

- Paredzēt noslēdzošas un regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu siltumnesēja sistēma.

- Ieprojektēt un uzstādīt jaunas apkures ierīces katrā dzīvoklī un kāpņu telpās. Tāmē neiekļaut apkures ierīces katrā dzīvoklī un kāpņu telpās. Tāmē neiekļaut apkures ierīces nomainu dzīvokļos.

- Ieprojektēt termoregulējošos ventiļus katrai apkures ierīcei (paredzēt pieļaujamā termoregulējošos ventiļus katrai apkures ierīcei (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu ) un siltumenerģijas uzskaites ierīču montāžu.

- Siltumenerģijas uzskaites ierīces aprīkot ar moduļiem , kas ļauj veikt rādījumu tālvadības nodošanu.

- Projektā paredzēt apkures cauruļvadu, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas siltumizolāciju un noklāšanu ar PVC čaulām, saskaņā ar esošām normām.

- Iesniegt plānu, aksonometrisko shēmu, apkures aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu iekārtu montāžas mezglu.

- Projektā paredzēt visu iekārtu radītājiem autonomo barošanu –iebūvēto bateriju.

- Projekta paredzēt datu vākšanu tālvadības palīdzību, datu nosūtīšanu apstrādes punktā, pielietojot radiosignālu.

- Sniegt uzskaites metodiku samaksas aprēķināšanai, par izlietoto siltumu, auksto un karsto ūdeni.

- Paredzēt noslēdzošās, saplūdes armatūras katram stāvvadam, padeves un atpakaļgaitas apkures cauruļvadam. Paredzēt regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu apkures sistēmā. Maģistrālo cauruļvadu nomaiņa bēniņu un pagraba robežās.

- Paredzēt siltuma skaitītāju uz apkures kontūra, siltummezgla robežas. Ierīci pieslēgt tālvadības rādījumu nolasīšanas sistēmai (GLT). Paredzēt esošā apkures sūkņa nomaiņu.

- Ņemot vērā plānots dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, veikt siltuma slodžu pārrēķinu ( ēkas siltumapgādes sistēmas patēriņš esošo siltuma mezgla iekārtu nomaiņu.

- Paredzēt esošo ūdensapgādes sistēmas metālisko daļu zemēšanas ierīkošanai , sakarā ar sadales cauruļvadu nomainu uz PVC caurulēm.

- Paredzēt sedzēj slāni pa siltumizolācijas augšu.

- Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

- Projektā izstrādāt visus nepieciešamus mezglus (kores, dzegas, sienu, bēniņu pārsegumu, jumta pieslēgumu mezgli, jumta izvadu mezgli, ieejas mezglu un citus nepieciešamus mezglus)

- Projektā parādīt siltumtehnisko aprēķinu visam norobežojošām konstrukcijām, kas ir paredzētas siltināšanai.

- Projektā paredzēt, ja nepieciešams, komunikācijas tīklu pārnešanu atbilstoši Latvijas būvniecības normām un noteikumiem.

- Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011. gada 05. aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr. 272 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

- Projektētājam obligāti ir jābūt apdrošinātai projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildībai par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 150 000 EUR gadā.

- Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

- Projektā paredzēt zibenaizsardzības un zemējuma ierīču izbūvi atbilstoši LBN 261-07.

- Projektā paredzēt DUS pārvietošanu nepieciešama attālumā (20cm) no ēkas sienas.

- Projektā paredzēt veco kabeļu apsekošanu un pēc iespējas demontāžu.

- Projektā paredzēt pārsprieguma ierīču uzstādīšanu.

- Projektu izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

- Izstrādāt un iesniegt apjomu un tāmes dokumentāciju.

- Projektam obligāti jābūt pievienots dzīvojamās mājas „pagaidu energo sertifikāts”, kas apliecina ka aprēķinātas aizsargkonstrukcijas zudumi atbilst nepieciešamam  efektivitātes līmenim.

- Izstrādāto projektu saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU”  un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu. Ka arī paredzēt projekta ekspertīzes veikšanu no projektētāja līdzekļiem.

- Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

- Tehnisko projektu jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā(CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/47M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.DAĻAI

Projektēšanas uzdevums

Izstrādāt projektu trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī.

Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem SIA „DDzKSU” un citu organizāciju tehniskajiem noteikumiem.

Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

Projektu saskaņot ar Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citiem nepieciešamiem iestādēm un jāiesniedz projektu sia „DDzKSU”  piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

Projektā paredzēt:

1. Ēkas konstrukciju un sistēmu apsekošanu ( bēniņus un jumts, pamatu, ārsienas, logu un durvju aiļu, kāpņu telpas, iekšējas auksta un kārsta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus, iekšējas apkures sistēmas, iekšējas vedināšanas sistēmas, iekšējas elektroapgādes sistēmas). Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

2. Projektu izstrādāt ievērojot Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta „Ēkas fasādes krāsu pase” prasības.

3. Bēniņu un jumta renovācijai  izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus (karnīzes, kores, ja tikts paredzēta jumta logu izbūve, tad paredzēt logu mezglu detalizāciju un citus jumta rekonstrukcijas nepieciešamos mezglus, lai nodrošinātu kvalitatīvu jumta tālāku ekspluatāciju ) un veikt bēniņu pārseguma siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu un sniegt mezglus siltināšanas darbu veikšanai  (paredzēt laipas līdz apkures caurulēm un jumta logiem). Ja nepieciešams projektā paredzēt kanalizācijas stāvvadu izvadu caur jumtas segumu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju,  apledojuma novēršanai, lai nebūtu asas temperatūras izmaiņas, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. Paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā, jaunas notekūdeņu sistēmas izbūvi un zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanu.

4. Cokola un pagrabā pārsegumu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pēc veiktu siltumtehnisko aprēķinu, pārlecināties, ka cokola siltumizolācijas ierīkošana ir vajadzīga.

5. Ārsienu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Fasādes elementiem ieejas lieveņiem un jumtiņiem izstrādāt renovācijas mezglus.

6. Logiem un druvjiem izradāt  montāžas mezglus un specifikācijas.    PVC logu rāmiem izmantojami 5-kameru profili ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Stiklopaketes ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Logu un durvju  aiļu aizdarei jānodrošina kvalitatīvu un ilgstošu siltuma noturību. Logiem un druvjiem jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts

(ja produkcija ir izgatavota Latvijas Republikā vai citi saistošie sertifikāti ja ražots ārvalstos).

7. Izstrādāt ventilācijas sistēmas, apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, ja nepieciešams pēc apsekošanas rezultātiem, izpildīt mājas elektrosistēmas un zibenaizsardzības rekonstrukciju

8. Jā nepieciešamas, ap renovējamas ēkas paredzēt teritorijas labiekārtošu.

9. Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības  normas un noteikumus.

10. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

11. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

12. Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmē ne iekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

### Pielikumā:

- SIA “DDzKSU” tehniskie noteikumi energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādāšanai un būvniecībai.

Piezīme : Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības

būs  izsniegti :

- Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9 zemes robežu plāns;

- Nostiprinājuma uzraksts dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9;

- Ēkas energoaudita atskaite dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9.

- Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, dzīvokļu īpašnieku un īrnieku kopsapulces protokols (5 eksempl.)

- „Ēkas fasādes krāsu pase” dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9.

- Mājas Ģimnāzijas  ielā 7/9  stāvu inventārie plāni.

Tehniskie noteikumi

Tehniskā projekta izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī

- Projektu izstrādāt uz energoaudita atskaites, ēkas energoefektivitātes  paaugstināšanai priekšlikuma  pamata.

- Siltināt ēkas sienas no ārpuses ar siltumizolācijas materiālu (cieta vate), paredzēt siltinājuma veidu. Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

- Projektā paredzēt ārējo sienu sagatavošanas darbi, pirms siltināšanas procesa.

- Tehnisko (bēniņu) stāvu, pagraba pārsegumu siltumizolāciju veikt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, ar siltumizolācijas materiāliem, izņemot putupolistirolu.

- Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju.

Projektā paredzēt visu ārsienu apdari un ja nepieciešams apstrādāt

ar  hidrofobu pārklājumu.

- Veikt aprēķinu, pēc nepieciešamības paredzēt cokola siltināšanu un/vai apdares, krāsošanas darbi, jaunas apmales izbūvi.

- Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, asas temperatūras izmaiņās, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.

- Projektā paredzēt logu bloku un ārdurvju nomaiņu koplietojamās telpas un vējtveru remonts. Logu montāžas šuves izolācijas slāņa nomaiņu, ailu  siltināšanu veikt saskaņā ar montāžās tehnoloģiju visiem mājas logiem un arējas durvīm. Logiem un druvjiem jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts) kvalitātes sertifikāts (ja produkcija ir izgatavota Latvijas Republikā vai citi saistošie sertifikāti ja ražots ārvalstos).

- Dzīvojamās mājas fasādes un gala sienas, bēniņu un pagraba siltināšanai, koplietojamās telpas un logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

- Projektā pēc nepieciešamības paredzēt jumta nesošo konstrukciju remontu saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu un paredzēt jumta seguma nomaiņu ar jumta lūku, materiālu un krāsas saskaņot ar Daugavpils pilsētaplānošanas un būvniecības departamentam (pamatoties uz LR MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” p.37.2 prasībām).

- Projektā paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

- Projektā paredzēt kanalizācijas ventilācijas ievadus izbūvēt virs jumta.

- Projektā paredzēt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot „AERECO” vedināšanas (vai analoga) tehnoloģiju un ja nepieciešams paredzēt katrā dzīvoklī logos pretvarstus, esošo ventilācijas izvadu remontu, kanālu tīrīšanu  vai rekonstrukciju.

- Projektā paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā, tā lai ieverot ugunsdrošības normas.

- Projektā paredzēt jaunas notekūdeņu sistēmas izbūvi.

- Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

- Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

- Iesniegt siltuma zuduma aprēķinu katra dzīvokļa telpai un izvelēt jaunās apkures ierīces saskaņā ar veiktiem aprēķiniem.

- Projektā paredzēt karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas nomaiņu: ieprojektēt sadalošo karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas horizontālo cauruļvadu un stāvvadu pievadu nomaiņu (paredzēt uz vertikāliem sadales stāvvadiem noslēdzošās armatūras montāžu) kā arī zem grīdu kanālos.

- Projektā paredzēt kanalizācijas sistēmas nomaiņu: ieprojektēt sadalošo kanalizācijas sistēmas horizontālo cauruļvadu un stāvvadu pievadu nomaiņu (paredzēt uz vertikāliem sadales stāvvadiem noslēdzošās armatūras montāžu), ka arī kanalizācijas sistēmas nomaiņu pagrabā un bēniņos.

- Projektā paredzēt apkures sistēmas nomaiņu: ieprojektēt sadalošo apkures sistēmas horizontālo cauruļvadu un stāvvadu pievadu nomaiņu bēniņu un pagraba robežās (paredzēt uz vertikāliem sadales stāvvadiem noslēdzošās armatūras montāžu) un zem grīdu kanālos.

- Ieprojektēt montāžas shēmu katram dzīvoklim, katram apkures ierīcēm ieprojektēt alokatoru uzstādīšanu. Projektējot sistēmu, iekļaut radījumu nolasīšanas un nodošanas tālvadības moduļu, radījumu vākšanas uztverējstācijas, kas veiks radījumu nodošanu interneta tiklā apstrādes punktam.

- Paredzēt noslēdzošās, saplūdes armatūras katram stāvvadam, padeves un atpakaļgaitas apkures cauruļvadam. Paredzēt regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu apkures sistēmā. Maģistrālo cauruļvadu nomaiņa bēniņu, pagraba robežās un zem grīdu kanālos.

- Ieprojektēt termoregulējošos ventiļus katram apkures ierīcēm (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu).

- Cauruļvadu diametru izvēlēties saskaņā ar aprēķinu.

- Paredzēt siltuma skaitītāju uz apkures kontūra, siltummezgla robežās. Ierīci pieslēgt tālvadības rādījumu nolasīšanas sistēmai (GLT). Paredzēt esošā apkures sūkņa nomaiņu.

- Ņemot vērā plānotos dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, veikt siltuma slodžu pārrēķinu (ēkas siltumapgādes sistēmas patēriņš stundā). Balstoties uz siltuma slodzes pārrēķinu, nepieciešamības gadījumā, veikt esošo siltuma mezgla iekārtu nomaiņu.

- Paredzēt esošo ūdensapgādes sistēmas metālisko daļu zemēšanas ierīkošanai, sakarā ar sadales cauruļvadu nomaiņu uz PVC caurulēm.

- Projektā paredzēt sistēmu, kas ietver moduļus, tālvadības aukstā, karstā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanai un nodošanai, katrā dzīvoklī, kā arī uztvērēj stacijas, rādījumu vākšanai, kas ļaus veikt skaitītāju rādījumu tālvadības nodošanu pa internetu apstrādes punktā.

- Projektā paredzēt apkures cauruļvadu, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas siltumizolāciju un noklāšanu ar PVC čaulām, saskaņā ar esošām normām.

- Paredzēt sedzēj slāni pa siltumizolācijas augšu.

- Iesniegt plānu, aksonometrisko shēmu, apkures, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu iekārtu montāžas mezglu.

- Projektā paredzēt visu iekārtu raidītājiem autonomo barošanu-iebūvēto          bateriju.

- Sniegt uzskaites metodiku samaksas aprēķināšanai par izlietoto siltumu, auksto un karsto ūdeni.

- Visiem samontētiem cauruļvadiem pirms pievienošanas pie stāvvadiem veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

- Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

- Projektā izstrādāt visus nepieciešamus mezglus (kores, dzegas, sienu, pagraba un bēniņu pārsegumu, jumta pieslēgumu mezgli, jumta izvadu mezgli, ieejas mezglu un citus nepieciešamus mezglus)

- Projektā parādīt siltumtehnisko aprēķinu visam norobežojošām konstrukcijām, kas ir paredzētas siltināšanai.

- Projektā paredzēt, ja nepieciešams, komunikācijas tīklu pārnešanu atbilstoši Latvijas būvniecības normām un noteikumiem.

- Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011. gada 05. aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr. 272 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

- Projektētājam obligāti ir jābūt apdrošinātai projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildībai par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 150 000 EUR gadā.

- Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

- Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar izsniegto tehnisko uzdevumu.

- Projektu izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

- Izstrādāt un iesniegt apjomu un tāmes dokumentāciju.

- Projektam obligāti jābūt pievienots dzīvojamās mājas „pagaidu energo sertifikāts”, kas apliecina ka aprēķinātas aizsargkonstrukcijas zudumi atbilst nepieciešamam  efektivitātes līmenim.

- Izstrādāto projektu saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU”  un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu. Ka arī paredzēt projekta ekspertīzes veikšanu no projektētāja līdzekļiem.

- Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

- Tehnisko projektu jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā(CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/47M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3.DAĻAI

Projektēšanas uzdevums

Izstrādāt tehnisko projektu pieguloša ceļa  remontam un  stāvvietu ierīkošanai zālājā zonā pie dzīvojamas mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī.

Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370,  Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem  noteikumiem, apsekošanas atzinuma rezultātiem, plānošanas un arhitektūras uzdevuma  prasībām un tehniskiem noteikumiem. Projektētājam jābūt darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus  celtniecības materiālus. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

Tehnisko projektu saskaņot ar Daugavpils  pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citiem nepieciešamiem iestādēm un ar SIA „DDzKSU”, jāiesniedz tehnisko projektu SIA „DDzKSU”  piecos eksemplāros un dwg formātā (CD diskā).

Apmaksa par tehniska projekta izstrādāšanu būs veikta tikai pēc tehniskā projekta saskaņošanas ar Daugavpils  pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un  pēc SIA „DDzKSU” darba pieņemšanas akta parakstīšanas.

Darbu izpildes termiņš tiks saskaņots līgumā.

Projektā paredzēt:

- Izstrādāt tehnisko projektu  pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem  noteikumiem, apsekošanas rezultātiem, plānošanas un arhitektūras uzdevuma  prasībām.

- Pirms projekta izstrādāšanai apsekot esošu situāciju. Pieguļošajam ceļam paredzēt remontu un   ierīkot stāvvietas zaļā zonā.

- Projekta izstrādāt sekojošas daļas :  ĢP, LKT (ja nepieciešams).

- Koku ciršanu, ja nepieciešams.

- Ja nepieciešams lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu ar pieslēgšanu pie pilsētas tīkliem.

- Projekta paredzēt teritorijas labiekārtošanas darbus.

- Celtniecības gružu novākšanu un utilizēšanu.

### Pielikumā:

- SIA “DDzKSU” tehniskie noteikumi.

Piezīme : Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma  slēgšanas

tiesības  būs  izsniegti:

1. Dzīvojamās mājas Vienības ielā 38  zemes robežu plāns;

2. Nostiprinājuma uzraksts dzīvojamās mājas Vienības ielā 38;

3. Dzīvojamās mājas Vienības ielā 38, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols (5 eksempl.)

4. Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

5. Topogrāfiskie plāni.

Tehniskie noteikumi

- Tehnisko projektu izstrādāt pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem  noteikumiem, apsekošanas rezultātiem, plānošanas un arhitektūras uzdevuma  prasībām.

- Tehnisko projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus  celtniecības materiālus. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

- Pirms projekta izstrādāšanai apsekot esošu situāciju. Pieguļošajam ceļam paredzēt remontu un ierīkot stāvvietas zaļā zonā.

- Projekta paredzēt koku ciršanu, ja nepieciešams.

- Projekta paredzēt ,ja nepieciešams lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu ar pieslēgšanu pie pilsētas tīkliem.

- Projekta paredzēt teritorijas labiekārtošanas darbus.

- Celtniecības gružu novākšanu un utilizēšanu.

- Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370,  Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

- Pojektu saskaņot ar Daugavpils  pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citiem nepieciešamiem iestādēm un ar  SIA „DDzKSU”.

- Jāiesniedz tehnisko projektu ar visiem  nepieciešamiem saskaņojumiem SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un dwg formātā (CD diskā).

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/47M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.DAĻAI

Projektēšanas uzdevums

Izstrādāt tehnisko projektu pieguloša ceļa paplašināšanai un remontam pie dzīvojamas mājas Vaļņu ielā 39, Daugavpilī.

Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370,  Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem  noteikumiem, apsekošanas atzinuma rezultātiem, plānošanas un arhitektūras uzdevuma  prasībām un tehniskiem noteikumiem. Projektētājam jābūt darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus  celtniecības materiālus. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

Tehnisko projektu saskaņot ar Daugavpils  pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citiem nepieciešamiem iestādēm un ar SIA „DDzKSU”, jāiesniedz tehnisko projektu SIA „DDzKSU”  piecos eksemplāros un dwg formātā (CD diskā).

Apmaksa par tehniska projekta izstrādāšanu būs veikta tikai pēc tehniskā projekta saskaņošanas ar Daugavpils  pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un  pēc SIA „DDzKSU” darba pieņemšanas akta parakstīšanas.

Darbu izpildes termiņš tiks saskaņots līgumā.

Projektā paredzēt:

- Izstrādāt tehnisko projektu  pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem  noteikumiem, apsekošanas rezultātiem, plānošanas un arhitektūras uzdevuma  prasībām.

- Pirms projekta izstrādāšanai apsekot esošu situāciju. Pieguloša ceļa paplašināšanu paredzēts veikt ar zaļās zonas samazināšanu (pie mājā).

- Projekta izstrādāt sekojošas daļas :  ĢP, DOP, LKT (ja nepieciešams).

- Koku ciršanu.

- Ja nepieciešams lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu ar pieslēgšanu pie pilsētas tīkliem.

- Teritorijas labiekārtošanas darbus.

- Celtniecības gružu novākšanu un utilizēšanu.

### Pielikumā:

- SIA “DDzKSU” tehniskie noteikumi.

Piezīme : Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma  slēgšanas

tiesības  būs  izsniegti :

1. Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 39  zemes robežu plāns;

2. Nostiprinājuma uzraksts dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 39;

3. Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 39, dzīvokļu īpašnieku un

īrnieku kopsapulces protokols (5 eksempl.)

4. Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

5. Topogrāfiskie plāni.

Tehniskie noteikumi

- Tehnisko projektu izstrādāt pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem  noteikumiem, apsekošanas rezultātiem, plānošanas un arhitektūras uzdevuma  prasībām.

- Tehnisko projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus  celtniecības materiālus. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

- Pirms projekta izstrādāšanai apsekot esošu situāciju. Pieguloša ceļa paplašināšanu paredzēts veikt ar zaļās zonas samazināšanu (pie mājā).

- Projekta paredzēt koku ciršanu.

- Projekta paredzēt ,ja nepieciešams lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu ar pieslēgšanu pie pilsētas tīkliem.

- Projekta obligāti izstrādāt darba organizācijas plānu (DOP).

- Projekta paredzēt teritorijas labiekārtošanas darbus.

- Celtniecības gružu novākšanu un utilizēšanu.

- Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370,  Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

- Projektu saskaņot ar Daugavpils  pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citiem nepieciešamiem iestādēm un ar  SIA „DDzKSU”.

- Jāiesniedz tehnisko projektu ar visiem  nepieciešamiem saskaņojumiem SIA „DDzKSU”  piecos eksemplāros un dwg formātā (CD diskā).

6. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/47M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma „Projektēšanas pakalpojumu sniegšana”, SIA DDzKSU-2014/47M prasībām, piedāvājam 50 (piecdesmit) kalendāro dienu laikā izstrādāt tehnisko projektu par šādu summu:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| 1.DAĻĀ:tehniskā projekta izstrāde dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5, Daugavpilī, energoefiktivitātes paaugstināšanai |  |  |
| 2.DAĻĀ: tehniskā projekta izstrāde dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, energoefiktivitātes paaugstināšanai |  |  |
| 3.DAĻĀ: tehniskā projekta izstrāde dzīvojamai mājai Vienības ielā 38, Daugavpilī, pieguloša ceļa remontam un stāvvietu ierīkošanai zālājā zonā |  |  |
| 4.DAĻĀ: tehniskā projekta izstrāde dzīvojamai mājai Vaļņu ielā 39, Daugavpilī, pieguloša ceļa paplašināšanai un remontam |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt tehnisko projektu līgumā noteiktajā laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

7. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Projektēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/47M

### Projekts

LĪGUMS Nr. SIA DDzKSU-2014/__M

par tehniskā projekta izstrādi _______________________

dzīvojamā mājā ______________ ielā __, Daugavpilī

Daugavpilī                                                                                    2014.gada _________

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Izpildītājs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses), bez viltus, maldiem un spaidiem,

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, pamatojoties uz iepirkuma “Projektēšanas pakalpojumu sniegšana” ar identifikācijas  Nr.SIA DDzKSU – 2014/__M, __.DAĻAS rezultātiem,

bet  abi  kopā saukti Puses  vai katrs atsevišķi Puse,  izsakot brīvu gribu – bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz  spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādā satura Līgumu:

## I.Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt tehnisko projektu energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamā mājā _____________ ielā __, Daugavpilī,   (turpmāk tekstā – Pasūtījums), atbilstoši uzdevumam projektēšanai (Pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.2), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

### II.Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par Pasūtījumu sastāda EUR ______ (__________________________) bez PVN 21%. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līguma summa ir noteikta atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.2), kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa un ir nemainīga visā Līguma darbības laikā.

2.3. Apmaksu par Pasūtījumu veic Pasūtītājs pēc šā līguma parakstīšanas, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas.

III. Līguma izpildes kārtība

3.1. Izpildītājs apņemas nodod gatavu un saskaņotu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Pasūtījumu Pasūtītājam 50 (piecdesmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas brīža.

### IV. Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas kārtība

4.1. Pēc šajā līgumā paredzētā Pasūtījuma izpildes (pēc projekta izstrādes) Izpildītājs nodod Pasūtītājam pilnu projekta dokumentācijas komplektu 5 (piecos) eksemplāros, kas izpildīts un saskaņots atbilstoši projektēšanas uzdevumam, līguma nosacījumiem.

4.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pasūtījuma (projekta) dokumentāciju izskatīšanai un saskaņošanai pirms iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, bet jau saskaņoto citās valsts un/vai pašvaldības iestādēs. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā projekta dokumentācija (Pasūtījumu) vai jāsniedz motivēts atteikums saskaņot Pasūtījumu (projektu) 5 dienu laikā no Pasūtījuma (projekta) dokumentācijas saņemšanas. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs saskaņo Pasūtījumu Būvvaldē (Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments).

4.3.Šajā līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas-pieņemšanas aktu.

4.4. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtījuma dokumentācijas saņemšanas un nodošanas-pienemšanas akta parakstīšanas ir tiesīgs iesniegt Izpildītajam pamatotas pretenzijas. Šādā gadījumā puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Projekta dokumentācijā.  Pamatotas pretenzijas Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.

V.Izpildītāja tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu Pasūtījuma izpildi, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

5.2. Izpildītājs ar savu parakstu apliecina,  ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācijas šo darbu veikšanai.

5.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot LR būvnoteikumus un citus spēkā esošos  normatīvos  aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

5.4. Izpildītājam ir pienākums izpildīto Pasūtījumu nodot ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

VI.Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja veikto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma  nosacījumiem.

6.2. Pasūtītājam  ir tiesības  5 dienu laikā  pēc pieņemšanas-noošanas akta parakstīšanas, iesniegt pamatotas pretenzijas.

### VII. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

7.1. Visi līguma grozījumi un papildinājumi  noformējami rakstveidā, 2 eksemplāros, kurus paraksta Puses, un kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.

VIII.  Pretenzijas iesniegšana un  strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpējās vienošanās ceļā. Ja Puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

8.2.Līguma saistību neizpildes gadījumā vai gadījumā, kad tiek radīti zaudējumi otrai Pusei, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus pilnā apmērā.

8.3. Izpildītājam, nokavējot Pasūtījuma izpildes termiņu (līguma punkts 3.1.) ir jāmaksā nokavējuma procenti 0.1% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

IX. Nobeiguma noteikumi

9.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt tā noteikumiem, apliecinot to ar saviem parakstiem.

9.2. Pusēm ir jāinformē vienai otru nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukumu, adresi u.c.) maiņu.

9.3. Līgums ir sastādīts valsts valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.4. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Pasūtījumu par nokavējuma procentu summu.

9.5. Nokavējuma procentu apmaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

X. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| IZPILDĪTĀJS | PASŪTĪTĀJS SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 reģ. Nr. 41503002485 n.k. LV08 HABA 0551 0024 30596 AS „Swdebank” Tālr.:654-07260; fakss:654-38872 ____________________ J.Oļenovs z.v. |
| --- | --- |