apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas
2014.gada 30.maija sēdē (protokols Nr.1)

NOLIKUMS

iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantā noteiktajā kārtībā

„Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās Kandavas ielā 7A, Cietokšņa ielā 27, 1.Oficieru ielā 4, Gaismas ielā 10, Šaurā ielā 29A, Daugavpilī”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/50M

Daugavpils, 2014

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/50M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Olga Strelkova, tālr.: 65407268, e-pasts: mdvad@dzksu.lv.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: dzīvojamo māju jumtu remonts un citi saistītie darbi (CPV 45260000-7 (Jumtu klāšanas darbi un citi amatspecifiski celtniecības darbi).

2.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts trijās daļās:

2.2.1. 1. DAĻA: Būvdarbi dzīvojamās mājā Kandavas ielā 7A, Daugavpilī – līdz EUR 50000 bez PVN;

2.2.2. 2. DAĻA: Būvdarbi dzīvojamās mājā Cietokšņa ielā 27, Daugavpilī  – līdz EUR 10000 bez PVN.

2.2.3. 3.DAĻA: Būvdarbi dzīvojamās mājā 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī – līdz EUR 50000 bez PVN.

2.2.4. 4.DAĻA: Būvdarbi dzīvojamās mājā Gaismas ielā 10, Daugavpilī – līdz EUR 28000 bez PVN.

2.2.5. 5.DAĻA: Būvdarbi dzīvojamās mājā Šaura ielā 29A, Daugavpilī – līdz EUR 20000 bez PVN.

  - Paredzamais līguma izpildes termiņš 1. un 3.DAĻĀ: 45 (četrdesmit piecas) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas.

  - Paredzamais līguma izpildes termiņš 2.DAĻĀ: 20 (divdesmit) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas.

  - Paredzamais līguma izpildes termiņš 4.DAĻĀ: 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas.

  - Paredzamais līguma izpildes termiņš 5.DAĻĀ: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas.

  - Kopēja paredzamā līgumcena: līdz EUR 158 000 (viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši euro).

  - Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (5.pielikums).

  - Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

  - Precīzs darbu apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts atsevišķi par katru daļu.

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 11.jūnijam, plkst. 14.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršanas datums nav noteikts.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājuma noformēšana

4.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās Kandavas ielā 7A, Cietokšņa ielā 27, 1.Oficieru ielā 4, Gaismas ielā 10, Šaurā ielā 29A, Daugavpilī”

SIA DDzKSU-2014/50M

neatvērt līdz 2014.gada 11.jūnijam, plkst. 14.00.

4.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

4.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

4.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

4.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

4.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

4.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

5.1. Prasības pretendentiem:

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

5.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

5.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

5.2. Iesniedzamie dokumenti:

5.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

5.2.2. Pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

5.2.3. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

5.2.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka iepriekšējo trīs gadu laikā pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par veiktajiem būvdarbiem un vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksme par paveiktiem darbiem. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

5.2.5. Pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

5.2.6. Pretendenta apliecinājums, ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

5.2.7. Pretendenta (būvuzņēmēja) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija;

5.2.8. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tajā izvirzītajiem nosacījumiem.

5.2.9. Finanšu piedāvājums (3.pielikums), pievienojot tāmi, kas atbilst Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām;

5.2.10. Objekta apsekošanas akts (4.pielikums);

5.2.11. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

5.2.12. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

5.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

5.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

5.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

5.3.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

5.3.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

5.3.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu darba uzdevumam piedāvājumu;

5.3.6. Ja paraugu izvērtēšanas rezultātā tiks konstatēts, ka tie neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām;

5.3.7. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

6.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

6.2. Iepirkuma komisija:

6.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

6.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

6.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

6.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

6.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

6.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

6.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

6.2.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

6.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

6.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VII. Iepirkuma komisijas darbība

7.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

7.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

7.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

7.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

7.5. Komisijai ir šādas tiesības:

7.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju;

7.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

7.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

7.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

7.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

7.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

7.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

7.6.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

7.7. Komisijas darba organizācija:

7.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

7.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

7.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

7.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

7.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

VIII. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

8.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju.

8.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

IX. Citi jautājumi

9.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;

- Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās Kandavas ielā 7A, Cietokšņa ielā 27, 1.Oficieru ielā 4, Gaismas ielā 10, Šaurā ielā 29A, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/50M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās Kandavas ielā 7A, Cietokšņa ielā 27, 1.Oficieru ielā 4, Gaismas ielā 10, Šaurā ielā 29A, Daugavpilī”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/50M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. Iesniedz piedāvājumu šādai/ām iepirkuma daļai/ām: ___________________________.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās Kandavas ielā 7A, Cietokšņa ielā 27, 1.Oficieru ielā 4, Gaismas ielā 10, Šaurā ielā 29A, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/50M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.DAĻA: Būvdarbi dzīvojamās mājā Kandavas ielā 7A, Daugavpilī

PIEZĪME: Tāmi sastādīt atsevišķi katram darba uzdevumam

# 1. Darba uzdevums spāru jumta remontam dzīvojamā mājā Kandavas iela 7A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

| Nr.p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumta šīfera seguma izjaukšana | m2 | 700 |
| 2. | Jumta latojumu , brusu demontāža, būvgružu utilizācija pēc saskaņošanas ar mājas īpašniekiem | m2 | 700 |
| 3. | Metāla apdares, antenu izjaukšana, būvgružu utilizācija pēc saskaņošanas ar mājas īpašniekiem | m | 108 |
| 4. | Cilvēku drošības barjera izjaukšana | m | 126.9 |
| 5. | Ūdens notekcaurules ar stiprinājumiem demontāža, būvgružu utilizācija pēc saskaņošanas ar mājas īpašniekiem | m | 157 |
| 6. | Teknes ar stiprinājumiem demontāža, būvgružu utilizācija pēc saskaņošanas ar mājas īpašniekiem | m | 126.9 |
| 7. | Bēniņu durvju bloku izjaukšana | m2 | 6.82 |
| 8. | Bēniņu ugunsdrošo durvju bloku uzstādīšana | m2 | 6.82 |
| 9. | Ķieģeļu izvadu mūru remonts vai pārmūrēšana , būvgružu utilizācija pēc saskaņošanas ar mājas īpašniekiem | izvads | 11 |
| 10. | Ķieģeļu izvadu mūru virsmu apmešana bēniņos | izvads | 11 |
| 11. | Ķieģeļu izvadu darbības pārbaude un tīrīšana | izvads | 11 |
| 12. | Skārda kupolu uzstādīšana ķieģeļu izvadām | izvads | 11 |
| 13. | Kanalizācijas stāvvadu izvadīšana virs jumta seguma | gab. | 11 |
| 14. | Koka kāpnes izgatavošana un uzstādīšana pie jumta logiem, lūkām | gab. | 7 |
| 15. | Bēniņu loga izbūve (S10,S11 ) | logs | 5 |
| 16. | Bēniņu loga stiklošana, atveramās žalūzijas vērtnes uzstādīšana | logs | 5 |
| 17. | Jumta lūku ierīkošana | gab. | 2 |
| 18. | Antiseptēto koka ķieģeļu ierīkošana (S2) | m3 | 0.756 |
| 19. | Jumta antiseptēto koka latojuma ierīkošana (S1) | m3 | 7.31 |
| 20. | Jumta antiseptēto koka latojuma ierīkošana (S3) | m3 | 0.672 |
| 21. | Antiseptēto dēļu klāju ierīkošana (S4 ) | m3 | 5.683 |
| 22. | Jumta antiseptēto koka latojuma ierīkošana (S6) | m3 | 1.83 |
| 23. | Antiseptētas spolītes ierīkošana (S7) | m3 | 0.674 |
| 24. | Jumta antiseptēto koka latojuma ierīkošana (S8) | m3 | 1.54 |
| 25. | Antiseptēto koka brusas uzstādīšana (S9) | m3 | 0.061 |
| 26. | Karnīzes apšuvums ar antiseptēto dēļiem ( S5 ) | m3 | 0.7 |
| 27. | Ruberoīda kārtas ieklāšana zem jumta seguma | m2 | 101 |
| 28. | Ruberoīda kārtas ieklāšana kores vietā | m2 | 19 |
| 29. | Jumta seguma no bez azbesta viļņotas EUROFAL loksnēm ierīkošana ( iekļaujot jumta logi ) | m2 | 773.5 |
| 30. | Sniega aiztures elementu uzstādīšana | m | 126.9 |
| 31. | Cilvēku drošības barjera uzstādīšana | m | 126.9 |
| 32. | Teknes d=150 uzstādīšana ar slēdžu savienojumu | m | 126.9 |
| 33. | Piltuves uzstādīšana | gab. | 10 |
| 34. | Ūdens notekcauruļu d=100 ar stiprinājumiem uzkāršana | m | 157 |
| 35. | Cinkota skārda apdares uzstādīšana | m2 | 195.6 |
| 36. | Cinkota skārda ar perforāciju uzstādīšana | m2 | 19.04 |
| 37. | Esoša vedināšanas loga pildījumu izjaukšana | gab. | 1 |
| 38. | Koka žalūzijas restes uzstādīšana vedināšanas logam | gab. | 1 |
| 39. | Šīfera utilizācija | t | 8.3 |

Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2.Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.

3. Atbilstoši tehniska uzdevuma punkta 11. -  veikt kanālu apsekošanu un tīrīšanu (dūmvads vai ventilācijas izvads ) un veikt uzgalvju remontu vai pārmūrēšanu no attiecīgajiem materiāliem.

4. Par uzgalvju kanālu apsekošanu un tīrīšanu sastādīt aktu saskaņotu ar Daugavpils pilsētas un rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un pārrakstīt doto dokumentu ar dzīvokļu īpašnieku parakstiem.

5. Visi skārda izstrādājumi jābūt savienoti ar  valču (ieloku) un ar hermētiķu pielietošanu.

6. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

7. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu , kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

8. Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā /oktobrī un maijā/ garantijas laikā tiek apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA “DDzKSU” pārstāvjiem, par to attiecīgi, sniedzot SIA “DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

9. Darba garantija 5 gadiem.

10. Jāiesniedz garantijas polisi uz 3 gadiem.

11. Darbu izpildes termiņš – 2014.g. maijs-jūnijs.

12. Remontdarbu veikt 45 bez nokrišņu dienu laikā.

13. Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

14. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem .

15. Tāmi sastādīt, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvnizmaksu noteikšanas kārtība”.

# 2. Darba uzdevums dzīvojamās mājas bēniņu pārseguma un pārsegumu virs kāpņu telpām siltumizolācijas ierīkošanai

Objekta adrese: Kandavas ielā 7A, Daugavpilī

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana no akmens vates PAROC UNM 37 vai analogu b=200mm | m2 | 650 |
| 2. | Koka antiseptētas laipas ierīkošana pie jumta logiem un gar apkures cauruļvadiem b=0.5m | m2 | 82 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

- Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Darba garantija  - 5 gadi.

- Darbu izpildes termiņš – 2014.g. jūnijs-jūlijs.

- Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem .

- Tāmi sastādīt, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

2.DAĻA: Būvdarbi dzīvojamās mājā Cietokšņa ielā 27, Daugavpilī

# Darba uzdevums bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai dzīvojamā mājā Cietokšņa ielā 27, Daugavpilī

1.Veikt bēniņu  pārseguma  siltumizolācijas ierīkošanu  saskaņā ar projektu.

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumizolācijas slāņa no beramās akmens vates PUH b=200mm vai analogu ierīkošana | m2 | 508 |
| 2. | Koka laipas ierīkošana pie apkures cauruļvadiem ( b=0,5m ) un ventizvadiem | m2 | 120 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

- Siltumizolācijas slāņu ierīkot ar specialo  izpūšanas iekārtu izmantošanu.

- Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Darba garantija  - 5 gadi.

- Darbu izpildes termiņš – 2014.g. jūlijs.

- Remontdarbu veikt 20 dienu laikā.

- Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem  dokumentiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

3.DAĻA: Būvdarbi dzīvojamās mājā 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī

PIEZĪME: Tāmi sastādīt atsevišķi katram darba uzdevumam

1. Darba uzdevums spāru jumta remontam dzīvojamā mājā 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī, saskaņā ar projektu

| Nr.p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šīfera jumta seguma izjaukšana, šīfera utilizācija | m2 | 992 |
| 2. | Jumta latojuma izjaukšana , būvgružu utilizacija | m2 | 992 |
| 3. | Metāla apdares, antenu izjaukšana , būvgružu utilizācija | m | 110 |
| 4. | Jumta logu izjaukšana, būvgrūžu utilizācija | gab. | 3 |
| 5. | Izplēšanas tvertnes demontāža, būvgružu utilizācija | gab. | 1 |
| 6. | Koka konstrukciju demontāža (izplēšanas tvertnei), būvgružu utilizācija | kpl. | 1 |
| 7. | Jumta lūkas izjaukšana, būvgružu utilizācija | gab. | 1 |
| 8. | Bēniņu lūkas izjaukšana, būvgružu utilizācija | gab. | 1 |
| 9. | Ūdens notekcaurules un teknes demontāža, būvgružu utilizācija | m | 96 |
| 10. | Karnīzes ķieģeļu mūru remonts | m2 | 10 |
| 11. | Karnīzes apmetuma remonts | m2 | 10 |
| 12. | Karnīzes apmetums pa metāla sietu | m2 | 10 |
| 13. | Ķieģeļu uzgalvju mūru remonts vai pārmūrēšana | izvads | 18 |
| 14. | Ķieģeļu uzgalvju darbības pārbaude un tīrīšana | izvads | 18 |
| 15. | Skārda kupolu uzstādīšana ķieģeļu uzgalvjiem | gab. | 18 |
| 16. | Ķieģeļu uzgalvju virsmu virs jumta seguma apmetums , sagatavošana krāsošanai, krāsošana | gab. | 18 |
| 17. | Ķieģeļu uzgalvju virsmu apmetums bēniņos | gab. | 4 |
| 18. | Kanalizācijas stāvvadu izvadīšana virs jumta seguma | gab. | 16 |
| 19. | Esošo kanalizācijas stāvvada daļas maiņa | gab. | 1 |
| 20. | Bēniņu ugunsdrošas lūkas ierīkošana | gab. | 1 |
| 21. | Antiseptēto koka siju ierīkošana (S3) | m3 | 1.65 |
| 22. | Antiseptēto koka garenbaļķu ierīkošana (S1) | m3 | 0.99 |
| 23. | Antiseptēto koka statņu ierīkošana (S2) | m3 | 0.322 |
| 24. | Antiseptēto dēļu uzstādīšana metāla apdarei stiprināšanai karnīzes vietā (S9) | m3 | 1.4 |
| 25. | Ruberoīda slāņa ieklāšana | m2 | 102 |
| 26. | Jumta antiseptēto koka latojuma ierīkošana (S6) | m2 | 11.97 |
| 27. | Anti kondensāta plēves ieklāšana | m2 | 892 |
| 28. | Anti kondensāta plēves piestiprināšana (S5) | m3 | 3.94 |
| 29. | Jumta seguma ierīkošana no cinkotā skārda valcprofila loksnēm ar divkāršām ielokām | m2 | 883 |
| 30. | Jumta seguma ierīkošana no cinkota skārda gludās loksnēm (karnīze, jumta logi, sienas teknes utt.) | m2 | 318 |
| 31. | Jumta logu izbūve | gab. | 6 |
| 32. | Jumta lūkas ierīkošana | gab. | 1 |
| 33. | Koka kāpnes izgatavošana un uzstādīšana jumta lūkam | gab. | 1 |
| 34. | Esošo koka konstrukciju virsmas ugunsdrošais krāsojums un antiseptēšana | m2 | 669 |
| 35. | Sniega aiztures barjera uzstādīšana | m | 136 |
| 36. | Jumta kores uzstādīšana | m | 100 |
| 37. | Apakšējās kores uzstādīšana | m | 200 |
| 38. | Piltuves uzstādīšana | gab. | 14 |
| 39. | Ūdens notekcauruļu uzkāršana d=100 | m | 126 |
| 40. | Cinkota skārda apdares uzstādīšana | m2 | 75 |

Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2.Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.

3. Remontējot ķieģeļu karnīzi, ņemot vērā, ka dzīvojamā māja ir arhitektūras piemineklis.

4. Atbilstoši tehniska uzdevuma punkta 13. -  veikt kanālu apsekošanu un tīrīšanu (dūmvads vai ventilācijas izvads ) un veikt uzgalvju remontu vai pārmūrēšanu no attiecīgajiem materiāliem.

5. Par uzgalvju kanālu apsekošanu un tīrīšanu sastādīt aktu saskaņotu ar Daugavpils pilsētas un rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un pārrakstīt doto dokumentu ar dzīvokļu īpašnieku parakstiem

6. Visi skārda izstrādājumi jābūt savienoti ar  valču (ieloku) un ar hermētiķu pielietošanu.

7. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

8. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu , kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

9. Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā /oktobrī un maijā/ garantijas laikā tiek apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA “DDzKSU” pārstāvjiem, par to attiecīgi, sniedzot  SIA “DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

10. Darba garantija 5 gadiem.

11. Jāiesniedz garantijas polisi uz 3 gadiem.

12. Darbu izpildes termiņš – 2014.g.jūlijs-augusts.

13. Remontdarbu veikt 45 bez nokrišņu dienu laikā.

14. Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

15. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem

16. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”

17. Ar tehnisko projektu iespējams iepazīties 1.NAI pēc adreses Imantas iela 35 vai SIA „DDzKSU” ražošanas tehniskā daļā pēc adreses Liepājas iela 21, konkursa uzvarētājām tehniskais projekts tiks izsniegts uz rokām.

2. Darba uzdevums bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai dzīvojamā mājā 1Oficieru ielā 4, Daugavpilī

1.Veikt bēniņu  pārseguma  siltumizolācijas ierīkošanu  saskaņā ar projektu.

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumizolācijas slāņa no beramās akmens vates PAROC BLT9 vai analogu b=220mm ierīkošana | m2 | 766 |
| 2. | Koka antiseptētas laipas ierīkošana pie jumta logiem un gar apkures cauruļvadiem | m2 | 95 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

- Siltumizolācijas slāņu no vates tipa PUH  ierīkot ar izpūšanas iekārtu izmantošanu.

- Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Darba garantija  - 5 gadi.

- Darbu izpildes termiņš – 2014.g. septembris .

- Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

4.DAĻA: Būvdarbi dzīvojamās mājā Gaismas ielā 10, Daugavpilī

Darba uzdevums dzelzsbetona jumta remontam ar ruļļu materiālu dzīvojamā mājā Gaismas ielā 10, Daugavpilī

| Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mēra vien. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Veco hidroizolācijas seguma noņemšana Esošas jumta norobežojuma izjaukšana. Jumta virsmu sagatavošana Esošas ventizvadu skārda kupola demontējuma. 12 gab. Teknes sienu līmēšana ar putopolistirolu b=30 mm Teknes sienu līmēšana ar cieto akmenvati b=100mm Smilšu cementa slīpumu ierīkošana. (80x80 mm) Apmetuma ar sietu ierīkošana pa akmens vatēm (teknes sienas) Skārda kupolu uzstādīšana kanalizācijas stāvvadam Skārda jumtiņu uzstādīšana ventilācijas šahtām. 24gab. Jumta skārda apdares uzstādīšana pa mājas perimetru Jumta parapetu skārda apdares uzstādīšana Apakšslāņa līmēšana (teknēs vietā) ar hidroizolācijas jumtas materiālu Jumta virsmas ieklāšana ar ūdensnecaurlaidīgiem ruļļu materiāliem ar piekļāvumu pie ventizvadam, jumtas ļukām, parapetiem (vienā kārta) Montāžas cilpas nogriešana Būvgružu savākšana, iekraušana, konteineru noma | m2 m m2 m2 m2 m2 m m2 . gab. m2 m m2 m2 m2 gab. m3 | 138.40 128.00 861.00 46.80 27.75 27.75 527.0 27.75 12.00 43.2 128.00 5.4 74.4 899.4 152.00 2.0 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

- Jumta seguma remontam virskārtai izmantot hidroizolācijas polimera bituma SBS modificētu ruļļu uzkausējamo materiālu (ar polimēra stiegrošanu) SPOLIMODK – Δ 4.0 mm biezuma, vai analogu, apakškārtai- Δ 2.5mm biezuma (ar polimera stiegrošanu).

- Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Darba garantija- 5 gadi, materiāliem garantijas kalpošanas termiņš ne mazāk par desmit gadiem.

- Jāiesniedz garantijas perioda garantijas polise uz 3 gadiem.

- Remontdarbus veikt 30 bez nokrišņu dienu laikā.

- Remonta darbu izpildījuma laikā sastādīt segto darbu pieņemšanas aktus, pieaicināt pasūtītāju un parakstīt aktus .

- Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, nemazāk par trim objektiem.

- Jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā (oktobrī un martā) garantijas laikā tiks apsekots.

Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” pārstāvi, par to attiecīgi sniedzot SIA „DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

- Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

- Jāievēro visu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darbu izpildi.

- Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu.

- Darbu veikšana laiks – 2014.gada augusts- septembris.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Darbus veikt saskaņā ar „ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti”(sk.pielikumā).

5.DAĻA: Būvdarbi dzīvojamās mājā Šaura ielā 29A, Daugavpilī (8.ieeja)

1. Darba uzdevums dzelzsbetona jumta kapitālajam remontam dzīvojamā mājā Šaura ielā 29A, Daugavpilī (8.ieeja)

| Nr.p.k | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumta virsmas sagatavošana | m2 | 2054 |
| 2. | Izlīdzinošās cementa kārtas ierīkošana ar nepieciešamo līmeni (tekne) | m2 | 169 |
| 3. | Teknes ieklāšana ar necaurlaidīgu membrānu (divas kārtas) | viena kārtas m2 | 239 |
| 4. | Skārda jumtiņu uzstādīšana kanalizācijas stāvvadiem | gab. | 24 |
| 5. | Esošo ventizvadu ar kupolu krāsošana ar antikorozijas krāsu (divas reizes) | m2 | 119 |
| 6. | Dzelzsbetona segliīstu nostiprināšana l=5200mm | gab. | 72 |
| 7. | Dzelzsbetona paneļu virsmas remonts ar cementa javu | m2 | 144 |
| 8. | Ķieģeļu sienas apmetuma remonts | m2 | 11 |
| 9. | Skārda kupola uzstādīšana virs atkritumu vadiem d= 810 mm | gab | 1 |
| 10. | Skārda kupola uzstādīšana virs ventizvadiem ventizvada izmērs 500x1100mm ventizvada izmērs 500x720 mm | gab. gab. | 2 2 |
| 11. | Skārda ventizvadu remonts (180x180 mm) | vietas | 64 |
| 12. | Jumta betona pamatnes gruntēšana ar bituma mastiku | m2 | 2054 |
| 13. | Jumta virsmu ieklāšana ar necaurlaidīgu membrānu ar piekļāvumu pie ventizvadiem, jumtas lūkām, parapetiem (viena kārta) | m2 | 1821 |
| 14. | Ruberoīda seguma noņemšana virs atkritumu vadiem | m2 | 58 |
| 15. | Izlīdzinošās cementa kārtas ierīkošana virs atkritumu vadiem | m2 | 58 |
| 16. | Izlīdzinošās cementa kārtas gruntēšana ar bituma mastiku virs atkritumu vadiem | m2 | 58 |
| 17. | Jumta virsmas ieklāšana ar necaurlaidīgu membrānu virs atkritumu vadiem (divas kārtas) | viena kārtas m2 | 58 |
| 18. | Jumta parapetu skārda apdares nomaiņa (savienojumu veikt ar dubulto horizontālo valču) | m2 | 83 |
| 19. | Metāla apdares ierīkošana pa mājas garumu (savienojumu veikt ar dubulto horizontālo valču) | m | 294 |
| 20. | Lietusūdens kanalizācijas cauruļu nogriešana | gab. | 8 |
| 21. | Ūdens uztveres piltuvju uzstādīšana | gab. | 8 |
| 22. | Atkritumu vadu cauruļu krāsošana ar antikorozijas krāsu (divas reizes) | m2 | 14 |
| 23. | Aizsargredeļu uzstādīšana lietusūdens kanalizācijas stāvvadiem | gab. | 24 |
| 24. | Jumta lūkas krāsošana ar antikorozijas krāsu (divas reizes) | m2 | 4 |
| 25. | Esošās jumta norobežojuma konstrukcijas tīrīšana no rūsas un vecās krāsas, gruntēšana un krāsošana ar alkida emalju | m2 | 81 |
|  | Jumta remonts virs lodžijām |  |  |
| 26. | Bēniņu restes demontāža | m2 | 110 |
| 27. | Metāla lāseņa noņemšana | m | 82 |
| 28. | Ruberoīda seguma noņemšana | m2 | 107 |
| 29. | Metāla apdares noņemšana | m2 | 178 |
| 30. | Metāla lāseņa ierīkošana pa mājas garumu (savienojumu veikt ar dubulto horizontālo valču) | m | 131 |
| 31. | Izlīdzinošās cementa kārtas ierīkošana | m2 | 163 |
| 32. | Sienas apmetums | m2 | 26 |
| 33. | Betona pamatnes gruntēšana ar bituma mastiku | m2 | 197 |
| 34. | Jumta virsmas ieklāšana ar ūdens necaurlaidīgu membrānu (divas kārtas) | viena kārtas m2 | 197 |
| 35. | Jumta virsmas ieklāšana ar ūdens necaurlaidīgu membrānu (papildus slānis) | m2 | 72 |
| 36. | Metāla apdares ierīkošana pie bēniņu sienām (savienojumu veikt ar dubulto horizontālo valču) | m | 131 |
| 37. | Metāla apdares ierīkošana zem gāzbetona blokiem (savienojumu veikt ar dubulto horizontālo valču) | m | 131 |
| 38. | Metāla apdares ierīkošana virs pilastriem (savienojumu veikt ar dubulto horizontālo valču) | m2 | 12 |
| 39. | Alumīnija sakausējuma restes MRA 315 uzstādīšana | gab. | 144 |
| 40. | Aiļu aiztaisīšana ar gāzbetona blokiem | m2 | 110 |
| 41. | Apmetuma ierīkošana uz gāzbetona blokiem | m2 | 110 |
| 42. | Apmetuma krāsošana ar ūdensemulsijas krāsu toni „Granit 30” („CAPAROL” katalogs) | m2 | 110 |
| 43. | Būvgružu uzkopšana | m3 | 8.3 |

Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkumu procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2. Pretendentiem piešķirt analoģisku būvobjektu sarakstu par pēdējiem trīs gadiem un atsauksmes, ne mazāk kā no trīs firmām.

3. Jumta seguma virskārtas remontam izmantot hidroizolācijas polimēra bituma SBS modificētu ruļļu uzkausējamo materiālu SPOLIMODK –4.0 mm biezu, apakškārtai -  ( 2.5 mm biezu.

4. Veikt jumta paneļu galu ieklāšanu ar necaurlaidīgu membrānu  ar pārkari 20mm.

5. Darba garantija 5 gadi.

6. Jāiesniedz garantijas polisi uz 3 gadiem.

7. Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

8. Remontdarbus veikt 60 bez nokrišņu dienu laikā.

9. Remontdarbu izpildes laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi, pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

10. Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā - oktobrī un martā, garantijas laikā tiek apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” pārstāvi, par to, attiecīgi, sniedzot SIA „DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

11. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

12. Darbu veikšanas laiks – 2014.gada jūlijs - augusts.

13. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un normatīvajiem dokumentiem.

14. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 06 „ Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

15. Darbus veikt saskaņā ar „Ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti” (sk. pielikumā)

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās Kandavas ielā 7A, Cietokšņa ielā 27, 1.Oficieru ielā 4, Gaismas ielā 10, Šaurā ielā 29A, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/50M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās Kandavas ielā 7A, Cietokšņa ielā 27, 1.Oficieru ielā 4, Gaismas ielā 10, Šaurā ielā 29A, Daugavpilī”, ID Nr.SIA DDzKSU-2014/50M prasībām, piedāvājam iepirkuma nolikumā noteiktajā laikā no līguma noslēgšanas brīža veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumsummu:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| 1.DAĻĀ: Būvdarbi dzīvojamās mājā Kandavas ielā 7A, Daugavpilī |  |  |
| 2.DAĻĀ: Būvdarbi dzīvojamās mājā Cietokšņa ielā 27, Daugavpilī |  |  |
| 3.DAĻĀ: Būvdarbi dzīvojamās mājā 1.Oficieru ielā 4, Daugavpilī |  |  |
| 4.DAĻĀ: Būvdarbi dzīvojamās mājā Gaismas ielā 10, Daugavpilī |  |  |
| 5.DAĻĀ: Būvdarbi dzīvojamās mājā Šaurā ielā 29A, Daugavpilī (8.ieeja) |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

PIELIKUMĀ: Tāmes uz ___lp.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās Kandavas ielā 7A, Cietokšņa ielā 27, 1.Oficieru ielā 4, Gaismas ielā 10, Šaurā ielā 29A, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/50M

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums: Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās Kandavas ielā 7A, Cietokšņa ielā 27, 1.Oficieru ielā 4, Gaismas ielā 10, Šaurā ielā 29A, Daugavpilī, ID Nr. SIA DDzKSU-2014/50M

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Būvuzņēmēja pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem Remontdarbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu Remontdarbu izpildei objektā (-os).

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Būvuzņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- |

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Jumtu klāšanas darbi dzīvojamās mājās Kandavas ielā 7A, Cietokšņa ielā 27, 1.Oficieru ielā 4, Gaismas ielā 10, Šaurā ielā 29A, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/50M

Līguma projekts

### DARBUZŅĒMUMA  LĪGUMS Nr.SIA DDzKSU-2014/____

Daugavpilī                                                                                    2014.gada _________

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Darbuzņēmējs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Darbuzņēmējs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma Nr. SIA DDzKSU-2014/___ rezultātiem,

bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk tekstā –Līgums)  par sekojošo:

- LĪGUMA  PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Darbuzņēmējs apņemas veikt Darbus, kas saistīti ar ______________________________ ____________ ielā __, Daugavpilī, turpmāk tekstā Darbi, pamatojoties uz iesniegto tāmi (pielikums Nr.1) un darba uzdevumu (Pielikums Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- LĪGUMA DARBU IZMAKSAS, MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI

2.1. Darbuzņēmuma līguma summa bez PVN 21% ir EUR _ (_______________________________). Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Darbu vērtība ir atrunāta saskaņā ar tāmi (pielikums Nr.1) un ir nemainīga visā līguma darbības laiku.

2.2. Pasūtītājs maksā par izpildītiem darbiem ___(________) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža  un rēķina saņemšanas.

- DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Darbuzņēmējs Darbu uzsāk 2014.gada ___________ un apņemas  nodod līdz 2014.gada ____________.

3.2. Darbu izpildes termiņš neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Darbuzņēmējam pamatoti traucē paredzētā Darbu izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

- DARBUZŅĒMĒJA  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Darbuzņēmējam ir pienākums uzsākt Darbus un izpildīt tos pienācīgā kvalitātē un termiņā, kas atrunāti šā līguma 3.1.punktā.

4.1.1. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs  15 dienu laikā pēc Darbu izpildes termiņa pabeigšanas nav parakstījis un nodevis Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības  noslēgt darbuzņēmuma līgumu ar citu Darbuzņēmēju, tādā gadījumā Darbuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītajam visus izdevumus un zaudējumus, kas ir saistīti ar minēto Darbu veikšanu.

4.2. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

4.3. Darbuzņēmējam jānodrošina materiāli un iekārtas, kas nepieciešami darbu izpildei.  Izmantojamajiem materiāliem jāatbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

4.4. Darbuzņēmēja pienākums ievērot būvniecības noteikumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Darbuzņēmējs nes par šā punktu izpildi pilnu atbildību visa šā Līguma darbības laikā.

4.5. Darbuzņēmējs pilnā mērā ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi, veicot darbus objektā un garantijas laikā.

4.6. Darbuzņēmējs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai  uzņemas atbildību par objektā piemērotajām celtniecības kvalitatīvām un drošām metodēm.

4.7. Pasūtītājs norīko Darbuzņēmēju par projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Operatīvai tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī  darbu kontrolei, nodošanai pirms  darbu uzsākšanas Darbuzņēmējs nozīmē atbildīgo personu.

4.8. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

4.9. Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei un Darbuzņēmējs garantē civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises spēkā esamību visā Līguma darbības laikā.

4.10.  Darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Darbu izpildi ar saviem materiāliem, spēkiem un līdzekļiem.

- PASŪTĪTĀJA  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājam   ir   jāpieņem   izpildītie   darbi ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai arī iesniegt motivētu atteikumu pieņemt darbu.

5.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam netraucētu piekļūšanu darba vietai, pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām (par izlietotajiem resursiem maksā Darbuzņēmējs). Pirms darbu uzsākšanai Darbuzņēmējs nodrošina kontrolskaitītāja uzstādīšanu izlietoto resursu uzskaitei, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi. Beidzot remontdarbus, Darbuzņēmējs apņemas nodot kontrolskaitītāja rādījumus Pasūtītāja pārstāvim.

5.3. Operatīvai strīdu, tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī veikto darbu kontrolei, pieņemšanai Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu – ________,  tālr.________.

5.4. Pilnībā  izpilda visas citos šā Līguma punktos  paredzētās saistības.

5.5. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Darbuzņēmēju saskaņā ar šo Līgumu.

- GARANTIJAS

6.1.  Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem; visu darbu izpildes kvalitāti atbilstoši esošajām normām. Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas servisu.

6.2.  Veikto darbu garantijas termiņš noteikts _ (_____) gadi no pabeigto darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Izmantoto materiālu garantijas laiks 10 (desmit) gadi. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, tad garantijas termiņš noteikts no defektu novēršanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

6.3.  Gadījumā,  ja 6.2.punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti veikto darbu trūkumi, nekvalitatīvas vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, ka arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai Pasūtītāja, Darbuzņēmēja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

6.4. Ja trūkumi nav radušies Pasūtītāja un/vai trešās personas vainas dēļ un/vai nepārvaramas varas dēļ, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

6.5. Ja Darbuzņēmējs no atklāto defektu akta parakstīšanas brīža, 15 dienu laikā nenovērš defektus un nepilnības veiktajos darbos, ieskaitot iekārtas, Pasūtītājam ir tiesības, saglabājot savas garantijas tiesības, novērst defektus un nepilnības ar cita darbuzņēmēja palīdzību. Šajā gadījumā Darbuzņēmējs kompensē visu Pasūtītāja izmaksu summu par defektu novēršanas darbiem.

- PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar šo Līgumu izpildi, tiek izskatīti pušu pārrunu ceļā.

7.2. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiks noregulētas pušu pārrunu laikā, tie tiks risināti tiesā saskaņā  ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.4. Ja šī  līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā līguma un atbild par to izpildi ar visu savu  mantu.

7.5. Par darbu pabeigšanas termiņa pārkāpumu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam  par katru nokavēto dienu nokavējumu procenti  0.1%  apmērā no līguma summas līdz faktiskai saistību izpildei.

7.6. Nokavējuma procentu  apmaksa  neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

7.7. Ja Darbuzņēmējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējumu procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par nokavējumu procentu summu.

7.8. Darbu apjomi, kas norādīti tāmē (Pielikums Nr.1) Pusēm ir zināmi, pietiekoši un līguma darbības laikā ir nemainīgi.

8.LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas visas līgumslēdzējas puses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas  ar šo līgumu saistītos pienākumus un ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas visas līgumslēdzējas puses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas  ar šo līgumu saistītos pienākumus un ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

8.2. Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

9.LĪGUMA NOTEIKUMU IZMAIŅAS

9.1. Šis Līgums var tikt mainīts, papildināts, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu pamatojoties uz  iemesliem, kuri noteikti Latvijas Republikas likumdošanā, šajā līgumā vai pēc pušu vienošanās. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā tikai rakstiskā formā, ar visu Pušu parakstiem.

10.CITI  LĪGUMA NOSACĪJUMI

10.1. Šis Līgums sastādīts 2 eksemplāros (katrai pusei viens) un visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

|  | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
|  | reģ.Nr.41503002485 |
|  | Liepājas ielā 21, Daugavpilī |
|  | AS Swedbank |
|  | kods HABALV22 |
|  | n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |
|  | t.654-07260, f.654-38872 |

_________________                                                  ____________________J.Oļenovs

z.v.	                                 z.v.