UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2014.gada 3.jūlijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/57P

„Būvuzraudzība objekta „Būvniecības darbi dzīvojamā mājā Šaurā ielā 25A, Daugavpilī, saskaņā ar ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti””

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vadims Kodačs, t.65407274.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvuzraudzība objekta „Būvniecības darbi dzīvojamā mājā Šaurā ielā 25A, Daugavpilī, saskaņā ar ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti”, saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2014. gada 11.jūlijam plkst. 17:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā - 3 (trīs) kalendārie mēneši.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta apliecinājums, ka pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””, Latvijas Republikas standartos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām. Būvdarbu uzraudzības periodā tiks nodrošināta kvalificēta energoauditora klātbūtne objektā;

- tehniskais un finanšu piedāvājums (3.pielikums). Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskie noteikumi (darba uzdevums).

3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvuzraudzība objekta „Būvniecības darbi dzīvojamā mājā Šaurā ielā 25A, Daugavpilī, saskaņā ar ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti””, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/57P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvuzraudzība objekta „Būvniecības darbi dzīvojamā mājā Šaurā ielā 25A, Daugavpilī, saskaņā ar ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti””, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/57P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

DARBA   UZDEVUMS

Par būvuzraudzības darbu veikšanu objektā: būvniecības darbi  fasādes remontam un bēniņu siltumizolācijas ierīkošanai  Šaurā ielā 25a, Daugavpilī, projekta  „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte dzīvojamai mājai Šaurā ielā 25a, Daugavpilī” ietvaros.

Dotā objekta realizācijā ir plānojams veikt:

- Fasādes un cokola  remonts ar siltināšanu un krāsošanu

- Logu un durvju  nomaiņa

- Bēniņu siltināšana

- Darba uzdevums

  - Būvuzrauga uzdevums ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:

    - būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā tehniskā projekta;

    - būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

    - patvaļīgas atkāpes no tehniskajā projektā un/vai darbu veikšanas projektā noteiktās darbu izpildes tehnoloģijas.

  - Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai ar atbilstošiem sertifikātiem būvdarbu uzraudzībai.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

  - Pirms būvniecības darbu uzsākšanas, iepazīties un novērtēt Būvdarbu izpildītāja projekta ieviešanas plānu;

  - Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, būvuzrauga klātbūtne ir obligāta.

  - Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.

  - Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

- Būvuzrauga tiesības un pienākumi

  - Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” – turpmāk tekstā Vispārīgie būvnoteikumi.

  - Pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.

  - Piesaistīt sertificētu energoauditoru, kas būvniecības darbu veikšanas laikā veic siltināšanas darbu kvalitātes kontroli.

  - Organizēt un vadīt Objekta plānošanas apspriedes, apspriežu laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Būvuzraugam jāatrodas Objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā. Minimālais būvuzrauga atrašanās laiks Objektā – 3 (trīs) stundas dienā. Būvuzraugam ir pienākums ārkārtas gadījumos pēc Galv.uzņēmēja vai Pasūtītāja pieprasījuma ierasties objektā 2 stundu laikā

  - Iepazīties ar pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumiem.

  - Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi.

  - Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektu, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

  - Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam.

  - Pārbaudīt Objekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un/vai inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem.

  - Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.

  - Ierasties būvlaukumā pēc pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma.

  - Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto darbu pieņemšanā, saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu.

  - Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

  - Ziņot projekta vadītājam un pasūtītājam par normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.

  - Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja Objektā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi un paziņot par to pasūtītājam, Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departamentam un Valsts būvinspekcijai, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.

  - Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

  - Pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Objektu ekspluatācijā.

  - Informēt Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departamentu, ja Objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

  - Pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu.

  - Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam.

  - Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departamentam, Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt Valsts būvinspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju.

- Būvuzrauga atbildība

  - Būvdarbu norises uzraudzība kopumā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” noteiktajām prasībām.

  - Būvdarbu uzsākšana atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 5.1. un 5.3. apakšnodaļā noteiktajām prasībām.

  - Būvprojekta īstenošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Par to lai tiktu ņemti vērā un realizēti energoauditora aizrādījumi, lai sasniegtu nospraustos energoefektivitātes rādītājus.

  - Par to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektiem atbilstoši būvizstrādājumi.

  - Par neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ.

  - Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

  - Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Valsts būvinspekcijas organizētās ekspertīzes atzinumā.

  - Ja būvuzraugs nepilda Latvijas būvnormatīva LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” noteikumus, pasūtītājam ir tiesības:

    - lauzt būvuzraudzības līgumu;

    - ierosināt būvuzrauga prakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.

    - Būvuzrauga domstarpības ar citiem būvniecības dalībniekiem pēc minēto personu pieprasījuma izšķir Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departaments. Tās atzinumu var apstrīdēt Valsts būvinspekcijā. Valsts būvinspekcijas atzinumu var apstrīdēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Atskaites

Ikmēneša atskaiti iesniedz 12 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

    - atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

    - pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

    - precizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

    - precizēts Uzraudzības izpildes grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

    - problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

    - būvdarbus raksturojoši fotoattēli;

    - akts par paveikto būvdarbu uzraudzību.

3. pielikums

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam sniegt tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas attiecīgiem standartiem un normatīvajiem aktiem par šādām cenām:

| Pakalpojuma apraksts | Līgumcena EUR bez PVN | Līgumcena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- |

Mēs apliecinām, ka:

- Esam iepazinušies ar tehnisko projektu, kopējo būvdarbu apjomu un piedāvājuma cenā ir iekļautas pilnīgi visas darba izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu objektā.

- Pakalpojuma sniegšanas laikā tiks ievēroti Latvijas Republikas attiecīgie standarti un normatīvo aktu prasības.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Footnotes

Apraksts noformējams brīvā formā ar grafikiem un shēmām.

Apraksta saturs:

1. Pretendenta izpratne par tehniskajā specifikācijā noteikto un gatavība to izpildīt.

2. Paredzētais personāla resursu laika plānojums.

3. Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces.

4. Organizatoriskā struktūrshēma, uzrādot personālu un norādot uzraugāma darba veidu.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv