apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas
2014.gada 26.jūnija sēdē (protokols Nr.1)

NOLIKUMS

iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantā noteiktajā kārtībā

„Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, ieejas jumtiņu, dūmvadu un cokolu remonts”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/62M

Daugavpils, 2014

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/62M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Olga Strelkova, tālr.: 65407268, e-pasts: mdvad@dzksu.lv.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Vadims Kodačs, tālr.: 65407274.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, ieejas jumtiņu, dūmvadu un cokolu remonts (CPV 45211340-4 (daudzdzīvokļu ēku celtniecības darbi).

2.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts divās daļās:

2.2.1. 1. DAĻA: Dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi;

2.2.2. 2. DAĻA: Dzīvojamo māju ieejas jumtiņu remonts;

2.2.3. 3. DAĻA: Dzīvojamo māju dūmvadu remonts;

2.2.4. 4. DAĻA: Dzīvojamo māju cokolu krāsošana un remonts.

  - Paredzamais līguma izpildes termiņš visās daļās: 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (5.pielikums).

  - Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

  - Precīzs darbu apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts atsevišķi par katru daļu.

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 14.jūlijam, plkst. 14.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršanas datums nav noteikts.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids

4.1. Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam 3.DAĻAI jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise par summu 1000 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi), vai iemaksājot minēto summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, ieejas jumtiņu, dūmvadu un cokolu remonts” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2014/62M.

4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir trīs mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā;

4.5. Pēc iepirkuma pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4.6. Iepirkuma piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

4.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

4.7.1. Nolikuma 4.3.punktā noteiktajam termiņam;

4.7.2. līdz līguma nodrošinājuma iesniegšanai pasūtītājam.

4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

4.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

4.8.2. izraudzītais pretendents neiesniedz iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinajumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

4.8.3. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Piedāvājuma noformēšana

5.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā oriģinālā eksemplārā un vienā kopijā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, ieejas jumtiņu, dūmvadu un cokolu remonts”

SIA DDzKSU-2014/62M

neatvērt līdz 2014.gada 14.jūlijam, plkst. 14.00.

5.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

5.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

5.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

5.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

5.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

5.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

5.8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

6.1. Prasības pretendentiem:

6.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

6.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

6.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

6.2. Iesniedzamie dokumenti:

6.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

6.2.2. Pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

6.2.3. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

6.2.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka iepriekšējo trīs gadu laikā pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā, pievienojot informāciju par veiktajiem būvdarbiem un vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksme par paveiktiem darbiem. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

6.2.5. Pretendenta apliecinājums, ka triju iepriekšējo gadu garumā Pretendenta finanšu apgrozījums gadā būvniecības darbos nav mazāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

6.2.6. Pretendenta, kurš pieteicās 3.DAĻAI, rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt:

6.2.6.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz 30% apmērā no piedāvājuma summas, t.sk. vienam gadījumam 1/5 daļa (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi). Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz polises 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

6.2.6.2. pretendenta visu būvniecības risku atbildību apdrošināšanu būvdarbu laikā;

6.2.6.3. līgumsaistību nodrošinājuma garantiju par līgumsaistības nodrošinājumu 5% apmērā no piedāvātās līgumcenas (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu).

6.2.7. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu). Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

6.2.8. Tehniskais piedāvājums – pretendenta sastādītā tāme saskaņā ar tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) punktu „Piedāvājuma cenā jāiekļauj”, ievērojot nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

6.2.9. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

6.2.10. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

6.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

6.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

6.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

6.3.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus;

6.3.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

6.3.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu tehniskajai specifikācijai/darba uzdevumam piedāvājumu;

6.3.6. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

7.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

7.2. Iepirkuma komisija:

7.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

7.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

7.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

7.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

7.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

7.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

7.2.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

7.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

7.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VIII. Iepirkuma komisijas darbība

8.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

8.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

8.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

8.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

8.5. Komisijai ir šādas tiesības:

8.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju;

8.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

8.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

8.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

8.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

8.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

8.6.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

8.7. Komisijas darba organizācija:

8.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

8.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

8.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

8.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

8.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

IX. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

9.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju.

9.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

X. Citi jautājumi

10.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Līgumsaistību nodrošinājuma garantijas forma;

- Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, ieejas jumtiņu, dūmvadu un cokolu remonts”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/62M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, ieejas jumtiņu, dūmvadu un cokolu remonts”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/62M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. iepazinies ar iepirkuma līguma projektu un piekrīt visiem tajā noteiktiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

2.5. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. Iesniedz piedāvājumu šādai/ām iepirkuma daļai/ām: ___________________________.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, ieejas jumtiņu, dūmvadu un cokolu remonts”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/62M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.DAĻA: Dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi

Darbu uzdevums dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijai

Veicamie darbi:

Veikt sienu paneļu ārējo šuvju hermetizāciju, paredzot trīs veidus veicamo darbu:

- ārējo šuvju hermetizācija ar 100% šuvju pildījuma maiņu;

- šuvju hermetizācija bez šuvju pildījuma nomaiņas;

- paneļu bojājumu un palodzes hermetizāciju.

Darbu apjoms:

Paredzamā visa apjoma remonta darbu izmaksa –10000 EUR ( ar PVN).

Darba apjoms katrai dzīvojamai mājai būs izsniegts etapos līguma darbības gaitā. Katrā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (5.st, 9.st.) šuvju hermetizācijas darba apjoms var sastādīt 6m, 10m, 12m utt.

Paredzamais apjoms: līdz līgumsummas vērtības pēc pasūtījumiem sasniegšanai.

Īpašie noteikumi:

- Materiālu garantijas termiņš – 10 gadi.

- Darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 gadi.

- Remontu darbu izpildes termiņš 2014. gada augusts–novembris.

4. Jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

5. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

6. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

- Materiālu izmaksas;

- Darba izmaksas;

- Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

- Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas;

- Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

- Būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

- Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

- Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā;

- Visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

- Visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

7. Sastādīt tāmes  saskaņā ar  piedāvātajiem darba vaidiem uz katru vienību.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šuvju hermetizācija un sagatavošana | m | 1.0 |
| 2 | Autopacelajs | h |  |

2.DAĻA: Dzīvojamo māju ieejas jumtiņu remonts

Darba uzdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejas jumtiņu remontam

Veicamie darbi:	Esoša veca jumtiņu hidroizolācijas slāņa, veco metāla apdares lokšņu noņemšana un utilizācija, vecas cementa kārtas noņemšana un utilizācija, virsmu sagatavošana, ja nepieciešams atbilstošo slīpumu ierīkošana (izlīdzinoša/ slīpuma veidojoša slāņa biezums nemazāk ka 50 mm), jauna hidroizolācijas slāņa ierīkošana (pirms hidroizolācijas slāņa ierīkošanas paredzēt gruntēšanu ar bitumena grunti). Hidroizolācijas slānim jābūt ierīkotam ar nepieciešamiem pārlaidumiem jumtiņu un fasādes sienu piekļāvumu vietā. Metāla apdares ierīkošana apkārt jumtiņu perimetra un piekļāvuma vietās pie sienas  (apdares loksnēm jābūt savienotiem ar valci un jābūt ierīkotiem laseņiem). Ja nepieciešams paredzēt ķieģeļu mūra remontu un fasādes paneļu šuvju aizdari. Paredzēt jumtiņu apakšējas virsmas apdari iekļaujot gruntēšanu, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu ar fasādes krāsu. Veikt jumtiņu atbalsta statņu attīrīšanu no rūsas un krāsošanu ar pretkorozijas krāsu (ieskaitot gruntēšanu). Ja nepieciešams izpildīt statņu remontu t.sk. metināšanas darbus. Nepieciešamības gadījumā veikt pilastru (pie ieejas) remontu un krāsošanu ar fasādes krāsu. Savākt un utilizēt būvgružus.

Māju adreses tiks iesniegtas pa etapiem. Paredzēt darbu veikšanu visos namu apsaimniekošanas iecirkņos vienlaikus.

Materiāli:		Cementa java, bitumena grunts, hidroizolācijas materiāls (apakšklājs un virsklājs), cinkotas metāla apdares loksnes (ja nepieciešams krāsotas), šuvju hermetiķis, mūrēšanas java, ķieģeļi, apmetums, grunts, špaktele, fasādes krāsa, pretkorozijas grunts metālam, pretkorozijas krāsa metālam  un citi nepieciešami materiāli.

Darbu apjoms:

Paredzamā visa apjoma remonta darbu izmaksa –3000 EUR (ar PVN).

Paredzamais apjoms: līdz līgumsummas vērtības pēc pasūtījumiem sasniegšanai.

Īpašie noteikumi:

1.	Jumtiņa seguma remontam izmantojams hidroizolācijas polimēra bituma SBS modificēts ruļļu uzkausējamu materiāls BIPOL XL HKP SLATE tipa vai analogs, apakškārtai BIPOL HPP tipa vai analogs.

2.     Remonta darba izpildījuma laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm:

- uz jumtiņa virsmas sagatavošanu

- uz jumtiņa izlīdzinošas/slīpuma veidojošas kārtas izbūvi

- uz jumtiņa virsmas gruntēšanu

- uz jumtiņa apakškārtas uzklāšanu

- uz jumtiņa apakšēja virsmas apmetuma remontu

- uz jumtiņa apakšēja virsmas apmetuma špaktelēšanu

- uz metāla statņu virsmu sagatavošanu un gruntēšanu.

3.      Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu

pabeigšanas uzkopt darba vietu.

4.      Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem

trim gadiem un atsauksmes, nemazāk kā trīs atsauksmes.

5.	Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 gadi, materiāliem 10 gadi.

6.	Darbu veikšanas termiņš –2014.g. augusts- novembris.

7.	Jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

8.     Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

9.      Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

- Materiālu izmaksas;

- Darba izmaksas;

- Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

- Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu.

- Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

- Būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas- paredzēt bīstamo atkritumu izvešanu atbilstošai spēkā esošajai likumdošanai ;

- Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

- Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

- Visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

- Visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

10. Sastādīt tāmes  saskaņā ar  piedāvātajiem darba vaidiem uz katru vienību.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esoša jumtiņu hidroizolācijas slāņa noņemšana | m2 | 1.00 |
| 2 | Esošo veco metāla apdares lokšņu noņemšana | m | 1.00 |
| 3 | Esošas cementa kārtas noņemšana | m2 | 1.00 |
| 4 | Jumtiņu virsmu sagatavošana | m2 | 1.00 |
| 5 | Izlīdzinošas/slīpuma veidojošas kārtas izbūve nemazāk ka 50 mm | m2 | 1.00 |
| 6 | Jumtiņu virsmu gruntēšana ar bitumena grunti | m2 | 1.00 |
| 7 | Metāla apdares no cinkota skārda uzstadīšana apkart jumtiņa perimetram un piekļavuma vietā pie sienas | m | 1.00 |
| 8 | Jumtiņa ieklāšana ar ūdens necauralidīgo matriālu - apakšklājs | m2 | 1.00 |
| 9 | Jumtiņa ieklāšana ar ūdens necauralidīgo matriālu - virsklājs | m2 | 1.00 |
| 10 | Jumtiņu apakšējas virsmas gruntēšana | m2 | 1.00 |
| 11 | Jumtiņu apakšējas virsmas apmetuma remonts | m2 | 1.00 |
| 12 | Jumtiņu apakšējas virsmas špaktelēšana | m2 | 1.00 |
| 13 | Jumtiņu apakšējas virsmas krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 1.00 |
| 14 | Ķieģeļu mūra remonts | m2 | 1.00 |
| 15 | Fasādes paneļu šuvju aizdare | m | 1.00 |
| 16 | Jumtiņu atbalsta stābu remonts, tirīšana no rūsas, apstrāde ar pretkorozijas grunti, krāsošana ar pretkorozijas krāsu | m | 1.00 |
| 17 | Pilastru (pie ieejas) remonts un krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 1.00 |
| 18 | Būvgružu izvešana un utilizācija | t | 1.00 |

3.DAĻA: Dzīvojamo māju dūmvadu remonts

Darbu uzdevums dzīvojamo māju dūmvadu remontam

Veicamie darbi:	Dūmvadu remonts. Skārda jumtiņu uzstādīšana un atjaunošana, metāla apdares nomaiņa. Mūra bojātās daļas atjaunošana, kanālu tīrīšana un darba spējas pārbaude (ja dūmvadu kanāla tīrīšanai tika izsisti sienās caurumi, veikt to aizdari, špaktelēšanu un krāsošanu). Viļņoto lokšņu jumta seguma remonts.

Māju adrešu saraksti tiks iesniegti pa etapiem.

Materiāli:		dūmvadu ķieģeļi, cinkots skārds, stiprinājumi, java, viļņotās jumta loksnes.

Darbu apjoms:

Paredzamā visa apjoma remonta darbu izmaksa –62000 EUR (ar PVN).

Paredzamais apjoms: līdz līgumsummas vērtības pēc pasūtījumiem sasniegšanai.

Īpašie noteikumi:

1.	Veicot remontdarbus nepieļaut jumta seguma bojājumus, mitruma nokļūšanu dzīvokļos. Nepieļaut dūmavadu kanālu aizsērējumu ar būvgružiem un celtniecības materiāliem, ja ir noticis aizsērējums steidzami veikt to attīrīšanu.

2.    Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, nemazāk kā no trim firmām.

3.	Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 gadi.

4.	Darbu veikšanas termiņš – 2014. gada augusts- novembris.

5.	Jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

6.      Pēc remontdarbu pabeigšanas nodot darbus ar akta sastādīšanu Daugavpils pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai.

7.      Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

- Materiālu izmaksas;

- Darba izmaksas;

- Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

- Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu.

- Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

- Būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas- paredzēt bīstamo atkritumu izvešanu atbilstošai spēkā esošajai likumdošanai ;

- Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

- Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

- Visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

- Visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

8. Sastādīt tāmes  saskaņā ar  piedāvātajiem darba vaidiem uz katru vienību.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Virs jumta esošās dūmizvada mūra bojātās daļas izjaukšana | 100 gab. | 1.00 |
| 2 | Dūmizvada atjaunošana | 100 gab. | 1.00 |
| 3 | Dūmvada kanāla tīrīšana | kanāls | 1.00 |
| 4 | Metāla apdares maiņa | m2 | 1.00 |
| 5 | Dūmvadu darbspējas pārbaude | gab. | 1.00 |
| 6 | Skārda jumtiņa uzstādīšana uz vienu kanālu | gab. | 1.00 |
| 7 | Tas pats uz katru nākamo kanālu | gab. | 1.00 |
| 8 | Viļņoto lokšņu jumta seguma remonts, nomainot atsevišķas loksnes | m2 | 1.00 |
| 9 | Būvgružu izvešana un utilizācija | t | 1.00 |

4.DAĻA: Dzīvojamo māju cokolu krāsošana un remonts

Darba uzdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju cokolu krāsošanai un remontam

Veicamie darbi:	Esoša veca apmetuma atsišana, ja nepieciešams mūra atjaunošana, caurumu, spraugu aizpildīšana ar javu (vai aizmūrēšana), šuvju ierīkošana vai aizpildīšana ar hermetiķi. Esošo ventilācijas vai aizsardzības režģu attīrīšana un apstrāde ar pretkorozijas krāsu. Esošo lūciņu krāsošana vai jauno ierīkošana. Sienas virsmu gruntēšana ar augstas saķeres gruntīm. Cokola apmetuma ierīkošana pa metāla sietu, virsmu krāsošana ar specializēto cokola krāsu divās kārtās. Pagraba logu vai ieejas durvju ārējo aiļu apdares ierīkošana, nepieciešamības gadījuma jaunas skārda apdares(skārda joslas vai vāki) ierīkošana. Krāsu toņus izmantot atbilstoši ēkas fasādes krāsu pases. Savākt un utilizēt būvgružus.

Māju adreses tiks iesniegtas pa etapiem. Paredzēt darbu veikšanu visos namu apsaimniekošanas iecirkņos vienlaikus.

Materiāli:		Ķieģeļi, mūrēšanas java, cokola apmetums, grunts, metāla siets, hermetiķis, cinkotā skārda loksnes, metāla lūciņas, cokola krāsa, špaktele, grunts un pretkorozijas krāsa metālam, palīgmateriāli un citi nepieciešami materiāli.

Darbu apjoms:

Paredzamā visa apjoma remonta darbu izmaksa –17000 EUR (ar PVN).

Paredzamais apjoms: līdz līgumsummas vērtības pēc pasūtījumiem sasniegšanai.

Īpašie noteikumi:

1.     Remonta darba izpildījuma laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm:

- uz sienu virsmu remontu, mūrēšanu.

- uz sienu virsmu gruntēšanu.

- uz sienas virsmu pirmās kārtas krāsošanu.

2.   Obligāti izmantot apmetumu, kas ir izturīgs pret nokrišņu un ūdens iedarbības, ka arī, kurš ir mehāniski izturīgs un piemērots cokola apmešanai.

3.      Izmantot krāsošanai speciālas fasādes (cokola) krāsas.

4.      Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

5.    Pretendentiem piešķirt analoģisko darbu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, nemazāk kā trīs atsauksmes.

6.	Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 gadi.

7.	Darbu veikšanas termiņš – 2014. gada augusts- novembris.

8.	Jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

9.  Ja dzīvojamā mājā uz fasādes ir arhitektūras detaļas, paredzēt to atkārtošanu un atjaunošanu.

10. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

- Materiālu izmaksas;

- Darba izmaksas;

- Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

- Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu.

- Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

- Būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas- paredzēt bīstamo atkritumu izvešanu atbilstošai spēkā esošajai likumdošanai ;

- Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

- Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

- Visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

- Visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

11. Sastādīt tāmes  saskaņā ar  piedāvātajiem darba vaidiem uz katru vienību.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veca apmetuma atsišana | m2 | 1.00 |
| 2 | Ķieģeļu mūra remonts | m2 | 1.00 |
| 3 | Sienu virsmu gruntēšana | m2 | 1.00 |
| 4 | Cokola apmetuma ierīkošana pa metāla sietu | m2 | 1.00 |
| 5 | Cokola virsmas krāsošana divās kārtās ar cokola krāsu | m2 | 1.00 |
| 6 | Šuvju hermetizācija | m | 1.00 |
| 7 | Esošo režģu, vāku attīrīšana no rūsas | m2 | 1.00 |
| 8 | Esošo režģu gruntēšana un krāsošana ar pretkorozijas krāsu | m2 | 1.00 |
| 9 | Jauno lūciņu montāža | kompl. | 1.00 |
| 10 | Cinkotā skārda apdares ierīkošana | m2 | 1.00 |
| 11 | Pagraba logu, pieguļošo ieejas durvju aiļu apdare | m2 | 1.00 |
| 12 | Dekoratīvo šuvju izveidošana | t/m | 1.00 |
| 13 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 1.00 |

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, ieejas jumtiņu, dūmvadu un cokolu remonts”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/62M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, ieejas jumtiņu, dūmvadu un cokolu remonts”, ID Nr.SIA DDzKSU-2014/62M prasībām, piedāvājam iepirkuma nolikumā noteiktajā laikā no līguma noslēgšanas brīža veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumsummu:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| 1.DAĻĀ: Dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi |  |  |
| 2.DAĻĀ: Dzīvojamo māju ieejas jumtiņu remonts |  |  |
| 3.DAĻĀ: Dzīvojamo māju dūmvadu remonts |  |  |
| 4.DAĻĀ: Dzīvojamo māju cokolu krāsošana un remonts |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

- Pielikums iepirkuma nolikumam

“Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, ieejas jumtiņu, dūmvadu un cokolu remonts”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/62M

ATTIECĀS TIKAI uz PRETENDENTIEM, KURI PIETEICĀS 3.DALAI

LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMA GARANTIJA

[uz bankas veidlapas]

Ievērojot to, ka _____ “__________________”, juridiskā adrese: ___________________, ________________, vienotais reģ. Nr.______________ (turpmāk - Līguma Izpildītājs) saskaņā ar Darbuzņēmuma līguma Nr. __________________ par _________________________ (iepirkuma identifikācijas Nr.__________________) (turpmāk - Līgums) nosacījumiem, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, juridiskā adrese: Liepājas 21, Daugavpils, LV-5417, vienotais reģ. Nr.41503002485 (turpmāk - Pasūtītājs) nepieciešams iesniegt bankas garantiju,

Mēs, _____________, juridiskā adrese: __________, vienotais reģ. Nr._________, (turpmāk -Banka), galvojam EUR ________ (_________) apmērā par labu Pasūtītājam, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt veikt maksājumus pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījis Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības, bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu vai summām, kas kopumā nepārsniedz EUR ________ (_________). Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Līguma Izpildītājam nav tiesību apspriest šo prasību. Saskaņā ar šo garantiju Bankas saistības ir maksāt Pasūtītājam jebkuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa Pasūtītājs, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms garantijas termiņa beigām.

Banka piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu, jeb jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Pasūtītāju un Līguma Izpildītāju, grozīšana, nekāda veidā neatbrīvo Banku no jebkurām šīs garantijas saistībām, un ar šo Banka atsakās no jebkurām tiesībām, kuras varētu būt pielietojot likumu, tā kā Bankas saistības visādā ziņā ir negrozāmas un, izņemot kā noteikts šajā dokumentā, bezierunu.

Šī garantija ir spēkā līdz Līguma termiņa beigām, vai jebkuram Līguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājs rakstveidā ir paziņojis Līguma Izpildītājam un Bankai.

Jebkurš strīds sakarā ar šo garantiju tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Šī garantija izsniegta trijos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, viens – pie Līguma Izpildītāja un viens – Bankā.

Šīs saistības uzņemas Banka.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas / Finansu institūcijas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:________________

Piezīme: līgumsaistību nodrošinājuma garantijas forma var tikt izmainīta atbilstoši bankas garantijas formai, negrozot noteikto nosacījumu būtību.

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, ieejas jumtiņu, dūmvadu un cokolu remonts”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/62M

Līguma projekts 3.DAĻAI

### DARBUZŅĒMUMA  LĪGUMS Nr.SIA DDzKSU-2014/____

Daugavpilī                                                                                    2014.gada _________

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Darbuzņēmējs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Darbuzņēmējs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma Nr. SIA DDzKSU-2014/___ rezultātiem,

bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk tekstā –Līgums)  par sekojošo:

- LĪGUMA  PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Darbuzņēmējs apņemas veikt Darbus, kas saistīti ar ______________________________ ____________, turpmāk tekstā Darbi, pamatojoties uz iesniegto tāmi (pielikums Nr.1) un darba uzdevumu (Pielikums Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, un saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķi piestādīto Darbu izpildes grafiku  ar  dzīvojamo māju adresēm un apjomu.

- LĪGUMA DARBU IZMAKSAS, MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI

2.1. Darbuzņēmuma līguma summa bez PVN 21% ir EUR _ (_______________________________). Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Darbu vērtība ir noteiktā tāmē (pielikums Nr.1) un ir nemainīga visu līguma darbības laiku.

2.2. Pasūtītājs maksā par izpildītiem darbiem 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža  un rēķina saņemšanas.

- DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Darbuzņēmējs Darbu uzsāk un apņemas nodot saskaņā ar Pasūtītāja darbu izpildes grafiku.

3.2. Darbu izpildes termiņš neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Darbuzņēmējam pamatoti traucē paredzētā Darbu izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

- DARBUZŅĒMĒJA  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Darbuzņēmējam ir pienākums uzsākt Darbus un izpildīt tos pienācīgā kvalitātē un darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā.

4.2. Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz:

4.2.1. Līguma 6.6. punkta noteikumiem atbilstošu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu;

4.2.2. Līguma 6.7. punkta noteikumiem atbilstošu neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju Darbu izpildei;

4.2.3. Līguma 6.8. punkta noteikumiem atbilstošu visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu.

4.3. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs  15 dienu laikā pēc Darbu izpildes termiņa pabeigšanas nav parakstījis un nodevis Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības  noslēgt darbuzņēmuma līgumu ar citu Darbuzņēmēju, tādā gadījumā Darbuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītajam visus izdevumus un zaudējumus, kas ir saistīti ar minēto Darbu veikšanu.

4.4. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

4.5. Darbuzņēmējam jānodrošina materiāli un iekārtas, kas nepieciešami darbu izpildei.  Izmantojamajiem materiāliem jāatbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

4.6. Darbuzņēmēja pienākums ievērot būvniecības noteikumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Darbuzņēmējs nes par šā punktu izpildi pilnu atbildību visa šā Līguma darbības laikā.

4.5. Darbuzņēmējs pilnā mērā ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi, veicot darbus objektā un garantijas laikā.

4.7. Darbuzņēmējs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai  uzņemas atbildību par objektā piemērotajām celtniecības kvalitatīvām un drošām metodēm.

4.8. Pasūtītājs norīko Darbuzņēmēju par projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Operatīvai tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī  darbu kontrolei, nodošanai pirms  darbu uzsākšanas Darbuzņēmējs nozīmē atbildīgo personu.

4.9. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

4.10.  Darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Darbu izpildi ar saviem materiāliem, spēkiem un līdzekļiem.

- PASŪTĪTĀJA  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājam   ir   jāpieņem   izpildītie   darbi ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai arī iesniegt motivētu atteikumu pieņemt darbu.

5.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam netraucētu piekļūšanu darba vietai, pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām (par izlietotajiem resursiem maksā Darbuzņēmējs). Pirms darbu uzsākšanai Darbuzņēmējs nodrošina kontrolskaitītāja uzstādīšanu izlietoto resursu uzskaitei, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi. Beidzot remontdarbus, Darbuzņēmējs apņemas nodot kontrolskaitītāja rādījumus Pasūtītāja pārstāvim.

5.3. Operatīvai strīdu, tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī veikto darbu kontrolei, pieņemšanai Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu – ________,  tālr.________.

5.4. Pilnībā  izpilda visas citos šā Līguma punktos  paredzētās saistības.

5.5. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Darbuzņēmēju saskaņā ar šo Līgumu.

- GARANTIJAS UN APDROŠINĀŠANA

6.1.  Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem; visu darbu izpildes kvalitāti atbilstoši esošajām normām. Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas servisu.

6.2.  Veikto darbu garantijas termiņš noteikts _ (_____) gadi no pabeigto darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Izmantoto materiālu garantijas laiks 10 (desmit) gadi. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, tad garantijas termiņš noteikts no defektu novēršanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

6.3.  Gadījumā,  ja 6.2.punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti veikto darbu trūkumi, nekvalitatīvas vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, ka arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai Pasūtītāja, Darbuzņēmēja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

6.4. Ja trūkumi nav radušies Pasūtītāja un/vai trešās personas vainas dēļ un/vai nepārvaramas varas dēļ, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

6.5. Ja Darbuzņēmējs no atklāto defektu akta parakstīšanas brīža, 15 dienu laikā nenovērš defektus un nepilnības veiktajos darbos, ieskaitot iekārtas, Pasūtītājam ir tiesības, saglabājot savas garantijas tiesības, novērst defektus un nepilnības ar cita darbuzņēmēja palīdzību. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Darbuzņēmēja un/vai Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 4.2.2. apakšpunktā noteikto garantijas laika garantiju izmaksu segšanai.

  - Darbuzņēmējs apdrošina savu civiltiesisko atbildību par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par EUR ____________ (____________), atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. Darbuzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmēja pašrisks nedrīkst būt lielāks par EUR ____________ (____________).

  - Darbuzņēmējs saņem neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju Darbu izpildei (pielikums Nr. _). Bankas garantijas summa ir ne mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas. Darbuzņēmējs apņemas kredītiestādi un bankas garantijas noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju.

  - Darbuzņēmējs apdrošina visus būvniecības riskus par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas un Objekta vērtības summu. Apdrošināšanas objektā iekļauj veicamos Darbus (būvobjektu), Objektu un tā konstrukcijas un būvlaukuma attīrīšanu pēc negadījuma. Darbuzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un citus apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmēja pašrisks nedrīkst būt lielāks par EUR ____________ (____________).

  - Līguma 6.6.-6.8. punktā minētājs apdrošināšanas polisēs un bankas garantijā, kā apdrošināšanas atlīdzības un garantijas saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.

6.10. Līguma 4.2. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm un bankas garantijām ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.

- PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar šo Līgumu izpildi, tiek izskatīti pušu pārrunu ceļā.

7.2. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiks noregulētas pušu pārrunu laikā, tie tiks risināti tiesā saskaņā  ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.4. Ja šī  līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā līguma un atbild par to izpildi ar visu savu  mantu.

7.5. Par darbu pabeigšanas termiņa pārkāpumu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam  par katru nokavēto dienu nokavējumu procenti  0.1%  apmērā no līguma summas līdz faktiskai saistību izpildei.

7.6. Nokavējuma procentu  apmaksa  neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

7.7. Ja Darbuzņēmējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējumu procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par nokavējumu procentu summu.

7.8. Darbu vērtība, kas norādītā tāmē (Pielikums Nr.1) Pusēm ir zināma, pietiekoša un līguma darbības laikā ir nemainīga.

8.LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas visas līgumslēdzējas puses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas  ar šo līgumu saistītos pienākumus vai kopējais izpildīto darbu apjoms sasniedzis šī līguma 2.1.punktā noteikto līgumsummu.

8.2. Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

9.LĪGUMA NOTEIKUMU IZMAIŅAS

9.1. Šis Līgums var tikt mainīts, papildināts, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu pamatojoties uz  iemesliem, kuri noteikti Latvijas Republikas likumdošanā, šajā līgumā vai pēc pušu vienošanās. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā tikai rakstiskā formā, ar visu Pušu parakstiem.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības samazināt līguma kopējo summu, attiecīgi samazinot pasūtīto darbu apjomu. Šajā gadījumā Darbuzņēmējs neizsaka Pasūtītājam pretenzijas.

10.CITI  LĪGUMA NOSACĪJUMI

10.1. Šis Līgums sastādīts 2 eksemplāros (katrai pusei viens) un visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

|  | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
|  | reģ.Nr.41503002485 |
|  | Liepājas ielā 21, Daugavpilī |
|  | AS Swedbank |
|  | kods HABALV22 |
|  | n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |
|  | t.654-07260, f.654-38872 |

_________________                                                  ____________________J.Oļenovs

z.v.	                                 z.v.

Līguma projekts 1., 2. un 4.DAĻAI

### DARBUZŅĒMUMA  LĪGUMS Nr.SIA DDzKSU-2014/____

Daugavpilī                                                                                    2014.gada _________

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Darbuzņēmējs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Darbuzņēmējs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma Nr. SIA DDzKSU-2014/___ rezultātiem,

bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk tekstā –Līgums)  par sekojošo:

- LĪGUMA  PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Darbuzņēmējs apņemas veikt Darbus, ________________________________, turpmāk tekstā Darbi, pamatojoties uz iesniegto tāmi (pielikums Nr.1) un darba uzdevumu (Pielikums Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, un saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķi piestādīto Darbu izpildes grafiku  ar  dzīvojamo māju adresēm un apjomu.

- LĪGUMA DARBU IZMAKSAS, MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI

2.1. Darbuzņēmuma līguma summa bez PVN 21% ir EUR _ (_______________________________). Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Darbu vērtība ir atrunāta saskaņā ar tāmi (pielikums Nr.1) un ir nemainīga visā līguma darbības laiku.

2.2. Pasūtītājs maksā par izpildītiem darbiem 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža  un rēķina saņemšanas.

- DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Darbuzņēmējs Darbu uzsāk 2014.gada ___________ un apņemas  nodod līdz 2014.gada ____________.

3.2. Darbu izpildes termiņš neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Darbuzņēmējam pamatoti traucē paredzētā Darbu izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

- DARBUZŅĒMĒJA  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Darbuzņēmējam ir pienākums uzsākt Darbus un izpildīt tos pienācīgā kvalitātē un termiņā, kas atrunāti šā līguma 3.1.punktā.

4.1.1. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs  15 dienu laikā pēc Darbu izpildes termiņa pabeigšanas nav parakstījis un nodevis Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības  noslēgt darbuzņēmuma līgumu ar citu Darbuzņēmēju, tādā gadījumā Darbuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītajam visus izdevumus un zaudējumus, kas ir saistīti ar minēto Darbu veikšanu.

4.2. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

4.3. Darbuzņēmējam jānodrošina materiāli un iekārtas, kas nepieciešami darbu izpildei.  Izmantojamajiem materiāliem jāatbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

4.4. Darbuzņēmēja pienākums ievērot būvniecības noteikumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Darbuzņēmējs nes par šā punktu izpildi pilnu atbildību visa šā Līguma darbības laikā.

4.5. Darbuzņēmējs pilnā mērā ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi, veicot darbus objektā un garantijas laikā.

4.6. Darbuzņēmējs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai  uzņemas atbildību par objektā piemērotajām celtniecības kvalitatīvām un drošām metodēm.

4.7. Pasūtītājs norīko Darbuzņēmēju par projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Operatīvai tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī  darbu kontrolei, nodošanai pirms  darbu uzsākšanas Darbuzņēmējs nozīmē atbildīgo personu.

4.8. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

4.9. Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei un Darbuzņēmējs garantē civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises spēkā esamību visā Līguma darbības laikā.

4.10.  Darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Darbu izpildi ar saviem materiāliem, spēkiem un līdzekļiem.

- PASŪTĪTĀJA  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājam   ir   jāpieņem   izpildītie   darbi ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai arī iesniegt motivētu atteikumu pieņemt darbu.

5.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam netraucētu piekļūšanu darba vietai, pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām (par izlietotajiem resursiem maksā Darbuzņēmējs). Pirms darbu uzsākšanai Darbuzņēmējs nodrošina kontrolskaitītāja uzstādīšanu izlietoto resursu uzskaitei, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi. Beidzot remontdarbus, Darbuzņēmējs apņemas nodot kontrolskaitītāja rādījumus Pasūtītāja pārstāvim.

5.3. Operatīvai strīdu, tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī veikto darbu kontrolei, pieņemšanai Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu – ________,  tālr.________.

5.4. Pilnībā  izpilda visas citos šā Līguma punktos  paredzētās saistības.

5.5. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Darbuzņēmēju saskaņā ar šo Līgumu.

- GARANTIJAS

6.1.  Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem; visu darbu izpildes kvalitāti atbilstoši esošajām normām. Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas servisu.

6.2.  Veikto darbu garantijas termiņš noteikts _ (_____) gadi no pabeigto darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Izmantoto materiālu garantijas laiks 10 (desmit) gadi. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, tad garantijas termiņš noteikts no defektu novēršanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

6.3.  Gadījumā,  ja 6.2.punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti veikto darbu trūkumi, nekvalitatīvas vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, ka arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai Pasūtītāja, Darbuzņēmēja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

6.4. Ja trūkumi nav radušies Pasūtītāja un/vai trešās personas vainas dēļ un/vai nepārvaramas varas dēļ, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

6.5. Ja Darbuzņēmējs no atklāto defektu akta parakstīšanas brīža, 15 dienu laikā nenovērš defektus un nepilnības veiktajos darbos, ieskaitot iekārtas, Pasūtītājam ir tiesības, saglabājot savas garantijas tiesības, novērst defektus un nepilnības ar cita darbuzņēmēja palīdzību. Šajā gadījumā Darbuzņēmējs kompensē visu Pasūtītāja izmaksu summu par defektu novēršanas darbiem.

- PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar šo Līgumu izpildi, tiek izskatīti pušu pārrunu ceļā.

7.2. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiks noregulētas pušu pārrunu laikā, tie tiks risināti tiesā saskaņā  ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.4. Ja šī  līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā līguma un atbild par to izpildi ar visu savu  mantu.

7.5. Par darbu pabeigšanas termiņa pārkāpumu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam  par katru nokavēto dienu nokavējumu procenti  0.1%  apmērā no līguma summas līdz faktiskai saistību izpildei.

7.6. Nokavējuma procentu  apmaksa  neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

7.7. Ja Darbuzņēmējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējumu procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par nokavējumu procentu summu.

7.8. Darbu apjomi, kas norādīti tāmē (Pielikums Nr.1) Pusēm ir zināmi, pietiekoši un līguma darbības laikā ir nemainīgi.

8.LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas visas līgumslēdzējas puses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas  ar šo līgumu saistītos pienākumus un ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas visas līgumslēdzējas puses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas  ar šo līgumu saistītos pienākumus un ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

8.2. Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

9.LĪGUMA NOTEIKUMU IZMAIŅAS

9.1. Šis Līgums var tikt mainīts, papildināts, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu pamatojoties uz  iemesliem, kuri noteikti Latvijas Republikas likumdošanā, šajā līgumā vai pēc pušu vienošanās. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā tikai rakstiskā formā, ar visu Pušu parakstiem.

10.CITI  LĪGUMA NOSACĪJUMI

10.1. Šis Līgums sastādīts 2 eksemplāros (katrai pusei viens) un visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

|  | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
|  | reģ.Nr.41503002485 |
|  | Liepājas ielā 21, Daugavpilī |
|  | AS Swedbank |
|  | kods HABALV22 |
|  | n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |
|  | t.654-07260, f.654-38872 |

_________________                                                  ____________________J.Oļenovs

z.v.	                                 z.v.