apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas
2014.gada 10.jūlija sēdē (protokols Nr.1)

NOLIKUMS

iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantā noteiktajā kārtībā

„Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/66M

Daugavpils, 2014

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/66M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Olga Strelkova, tālr.: 65407268, e-pasts: mdvad@dzksu.lv.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Vadims Kodačs, tālr.: 65407274.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: dzīvojamās mājas Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumta remonts un citi saistītie darbi (CPV 45260000-7 (jumtu klāšanas darbi un citi amatspecifiski celtniecības darbi).

2.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Paredzamais katra iepirkuma līguma izpildes termiņš: 45 (četrdesmit piecas) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas.

  - Paredzamā līgumcena: līdz EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro).

  - Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (6.pielikums).

  - Līguma izpildes vieta: Rīgas ielā 42, Daugavpilī.

  - Precīzs darbu apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 28.jūlijam, plkst. 14.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršanas datums nav noteikts.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids

4.1. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise 2% (divu procentu) apmērā no attiecīgās daļas paredzamās līgumcenas, vai iemaksājot attiecīgo summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2014/66M.

4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir četri mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā;

4.5. Pēc iepirkuma pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4.6. Iepirkuma piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

4.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

4.7.1. Nolikuma 4.3.punktā noteiktajam termiņam;

4.7.2. līdz līguma nodrošinājuma iesniegšanai pasūtītājam.

4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

4.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

4.8.2. izraudzītais pretendents neiesniedz iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinajumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

4.8.3. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- Piedāvājuma noformēšana

5.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā oriģinālā eksemplārā un vienā kopijā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī”

SIA DDzKSU-2014/66M

neatvērt līdz 2014.gada 28.jūlijam, plkst. 14.00.

5.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

5.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

5.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

5.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

5.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

5.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

5.8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

6.1. Prasības pretendentiem:

6.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

6.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

6.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

6.2. Iesniedzamie dokumenti:

6.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

6.2.2. Pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

6.2.3. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

6.2.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka iepriekšējo trīs gadu laikā pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par veiktajiem būvdarbiem un vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksme par paveiktiem darbiem. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

6.2.5. Pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

6.2.6. Pretendenta apliecinājums, ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

6.2.7. Pretendenta (būvuzņēmēja) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija;

6.2.8. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tajā izvirzītajiem nosacījumiem.

6.2.9. Finanšu piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.pielikumu;

6.2.10. Tehniskais piedāvājums:

6.2.10.1. atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” sastadītas tāmes, ievērojot tehniskajā specifikācijā un apliecinājuma kārtē/tehniskajā projektā noteiktās prasības;

6.2.10.2. objekta apsekošanas akts (5.pielikums);

6.2.11. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

6.2.12. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

6.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

6.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

6.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

6.3.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

6.3.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

6.3.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu darba uzdevumam piedāvājumu;

6.3.6. Ja paraugu izvērtēšanas rezultātā tiks konstatēts, ka tie neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām;

6.3.7. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

7.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

7.2. Iepirkuma komisija:

7.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

7.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

7.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

7.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

7.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

7.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

7.2.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

7.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

7.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VIII. Iepirkuma komisijas darbība

8.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

8.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

8.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

8.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

8.5. Komisijai ir šādas tiesības:

8.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju;

8.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

8.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

8.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

8.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

8.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

8.6.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

8.7. Komisijas darba organizācija:

8.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

8.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

8.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

8.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

8.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

IX. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

9.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju.

9.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

X. Citi jautājumi

10.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Līgumsaistību nodrošinājuma garantijas forma;

- Objekta apsekošanas akta forma;

- Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/66M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/66M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. Iesniedz piedāvājumu šādai/ām iepirkuma daļai/ām: ___________________________.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/66M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jumta remonts dzīvojamā māja Rīgas ielā 42, Daugavpilī, saskaņā ar

projektu

| Nr.p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumta šīfera seguma izjaukšana ar latojumu , šīfera utilizācija | m2 | 160 |
| 2. | Ruberoīda jumta seguma izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 160 |
| 3. | Drošības barjera izjaukšana | m | 42 |
| 4. | Ķieģeļu parapeta palielināšana uz h=300mm | m | 16.4 |
| 5. | Ķieģeļu parapeta atjaunošana ( pie ēkas Rīgas ielā 40 ) | m | 7.5 |
| 6. | Metāla apdares izjaukšana, būvgružu utilizācija | m | 147 |
| 7. | Ūdens notekcaurules un teknes ar turētāju demontāža , būvgružu utilizācija | m | 95 |
| 8. | Dzelzbetona plātnes demontāža ķieģeļu uzgalvjiem, būvgružu utilizācija | gab. | 8 |
| 9. | Ķieģeļu uzgalvju pārmūrēšana, būvgružu utilizācija | uzgal. | 8 |
| 10. | Ķieģeļu uzgalvju darbības pārbaude un tīrīšana | uzgal. | 8 |
| 11. | Ķieģeļu uzgalvju virsmu apmešana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana | uzgal. | 8 |
| 12. | Krāsoto skārda metāla apdares uzstādīšana ķieģeļu uzgalvju augšējām daļām, tonis RAL7024 | uzgal. | 8 |
| 13. | Kanalizācijas stāvvada atjaunošana | gab. | 4 |
| 14. | Kanalizācijas stāvvada izvadīšana virs jumta seguma | gab. | 4 |
| 15. | Krāsoto skārda kupolu uzstādīšana kanalizācijas stāvvadiem, tonis RAL7024 | gab. | 8 |
| 16. | Esoša bēniņu loga remonts, krāsošana | gab. | 1 |
| 17. | Anti kondensāta plēves piestiprināšana | m2 | 160 |
| 18. | Jumta antiseptēto koka latojuma ierīkošana | m2 | 160 |
| 19. | Ruberoīda kārtas ieklāšana karnīzes vietā | m2 | 5.36 |
| 20. | Jumta segums no tērauda loksnēm CLASSIC SR35-475A, biezums 0.5mm , pārklājums RURAL , tonis RAL7024 | m2 | 139 |
| 21. | Jumta segums no gludām loksnēm ,biezums 0.5mm , ar divkāršām ielokām , tonis RAL7024 | m2 | 24 |
| 22. | Jumta segums no gludām loksnēm ,biezums 0.5mm , tonis RAL7024 | m | 110 |
| 23. | Jumta izlīdzināšanas kārtas ierīkošana | m2 | 100 |
| 24. | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana no PAROC ROS 30 | m2 | 160 |
| 25. | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana no PAROC ROB 60 | m2 | 160 |
| 26. | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana no PAROC vates jumta piekļāvuma vietās pie uzgalvjiem, parapetiem utt. | m2 | 2 |
| 27. | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana no PAROC ROB 60 vates karnīzes vietā | m2 | 16 |
| 28. | Jumta ieklāšana ar ruļļu materiālu 2 kārtas | m2 | 160 |
| 29. | Jumta piekļāvumu līmēšana ar ruļļu materiāliem | m2 | 26 |
| 30. | Sniega aiztures elementu uzstādīšana | m | 21 |
| 31. | Drošības cilvēku drošības barjera attīrīšana no rūsas, sagatavošana krāsošanai, krāsošanai | m2 | 26 |
| 32. | Esošo cilvēku drošības barjera uzstādīšana | m2 | 26 |
| 33. | Esošo koka konstrukciju virsmas ugunsdrošais krāsojums un antiseptēšana | m2 | 472 |
| 34. | Piltuves uzstādīšana | gab. | 4 |
| 35. | Sienas teknes d=185 uzstādīšana | m | 21.43 |
| 36. | Piekarteknes d=185 ar turētāju uzstādīšana | m | 21.43 |
| 37. | Jauno krāsoto ūdens notekcauruļu ar turētāju uzstādīšana, tonis RAL7024 | m | 26 |
| 38. | Cinkoto ūdens notekcauruļu ar turētāju uzstādīšana | m | 26 |
| 39. | Cinkotā skārda apdares uzstādīšana ( parapeti, uzgalvji, karnīze utt.) | m | 116 |
| 40. | Deflektoru uzstādīšana | gab. | 2 |

Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi.  Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2.Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un standartus.

3. Jumta seguma remontam virskārtai  izmantot hidroizolācijas polimera bituma SBS modificētu ruļļu uzkausējamo materiālu (ar polimēra stiegrošanu) SPOLIMODK – Δ 4.0mm biezumā, vai analogu, apakškārtai – Δ 2.5mm biezumā (ar polimera stiegrošanu).

4. Remonta darbu veikšanas laikā, sastādīt segto darbu aktus, pieaicināt pasūtītāju un parakstīt aktus uz sekojošiem darbu veidiem:

- parapeta atjaunošana (darba uzdevuma 4.p.);

- ruberoīda jumta seguma izjaukšana (darba uzdevuma 2.p.);

- izlīdzinošās cementa kārtas ierīkošana (darba uzdevuma 22.p.);

- jumta apakšslāņa  līmēšana (darba uzdevuma 27.p.);

- siltumizolācijas slaņa ierīkošana (darba uzdevuma 23.p.-26.p.);

- ruberoīda kārtas ieklāšana karnīzes vietā (darba uzdevuma 18.p.);

5. Par uzgalvju kanālu apsekošanu un tīrīšanu sastādīt aktu saskaņotu ar Daugavpils pilsētas un rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un pārakstīt doto dokumentu ar dzīvokļu īpašnieku parakstiem.

6. Visi skārda izstrādājumi jābūt savienoti ar  valču (ieloku) un ar hermētiķu pielietošanu.

7. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

8. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu , kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

9. Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā /oktobrī un maijā/ garantijas laikā tiek apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA “DDzKSU” pārstāvjiem, par to attiecīgi, sniedzot  SIA “DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

10. Darba garantija 5 gadiem.

11. Jāiesniedz garantijas polisi uz 3 gadiem.

12. Darbu izpildes termiņš – 2014.g. jūlijs-augusts.

13. Remontdarbu veikt 45 bez nokrišņu dienu laikā.

14. Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

15. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

16. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/66M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī”, ID Nr.SIA DDzKSU-2014/66M prasībām, piedāvājam iepirkuma nolikumā noteiktajā laikā no līguma noslēgšanas brīža veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumsummu:

| Iepirkuma priekšmets | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/66M

LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMA GARANTIJA

[uz bankas veidlapas]

Ievērojot to, ka _____ “__________________”, juridiskā adrese: ___________________, ________________, vienotais reģ. Nr.______________ (turpmāk - Līguma Izpildītājs) saskaņā ar Darbuzņēmuma līguma Nr. __________________ par _________________________ (iepirkuma identifikācijas Nr.__________________) (turpmāk - Līgums) nosacījumiem, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, juridiskā adrese: Liepājas 21, Daugavpils, LV-5417, vienotais reģ. Nr.41503002485 (turpmāk - Pasūtītājs) nepieciešams iesniegt bankas garantiju,

Mēs, _____________, juridiskā adrese: __________, vienotais reģ. Nr._________, (turpmāk -Banka), galvojam EUR ________ (_________) apmērā par labu Pasūtītājam, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt veikt maksājumus pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījis Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības, bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu vai summām, kas kopumā nepārsniedz EUR ________ (_________). Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Līguma Izpildītājam nav tiesību apspriest šo prasību. Saskaņā ar šo garantiju Bankas saistības ir maksāt Pasūtītājam jebkuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa Pasūtītājs, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms garantijas termiņa beigām.

Banka piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu, jeb jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Pasūtītāju un Līguma Izpildītāju, grozīšana, nekāda veidā neatbrīvo Banku no jebkurām šīs garantijas saistībām, un ar šo Banka atsakās no jebkurām tiesībām, kuras varētu būt pielietojot likumu, tā kā Bankas saistības visādā ziņā ir negrozāmas un, izņemot kā noteikts šajā dokumentā, bezierunu.

Šī garantija ir spēkā līdz Līguma termiņa beigām, vai jebkuram Līguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājs rakstveidā ir paziņojis Līguma Izpildītājam un Bankai.

Jebkurš strīds sakarā ar šo garantiju tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Šī garantija izsniegta trijos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, viens – pie Līguma Izpildītāja un viens – Bankā.

Šīs saistības uzņemas Banka.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas / Finansu institūcijas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:________________

Piezīme: līgumsaistību nodrošinājuma garantijas forma var tikt izmainīta atbilstoši bankas garantijas formai, negrozot noteikto nosacījumu būtību.

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/66M

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums: Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī, ID Nr. SIA DDzKSU-2014/66M

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Būvuzņēmēja pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem Remontdarbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu Remontdarbu izpildei objektā (-os).

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Būvuzņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- |

6. Pielikums iepirkuma nolikumam

### “Jumta klāšanas darbi dzīvojamā mājā Rīgas ielā 42, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/66M

### DARBUZŅĒMUMA  LĪGUMS Nr.SIA DDzKSU-2014/____

Daugavpilī                                                                                    2014.gada _________

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Darbuzņēmējs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Darbuzņēmējs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma Nr. SIA DDzKSU-2014/___ rezultātiem,

bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk tekstā –Līgums)  par sekojošo:

- LĪGUMA  PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Darbuzņēmējs apņemas veikt Darbus, kas saistīti ar ______________________________ ____________ ielā __, Daugavpilī, turpmāk tekstā Darbi, pamatojoties uz iesniegto tāmi (pielikums Nr.1) un darba uzdevumu (Pielikums Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- LĪGUMA DARBU IZMAKSAS, MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI

2.1. Darbuzņēmuma līguma summa bez PVN 21% ir EUR _ (_______________________________). Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Darbu vērtība ir atrunāta saskaņā ar tāmi (pielikums Nr.1) un ir nemainīga visā līguma darbības laiku.

2.2. Pasūtītājs maksā par izpildītiem darbiem 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža  un rēķina saņemšanas.

- DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Darbuzņēmējs Darbu uzsāk 2014.gada ___________ un apņemas  nodod līdz 2014.gada ____________.

3.2. Darbu izpildes termiņš neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Darbuzņēmējam pamatoti traucē paredzētā Darbu izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

- DARBUZŅĒMĒJA  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Darbuzņēmējam ir pienākums uzsākt Darbus un izpildīt tos pienācīgā kvalitātē un termiņā, kas atrunāti šā līguma 3.1.punktā.

4.2. Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz:

4.2.1. Līguma 6.6. punkta noteikumiem atbilstošu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu;

4.2.2. Līguma 6.7. punkta noteikumiem atbilstošu neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju Darbu izpildei;

4.2.3. Līguma 6.8. punkta noteikumiem atbilstošu visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu.

4.3. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs  15 dienu laikā pēc Darbu izpildes termiņa pabeigšanas nav parakstījis un nodevis Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības  noslēgt darbuzņēmuma līgumu ar citu Darbuzņēmēju, tādā gadījumā Darbuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītajam visus izdevumus un zaudējumus, kas ir saistīti ar minēto Darbu veikšanu.

4.4. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

4.5. Darbuzņēmējam jānodrošina materiāli un iekārtas, kas nepieciešami darbu izpildei.  Izmantojamajiem materiāliem jāatbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

4.6. Darbuzņēmēja pienākums ievērot būvniecības noteikumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Darbuzņēmējs nes par šā punktu izpildi pilnu atbildību visa šā Līguma darbības laikā.

4.5. Darbuzņēmējs pilnā mērā ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi, veicot darbus objektā un garantijas laikā.

4.7. Darbuzņēmējs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai  uzņemas atbildību par objektā piemērotajām celtniecības kvalitatīvām un drošām metodēm.

4.8. Pasūtītājs norīko Darbuzņēmēju par projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Operatīvai tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī  darbu kontrolei, nodošanai pirms  darbu uzsākšanas Darbuzņēmējs nozīmē atbildīgo personu.

4.9. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

4.10.  Darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Darbu izpildi ar saviem materiāliem, spēkiem un līdzekļiem.

- PASŪTĪTĀJA  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājam   ir   jāpieņem   izpildītie   darbi ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai arī iesniegt motivētu atteikumu pieņemt darbu.

5.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam netraucētu piekļūšanu darba vietai, pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām (par izlietotajiem resursiem maksā Darbuzņēmējs). Pirms darbu uzsākšanai Darbuzņēmējs nodrošina kontrolskaitītāja uzstādīšanu izlietoto resursu uzskaitei, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi. Beidzot remontdarbus, Darbuzņēmējs apņemas nodot kontrolskaitītāja rādījumus Pasūtītāja pārstāvim.

5.3. Operatīvai strīdu, tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī veikto darbu kontrolei, pieņemšanai Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu – ________,  tālr.________.

5.4. Pilnībā  izpilda visas citos šā Līguma punktos  paredzētās saistības.

5.5. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Darbuzņēmēju saskaņā ar šo Līgumu.

- GARANTIJAS UN APDROŠINĀŠANA

6.1.  Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem; visu darbu izpildes kvalitāti atbilstoši esošajām normām. Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas servisu.

6.2.  Veikto darbu garantijas termiņš noteikts _ (_____) gadi no pabeigto darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Izmantoto materiālu garantijas laiks 10 (desmit) gadi. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, tad garantijas termiņš noteikts no defektu novēršanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

6.3.  Gadījumā,  ja 6.2.punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti veikto darbu trūkumi, nekvalitatīvas vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, ka arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai Pasūtītāja, Darbuzņēmēja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

6.4. Ja trūkumi nav radušies Pasūtītāja un/vai trešās personas vainas dēļ un/vai nepārvaramas varas dēļ, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

6.5. Ja Darbuzņēmējs no atklāto defektu akta parakstīšanas brīža, 15 dienu laikā nenovērš defektus un nepilnības veiktajos darbos, ieskaitot iekārtas, Pasūtītājam ir tiesības, saglabājot savas garantijas tiesības, novērst defektus un nepilnības ar cita darbuzņēmēja palīdzību. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Darbuzņēmēja un/vai Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 4.2.2. apakšpunktā noteikto garantijas laika garantiju izmaksu segšanai.

  - Darbuzņēmējs apdrošina savu civiltiesisko atbildību par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par EUR ____________ (____________), atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. Darbuzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmēja pašrisks nedrīkst būt lielāks par EUR ____________ (____________).

  - Darbuzņēmējs saņem neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju Darbu izpildei (pielikums Nr. _). Bankas garantijas summa ir ne mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas. Darbuzņēmējs apņemas kredītiestādi un bankas garantijas noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju.

  - Darbuzņēmējs apdrošina visus būvniecības riskus par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas un Objekta vērtības summu. Apdrošināšanas objektā iekļauj veicamos Darbus (būvobjektu), Objektu un tā konstrukcijas un būvlaukuma attīrīšanu pēc negadījuma. Darbuzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un citus apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmēja pašrisks nedrīkst būt lielāks par EUR ____________ (____________).

  - Līguma 6.6.-6.8. punktā minētājs apdrošināšanas polisēs un bankas garantijā, kā apdrošināšanas atlīdzības un garantijas saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.

6.10. Līguma 4.2. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm un bankas garantijām ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.

- PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar šo Līgumu izpildi, tiek izskatīti pušu pārrunu ceļā.

7.2. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiks noregulētas pušu pārrunu laikā, tie tiks risināti tiesā saskaņā  ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.4. Ja šī  līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā līguma un atbild par to izpildi ar visu savu  mantu.

7.5. Par darbu pabeigšanas termiņa pārkāpumu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam  par katru nokavēto dienu nokavējumu procenti  0.1%  apmērā no līguma summas līdz faktiskai saistību izpildei.

7.6. Nokavējuma procentu  apmaksa  neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

7.7. Ja Darbuzņēmējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējumu procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par nokavējumu procentu summu.

7.8. Darbu apjomi, kas norādīti tāmē (Pielikums Nr.1) Pusēm ir zināmi, pietiekoši un līguma darbības laikā ir nemainīgi.

8.LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas visas līgumslēdzējas puses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas  ar šo līgumu saistītos pienākumus un ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas visas līgumslēdzējas puses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas  ar šo līgumu saistītos pienākumus un ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

8.2. Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

9.LĪGUMA NOTEIKUMU IZMAIŅAS

9.1. Šis Līgums var tikt mainīts, papildināts, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu pamatojoties uz  iemesliem, kuri noteikti Latvijas Republikas likumdošanā, šajā līgumā vai pēc pušu vienošanās. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā tikai rakstiskā formā, ar visu Pušu parakstiem.

10.CITI  LĪGUMA NOSACĪJUMI

10.1. Šis Līgums sastādīts 2 eksemplāros (katrai pusei viens) un visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

|  | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
|  | reģ.Nr.41503002485 |
|  | Liepājas ielā 21, Daugavpilī |
|  | AS Swedbank |
|  | kods HABALV22 |
|  | n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |
|  | t.654-07260, f.654-38872 |

_________________                                                  ____________________J.Oļenovs

z.v.	                                 z.v.