UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2014.gada 17.septembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/78P

„Tehniskā projekta izstrāde trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mazā Dārza ielā 13, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  olga.strelkova@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vadims Kodačs, t.65407274.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Tehniskā projekta izstrāde trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mazā Dārza ielā 13, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (pielikums uz 3 lp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, pa e-pastu, personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304, vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2014. gada 25.septembrim plkst. 17:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  50 (piecdesmit) kalendāras dienas.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  tehniskiem noteikumiem. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līgumcenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Projektēšanas uzdevums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Tehniskā projekta izstrāde trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mazā Dārza ielā 13, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/78P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mazā Dārza ielā 13, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2014/78P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes/finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Mazā Dārza ielā 13, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.3. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

Projektēšanas uzdevums

Izstrādāt projektu trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai Mazā Dārza ielā 13, Daugavpilī.

Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370, Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem SIA „DDzKSU” un citu organizāciju tehniskajiem noteikumiem.

Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

Projektu saskaņot ar Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citiem nepieciešamiem iestādēm un jāiesniedz projektu SIA „DDzKSU”  piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

Projektā paredzēt:

1. Ēkas konstrukciju un sistēmu apsekošanu ( bēniņus un jumts, pamatu, ārsienas, logu un durvju aiļu, kāpņu telpas, iekšējas auksta un kārsta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus, iekšējas apkures sistēmas, iekšējas vedināšanas sistēmas, iekšējas elektroapgādes sistēmas). Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

2. Projektu izstrādāt ievērojot Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta „Ēkas fasādes krāsu pase” prasības.

3.  Bēniņu un jumta renovācijai  izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus (karnīzes, kores, ja tikts paredzēta jumta logu izbūve, tad paredzēt logu mezglu detalizāciju un citus jumta rekonstrukcijas nepieciešamos mezglus, lai nodrošinātu kvalitatīvu jumta tālāku ekspluatāciju ) un veikt bēniņu pārseguma siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu un sniegt mezglus siltināšanas darbu veikšanai  (paredzēt laipas līdz apkures caurulēm un jumta logiem). Ja nepieciešams projektā paredzēt kanalizācijas stāvvadu izvadu caur jumtas segumu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju,  apledojuma novēršanai, lai nebūtu asas temperatūras izmaiņas, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. Paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā, jaunas notekūdeņu sistēmas izbūvi un zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanu.

4. Cokola un pagrabā pārsegumu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pēc veiktu siltumtehnisko aprēķinu, pārlecināties, ka cokola siltumizolācijas ierīkošana ir vajadzīga.

5.  Ārsienu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Fasādes elementiem ieejas lieveņiem un jumtiņiem izstrādāt renovācijas mezglus.

6. Logiem un druvjiem izradāt  montāžas mezglus un specifikācijas.    PVC logu rāmiem izmantojami 5-kameru profili ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Stiklopaketes ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Logu un durvju  aiļu aizdarei jānodrošina kvalitatīvu un ilgstošu siltuma noturību. Logiem un druvjiem jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts.

7. Izstrādāt ventilācijas sistēmas, apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, ja nepieciešams pēc apsekošanas rezultātiem, izpildīt mājas elektrosistēmas un zibenaizsardzības rekonstrukciju

8. Jā nepieciešamas, ap renovējamas ēkas paredzēt teritorijas labiekārtošu.

9. Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības  normas un noteikumus.

10. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

11. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

12. Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmē ne iekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

### Pielikumā:

- SIA “DDzKSU” tehniskie noteikumi energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādāšanai un būvniecībai.

Piezīme : Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības

būs  izsniegti:

- Dzīvojamās mājas Mazā Dārza ielā 13 zemes robežu plāns;

- Nostiprinājuma uzraksts dzīvojamās mājas Mazā Dārza ielā 13;

- Ēkas energoaudita atskaite dzīvojamās mājas Mazā Dārza ielā 13;

- Dzīvojamās mājas Mazā Dārza ielā 13, dzīvokļu īpašnieku un īrnieku kopsapulces protokols (5 eksempl.)

- „Ēkas fasādes krāsu pase” dzīvojamās mājas Mazā Dārza ielā 13.

- Mājas Mazā Dārza ielā 13 stāvu inventārie plāni.

Tehniskie noteikumi

Tehniskā projekta izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mazā Dārza ielā 13, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

- Projektu izstrādāt uz energoaudita atskaites, ēkas energoefektivitātes  paaugstināšanai priekšlikuma  pamata.

- Siltināt ēkas sienas no ārpuses ar siltumizolācijas materiālu (cieta vate), paredzēt siltinājuma veidu. Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

- Projektā paredzēt ārējo sienu sagatavošanas darbi, pirms siltināšanas procesa.

- Tehnisko (bēniņu) stāvu, pagraba pārsegumu siltumizolāciju veikt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, ar siltumizolācijas materiāliem, izņemot putupolistirolu.

- Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju.

Projektā paredzēt visu ārsienu apdari un ja nepieciešams apstrādāt

ar  hidrofobu pārklājumu.

- Veikt aprēķinu, pēc nepieciešamības paredzēt cokola siltināšanu un/vai apdares, krāsošanas darbi, jaunas apmales izbūvi.

- Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, asas temperatūras izmaiņās, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.

- Projektā paredzēt logu bloku un ārdurvju nomaiņu koplietojamās telpas un vējtveru remonts. Logu montāžas šuves izolācijas slāņa nomaiņu, ailu  siltināšanu veikt saskaņā ar montāžās tehnoloģiju visiem mājas logiem un arējas durvīm. Logiem un durvjiem jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts.

- Dzīvojamās mājas fasādes un gala sienas, bēniņu un pagraba siltināšanai, koplietojamās telpas un dzīvokļu logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

- Projektā pēc nepieciešamības paredzēt jumta nesošo konstrukciju remontu saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu un paredzēt jumta seguma nomaiņu ar jumta lūku, materiālu un krāsas saskaņot ar Daugavpils pilsētaplānošanas un būvniecības departamentam (pamatoties uz LR MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” p.37.2 prasībām).

- Projektā paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

- Projektā paredzēt kanalizācijas ventilācijas ievadus izbūvēt virs jumta.

- Projektā paredzēt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot „AERECO” vedināšanas (vai analoga) tehnoloģiju, esošo ventilācijas izvadu remontu, kanālu tīrīšanu  vai rekonstrukciju.

- Projektā paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā, tā lai ieverot ugunsdrošības normas.

- Projektā paredzēt jaunas notekūdeņu sistēmas izbūvi.

- Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

- Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

- Iesniegt siltuma zuduma aprēķinu katra dzīvokļa telpai un izvelēt jaunās apkures ierīces saskaņā ar veiktiem aprēķiniem.

- Projektā paredzēt karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas nomaiņu: ieprojektēt sadalošo karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas horizontālo cauruļvadu un stāvvadu pievadu nomaiņu (paredzēt uz vertikāliem sadales stāvvadiem noslēdzošās armatūras montāžu). Paredzēt karstā ūdens cirkulācijas sistēmu ar cirkulācijas stāvvadu ierīkošanu katrā mājas ieejā.

- Projektā paredzēt kanalizācijas sistēmas nomaiņu: ieprojektēt sadalošo kanalizācijas sistēmas horizontālo cauruļvadu un stāvvadu pievadu nomaiņu (paredzēt uz vertikāliem sadales stāvvadiem noslēdzošās armatūras montāžu), ka arī kanalizācijas sistēmas nomaiņu pagrabā un bēniņos.

- Projektā paredzēt apkures sistēmas nomaiņu: ieprojektēt sadalošo apkures sistēmas horizontālo cauruļvadu un stāvvadu pievadu nomaiņu bēniņu un pagraba robežās (paredzēt uz vertikāliem sadales stāvvadiem noslēdzošās armatūras montāžu).

- Ieprojektēt montāžas shēmu katram dzīvoklim, katram apkures ierīcēm ieprojektēt alokatoru uzstādīšanu. Projektējot sistēmu, iekļaut radījumu nolasīšanas un nodošanas tālvadības moduļu, radījumu vākšanas uztverējstācijas, kas veiks radījumu nodošanu interneta tiklā apstrādes punktam.

- Paredzēt noslēdzošās, saplūdes armatūras katram stāvvadam, padeves un atpakaļgaitas apkures cauruļvadam. Paredzēt regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu apkures sistēmā. Maģistrālo cauruļvadu nomaiņa bēniņu un pagraba robežās.

- Ieprojektēt termoregulējošos ventiļus katram apkures ierīcēm (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu).

- Cauruļvadu diametru izvēlēties saskaņā ar aprēķinu.

- Paredzēt siltuma skaitītāju uz apkures kontūra, siltummezgla robežās. Ierīci pieslēgt tālvadības rādījumu nolasīšanas sistēmai (GLT). Paredzēt esošā apkures sūkņa nomaiņu.

- Ņemot vērā plānotos dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, veikt siltuma slodžu pārrēķinu (ēkas siltumapgādes sistēmas patēriņš stundā). Balstoties uz siltuma slodzes pārrēķinu, nepieciešamības gadījumā, veikt esošo siltuma mezgla iekārtu nomaiņu.

- Paredzēt esošo ūdensapgādes sistēmas metālisko daļu zemēšanas ierīkošanai, sakarā ar sadales cauruļvadu nomaiņu uz PVC caurulēm.

- Projektā paredzēt sistēmu, kas ietver moduļus, tālvadības aukstā, karstā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanai un nodošanai, katrā dzīvoklī, kā arī uztvērēj stacijas, rādījumu vākšanai, kas ļaus veikt skaitītāju rādījumu tālvadības nodošanu pa internetu apstrādes punktā.

- Projektā paredzēt apkures cauruļvadu, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas siltumizolāciju un noklāšanu ar PVC čaulām, saskaņā ar esošām normām.

- Paredzēt sedzēj slāni pa siltumizolācijas augšu.

- Iesniegt plānu, aksonometrisko shēmu, apkures, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu iekārtu montāžas mezglu.

- Projektā paredzēt visu iekārtu raidītājiem autonomo barošanu-iebūvēto          bateriju.

- Sniegt uzskaites metodiku samaksas aprēķināšanai par izlietoto siltumu, auksto un karsto ūdeni.

- Visiem samontētiem cauruļvadiem pirms pievienošanas pie stāvvadiem veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

- Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

- Projektā izstrādāt visus nepieciešamus mezglus (kores, dzegas, sienu, pagraba un bēniņu pārsegumu, jumta pieslēgumu mezgli, jumta izvadu mezgli, ieejas mezglu un citus nepieciešamus mezglus)

- Projektā parādīt siltumtehnisko aprēķinu visam norobežojošām konstrukcijām, kas ir paredzētas siltināšanai.

- Projektā paredzēt, ja nepieciešams, komunikācijas tīklu pārnešanu atbilstoši Latvijas būvniecības normām un noteikumiem.

- Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011. gada 05. aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr. 272 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

- Projektētājam obligāti ir jābūt apdrošinātai projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildībai par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 150 000 EUR gadā.

- Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

- Projektā paredzēt zibenaizsardzības un zemējuma ierīču izbūvi atbilstoši LBN 261-07, ka rekomendējošais LEK 069.

- Projektā paredzēt maģistrālo stāvvadu nomaiņu  ar PE vada ierīkošanu.

- Ievadā un siltummezglā paredzēt pārsprieguma aizsardzību.

- Projektā paredzēt: 1.KS skapja pārvietošanu no ēkas sienas uz attālumu 20 cm.

- Ievada kabeļa nomaiņu.

- Izveidot specifikācijas pa atsevišķiem darba veidiem.

- Ievada skapja nomaiņu.

- Paredzēt skapju kāpņu telpu apgaismojuma uzskaites iericiei.

- Projektā paredzēt kāpņutelpas un virizejas apgaismojuma rekonstrukciju (ar sensoriem, laika relejam, slēdzieniem, gaimekliem).

- Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar izsniegto tehnisko uzdevumu.

- Projektu izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

- Izstrādāt un iesniegt apjomu un tāmes dokumentāciju.

- Projektam obligāti jābūt pievienots dzīvojamās mājas „pagaidu energo sertifikāts”, kas apliecina ka aprēķinātas aizsargkonstrukcijas zudumi atbilst nepieciešamam  efektivitātes līmenim.

- Izstrādāto projektu saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU”  un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu. Ka arī paredzēt projekta ekspertīzes veikšanu no projektētāja līdzekļiem.

- Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

- Tehnisko projektu jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā(CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv