IEPIRKUMS

“Hidrauliskā autopacēlāja piegāde”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/92K

2014.gada 12.decembra sēdē (prot.Nr.2) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „Hidrauliskā autopacēlāja piegāde” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2014/92K, un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

JAUTĀJUMS:

1. Lūdzam izskaidrot specifikācijā pieprasīto kravas automašīnas pilnās masas ierobežojumu līdz 6,0 tonnām ar paredzētā 26 metru darba augstuma pacēlāja montāžai. Šāda veida automašīnas kravnesības ierobežošana nesekmē hidrauliskā pacēlāja darba drošību un stabilitāti. Pēc tirgus izpētes esam secinājuši , ka šāda darba augstuma pacēlajus ražotāji piedāvā uz 7,5 t pilnās masas kravas auto šasijām. Arī  attiecībā uz N2 kategorijas kravas automobiļa, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām, bet nepārsniedz 12 tonnas nedod iespēju nodarbināt darbā kravas automobiļa vadītāju ar zemākas B kategorijas vadītāja tiesībām , kas būtu iespējams un kā arī pamatoti tiek pieprasītas auto šasijas ar pilnu masu līdz 3,5 t.

2. Lūdzam izskaidrot specifikācijā prasību Darba izpildmehānisma konstrukcija “Teleskopisks izlices mehānisms ar grozu un „fly jib””. Vai prasītās strelas konstrukcija var sastāvēt no vairāk kā no vienas vienlaidus teleskopiskas strelas, ar teleskopisku konstrukcijas strelu gala posmā aprīkotu ar papildus strelu „fly jib”?

KOMISIJAS SKAIDROJUMS jautājumam:

Attiecībā uz 1.jautājumu: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” darba vajadzībām nepieciešama iekārta 26m uz automašīnas ar pilno masu līdz 6t ar attiecīgiem dokumentiem un sertifikātiem. SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” ir speciālisti, kuriem ir tiesības vadīt attiecīgas kategorijas (N2) autotransportu.

Attiecībā uz 2.jautājumu: teleskopiskā mehānisma konstrukcija, kas ir noteiktā tehniskajā specifikācijā ir analoga ISOLI PNT 280J - CM iekārtai.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.5.punktam, pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā.