IEPIRKUMS

“Hidrauliskā autopacēlāja piegāde”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/92K

2014.gada 16.decembra sēdē (prot.Nr.3) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „Hidrauliskā autopacēlāja piegāde” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2014/92K, un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

JAUTĀJUMI:

1. Lūdzam izskaidrot specifikācijā pieprasīto kravas  auto starpasu attāluma ierobežojumu ne vairāk kā 3400 mm.

Šis norādītais lielums kravas auto aprīkošanai ar pacēlāju ietekmē pacēlāja stabilitāti un pārbūves procesā  ir saskaņojams ar pacēlāja izgatavotāju rūpnīcu katrai atsevišķai kravas šasijai atkarībā no ražotāja.

Parasti pie lielāku darba augstuma rādītājiem, kā konkrētā gadījuma salikums 26m darba augstuma pacēlājs  uz 6 t pilnas auto masa, ir nepieciešama garākā riteņu bāze.

2. Lūdzam norādīt aprīkota transporta līdzekļa max pieļaujamo  garumu mm, kā alternatīvu starpasu attāluma ierobežojumam 3400 mm.

Pēc izvirzītajām prasībām varam spriest par  tehnisko prasību ierobežošanu, kas savukārt būtiski ierobežo konkurenci, proti minētās prasības rada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā.

3. Vai iespējams piedāvāt iekārtu uz automašīnas ar pilnu masu līdz 7.5t, un vai šāds piedāvājums tiks uzskatīts par atbilstošu tehniskajai specifikācijai?

4. Vai piedāvājot iekārtu kas montēta uz automašīnas ar pilnu masu 7.5t, bet pašmasu līdz 6t šāds piedāvājums tiks uzskatīts par atbilstošu tehniskajai specifikācijai?

KOMISIJAS SKAIDROJUMS jautājumam:

Konkursa tehniskajā specifikācijā noteiktais hidrauliskā autopacēlāja darba (groza grīda) augstums ir 24 m.

Konkursā noteiktā kravas autotorņa starptautiskā transportlīdzekļu klasifikācija ir N2 un šajā kategorijā ietilpst transportlīdzekli, kuru pilna masa  ir no 3,5 t līdz 12 t. Ievērojot SIA „DDzKSU” darba vajadzības, ņemot vērā to, ka šajā kategorijā ietilpst ļoti plašs transportlīdzekļu diapazons, tehniskajā specifikācijā tika noteikts, ka kravas autotorņa pilnā masa var būt ne vairāk par 6 tonnām ar starpasu attālumu ne vairāk par 3400mm.

SIA “DDzKSU” darba vajadzībām ir nepieciešams autotornis, kura tehniskie parametri ir atbilstoši šī konkursa tehniskajā specifikācijā noteiktiem parametriem. Piedāvājumi, kuri tiks atzīti par neatbilstošiem konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām, netiks izskatīti un attiecīgie pretendenti tiks izslēgti no dalības konkursā.

Izvirzītās tehniskajā specifikācijā tehniskās prasības nav konkurenci ierobežojošas, jo transportlīdzekļu tirgū ir pieejami dažādi transportlīdzekļi ar tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.5.punktam, pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā.