apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas
2014.gada 28.oktobra sēdē (protokols Nr.1)

NOLIKUMS

iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantā noteiktajā kārtībā

„Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/94M

Daugavpils, 2014

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2014/94M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Olga Strelkova, tālr.: 65407268, e-pasts: olga.strelkova@dzksu.lv.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Vadims Kodačs, tālr.: 65407274.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai (CPV 71320000-7 (projektēšanas pakalpojumi)).

2.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendāras dienas.

  - Paredzamā līgumcena: līdz EUR 6 000 (seši tūkstoši euro).

  - Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (4.pielikums).

  - Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

  - Precīzs darbu apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 14.novembrim, plkst. 13.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 14.novembrī plkst.13.30, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids

4.1. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise 2% (divu procentu) apmērā no paredzamās līgumcenas (sk. 2.4.punkts), vai iemaksājot attiecīgo summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2014/94M.

4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir pieci mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopā ar piedāvājumu;

4.5. Pēc iepirkuma pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli pēc pieprasījuma tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4.6. Iepirkuma piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

4.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

4.7.1. Nolikuma 4.3.punktā noteiktajam termiņam;

4.7.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

4.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

4.8.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

V. Piedāvājuma noformēšana

5.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā oriģinālā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai”

SIA DDzKSU-2014/94M

neatvērt līdz 2014.gada 14.novembrim, plkst. 13.30.

5.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

5.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

5.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

5.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

5.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

5.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

5.8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

6.1. Prasības pretendentiem:

6.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

6.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

6.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

6.2. Iesniedzamie dokumenti:

6.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

6.2.2. Pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

6.2.3. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

6.2.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka iepriekšējo trīs gadu laikā pretendentam ir pieredze projektēšanas darbu veikšanā un vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksme par paveiktiem darbiem;

6.2.5. Apliecinājums, ka tehniskās dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem;

6.2.6. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tajā izvirzītajiem nosacījumiem (4.pielikums).

6.2.7. Finanšu piedāvājums (3.pielikums), pievienojot tam izmaksu sadalījumu projektēšanas darbiem;

6.2.8. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

6.2.9. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

6.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

6.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

6.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

6.3.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus;

6.3.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

6.3.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu tehniskajai specifikācijai/darba uzdevumam piedāvājumu;

6.3.6. ja pretendents nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma;

6.3.7. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

6.4. Šī nolikuma 6.3.6.apakšpunkta noteikumus pasūtītājs nepiemēro, ja no dienas, kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojuma līguma gadījumā un trīs gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

7.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu par vienību kopsummā, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

7.2. Iepirkuma komisija:

7.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

7.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

7.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

7.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

7.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

7.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

7.2.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

7.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

7.2.8. Ja iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu noteiktajā termiņā netiek parakstīts, pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis šī nolikuma 7.1.punkta noteikumiem atbilstošu piedāvājumu, un attiecībā uz pretendentu, kurš atsakās slēgt iepirkuma līgumu piemēro šī nolikuma 4.8.punktā  noteiktās prasības.

7.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VIII. Iepirkuma komisijas darbība

8.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

8.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

8.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

8.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

8.5. Komisijai ir šādas tiesības:

8.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju;

8.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

8.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

8.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

8.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

8.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

8.6.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

8.7. Komisijas darba organizācija:

8.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

8.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

8.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

8.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

8.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

IX. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

9.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju.

9.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

9.5. Izraudzītajam pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, jāparaksta iepirkuma līgums.

X. Citi jautājumi

10.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/94M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/94M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

2.5. iepazinies ar iepirkuma līguma projektu un piekrīt visiem tajā noteiktiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

2.6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/94M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Projektēšanas uzdevums

Izstrādāt tehnisko projektu nesošo konstrukciju pastiprināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, bastojas uz  SIA  „Projektēšanas birojs Austrumi” tehniskās apsekošanas atzinumu un obligāti veikt paneļu savienošanas mezglu pārbaudi vietās, kurās, paneļos  ir redzami plaisas un deformācijas.

Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370,  Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem  noteikumiem, apsekošanas atzinuma rezultātiem, plānošanas un arhitektūras uzdevuma  prasībām un tehniskiem noteikumiem. Projektētājam jābūt darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus  celtniecības materiālus. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj ( ĢP, AR; BK; T; BA; DOP daļu), izmaksas par paneļu savienošanas mezglu pārbaudi, būvprojekta tehniskās ekspertīzes izmaksas, kā arī jāiekļauj saskaņotu topogrāfisko plānu. Būvprojekta tehnisko ekspertīzi veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēts/sertificēts pieaicinātais būvprojektu eksperts.

Tehnisko projektu saskaņot ar Daugavpils  pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citiem nepieciešamiem iestādēm un ar SIA „DDzKSU”, jāiesniedz tehnisko projektu SIA „DDzKSU”  piecos eksemplāros un dwg formātā (CD diskā).

Apmaksa par tehniskā projekta izstrādāšanu tiks veikta tikai pēc tehniskā projekta saskaņošanas ar Daugavpils  pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un pēc SIA „DDzKSU” darba pieņemšanas akta parakstīšanas.

Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts sakarā ar neparedzētiem apstākļiem tehniskā projekta izstrādes laikā.

Projektā paredzēt:

- Veikt paneļu savienošanas mezglu pārbaudi vietās, kurās, paneļos  ir redzami plaisas un deformācijas. Iepriekš mezglu apsekošanai, saskaņot tas daudzumu un izvietošanu ar SIA „DDzKSU” speciālistiem. Pievienot projektā tehnisko atskaiti par veiktu apsekošanu.

- Izstrādāt projektu bastojas uz  SIA  „Projektēšanas birojs Austrumi” tehniskās apsekošanas atzinumu.

- Projekta izstrādāt sekojošas daļas : ĢP, AR, BK, T, BA, DOP.

- Projekta paredzēt stiprināšanas aizdarīšanas darbus (siltināšanas darbus, jā nepieciešams), celtniecības gružu novākšanu un utilizēšanu.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

### Pielikumā:

- SIA   „DDzKSU” tehniskie noteikumi.

- SIA „Projektēšanas birojs Austrumi” tehniskās apsekošanas atzinums.

Piezīme : Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma  slēgšanas tiesības  būs  izsniegti :

1. Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47  zemes robežu plāns;

2. Nostiprinājuma uzraksts dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47;

3. Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, dzīvokļu īpašnieku un īrnieku

kopsapulces protokols (5 eksempl.)

4. Dzīvojamās mājas Piekrastes  ielā  47 stāvu inventārie plāni.

5. Plānošanas un arhitektūras uzdevums un tehniskie noteikumi

no citām iestādēm.

Tehniskie noteikumi

Tehniskā projekta izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai

- Projektu izstrādāt pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem  noteikumiem, SIA „ Projektēšanas birojs Austrumi” apsekošanas atzinuma rezultātiem, paneļu savienošanas mezglu pārbaudes rezultātiem,  plānošanas un arhitektūras uzdevuma  prasībām un tehniskajiem  noteikumiem no SIA „DDzKSU” un citām iestādēm.

- Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus  celtniecības materiālus. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

- Veikt paneļu savienošanas mezglu pārbaudi vietās, kurās, paneļos  ir redzami plaisas un deformācijas. Iepriekš mezglu apsekošanai, saskaņot tas daudzumu un izvietošanu ar SIA „DDzKSU” speciālistiem. Pievienot projektā tehnisko atskaiti par veiktu apsekošanu.

- Projekta paredzēt izstrādāt sienu paneļu stiprināšanas shēmu, lai savienot paneļus savā starpā, lai nodrošināt ēkas kopēji konstrukciju pastiprināšanu.

- Projekta paredzēt stiprinājumu aizdarīšanas darbus (siltināšanas darbus, jānepieciešas), celtniecības gružu novākšanu un utilizēšanu.

- Projektā izstrādāt visus nepieciešamus mezglus.

- Projektētājam obligāti ir jābūt apdrošinātai projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildībai par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 100 000 EUR gadā.

- Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar 2001.gada 14.augusta MK noteikumiem Nr.370,  Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

- Tehnisko projektu saskaņot ar Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un citiem nepieciešamiem iestādēm un ar SIA „DDzKSU”.

- Jāiesniedz tehnisko projektu ar tehniskās apsekošanas atzinumu ar visiem  nepieciešamiem saskaņojumiem SIA „DDzKSU”  piecos eksemplāros un dwg formātā (CD diskā).

- Pretendentam savā​ piedāvājumā jāiekļauj ( ĢP, AR; BK; T; BA; DOP daļu), izmaksas par paneļu savienošanas mezglu pārbaudi, būvprojekta tehniskās ekspertīzes izmaksas, kā arī jāiekļauj saskaņotu topogrāfisko plānu. Būvprojekta tehnisko ekspertīzi veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēts/sertificēts pieaicinātais būvprojektu eksperts.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/94M

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai”, SIA DDzKSU-2014/94M prasībām, piedāvājam 50 (piecdesmit) kalendāro dienu laikā izstrādāt tehnisko projektu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai par šādu summu:

Piedāvāta līgumcena euro bez PVN: _________________________________________

Piedāvātā līgumcena euro ar PVN: __________________________________________

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt tehnisko projektu līgumā noteiktajā laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/94M

Līguma projekts

LĪGUMS

Nr.SIA DDzKSU-201/___

Daugavpilī                                                                                    2014.gada _________

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Izpildītājs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses), bez viltus, maldiem un spaidiem,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma Nr. SIA DDzKSU-2014/___ rezultātiem un spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk tekstā –Līgums)  par sekojošo:

## I.Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt tehnisko projektu nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai dzīvojamā mājā _____________ ielā __, Daugavpilī,   (turpmāk tekstā – Pasūtījums), atbilstoši uzdevumam projektēšanai (Pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.2), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

### II. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par Pasūtījumu sastāda EUR ______ (__________________________) bez PVN 21%. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līguma summa ir noteikta atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.2), kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa un ir nemainīga visā Līguma darbības laikā.

2.3. Apmaksu par Pasūtījumu veic Pasūtītājs pēc šā līguma parakstīšanas, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas.

III. Līguma izpildes kārtība

3.1. Izpildītājs apņemas nodod gatavu un saskaņotu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Pasūtījumu Pasūtītājam 50 (piecdesmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas brīža.

### IV. Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas kārtība

4.1. Pēc šajā līgumā paredzētā Pasūtījuma izpildes (pēc projekta izstrādes) Izpildītājs nodod Pasūtītājam pilnu projekta dokumentācijas komplektu 5 (piecos) eksemplāros, kas izpildīts un saskaņots atbilstoši projektēšanas uzdevumam, līguma nosacījumiem.

4.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pasūtījuma (projekta) dokumentāciju izskatīšanai un saskaņošanai pirms iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, bet jau saskaņoto citās valsts un/vai pašvaldības iestādēs. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā projekta dokumentācija (Pasūtījumu) vai jāsniedz motivēts atteikums saskaņot Pasūtījumu (projektu) 5 dienu laikā no Pasūtījuma (projekta) dokumentācijas saņemšanas. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs saskaņo Pasūtījumu Būvvaldē (Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments).

4.3.Šajā līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas-pieņemšanas aktu.

4.4. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtījuma dokumentācijas saņemšanas un nodošanas-pienemšanas akta parakstīšanas ir tiesīgs iesniegt Izpildītajam pamatotas pretenzijas. Šādā gadījumā puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Projekta dokumentācijā.  Pamatotas pretenzijas Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.

V. Izpildītāja tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu Pasūtījuma izpildi, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

5.2. Izpildītājs ar savu parakstu apliecina,  ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācijas šo darbu veikšanai.

5.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot LR būvnoteikumus un citus spēkā esošos  normatīvos  aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

5.4. Izpildītājam ir pienākums izpildīto Pasūtījumu nodot ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

VI. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja veikto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma  nosacījumiem.

6.2. Pasūtītājam  ir tiesības  5 dienu laikā  pēc pieņemšanas-noošanas akta parakstīšanas, iesniegt pamatotas pretenzijas.

### VII. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

7.1. Visi līguma grozījumi un papildinājumi  noformējami rakstveidā, 2 eksemplāros, kurus paraksta Puses, un kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.

VIII.  Pretenzijas iesniegšana un  strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpējās vienošanās ceļā. Ja Puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

8.2.Līguma saistību neizpildes gadījumā vai gadījumā, kad tiek radīti zaudējumi otrai Pusei, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus pilnā apmērā.

8.3. Izpildītājam, nokavējot Pasūtījuma izpildes termiņu (līguma punkts 3.1.) ir jāmaksā nokavējuma procenti 0.1% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

IX. Nobeiguma noteikumi

9.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt tā noteikumiem, apliecinot to ar saviem parakstiem.

9.2. Pusēm ir jāinformē vienai otru nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukumu, adresi u.c.) maiņu.

9.3. Līgums ir sastādīts valsts valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.4. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Pasūtījumu par nokavējuma procentu summu.

9.5. Nokavējuma procentu apmaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

X. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| IZPILDĪTĀJS | PASŪTĪTĀJS SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 reģ. Nr. 41503002485 n.k. LV08 HABA 0551 0024 30596 AS „Swdebank” Tālr.:654-07260; fakss:654-38872 ____________________ J.Oļenovs z.v. |
| --- | --- |