IEPIRKUMS

“Hidrauliskā autopacēlāja piegāde”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/005K

2015.gada 23.janvāra sēdē (prot.Nr.2) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „Hidrauliskā autopacēlāja piegāde” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/005K, un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

JAUTĀJUMS:

- Paskaidrojiet punkta Darba izpildmehānisma konstrukcija –teleskopiskas uzbūves strēle ar vairākām izbīdāmām strēlēs posmiem vai pantogrāfa tipa konstrukcija?

- Mūs kā pretendentu uz iepirkumu DDzKSU-2015/005K interesē sekojošs punkts pacēlāja tehniskajā specifikācijā – Vadības vieta: ar vadības pulti uz platforma un no groza, iespēja izmantot distances pults vadību, kas ir domāts un uz kāda darbības principa strādājoša ir domātā distances pults vadība?

KOMISIJAS SKAIDROJUMS jautājumiem:

Attiecībā uz 1.jautājumu: Pasūtītājs specifikācijā ar punktu „Pacēlāja tips - Izlices hidropacēlājs” nav noteicis  strelas mehānisma konstrukcijas tipu , pacēlājs var  būt gan ar pantogrāfa konstrukciju ,gan ar teleskopisku un abu konstrukcijas tipu salikumu. Ar punktu „Darba izpildmehānisma konstrukcija” pasūtītājs ir vēlējies aprakstīt tam saistošu specifisku groza stiprinājuma vietu starp pēdējo strelas posmu un grozu , norādot stiprinājuma atrašanās vietu attiecībā pret grozu. Šāda veida stiprinājums ir nepieciešams izpildāmo darbu specifikai uz ēku jumtiem. Pievienojam shematisku konstrukcijas risinājumu

Attiecībā uz 2.jautājumu: Nepieciešamas ir pacēlāja  vadība no groza , no darba platformas uz zemes un distances pults , ar kuru ir jānodrošina pacēlāja darbība  operatoram atrodoties uz zemas attālināti no darba platformas vadības , nepieciešams darba specifikai ar dažādu komunikāciju un apgrūtinošu šķēršļu radītu celšanas trajektorijas traucējumu.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.5.punktam, pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā.