UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2015.gada 3.februārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/006P

„Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Siguldas ielā 21, Daugavpilī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Zaharovs, t.65434979.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Siguldas ielā 21, Daugavpilī, saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304, vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2015. gada 13.februārim plkst. 16:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš: 3 (trīs) kalendārie mēneši.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta apliecinājums, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

- Pretendenta apliecinājums, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenoti līdzīga rakstura darbi, pievienojot objektu sarakstu un vismaz trīs pasūtītāju pozitīvās atsauksmes;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Strelkova                                                                                                                                                                       654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Siguldas ielā 21, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/006P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Siguldas ielā 21, Daugavpilī”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2015/006P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Siguldas ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

DARBA   UZDEVUMS

ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai dzīvojamā mājā Siguldas ielā 21, Daugavpilī

1. Izpildīt esošās ūdens uzskaites sistēmas apsekošanu mājas dzīvokļos, lai noteiktu nepieciešamo materiālu un daudzumu.

2. Uzstādīšanai pielietot ūdens uzskaites ierīces Dn15, precizitāte R160(H)/ R80(V) (Q3=2,5 m3/st), kas tiks pieslēgtas tālvadības ūdens patēriņa nolasīšanas sistemai.

3. Ņemot vērā esošo ūdens sadales ierīču pieslēgumu dzīvokļos, uzstādīt pēc ūdens skaitītājiem pretvārstus.

4. Pieslēgt mājas ievada aukstā ūdens kopējo skaitītāju vienotai automātiskai uzskaites sistēmai.

5. Dzīvokļa ūdens skaitītājus noplombēt ar rotoplombām (plombešanas aukla- plombešanas trose plastikāta apvalkā).

6. Ieprojektēt aukstā un karstā ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, kas:

6.1. nodrošina informācijas tālvadības nolasīšanu un nosūtīšanu no ūdens patēriņa mērītājiem vismaz vienu reizi 60 min.;

6.2. ietver datu nolasīšanas iekārtas, kas fiksē ūdens mērītāja patēriņu (strāvas avots: baterija, darba ilgums vismaz 8 (astoņi) gadi). Datu nolasīšanas iekārta (ūdens skaitītāja signāla mērītājs) var būt montējama mērlīdzekļa paredzētajā vietā vai pievienojama uz skaitītāja korpusa ar herkonu (herkona vada garums līdz 3 m).

6.3. ietver datu retranslācijas iekārtas, kas saņem datus no datu pārraides iekārtām (ūdens skaitītāja signāla mērītājiem), izmantojot bezvadu tehnoloģijas un kas pārraida informāciju caur internetu vai GSM tīklu.

Retrenslācijas iekārta saņem datus un saglabā tos iebūvētajā atmiņā vismaz 7 dienas, arī tad, ja tiek atslēgts ārējais strāvas avots un/vai nav iespējama GSM vai interneta tīkla pārraide. Datu retranslācijas iekārtas strāvas avots: fiksēts pieslēgums elektroenerģijas tīklam vai baterijai.

6.4. ietver programmatūru, kas:

6.4.1. nodrošina tikai SIA „DDzKSU” speciālistiem piekļuvi un datu saņemšanu no dzīvokļos un ēku ievados uzstādītajām mērierīcēm, kā arī nodrošina piekļuvi datiem jebkurā vietā no jebkura stacionārā vai portatīvā datora;

6.4.2. nodrošina brīdinājuma signāla saņemšanas veidu (elektroniskā pasta vēstule) ja:

- netiek saņemta informācija par konkrētu ūdens skaitītāju pēc uzstādītā laika intervāla (atbilstoši 6.1.p.);

- tiek veikta ūdens skaitītāja signāla mērītāja nelikumīga atvienošana un mērlīdzekļa vai cita iejaukšanās nolasīšanas sistēmā (magnēta iedarbība);

- individuālajam ūdens mērītājam novērojams pastāvīgs patēriņš 24 stundu laikā (pa 10 l/st).

6.4.3. nodrošina nolasīto datu pārģenērešanu Microsoft Office Excel formatā.

7. Montēt ūdens skaitītājus atbilstoši LR tehniskajām prasībām.

8. Projekta realizēšanas laikā pielietot ES sertificētus materiālus un iekārtas, kā arī izpildīt darbus LR sertificētajiem speciālistiem.

9. Izstrādāt un iesniegt apjomu un tāmes dokumentāciju.

10. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, gružu novākšanu.

11. Ziņas pār māju: 467.sērija, 5 stāvi, 60 dzīvokļi, 4 ieejas, maksimālais dzīvokļa ūdens skaitītāju skaits vienā dzīvoklī 2 gabali.

12. Kontaktpersona papildus informācijai SIA „DDzKSU” siltumenerģētikas tehniķis S.Zaharovs, 654-34979; 27465749.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv