IEPIRKUMS

“Būvniecības darbi Nometņu ielā 66, Daugavpilī, projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” ietvaros”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/009K

2015.gada 2.marta sēdē (prot.Nr.4) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „Būvniecības darbi Nometņu ielā 66, Daugavpilī, projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” ietvaros” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/009K, un nolēma veikt šādus grozījumus tehniskajā specifikācijā:

JAUTĀJUMS:

KOMISIJAS SKAIDROJUMS jautājumam:

Iepirkuma „Būvniecības darbi Nometņu ielā 66, Daugavpilī, projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” ietvaros” ID Nr.SIA DDzKSU-2015/009K, nolikums un tehniskā specifikācija tiks attiecīgi grozīti.

Attiecībā uz 1.jautājumu: jāparedz koka starploga ieliktņu demontāžas darbi visiem starploga ieliktniem. Savukārt p.1.4.4. darba apjomi (40.2m2) tiks nomainīti uz 178.8m2. Punktā 1.4.5. darba apjomi (16.1m3) tiks nomainīti uz 57.7m3.

Attiecībā uz 2.jautājumu: ap bēniņu telpas ventilācijas logiem tiks ierīkota pretvēja izolācijas membrāna (kārbas veidā), tā lai būtu iespēja gaisa vedināšana un lai beramās vates slānis saglabājas montāžas veidā.

Attiecībā uz 3.jautājumu: jumta tekne darba procesā tiks pilnīgi aiztaisīta ar siltumizolācijas materiālu (putupolistirols), pēc tam tiks ierīkota (no augšā) betona segums un hidroizolācijas materiāls.

Attiecībā uz 4.jautājumu: Konkrēti pretvēja membrānas ieklāšanas tehnoloģija tiks noskaidrota būvniecības procesa gaitā, ar autouzraudzības saskaņošanu.

Attiecībā uz 5. un 6.jautājumiem: sensoru uzstādīšanas vieta tiks precizēta uz vietas, elektriskie gaismekli varētu būt ierīkoti pagraba telpā.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.1.5.punktam, pretendentiem jāseko līdzi iespējamiem iepirkuma nolikuma grozījumiem un jāņem vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā.