UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2015.gada 21.augustā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/040P

„Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10a, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma kapitālremonts”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Alīna Jasjukjaņeca, t. 65444986.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Aizsargapmales atjaunošana dzīvojamā mājā Lauska ielā 12, Daugavpilī (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304, vai pa faksu 65438872.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2015. gada 2.septembrim plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015.gada oktobris – novembris

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

- pretendenta apliecinājums, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

- Pretendenta apliecinājums, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenoti līdzīga rakstura darbi, pievienojot objektu sarakstu un vismaz trīs pasūtītāju pozitīvās atsauksmes;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā:

1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Suhanova

654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10a, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma kapitālremonts”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/040P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10a, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma kapitālremonts”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2015/040P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10a, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.4. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

DARBA   UZDEVUMS

dzīvojamās mājas dzelzsbetona jumta seguma

kapitālajam remontam

Adrese: Raipoles ielā 10a

| Nr.p.k | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumta virsmas sagatavošana | m2 | 785 |
| 2. | Teknes ieklāšana ar necaurlaidīgu membrānu (divas kārtas) | viena kārtas m2 | 167 |
| 3. | Dzelzsbetona paneļu virsmas remonts ar cementa javu | m2 | 6 |
| 4. | Jumta betona pamatnes gruntēšana ar bituma mastiku | m2 | 785 |
| 5. | Jumta virsmu ieklāšana ar necaurlaidīgu membrānu ar piekļāvumu (viena kārta) | m2 | 618 |
| 6 | Jumta parapetu skārda apdares nomaiņa | m2 | 22 |
| 7. | Metāla apdares ierīkošana pa mājas garumu | m | 93 |
| 8. | Ūdens uztveres piltuvju uzstādīšana | gab. | 8 |
| 9. | Aizsargredeļu uzstādīšana lietusūdens kanalizācijas stāvvadiem | gab. | 8 |
| 10. | Esošās jumta norobežojuma konstrukcijas un kāpņu tīrīšana no rūsas un vecās krāsas, gruntēšana un krāsošana ar alkida emalju | m2 | 18 |
| 11. | Kakta šuves aizdare ar cementa javu | m | 20 |
|  | Jumta remonts virs mašīnu nodaļu |  |  |
| 13. | Metāla lāseņa nomaiņa | m | 13 |
| 14. | Ruberoīda seguma noņemšana | m2 | 72 |
| 15. | Metāla apdares ierīkošana | m2 | 19 |
| 16. | Izlīdzinošās cementa kārtas ierīkošana | m2 | 57 |
| 17. | Betona pamatnes gruntēšana ar bituma mastiku | m2 | 72 |
| 18. | Jumta virsmas ieklāšana ar ūdens necaurlaidīgu membrānu (divas kārtas) | viena kārtas m2 | 72 |
| 19. | Būvgružu uzkopšana, iekraušana | m3 | 2.5 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkumu procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Hidroizolācijas sistēmas ieklāšanai ir jānotiek strikti saskaņā ar sistēmas ieklāšanas tehnoloģiju. Ruberoīda jumta seguma remontam virskārtai izmantot hidroizolācijas polimera bituma SBS modificētu ruļļu uzkausējamo materiālu (ar polimēra stiegrošanu) ne mazāk par -  4.0 mm biezuma, apakškārtai ne mazāk par – 2.5 mm biezuma (ar polimēra stiegrošanu).

- Jāvēro visu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darba izpildi. Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu.

- Visi skārda izstrādājumi jābūt savienoti ar  valču (ieloku) un ar hermētiķu pielietošanu.

- Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas patēriņa uzskaitei.

- Pēc remontdarbu pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA”DDzKSU”.

- Pēc jumta remonta darbu izpildīšanas veikt mājas lietusūdens kanalizācijas sistēmas tīrīšanu.

- Darba garantija 5 gadi.

- Jāiesniedz garantijas polisi uz 3 gadiem.

- Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

- Remontdarbus veikt 45 bez nokrišņu dienu laikā  pēc būvatļaujas saņemšanas.

- Remontdarbu izpildes laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi, pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

- Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā - oktobrī un martā, garantijas laikā tiek apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” pārstāvi, par to, attiecīgi, sniedzot SIA „DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

- Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Darbu veikšanas laiks – 2015.gada oktobris – novembris.

- Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 15 „Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumi.

- Darbus veikt saskaņā ar „Ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti” (skat. pielikumā).

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10a, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma kapitālremonts”, ID Nr.SIA DDzKSU-2015/040P prasībām, piedāvājam iepirkuma nolikumā noteiktajā laikā veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumsummu:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Dzīvojamās mājas Raipoles ielā 10a, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma kapitālremonts |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv