apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas
2015.gada 18.maija sēdē (protokols Nr.1)

NOLIKUMS

iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā

„Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/052M

Daugavpils, 2015

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/052M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Ineta Suhanova, tālr.: 65407268, e-pasts: ineta.suhanova@dzksu.lv

  - Kontaktpersona jautājumos par tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām: Renāte Zalivska, t.65407290.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: aizdevuma piešķiršana (CPV 66113000-5 (kredītu piešķiršanas pakalpojumi)).

  - Iepirkuma priekšmets sadalīts divās daļās.

2.2.1. 1.DAĻA „Aizdevums dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma kapitālā remonta izdevumu segšanai” – aizdevuma apmērs: līdz EUR 18000;

2.2.2. 2.DAĻA „Aizdevums dzīvojamās mājas Rīgas iela 42, Daugavpilī, jumta seguma kapitālā remonta izdevumu segšanai” – aizdevuma apmērs: līdz EUR 20000.

  - Paredzamais iepirkuma līguma 1.DAĻĀ izpildes termiņš: 36 (trīsdesmit seši) mēneši, saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.

  - Paredzamais iepirkuma līguma 2.DAĻĀ izpildes termiņš: 120 (viens simts divdesmit) mēneši, saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.

  - Kopējais paredzamo aizdevumu apmērs: līdz EUR 38 000 (trīsdesmit astoņi tūkstoši euro).

  - Iepirkums paredz iepirkuma līgumu slēgšanu, atbilstoši šī nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajam.

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts atsevišķi par katru daļu.

  - Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā.

  - Pakalpojuma apraksts ir noteiks tehniskajās specifikācijās (2.-3.pielikumi).

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijā, plkst. 13.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 1.jūnijā plkst.13.00, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājuma noformēšana

4.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”

SIA DDzKSU-2015/052M

neatvērt līdz 2015.gada 1.jūnijam, plkst. 13.00.

4.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

4.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

4.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

4.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

4.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

4.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

5.1. Prasības pretendentiem:

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

5.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

5.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

5.1.4. Pretendenta finanšu piedāvājums un tehniskais piedāvājums atbilst tehnisko specifikāciju prasībām (2.-3.pielikumi) un noformēti saskaņā ar attiecīgiem iepirkuma pielikumiem (4. un 7.pielikumi).

5.2. Iesniedzamie dokumenti:

5.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

5.2.2. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pretendentam izsniegtas licences (atļaujas) kopija kredītiestādes darbībai;

5.2.3. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar 4.-5.pielikumiem;

5.2.4. Finanšu piedāvājums saskaņā ar 6.-7.pielikumiem;

5.2.5. Speciālpilnvaras oriģināla vai apliecinātās kopijas eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

5.2.6. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

5.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

5.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

5.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

5.3.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

5.3.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

5.3.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu darba uzdevumam piedāvājumu;

5.3.6. ja pretendenta iesniegtais līguma projekts neatbilst šī nolikumā noteiktām prasībām vai pretendenta piedāvājumā noteiktajām, un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma nebija novērstās attiecīgās neatbilstības;

5.3.7. Ja paraugu izvērtēšanas rezultātā tiks konstatēts, ka tie neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām;

5.3.8. izraudzītais pretendents šī nolikuma 8.5.punktā noteiktajā termiņā nav parakstījis iepirkuma līgumu;

5.3.9. ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

6.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Ar zemāko cenu šī nolikuma izpratnē saprot kopējās izmaksas noteiktajā aizdevuma periodā, ņemot vērā aizdevuma periodā kopējo aprēķināto procentu un visu citu maksājumu summas.

6.2. Iepirkuma komisija:

6.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

6.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

6.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

6.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

6.2.5. Pārbaudīs pretendenta iesniegtā līguma projekta atbilstību šī nolikumā noteiktām prasībām vai pretendenta piedāvājumā noteiktajām;

6.2.6. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

6.2.6.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

6.2.6.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

6.2.7. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

6.2.8. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

6.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VII. Iepirkuma komisijas darbība

7.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

7.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

7.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

7.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

7.5. Komisijai ir šādas tiesības:

7.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju;

7.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

7.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.5.4. ja 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas,  iepirkuma līgums no pretendenta puses nav parakstīts, izslēgt no turpmākas dalības iepirkumā un izvelēties nākamo atbilstošo iepirkuma prasībām piedāvājumu;

7.5.5 pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.5.6 veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

7.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

7.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

7.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

7.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

7.6.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

7.7. Komisijas darba organizācija:

7.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

7.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

7.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

7.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

7.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

VIII. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

8.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju.

8.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

8.5. Izraudzītajam pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, jāparaksta iepirkuma līgums.

IX. Citi jautājumi

9.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija 1.DAĻAI;

- Tehniskā specifikācija 2.DAĻAI;

- Tehniskā piedāvājuma forma 1.DAĻAI;

- Tehniskā piedāvājuma forma 2.DAĻAI;

- Finanšu piedāvājuma forma 1.DAĻAI;

- Finanšu piedāvājuma forma 2.DAĻAI.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/052M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/052M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. Iesniedz piedāvājumu šādai/ām iepirkuma daļai/ām: ___________________________.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/052M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.DAĻAI „Aizdevums dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma kapitālā remonta izdevumu segšanai”

1. Aizdevuma mērķis: dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma kapitālā remonta izdevumu segšanai.

2. Kredīta veids: aizdevums.

3. Piesaistāmā aizdevuma līguma summa un valūta: Aizdevuma summa nepārsniegs EUR 18000 (astoņpadsmit tūkstoši euro).

4. Nodrošinājums: Komercķīla uz debitoru parādiem (t.i. dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, iedzīvotāju ikmēneša maksājumi).

5. Paredzētais aizdevuma periods: 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši no aizdevuma saņemšanas dienas.

6. Aizdevuma izmantošanas sākuma termiņš: pēc aizdevuma līguma parakstīšanas saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu, nodrošinot iespēju aizdevuma izsniegšanai pa daļām (pēc nepieciešamības) saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtajiem maksājumu uzdevumiem (pamatojoties uz piestādītiem rēķiniem par izpildītājiem darbiem), ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

7. Paredzamais atmaksas grafiks: Aizdevuma summas (pamatsumma un procenti) atmaksa pēc lineāra grafika (pamatsummas daļas ir vienādas, bet procentu daļa ir atkarīga no atlikušas, neatmaksātas summas). Pasūtītājam ir tiesības pašam izvēlēties aizdevuma atmaksas datumu.

8. Aizdevuma procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR un bankas pievienotā likme no faktiski izsniegtās neatmaksātās aizdevuma summas.

9. Aizdevuma izņemšanas noteikumi: Aizdevuma summa tiek pārskaitīta uz Pasūtītāja bankas kontu.

10. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja pirms termiņa pilnībā vai daļēji atmaksāt Aizdevuma daļu par to neieturot samaksu (tai skaitā arī refinansēšanas rezultātā).

11. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja aizdevuma vai aizdevuma daļas rezervēšanai (pēc nepieciešamības) par to neieturot samaksu.

12. Pretendentam jānorāda Pasūtītājam visas citas ar Aizdevuma saņemšanu saistītās izmaksas.

13. Pretendents var noteikt Pasūtītājam līgumsodu ne vairāk kā 0,05% apmērā no laikā neizmaksātās aizdevuma procentu samaksas un pamatsummas par katru nokavēto dienu, bet Pasūtītājs var noteikt Pretendentam līgumsodu ne vairāk kā 0,05% apmērā par Aizdevuma vai Aizdevuma daļas izmaksas nokavējumu par katru nokavēto dienu, saskaņā ar Aizdevuma līgumā noteikto.

14. Pretendentam aizdevuma līgumā jāparedz Pasūtītājam iespēja jebkurā brīdī atteikties no aizdevuma vai aizdevuma daļas par to neieturot samaksu.

15. Papildus tehniskajam piedāvājumam pretendentam jāiesniedz aizdevuma līguma projekts, kas atbilst šī iepirkuma nolikuma prasībām.

16. Pasūtītājs patur sev tiesības uzskatīt pretendenta piedāvājumu un aizdevuma līguma projektu par neatbilstošu savām interesēm un noraidīt, ja aizdevuma nosacījumi neatbilst Pasūtītāja iespējām un/vai, ja aizdevuma līguma projekts saturēs šādus nosacījumus:

16.1. pienākumu uzturēt noteiktu naudas līdzekļu apgrozījumu caur aizdevēja bankas kontiem;

16.2. pienākumu veikt citus ar aizdevumu nesaistītus darījumus ar kredītiestādes starpniecību vai izmantot ar aizdevumu nesaistītus kredītiestādes pakalpojumus;

16.3. jebkādu nosacījumu par aizdevuma piemērojamās procentu likmes nemainīgās (pievienotās) daļas vienpusēju palielināšanu aizdevuma līguma darbības laikā;

16.4. ierobežojumus Pasūtītāja darbībām ar citiem uzņēmuma aktīviem;

16.5. Pretendenta tiesības pieprasīt jebkādus papildus nodrošinājumus vai garantijas, izņemot šī pielikuma 4.punktā noteikto;

16.6. soda naudas, nokavējuma naudas, līgumsoda vai jebkādu citu sankciju apmēru par kavētajiem maksājumiem, kas pārsniedz 0.05% par katru nokavēto dienu no nokavētās summas;

16.7. ierobežojumu dzēst aizdevumu pirms termiņa, piemērojot soda sankcijas, kompensācijas, papildus maksājumus vai citus ierobežojumus;

16.8. jebkuri ierobežojumi, kas skar Pasūtītāja un Būvuzņēmēja darbību, t.sk. ierobežojumi būvuzrauga un būvuzņēmēja akceptēšanā, pieņemšanas – nodošanas akta par paveiktiem būvniecības darbiem izstrādāšana;

16.9. ierobežojumi veikt grozījumus, izmaiņas un papildinājumus Būvniecības Līgumā;

16.10. atskaišu pieprasīšana par būvniecības darbu norisi;

16.11. citus, neuzskaitītus, bet Pasūtītājam pamatoti būtiski nelabvēlīgus nosacījumus.

16.12. citus, neuzskaitītus, bet Pasūtītājam pamatoti būtiski nelabvēlīgus nosacījumus.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/052M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.DAĻAI „Aizdevums dzīvojamās mājas Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumta seguma kapitālā remonta izdevumu segšanai”

1. Aizdevuma mērķis: dzīvojamās mājas Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumta seguma kapitālā remonta izdevumu segšanai.

2. Kredīta veids: aizdevums.

3. Piesaistāmā aizdevuma līguma summa un valūta: Aizdevuma summa nepārsniegs EUR 20000 (divdesmit tūkstoši euro).

4. Nodrošinājums: Komercķīla uz debitoru parādiem (t.i. dzīvojamās mājas Rīgas ielā 42, Daugavpilī, iedzīvotāju ikmēneša maksājumi).

5. Paredzētais aizdevuma periods: 120 (viens simts divdesmit) kalendārie mēneši no aizdevuma saņemšanas dienas.

6. Aizdevuma izmantošanas sākuma termiņš: pēc aizdevuma līguma parakstīšanas saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu, nodrošinot iespēju aizdevuma izsniegšanai pa daļām (pēc nepieciešamības) saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtajiem maksājumu uzdevumiem (pamatojoties uz piestādītiem rēķiniem par izpildītājiem darbiem), ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

7. Paredzamais atmaksas grafiks: Aizdevuma summas (pamatsumma un procenti) atmaksa pēc lineāra grafika (pamatsummas daļas ir vienādas, bet procentu daļa ir atkarīga no atlikušas, neatmaksātas summas). Pasūtītājam ir tiesības pašam izvēlēties aizdevuma atmaksas datumu.

8. Aizdevuma procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR un bankas pievienotā likme no faktiski izsniegtās neatmaksātās aizdevuma summas.

9. Aizdevuma izņemšanas noteikumi: Aizdevuma summa tiek pārskaitīta uz Pasūtītāja bankas kontu.

10. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja pirms termiņa pilnībā vai daļēji atmaksāt Aizdevuma daļu par to neieturot samaksu (tai skaitā arī refinansēšanas rezultātā).

11. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja aizdevuma vai aizdevuma daļas rezervēšanai (pēc nepieciešamības) par to neieturot samaksu.

12. Pretendentam jānorāda Pasūtītājam visas citas ar Aizdevuma saņemšanu saistītās izmaksas.

13. Pretendents var noteikt Pasūtītājam līgumsodu ne vairāk kā 0,05% apmērā no laikā neizmaksātās aizdevuma procentu samaksas un pamatsummas par katru nokavēto dienu, bet Pasūtītājs var noteikt Pretendentam līgumsodu ne vairāk kā 0,05% apmērā par Aizdevuma vai Aizdevuma daļas izmaksas nokavējumu par katru nokavēto dienu, saskaņā ar Aizdevuma līgumā noteikto.

14. Pretendentam aizdevuma līgumā jāparedz Pasūtītājam iespēja jebkurā brīdī atteikties no aizdevuma vai aizdevuma daļas par to neieturot samaksu.

15. Papildus tehniskajam piedāvājumam pretendentam jāiesniedz aizdevuma līguma projekts, kas atbilst šī iepirkuma nolikuma prasībām.

16. Pasūtītājs patur sev tiesības uzskatīt pretendenta piedāvājumu un aizdevuma līguma projektu par neatbilstošu savām interesēm un noraidīt, ja aizdevuma nosacījumi neatbilst Pasūtītāja iespējām un/vai, ja aizdevuma līguma projekts saturēs šādus nosacījumus:

16.1. pienākumu uzturēt noteiktu naudas līdzekļu apgrozījumu caur aizdevēja bankas kontiem;

16.2. pienākumu veikt citus ar aizdevumu nesaistītus darījumus ar kredītiestādes starpniecību vai izmantot ar aizdevumu nesaistītus kredītiestādes pakalpojumus;

16.3. jebkādu nosacījumu par aizdevuma piemērojamās procentu likmes nemainīgās (pievienotās) daļas vienpusēju palielināšanu aizdevuma līguma darbības laikā;

16.4. ierobežojumus Pasūtītāja darbībām ar citiem uzņēmuma aktīviem;

16.5. Pretendenta tiesības pieprasīt jebkādus papildus nodrošinājumus vai garantijas, izņemot šī pielikuma 4.punktā noteikto;

16.6. soda naudas, nokavējuma naudas, līgumsoda vai jebkādu citu sankciju apmēru par kavētajiem maksājumiem, kas pārsniedz 0.05% par katru nokavēto dienu no nokavētās summas;

16.7. ierobežojumu dzēst aizdevumu pirms termiņa, piemērojot soda sankcijas, kompensācijas, papildus maksājumus vai citus ierobežojumus;

16.8. jebkuri ierobežojumi, kas skar Pasūtītāja un Būvuzņēmēja darbību, t.sk. ierobežojumi būvuzrauga un būvuzņēmēja akceptēšanā, pieņemšanas – nodošanas akta par paveiktiem būvniecības darbiem izstrādāšana;

16.9. ierobežojumi veikt grozījumus, izmaiņas un papildinājumus Būvniecības Līgumā;

16.10. atskaišu pieprasīšana par būvniecības darbu norisi;

16.11. citus, neuzskaitītus, bet Pasūtītājam pamatoti būtiski nelabvēlīgus nosacījumus.

16.12. citus, neuzskaitītus, bet Pasūtītājam pamatoti būtiski nelabvēlīgus nosacījumus.

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/052M

Tehniskais PIEDĀVĀJUMS

1.DAĻAI „Aizdevums dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma kapitālā remonta izdevumu segšanai”

| Pasūtītāja prasības Nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības | Pretendenta piedāvājums Nolikuma tehniskajā specifikācijā noteikto prasību apstiprinājums, piedāvājuma precīzs apraksts |
| --- | --- |
| 1. Aizdevums līdz 18 000 euro |  |
| 2. Aizdevuma termiņš līdz 36 kalendāriem mēnešiem no aizdevuma saņemšanas dienas, ar iespēju Pasūtītājam atmaksāt aizdevumu vai tā daļu pirms līgumā noteiktā termiņa bez līgumsoda vai tml. maksas. |  |
| 3. Aizdevuma nodrošinājums - komercķīla uz debitoru parādiem (t.i. dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, iedzīvotāju ikmēneša maksājumi) |  |
| 4. Aizdevuma izmantošanas sākuma termiņš: pēc aizdevuma līguma parakstīšanas saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu, nodrošinot iespēju aizdevuma izsniegšanai pa daļām (pēc nepieciešamības) saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtajiem maksājumu uzdevumiem (pamatojoties uz piestādītiem rēķiniem par izpildītājiem darbiem), ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas |  |
| 5. Paredzamais atmaksas grafiks: Aizdevuma summas (pamatsumma un procenti) atmaksa pēc lineāra grafika (pamatsummas daļas ir vienādas, bet procentu daļa ir atkarīga no atlikušas, neatmaksātas summas). Pasūtītājam ir tiesības pašam izvēlēties aizdevuma atmaksas datumu. |  |
| 6. Aizdevuma procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR un bankas pievienotā likme no faktiski izsniegtās neatmaksātās aizdevuma summas. |  |
| 7. Aizdevuma izņemšanas noteikumi: Aizdevuma summa tiek pārskaitīta uz Pasūtītāja bankas kontu. |  |
| 8. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja pirms termiņa pilnībā vai daļēji atmaksāt Aizdevuma daļu par to neieturot samaksu (tai skaitā arī refinansēšanas rezultātā) |  |
| 9. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja aizdevuma vai aizdevuma daļas rezervēšanai (pēc nepieciešamības) par to neieturot samaksu. |  |
| 10. Pretendentam jānorāda Pasūtītājam visas citas ar Aizdevuma saņemšanu saistītās izmaksas. |  |
| 11. Pretendents var noteikt Pasūtītājam līgumsodu ne vairāk kā 0,05% apmērā no laikā neizmaksātās aizdevuma procentu samaksas un pamatsummas par katru nokavēto dienu, bet Pasūtītājs var noteikt Pretendentam līgumsodu ne vairāk kā 0,05% apmērā par Aizdevuma vai Aizdevuma daļas izmaksas nokavējumu par katru nokavēto dienu, saskaņā ar Aizdevuma līgumā noteikto. |  |
| 12. Pretendentam aizdevuma līgumā jāparedz Pasūtītājam iespēja jebkurā brīdī atteikties no aizdevuma vai aizdevuma daļas par to neieturot samaksu. |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

.

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/052M

Tehniskais PIEDĀVĀJUMS

2.DAĻAI „Aizdevums dzīvojamās mājas Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumta seguma kapitālā remonta izdevumu segšanai”

| Pasūtītāja prasības Nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības | Pretendenta piedāvājums Nolikuma tehniskajā specifikācijā noteikto prasību apstiprinājums, piedāvājuma precīzs apraksts |
| --- | --- |
| 1. Aizdevums līdz 20 000 euro |  |
| 2. Aizdevuma termiņš līdz 120 kalendāriem mēnešiem no aizdevuma saņemšanas dienas, ar iespēju Pasūtītājam atmaksāt aizdevumu vai tā daļu pirms līgumā noteiktā termiņa bez līgumsoda vai tml. maksas. |  |
| 3. Aizdevuma nodrošinājums - komercķīla uz debitoru parādiem (t.i. dzīvojamās mājas Rīgas ielā 42, Daugavpilī, iedzīvotāju ikmēneša maksājumi) |  |
| 4. Aizdevuma izmantošanas sākuma termiņš: pēc aizdevuma līguma parakstīšanas saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu, nodrošinot iespēju aizdevuma izsniegšanai pa daļām (pēc nepieciešamības) saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtajiem maksājumu uzdevumiem (pamatojoties uz piestādītiem rēķiniem par izpildītājiem darbiem), ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas |  |
| 5. Paredzamais atmaksas grafiks: Aizdevuma summas (pamatsumma un procenti) atmaksa pēc lineāra grafika (pamatsummas daļas ir vienādas, bet procentu daļa ir atkarīga no atlikušas, neatmaksātas summas). Pasūtītājam ir tiesības pašam izvēlēties aizdevuma atmaksas datumu. |  |
| 6. Aizdevuma procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR un bankas pievienotā likme no faktiski izsniegtās neatmaksātās aizdevuma summas. |  |
| 7. Aizdevuma izņemšanas noteikumi: Aizdevuma summa tiek pārskaitīta uz Pasūtītāja bankas kontu. |  |
| 8. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja pirms termiņa pilnībā vai daļēji atmaksāt Aizdevuma daļu par to neieturot samaksu (tai skaitā arī refinansēšanas rezultātā) |  |
| 9. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja aizdevuma vai aizdevuma daļas rezervēšanai (pēc nepieciešamības) par to neieturot samaksu. |  |
| 10. Pretendentam jānorāda Pasūtītājam visas citas ar Aizdevuma saņemšanu saistītās izmaksas. |  |
| 11. Pretendents var noteikt Pasūtītājam līgumsodu ne vairāk kā 0,05% apmērā no laikā neizmaksātās aizdevuma procentu samaksas un pamatsummas par katru nokavēto dienu, bet Pasūtītājs var noteikt Pretendentam līgumsodu ne vairāk kā 0,05% apmērā par Aizdevuma vai Aizdevuma daļas izmaksas nokavējumu par katru nokavēto dienu, saskaņā ar Aizdevuma līgumā noteikto. |  |
| 12. Pretendentam aizdevuma līgumā jāparedz Pasūtītājam iespēja jebkurā brīdī atteikties no aizdevuma vai aizdevuma daļas par to neieturot samaksu. |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

.

6. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/052M

FINĀNŠU PIEDĀVĀJUMS

1.DAĻAI „Aizdevums dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma kapitālā remonta izdevumu segšanai”

Iepazinušies ar iepirkuma „Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”, ID Nr.SIA DDzKSU-2015/052M prasībām, piedāvājam 36 (trīsdesmit seši) kalendāro mēnešu laikā no aizdevuma saņemšanas brīža sniegt tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas attiecīgiem standartiem un normatīvajiem aktiem par šādām cenām:

|  | Aizdevuma summa | 18 000 euro |
| --- | --- | --- |
|  | Aizdevuma termiņš | 36 mēneši |
|  | 3 (trīs) mēnešu EURIBOR uz piedāvājuma iesniegšanas dienu |  |
|  | Pievienotā % likme |  |
|  | Kopējā % likme (3.+4.) |  |
|  | Kopējie % maksājumi aizdevuma izmantošanas periodā | __________________ euro |
|  | Komisijas maksas par aizdevuma piešķiršanu, noformēšanu, izsniegšanu, apkalpošanu (kopā par visu aizdevuma periodu) | __________________ euro |
|  | Citi maksājumi, ja tādi ir paredzēti (izņemot izdevumus, kas saistīti ar ķīlas reģistrāciju) | __________________ euro |
|  | Kopā (6.+7.+8.) | __________________ euro |

Mēs apliecinām, ka:

- Pakalpojuma sniegšanas laikā tiks ievēroti Latvijas Republikas attiecīgie standarti un normatīvo aktu prasības.

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

7. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/052M

FINĀNŠU PIEDĀVĀJUMS

2.DAĻAI „Aizdevums dzīvojamās mājas Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumta seguma kapitālā remonta izdevumu segšanai”

Iepazinušies ar iepirkuma „Aizdevums dzīvojamo māju Mihaila ielā 12 un Rīgas ielā 42, Daugavpilī, jumtu seguma kapitālo remontu izdevumu segšanai”, ID Nr.SIA DDzKSU-2015/052M prasībām, piedāvājam 120 (viens simts divdesmit) kalendāro mēnešu laikā no aizdevuma saņemšanas brīža sniegt tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas attiecīgiem standartiem un normatīvajiem aktiem par šādām cenām:

|  | Aizdevuma summa | 20 000 euro |
| --- | --- | --- |
|  | Aizdevuma termiņš | 120 mēneši |
|  | 3 (trīs) mēnešu EURIBOR uz piedāvājuma iesniegšanas dienu |  |
|  | Pievienotā % likme |  |
|  | Kopējā % likme (3.+4.) |  |
|  | Kopējie % maksājumi aizdevuma izmantošanas periodā | __________________ euro |
|  | Komisijas maksas par aizdevuma piešķiršanu, noformēšanu, izsniegšanu, apkalpošanu (kopā par visu aizdevuma periodu) | __________________ euro |
|  | Citi maksājumi, ja tādi ir paredzēti (izņemot izdevumus, kas saistīti ar ķīlas reģistrāciju) | __________________ euro |
|  | Kopā (6.+7.+8.) | __________________ euro |

Mēs apliecinām, ka:

- Pakalpojuma sniegšanas laikā tiks ievēroti Latvijas Republikas attiecīgie standarti un normatīvo aktu prasības.

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Footnotes

Izmaksas par tieši pretendenta papildus pakalpojumiem saistībā ar aizdevuma līgumu.

Izmaksas par tieši pretendenta papildus pakalpojumiem saistībā ar aizdevuma līgumu.