UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2016.gada 1.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/031P

„Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, betona aizsargapmales un cokola remonts”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268

Fakss:    654 38872

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – A.Jasjukjaņeca, tālr.65444986.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, betona aizsargapmales un cokola remonts (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2016. gada 13.jūnijam plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 45 dienas

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta apliecinājums, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

- Pretendenta apliecinājums, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenoti līdzīga rakstura darbi, pievienojot objektu sarakstu un vismaz trīs pasūtītāju pozitīvās atsauksmes;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              R.Zalivska

Suhanova

654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, betona aizsargapmales un cokola remonts”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/031P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, betona aizsargapmales un cokola remonts”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2016/031P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.4. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

DARBA   UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, Daugavpilī, betona aizsargapmales un cokola remonts

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aizsargapmales remonts |  |  |
| 1. | Aizsargapmales nojaukšana un būvgružu utilizācija | m2 | 109 |
| 2. | Paklājslāņa ierīkošana no šķembām un šķembu blietēšana | m2 | 109 |
| 3. | Betona aizsargapmales ar šķērsšuvju ierīkošana ar soli 1.2m | m2 | 109 |
| 4. | Betona aizsargapmales gludināšana | m2 | 109 |
| 5. | Betona teknes ierīkošana l=0.7m | gab. | 10 |
| 6. | Bortakmeņu ierīkošana l=1.2 m | gab. | 6 |
| 7. | Melnzemes pieberšana, mauriņa sēšana | m2 | 78 |
|  | Cokola remonts |  |  |
| 8. | Cokola virsmu sagatavošana | m2 | 198 |
| 9. | Cokola apmetums ar sietu | m2 | 198 |
| 10. | Cokola gruntēšana un krāsošana ar 071/VIVAKOLORS katalogs/ | m2 | 198 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu  piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras un līguma noslēgšanas iebildumi  par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Darba garantija – 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Remontdarbu izpildes laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi, pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

- Aizsargapmalei izmantot B klases betona  12.5

- Aizsargapmales betona kārtas biezums 100 mm.

- Jāvēro visu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darba izpildi. Jānodrošina visu darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu.

- Remontdarbus veikt 45 dienu laikā.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar  Latvijas būvnormatīvu LBN 501 –15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

9.  Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst

drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem

un normatīviem dokumentiem.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv