UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2016.gada 27.jūlijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/045P

„Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  ineta.suhanova@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova.

Kontaktpersonas tehniskajos jautājumos – Nikolajs Petkevičs, tālr. 65407273

- Iepirkuma priekšmeta apraksts: Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

3.  Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304,

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2016. gada 5.augustam plkst. 16:00.

5.  Paredzamais līguma izpildes termiņš:  12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta apliecinājums, ka piedāvātās preces atbilst Latvijas Republikas standartiem, normatīvajos aktos un tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām;

- Tehniskais un finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi (pielikums Nr.3)

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              R.Zalivska

Suhanova, 654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/045P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2016/045P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piedāvājums ir spēkā 60 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Iekārtas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| Maģistrāli-moduļa kontrolleris BMR 410 (vai analogs) | 1. Savienojamība ar Building Management System Neutrimo GLT; 2. Procesors: 32 biti; 3. Nominālais barošanas spriegums 110…230V; AC±10%; 50Hz…60Hz; 10VA 4. Komunikācija: TCP/IP caur Ethernet kabeli (CATS, 10/100Mb) integrētā attālā vadība no jebkura portatīvā datora ar brauzeri. 5. Fiziskie interfeisi: 5 binārizejas (bezpotenciālie relejkontakti), max 5 (3) A; AC 250V Relejs: 2 binārieejas (kā arī impulsa ieejas līdz 80 Hz), 8 universālās ieejas un izejas, ar parametrizācijas iespēju kā: binārieeja, binārizeja (tranzistors DC 24V, max 40mA), analoga ieeja: 0…10V, kp10, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Kp 250, analoga izeja: Pc 0V…10V, max 2.5mA. 6. Porti: Ethernet Rj45; datu arhīvdublējums savienojumam ar WEB serveri; BACnet saskaņā ar DIN EN ISO 16484-5; Kaskādsavienotājs: ar BMF 400, savienojumam ar moduli CAN DC12V; 6W; 2.000m; 20kBd RS 232 modems savienojumam ar fax, SMS un BMS, savienojumam ar Bacnet DIN EN ISO 16484-5; 7. RAM 8MB; 512 kB stat. RAM, 8MB flash 8. LED displejs; 9. Rezerves barošana datu uzglabāšanai; litija baterija; 10. Aizsardzības pakāpe: IP20 |  |

3.pielikums

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2016/045P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties šādu preci par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (preces īpašības) | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt preces 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas.

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv