apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas
2016.gada 31.oktobra sēdē (protokols Nr.1)

NOLIKUMS

iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantā noteiktajā kārtībā

„Konteineru no stiklplasta smilts/sāls uzglabāšanai piegāde”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/084M

Daugavpils, 2016

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/084M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Olga Strelkova, tālr.: 65407268, e-pasts: olga.strelkova@inbox.lv

  - Kontaktpersona ar tehnisko specifikāciju saistītājos jautājumos: Artūrs Smagars, tālr.:65407261, mob.t.27718388.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: konteineru no stiklplasta smilts/sāls uzglabāšanai piegāde (CPV 44613400-4 (uzglabāšanas konteineri)).

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Paredzamais līguma izpildes termiņš: 10 (desmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

  - Paredzama līgumcena: ne vairāk kā EUR 8500 (astoņi tūkstoši pieci simti euro).

  - Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (4.pielikums).

  - Līguma izpildes vieta: Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī.

  - Precīzs preces apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2016.gada 11.novembrim, plkst. 14.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 11.novembrī plkst.14.00, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājuma noformēšana

4.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Konteineru no stiklplasta smilts/sāls uzglabāšanai piegāde”

SIA DDzKSU-2016/084M

neatvērt līdz 2016.gada 11.novembrim, plkst. 14.00

4.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

4.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

4.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

4.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

4.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, transporta izdevumus, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

4.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

5.1. Prasības pretendentiem:

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

5.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

5.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

5.2. Iesniedzamie dokumenti:

5.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

5.2.2. Pretendenta apliecinājums, ka piedāvātās preces ir kvalitatīvas un tiek ražotas no augstākās kvalitātes stiklplasta;

5.2.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu;

5.2.4. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

5.2.5. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

5.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt izziņu ar QR kodu no Valsts ieņēmumu dienesta EDS (Elektroniskā deklarēšanas sistēma) par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, ka dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

5.4. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

5.4.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

5.4.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

5.4.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

5.4.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

5.4.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu darba uzdevumam/tehniskai specifikācijai piedāvājumu;

5.4.6. Ja pieprasīto paraugu izvērtēšanas rezultātā tiks konstatēts, ka tie neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām;

5.4.7. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

6.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu par vienu vienību, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

6.2. Iepirkuma komisija:

6.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

6.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

6.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

6.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

6.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

6.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

6.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

6.2.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

6.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

6.2.8. Ja iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu noteiktajā termiņā netiek parakstīts, pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis šī nolikuma 6.1.punkta noteikumiem atbilstošu piedāvājumu.

6.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc paziņojumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VII. Iepirkuma komisijas darbība

7.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

7.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

7.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

7.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

7.5. Komisijai ir šādas tiesības:

7.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju un iesniegt paraugus;

7.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

7.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

7.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

7.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

7.6.2. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

7.6.3. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

7.6.4. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

7.7. Komisijas darba organizācija:

7.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

7.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

7.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

7.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

7.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

VIII. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

8.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju.

8.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas uzņēmuma mājas lapā internetā.

8.5. Izraudzītajam pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, jāparaksta iepirkuma līgums.

IX. Citi jautājumi

9.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;

- Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Konteineru no stiklplasta smilts/sāls uzglabāšanai piegāde”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/084M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Konteineru no stiklplasta smilts/sāls uzglabāšanai piegāde”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/084M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līguma projekta nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

2.5. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Konteineru no stiklplasta smilts/sāls uzglabāšanai piegāde”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/084M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Smilts/sāls konteineru no stiklplasta piegādei

- Jāpiegādā konteinerus smilts/sāls uzglabāšanai, kas izgatavoti no kompozītmateriāla stiklplasta jeb GPR (stikla šķiedras armēta poliestera).

- Konteinera tehniskie rādītāji un īpašības:

  - Noturība pret ārējās vides nelabvēlīgo ietekmi;

  - Augsta izturība;

  - Viegls svars (ne vairāk kā 20 kg);

  - Termiska un ķīmiska noturība;

  - Noturība pret koroziju;

  - Ūdens necaurlaidība;

  - Ilgs kalpošanas laiks;

  - Augsta mehāniskā izturība;

  - Izmērs – ne mazāk kā 1150 x 700 x 700mm;

  - Tilpums – ne mazāk kā 350 L;

  - Konteinera krāsa – zaļa

- Jābūt uzrakstiem “SMILTS” (baltā krāsā) uz katra konteinera.

- Konteiners jāaprīko ar nerūsējošā tērauda skrūvēm konteinera vāka atvēršanai un aizvēršanai.

- Vāku nostiprināšanai jāizmanto gumijas cilpu, nerūsējošā tērauda skrūvi un plastikāta elementu.

- Pasūtījuma apjoms - noteiktās līgumsummas apmērā.

- Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā jāietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, preces izgatavošanas, komplektējošo elementu uzstādīšanas un preces piegādes izmaksas, visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.

- Jānodrošina piegādāto preču garantijas laiks – vismaz 2 gadi.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Konteineru no stiklplasta smilts/sāls uzglabāšanai piegāde”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/084M

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma „Konteineru no stiklplasta smilts/sāls uzglabāšanai piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2016/084M prasībām, piedāvājam 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža piegādāt tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām atbilstošu preci par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces detalizēts apraksts (tehniskie dati, īpašības) | Mērvienība | Daudzums | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gab. | 1 |  |  |

2. Piedāvājam __(___________) gadu garantijas termiņu visiem izstrādājumiem, ar līgumā noteiktajiem garantijas nosacījumiem.

3. Garantējam Jums:

3.1. ka piedāvātām precēm piemīt šādas īpašības - noturība pret ārējās vides nelabvēlīgo ietekmi; augsta izturība; termiska un ķīmiska noturība; noturība pret koroziju; ūdens necaurlaidība; ilgs kalpošanas laiks; augsta mehāniskā izturība.

  - Piegādāt preces 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Konteineru no stiklplasta smilts/sāls uzglabāšanai piegāde”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/084M

Līguma projekts

LĪGUMS

par  ____________________________________________ piegādi

Nr.SIA DDzKSU-2016/___

###### Daugavpilī                                       	           		                                2016.gada  ________

___________________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: ________________________, turpmāk sauktā Pārdevējs, tās ________________________personā, kur_ rīkojas  uz ___________ pamata, no vienas puses

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, turpmāk sauktā Pircējs, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

pamatojoties uz iepirkuma “__________”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2016/____ rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,  noslēdz šādu Līgumu:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pasūta un pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā smilts/sāls konteinerus __________ daudzumā, atbilstoši finanšu-tehniskajam piedāvājumam – Pielikums Nr.1 (turpmāk – Prece), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Pārdošana tiek veikta vienā Preces partijā, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, kas saskaņots starp Pusēm.

- CENA, SORTIMENTS UN samaksas kārtība

2.1. Līgumcena bez PVN 21% – 8500.00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro). Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.2. Līgumcena ir noteikta atbilstoši piedāvājumam - Pielikums Nr.1, kur sortiments un cena ir noteikta un nemainīga visā Līguma darbības laikā.

2.3. Pircējs veic apmaksu Pārdevējam 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā, no dienas, kad Prece tika piegādāta Pircējam un tika parakstīta preču pavadzīme.

3. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI

3.1.  Preces piegāde veicama 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas.

3.2.  Preces piegādes izdevumi tiek iekļauti preces cenā.

3.3. Preci piegādā Pārdevējs uz Pircēja norādīto piegādes vietu, kas saskaņota ar Pircēja kontaktpersonu – dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas daļas vadītājs Artūrs Smagars, tālr.65407261, mob.t. 27718388.

3.4. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz pavadzīmes, apstiprinot preces pieņemšanu.

4.PRECES KVALITĀTE

4.1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

4.2. Gadījumā, ja piegādē tiek atrasta nekvalitatīva Prece, Pircējs par minēto faktu paziņo Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā no nekvalitatīvās Preces konstatēšanas dienas.

4.3. Nekvalitatīvā Prece tiek apmainīta, bet izdevumi, kas saistīti ar tās nosūtīšanu, tiek segti uz Pārdevēja rēķina.

- GARANTIJAS  NOTEIKUMI

5.1.  Preces garantijas laiks ir noteikts _______ (____________) mēneši.

5.2. Garantijas laikā Pārdevējam ir pienākums apmainīt nekvalitatīvo preci pret citu kvalitatīvu preci.

- PRECES PIEŅEMŠANA UN  NODOŠANA

6.1. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes. Pēc pavadzīmes parakstīšanas Pircējam vairs nav tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz preces daudzumu.

6.2. Preces pieņemšanas laikā konstatētā nekvalitatīvā  Prece tiek nodota Pārdevējam, kurš to apmaina laikā, par kuru Puses vienojas mutiski, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc nekvalitatīvās Preces konstatēšanas dienas.

- PRETENZIJAS

7.1. Pretenzijas Pārdevējam par Preces kvalitāti, ja tiek atklāti slēpti defekti, Pircējs var izteikt 10 (desmit) dienu laikā,  no defektu atklāšanas brīža.

7.2. Pircējam ir tiesības izteikt pretenzijas par preces kvalitāti visā tās garantijas laikā un Pārdevējam ir pienākums apmainīt nekvalitatīvo preci pret citu.

7.3. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Pusēm jāizskata ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

- STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA

8.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas radušās šī Līguma izpildes gaitā, ko nevar atrisināt  starp Pusēm pārrunu ceļā, izšķir Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

8.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.3. Ja Pārdevējs neievēro Preces piegādes termiņus un noteikumus, tad Pārdevējs maksā Pircējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no preces vērtības par katru nokavēto dienu.

8.4. Ja Pircējs neievēro Līgumā noteikto samaksas termiņu, tad maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no līgumcenas  par katru kavētā maksājuma dienu.

8.5. Puses ir atbrīvotas no atbildības, kas izriet no Līguma, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8.6. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Puses no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.

8.7. Ja Pārdēvējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pircējam, Pircējs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par nokavējuma procentu summu. Pārdevējs piekrīt šādai norēķinu kārtībai un vēlāk neceļ par to iebildumus.

9. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt bez iemesla tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts  kā šī Līguma pielikums un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

9.3. Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai Pusei ir tiesības nekavējoties lauzt Līgumu vienpusēja kārtā, nosūtot vainīgajai Pusei pretenziju, uzliekot par pienākumu segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

10.NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1.  Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar tā saturu un pilnīgi vienojušās par visiem Līguma nosacījumiem.

10.2. Pusēm nav tiesību sniegt trešajām personām informāciju, kas tām taptu zināma šī Līguma darbības laikā.

10.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām.

10.4. Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas un cita ar līgumu saistītā dokumentācija tiek uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7 (septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko adresi.

10.5. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šā Līguma priekšmetu, ja tādi noslēgti starp Pusēm.

10.6. Līgums sastādīts 2(divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katrai  no Pusēm, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” | SIA “PRint&serviss” |
| --- | --- |
| reģ.Nr.41503002485 | reģ.Nr.4150349293 |
| Liepājas ielā 21, Daugavpilī | Ģimnāzijas iela 16, Daugavpilī |
| AS Swedbank | AS Swedbank |
| kods HABALV22 | kods HABALV22 |
| LV08 HABA 0551 0024 30596 | LV54HABA 0551026662890 |
| tālr.654-07260, fakss 654-38872 | tālr. 26551181; fakss 654-22000 |

____________________J.Oļenovs            _____________________L.Cauna

z.v.	                                  		                   z.v.