apstiprinĀts
 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

iepirkumu komisijas 
2017.gada 24.februāra sēdē (protokols Nr.1)

ATKLĀTA KONKURSA

“Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”

NOLIKUMS

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/031K

Daugavpils, 2017

I.Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DDzKSU-2017/031K.

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503002485 |
| Juridiskā adrese | Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 |
| Tālrunis, fakss | 654 07260, 654 38872 |
| Elektroniskā pasta adrese | dzksu@dzksu.lv |
| Kontaktpunkts | Iepirkumu speciālists 304.kabinetā |
| Kontaktpersona | Olga Strelkova |
| Tālruņa Nr. | 654 07268 |
| Faksa Nr. | 654 38872 |
| e-pasta adrese | olga.strelkova@dzksu.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 30.martam, plkst.14.00, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 304.kabinetā.

1.3.2. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda.

1.3.3. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 1.3.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

1.3.4 Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents pēc komisijas lūguma iesniedz papilddokumentus un papildinformāciju Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

1.3.5. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to nekavējoties nosūta atpakaļ pretendentam.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 30.martā, plkst.14.00, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 210.kabinetā (2.stāvs).

1.3.7. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

1.3.8.	Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

1.4. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids:

1.4.1. Iesniedzot piedāvājumu atklātam konkursam, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

1.4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise par summu 1490 euro (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit euro un 00 centi), vai iemaksājot minēto summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/031K.

1.4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir seši mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā;

1.4.5. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli pēc pieprasījuma tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

1.4.6. Konkursa piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma vai ar neatbilstošo konkursa nolikuma prasībām piedāvājuma nodrošinājumu, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

1.4.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.4.7.1. Nolikuma 1.4.3.punktā noteiktajam termiņam;

1.4.7.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.4.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.4.8.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.4.9. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - 1.4.9.1. 	garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikuma 1.4.8.punktā noteiktajos gadījumos;

    - 1.4.9.2. 	garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;

    - 1.4.9.3. 	garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - 1.4.9.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

    - 1.4.9.5. 	prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

1.4.10. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

      - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikuma 6.8.punktā noteiktajos gadījumos;

      - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;

      - polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

      - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

      - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

1.4.11. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam:

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā.

1.5.2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai bandrolē uz kuras ir norādīta pretendenta un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Atklātam konkursam

„Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”

Identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/031K

neatvērt līdz 2017.gada 30.martam, plkst.14.00.

1.5.3. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura faktiski caurauklojusi piedāvājumu.

1.5.4. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts;

1.5.6.Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

1.5.7. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācija.

1.5.8. Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, konkursa nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus apvienības dalībniekus.

1.5.9. Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrē personālsabiedrību.

1.6. Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:

1.6.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums), kurā saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktām prasībām, precīzi tiek aprakstītas piedāvātās preces īpašības, tehniskie parametri, ražotāja nosaukums; nav atļauts rakstīt tikai „atbilst/neatbilst” un lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „ekvivalents” utt. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Iepirkumu komisija uzskatīs piedāvājumu par prasībām neatbilstošu un neprecīzu;

1.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

1.7. Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

1.7.1.	Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).

1.7.3.	Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

1.7.4. Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas ar priekšmetu saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas, drukāšanas, transporta pakalpojumi, atlīdzība apakšuzņēmējiem u.c.).

1.7.5.	Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

1.8 Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

1.8.1. satura rādītājs;

1.8.2. komersanta vadītāja parakstīta pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt šī Konkursa Piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona;

1.8.3. parakstīts pieteikums par piedalīšanos Konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu), kurā norādīti visi apakšuzņēmēji, kurus plānots iesaistīt līguma izpildē, pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu);

1.8.4. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai saskaņā ar Nolikuma 3.4.1. un 3.4.2. apakšpunktu;

1.8.5. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību minimālajām tehniskajām un profesionālajām spējām, saskaņā ar Nolikuma 3.3.1. apakšpunktu;

1.8.6. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību minimālajām saimnieciskā un finansiālā stāvokļa prasībām, saskaņā ar Nolikuma 3.4.3.apakšpunktu;

1.8.7. parakstīts Finanšu – tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu;

1.8.8. Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (Publisko iepirkumu likuma 48.pants). Ja atbilstoši pretendenta Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas izdrukai par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, redzams, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi), pretendents ir tiesīgs kopā ar piedāvājumu iesniegt paskaidrojumu par minēto faktu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem. Nosacījums nav attiecināms uz ārvalstu pretendentiem.

1.9. Cita informācija:

1.9.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot Konkursa nolikumu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā internetā www.dzksu.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 2.punktā norādītajā adresē. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam piegādātājam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.9.2. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski dotajiem jautājumiem tiks publicētas SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā internetā www.dzksu.lv, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā;

1.9.3. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.

1.9.4. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā.

1.9.5. Nolikuma grozījumu gadījumā, tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

1.9.6. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.9.7. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai elektroniski, vai piegādājot personīgi Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu vai elektroniski, pa pastu nenosūta.

1.9.8. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim.

1.9.9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

1.9.10. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

II. Iepirkuma priekšmets

2.1. Iepirkuma priekšmets ir ūdens patēriņa skaitītāju piegāde.

2.2.	Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

2.3. Pretendentiem nav tiesību iesniegt piedāvājumu variantus.

2.4. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu.

2.5. Iepirkuma CPV kods: 38421100-3 (ūdens skaitītāji).

2.6. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 74999.00 (septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro).

2.7. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

2.8. Līguma izpildes vieta – Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī.

2.9. Iepirkuma priekšmets detalizēti noteikts konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

2.10. Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 6.pielikumā.

III. Pretendentu kvalifikācijas prasības un

iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai

3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 39.1 pants, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem.

3.2. Prasības profesionālās darbības veikšanai:

3.2.1. pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

3.2.2. pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs piegādāt Pasūtītājam nepieciešamo preci Latvijas Republikā.

3.3. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

3.3.1. Pretendentam vai personai uz kuras iespējām pretendents balstās, jābūt pieredzei tehniskajā specifikācijā noteikto piegāžu veikšanā, kur iepriekšējo triju gadu laikā vismaz 1 (viena) iepirkuma priekšmetam līdzīgas preces piegāde ar līgumsummu vismaz 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši) euro vērtībā bez PVN;

3.4. Lai apliecinātu savu kvalifikāciju, pretendents iesniedz šādus dokumentus:

3.4.1. Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, attiecīgus apliecinošus dokumentus, par to, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt piedāvāto preci Latvijas Republikā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku attiecīgus apliecinošus dokumentus;

3.4.2. Pretendenta vai personas uz kuras iespējām pretendents balstās līdzšinējās pieredzes aprakstu, atbilstoši formai, kas noteikta atklāta konkursa nolikuma 4.pielikumā. Pieredzes aprakstam pievieno vismaz trīs pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem.

3.4.3. Pretendenta apliecinājums, ka triju iepriekšējo gadu garumā Pretendenta finanšu apgrozījums gadā (ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas un darbības uzsākšanas laiku) priekšmetā minēto vai līdzīgo preču piegādē ir lielāks par līgumcenu EUR 74999.00 bez PVN un pretendenta brīvā formā sastādīta finanšu apgrozījuma izziņa par katru gadu.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:

    - ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi;

    - ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

IV. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji

  - Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu atbilstoši vērtēšanas kritērijam – zemāka cena par vienību kopsummā.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, bet arī tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā un neizskata tā piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajos gadījumos.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

  - Iepirkuma komisija:

    - Pārbaudīs piedāvājuma noformējumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām;

    - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai dalībnieka atbilstību profesionālās darbības veikšanai;

    - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju;

    - Pārbaudīs pretendenta finanšu piedāvājumu;

    - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

    - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu esamību attiecībā uz pretendentiem;

    - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

4.8. Iepirkuma komisija izvērtēs, vai tā pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts (nosacījums neattiecas uz ārvalstu komersantiem), ja tiks konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja iepirkuma komisija konstatēs, ka piedāvājums iespējami ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiks pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Lai izvērtētu atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta.

  - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

V. Iepirkuma komisijas darbība

  - Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

  - Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

  - Iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23.panta izpratnē.

  - Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

  - Komisijai ir šādas tiesības:

    - pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;

    - lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

  - Komisijai ir šādi pienākumi:

    - izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

    - pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

    - pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

  - Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

    - organizē un vada komisijas darbu;

    - nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

    - sasauc un vada komisijas sēdes;

    - paraksta Nolikumu un tā grozījumus.

  - Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā, komisijas priekšsēdētāja pienākumus izpilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ja tāds ir nozīmēts.

VI. Pretendenta tiesības un pienākumi

6.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

6.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

6.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.

6.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

6.5. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Nolikuma 1.4.8.apakšpunktā noteiktos nosacījumus.

VII. Citi jautājumi

  - Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot Nolikumu.

# VIII. Nolikuma pielikumu saraksts

1. Pieteikuma forma dalībai atklātā konkursā;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;

4. Pretendenta (apakšuzņēmēja) pieredzes apraksta forma;

5. Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;

6. Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/031K

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

fakss (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)_______________________________________ ,

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules, ja nav faksa)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

Bankas rekvizīti _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2017/031K, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.3. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

2.4. ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi iepirkuma līguma izpildei;

2.5. iepirkuma līguma projekts ir izskatīts un piekrīt līgumā noteiktiem nosacījumiem;

2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

4. Piekrīt informācijas apmaiņai pa faksu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/031K

nolikumam

Tehniskā specifikācija

- Piegādāt pasūtītājam skaitītājus ar sekojošiem parametriem:

| Nr. p.k. | Rādītāju nosaukums | Prasības raksturojums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens skaitītāja metroloģiska klase | Min R80H, R40V |
| 2. | Nominālais ūdens patēriņš | Q3(Qn)=2.5 m3/st |
| 3. | Skaitītāju jūtības slieksnis | Ne lielāks par 10 l/st |
| 4. | Nominālais ūdens spiediens | 0.3 MPa |
| 5. | Diametrs | 15 mm |
| 6. | Montāžas garums L | 80mm un 110mm, skaitītāja montāžas vītne - 3/4” |
| 7. | Aizsardzība | No ārējās magnētiskās ietekmes un mehāniskās saspiešanas |
| 8. | Skaitītāja augstums H (atkarībā no L) | Ne lielāks par 75mm |

1.1. Īpašie noteikumi:

1.1.1. Ciparu blokam jābūt skaidri redzamam zem dažādiem apskates leņķiem.

1.1.2. Vienas strūklas sausā tipa ūdens skaitītājs horizontālai un vertikālai montāžai.

1.1.3. Skaitītāju ciparu mehānismam jābūt kustīgam attiecībā pret horizontālo asi.

1.1.4. Skaitītājs izmantojams patērēta aukstā (30°C) vai karstā (900C) ūdens daudzuma uzskaitei. Paredzamais apjoms sastāda 40% aukstā ūdens skaitītāju un 60% karstā ūdens skaitītāju.

1.1.5. Garantija ūdens skaitītājam – vismaz 2 gadi.

1.1.6. Skaitītājam (aukstā/karstā) jābūt:

  - atbilstošam MK 2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”;

  - atbilstošam MK 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.624 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm”;

  - uz skaitītāja korpusa jābūt marķējumam – ūdens plūsmas diapazona vērtības R (Q3/Q1), atbilstoši MK 2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.664;

  - ražotāja tehniskajai pasei ar zīmogu un verifikācijas atzīmi.

1.1.7. Skaitītāja konstrukcijai jāparedz iespēja pievienot gan radio moduli, gan impulsa moduli datu nolasīšanas sistēmas ierīkošanai. Modulim jābūt uzstādītam tieši ūdens skaitītāja korpusā. Uzstādot moduli skaitītāja sākotnējā konstrukcija nedrīkst būt pakļauta izmaiņām (šī iepirkumā moduļu iegāde nav paredzēta).

1.1.8. Paredzamais ūdens skaitītāju daudzums: 70% ar montāžas garumu 80mm un 30% ar montāžas garumu 110mm.

- Piegādāt pasūtītājam skaitītājus ar sekojošiem parametriem:

| Nominālais diametrs | Tips | Metroloģiskā klase | (Qn) | (Qmax) | Temperatūras režīms | Montāžas garums (mm) | Impulsa moduļa izejas signāla tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 15 | vienstrūklu,sausais | (R80) | 2.5 | 3.13 | T90 | 80 | Pulse, 10 L/ 1 imp. |
| DN 15 |  |  | 2.5 | 3.13 |  | 110 |  |
| DN 20 |  |  | 4.0 | 5.0 |  | 130 |  |
| DN 20 | daudzstrūklu vai vienstrūklu,pussausais vai sausais | (R160) | 4.0 | 5.0 | T30 | 190 |  |
| DN 25 |  |  | 6.3 | 7.9 |  | 160 |  |
| DN 25 |  |  | 6.3 | 7.9 |  | 260 |  |
| DN 32 |  |  | 10.0 | 12.5 |  | 160 |  |
| DN 32 |  |  | 10.0 | 12.5 |  | 260 |  |
| DN 40 |  |  | 16.0 | 20.0 |  | 300 |  |

2.1. Īpašie noteikumi:

2.1.1. Visi skaitītāju modeļi bez montāžas savienojumiem (saskrūvēm).

2.1.2. Ciparu blokam jābūt skaidri redzamam zem dažādiem apskates leņķiem.

2.1.3. Komplektā ar skaitītāju jābūt oriģinālam (ražotāja) impulsa modulim.

2.1.4. Skaitītāju ciparu mehānismam jābūt kustīgam attiecībā pret horizontālo asi (tikai DN15*80; DN15*110; DN20*130).

2.1.5. Garantija ūdens skaitītājam – vismaz 2 gadi.

2.1.6. Garantija ūdens skaitītāja impulsa adapterim - vismaz 2 gadi.

2.1.7. Skaitītāja ražošanas gadam jāatbilst pasūtītāja pieprasījuma datumam (gadam).

2.1.8. Skaitītājam (aukstā/karstā) jābūt:

- atbilstošam MK 2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”;

- ražotāja tehniskā pase ar zīmogu un verifikācijas atzīmi;

- verificētam, verifikācijai jābūt ne vecākai kā vienu mēnesi;

- ūdens skaitītāja ražotāja apliecinājums, ka pretendentam ir šī ražotāja preču izplatīšanas tiesības Latvijas Republika.

3. Preču piegādes ilgums pēc pasūtījuma saņemšanas - 10 (desmit) darba dienas.

4. Skaitītāju iegādātajam ir tiesības izņemt (bez jebkādiem paskaidrojumiem) no jebkuras piegādes partijas 10 skaitītājus neatkarīgas ekspertīzes pārbaudei (gadījumā, ja 40% no pārbaudītām mērierīcēm neatbilst iepriekš pieminētām prasībām, tad pilnīgi nomainīt piegādes partiju).

5. Pretendents tehniskajā un finanšu piedāvājumā norāda piedāvātās preces nosaukumu (modeli ja tāds ir), ražotāja nosaukumu un citas īpašības.

6. Pretendents, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievēro Pasūtītāja noteikto maksimālo plānoto iepirkuma līgumcenu. Līgumcena ne vairāk kā EUR 74999.00 (septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro) bez PVN.

3. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/031K

nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar atklātā konkursa „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/031K prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas piegādāt pēc pasūtījumiem tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas preces, ievērojot nolikumā un normatīvajos aktos noteiktās prasības:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (preces īpašības un ražotāja nosaukums) | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 15, montāžas garums L-80mm, …. | gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 15, montāžas garums L-110mm, …. | gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 15, montāžas garums L-80mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 15, montāžas garums L-110mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 20, montāžas garums L-130mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 20, montāžas garums L-190mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 25, montāžas garums L-160mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 25, montāžas garums L-260mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 32, montāžas garums L-160mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 32, montāžas garums L-260mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 40, montāžas garums L-300mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |
| Kopsummā: |  |  |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt preces 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas.

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/031K

nolikumam

PRETENDENTA (APAKŠUZŅĒMĒJA) PIEREDZES APRAKSTS

Nozīmīgāko preču piegāžu saraksts

| Nr. p.k. | Attiecīgās piegādes apjoms | Izpildes termiņš (no-līdz) | Piegādes saņēmējs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/031K

nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

<Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums>

<Dokumenta parakstīšanas datums>

<Dokumenta Nr.>

Apakšuzņēmēja nosaukums:_____________________________________________________.

Apakšuzņēmēja reģistrācijas Nr.: ______________________________.

1. Esam izskatījuši konkursa “_________________________”, id.Nr.___  nolikumu (turpmāk – „nolikums”), tai skaitā tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma projektu un piekrītam to nosacījumiem.

2.     Apliecinām, ka:

2.1.  uz apakšuzņēmēju  nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

2.2.  visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

3.    Piedāvājam veikt <darbu veids> darbus  <apakšuzņēmējam nododamā darbu apjoma % ar cipariem un vārdiem> apjomā no kopējā darbu apjoma saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

Paraksta apakšuzņēmuma amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

6. PIELIKUMS atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/031K

nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS

par  ____________________________________________ piegādi

Nr.SIA DDzKSU-2017/___

###### Daugavpilī                                       	           		                                2017.gada  ________

___________________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: ________________________, turpmāk sauktā Pārdevējs, tās ________________________personā, kur_ rīkojas  uz ___________ pamata, no vienas puses

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, turpmāk sauktā Pircējs, tās valdes locekļa Jevgeņija personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

pamatojoties uz iepirkuma “__________”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2017/____ rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,  noslēdz šādu Līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk ______________________________________, turpmāk tekstā Prece.

1.2. Pārdošana tiek veikta atsevišķās  Preces partijās, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, atbilstoši sortimentam un cenām, kas ir saskaņotas starp Pusēm finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. CENA, SORTIMENTS UN LĪGUMA SUMMA

2.1. Līgumcena bez PVN 21% – ne vairāk kā EUR 74999.00 (septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro).

2.2. Līgumcenas summu veido visu preču partiju, kuras pasūtījis Pircējs šī Līguma darbības laikā, summētā vērtība. Preces sortiments un cenas ir atrunātas piedāvājumā. Preces cena līguma darbības laikā jābūt nemainīgai.

- MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

3.1. Apmaksu par preci veic Pircējs, pārskaitot preces partijas vērtības summu, kas norādīta preču pavadzīmē, uz  Pārdevēja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā, no dienas, kad Preces tika piegādātas Pircējam un tika parakstīta  pavadzīme.

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI

4.1. Piegādājamās Preces daudzumu, sortimentu, vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas preces partijas piegādes.

4.2. Preces piegādes izdevumi tiek iekļauti preces cenā.

4.3.Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz pavadzīmes, apstiprinot preces pieņemšanu. Pārdevējs Preci piegādā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

4.4. Pircējam ir tiesības samazināt līguma kopējo summu, attiecīgi samazinot iegādāto Preces daudzumu. Šajā gadījumā Pārdevējs neizsaka Pircējam pretenzijas.

- PRECES KVALITĀTE

5.1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām. Preces garantijas laiks ir 2 gadi, no preces iegādes dienas.

5.2. Pircējam ir tiesības izņemt (bez paskaidrojumiem) no jebkuras preču piegādes partijas 10 (desmit) preces (skaitītājus) neatkarīgas ekspertīzes pārbaudei. Gadījumā, ja 40% (četrdesmit procenti) no pārbaudītām precēm neatbilst iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām, tad Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma pilnībā nomaina attiecīgās preču piegādes partiju.

5.3. Gadījumā, ja piegādē tiek atrasta nekvalitatīva Prece, Pircējs par minēto faktu paziņo Pārdevējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no nekvalitatīvās Preces konstatēšanas dienas.

5.4. Nekvalitatīvā Prece tiek apmainīta, bet izdevumi, kas saistīti ar tās nosūtīšanu, tiek segti uz Pārdevēja rēķina. Pārdevējs piegādā Preci tās oriģinālajā iepakojumā.

- PRECES PIEŅEMŠANA UN  NODOŠANA

6.1. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes. Pēc pavadzīmes parakstīšanas Pircējam nav vairs tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz preces daudzumu.

- STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar atrisināt  starp Pusēm pārrunu ceļā, atrisina LR tiesu iestādēs atbilstoši LR likumdošanai.

7.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

7.3. Ja Pārdevējs neievēro Preces piegādes termiņus un noteikumus, tad Pārdevējs maksā Pircējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.

7.4. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pārdevēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.

7.5. Ja Pārdēvējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pircējam, Pircējs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Preci par nokavējuma procentu summu.

7.6. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šā Līguma, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma parakstīšanas dienas vai  līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pagarināts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts  kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

8.3.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

8.4. Jā Līgums tiek izbeigts Pārdēvēja vainas dēļ, tad Pircējam ir tiesības turpmākajos iepirkumos neizskatīt Pārdēvēja piedāvājumus

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1.  Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina parakstot Līgumu.

9.2. Pusēm nav tiesību sniegt trešajām personām informāciju, kas tiktu viņām zināma šī Līguma darbības laikā.

9.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām.

9.4. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šā Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm.

9.5. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai  no Pusēm.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PIRCĒJS | PĀRDEVĒJS |
| --- | --- |
| SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |  |
| reģ.Nr.41503002485 |  |
| Liepājas ielā 21, Daugavpilī |  |
| AS SWEDbank, |  |
| kods HABALV22 |  |
| n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |  |
| t.654-07290, f.654-38872 |  |

____________________ J.Oļenovs	    		_______________________

z.v.						     	z.v.