UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2017.gada 29.martā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/037P

„Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 39, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  olga.strelkova@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Irina Krapunova, tālr.654 25441

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 39, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2017. gada 5.aprīlim plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Apliecinājumam pievienot vismaz 3 (trīs) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes;

- Pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi un ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām, kā arī piedāvātā jumta seguma garantijas kalpošanas termiņš ir vismaz 50 gadi;

- Pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              R.Zalivska

Strelkova 654 07268

olga.strelkova@dzksu.lv

1. pielikums

29.03.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/037P

IETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 39, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/037P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 39, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācija”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2017/037P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Dīķu ielā 39, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

29.03.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/037P

DARBA  UZDEVUMS

dzīvojamās mājas Dīķu ielā 39, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārsegumā siltumizolācijas ierīkošanai, saskaņā ar projektu

Veikt dzīvojamās mājas Dīķu ielā 39, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņu un bēniņu pārsegumā siltumizolācijas ierīkošanu saskaņā ar projektu.

Tāmes jāsastāda atsevišķi katram darba uzdevumam.

1.darba uzdevums:

| Nr.p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi saskaņā ar DOP, DVP | objekts | 1 |
| 2. | Šīfera jumta seguma ar metāla apdarēm, lūkām izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 183 |
| 3. | Jumta latojumu demontāža, būvgružu utilizācija | m3 | 4.6 |
| 4. | Bēniņu loga demontāža, būvgružu utilizācija | gab. | 2 |
| 5. | Esoša apmetuma kārtas noņemšana no dūmvadiem, būvgružu utilizācija | m2 | 5 |
| 6. | Dumvadu mūru virsmu krāsošana ( bēniņos) | m2 | 9 |
| 7. | Lietus ūdens notekcauruļu stiprinājumu demontāža, caurumu javaaizdare, būvgružu utilizācija | gab. | 20 |
| 8. | Spāru nomaiņa | m3 | 0.1 |
| 9. | Jumta un karnīzes nesošo antiseptēto koka konstrukciju montāža | m3 | 2.7 |
| 10. | Jaunas bēniņu logu krāsotas restes uzstādīšana | gab. | 2 |
| 11. | Jumta lūkas ierīkošana | gab. | 2 |
| 12. | Ruberoīda kārtas ierīkošana | m2 | 23.5 |
| 13. | Jumta seguma no viļņotas šķiedru cementa loksnēm ierīkošana | m2 | 178 |
| 14. | Sniega barjeras uzstādīšana RR23 toni | m | 29.5 |
| 15. | Esošo koka konstrukciju virsmas ugunsdrošais krāsojums un antiseptēšana | m2 | 126 |
| 16. | Cinkota skārda jumta kores ar PURAL pārklājumu RR23 toni uzstādīšana | m2 | 9 |
| 17. | Cinkota jumta skārda elementu ar perforāciju ierīkošana kores vietā | m2 | 9 |
| 18. | Cinkota skārda teknes d=150mm ar PURAL pārklājumu RR23 toni ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 29.5 |
| 19. | Cinkota skārda piltuves ar PURAL pārklājumu RR23 toni ar stiprinājumiem uzstādīšana | gab. | 4 |
| 20. | Cinkota skārda apdares ar PURAL pārklājumu RR23 toni ar stiprinājumiem uzstādīšana (uzgalvjiem) | m2 | 5 |
| 21. | Cinkota skārda lietus ūdens notekcaurules d=150mm ar PURAL pārklājumu RR23 toni ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 26 |
| 22. | Cinkota skārda apdares ar PURAL pārklājumu RR23 toni uzstādīšana (lasenis) | m2 | 30.1 |
| 23. | Karnīzes remonts ( ķieģeļi ar cementa javu) | m | 3 |
| 24. | Karnīzes koka apšuvumu ierīkošana | m3 | 0.30 |
| 25. | Karnīzes koka apšuvumu krāsošana ar PINOTEX CLASSIC (vai ekvivalenta) krāsu , tonis Nr.179 | m2 | 15 |

2.darba uzdevums:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošo siltumizolācijas slāņa izlīdzināšana, atkritumu savakšana un izvešana | m2 | 80 |
| 2. | Bēnīņu esošo lūkas maiņa pret ugunsdrošo bēniņu lūku EI 30 | gab. | 1 |
| 3. | Koka kārbas ierīkošana apkārt lūkai | gab. | 1 |
| 4. | Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana no beramās akmens vates PAROC vai analogu b=300mm | m2 | 132 |
| 5. | Antiseptēto koka tiltiņu ierīkošana | m3 | 1 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un visu risku apdrošināšanas polisēm.

- Jāiesniedz garantijas polisi uz 5 gadiem, saskaņā ar līguma nosacījumiem (sk. 5.pielikumu).

- Paredzamais darbu izpildes periods – 2017.gads.

- Remontdarbus veikt 65 kalendāro dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.

- Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

- Visi skārda izstrādājumi jāsavieno ar valču (ieloku) un ar hermētiķu pielietošanu. Jumta apdares elementiem jābūt ar PURAL (poliuretāna) pārklājumu (ar nomināla pārklājuma biezumu 50 µm (0.05mm)), skārda biezums 0.5mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 0.02mm, vai 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV- RUV4 klases, noturības pakāpe pret UV- RUV4 klases, noturības pakāpe pret koroziju - RC5 klases. Darbam izmantot cementa- šķiedru,  pelēka toni bez azbesta jumta seguma viļņotas loksnes (jābūt loksnes kategorijas klase B2Y, ugunsdrošības klase A1, aptuvenais svars apmēram 11.7kg/m2, min. elastība 2 kN/m, min. lieces moments 40N/m), piestiprināt ar speciāliem hermētiskiem kokskrūvēm, un ar hermetizāciju starp loksnēm. Montāžas laikā nedrīkst pārkāpt montāžas instrukcijas noteikumus.

- Siltumizolācijas slāni no vates tipa PUH  ierīkot ar izpūšanas iekārtas izmantošanu.

- Veicot  darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas  patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA “DDzKSU”.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvniecības koptāmē ietvert finanšu rezervi projektā neparedzētiem darbiem - 0.5m3 esošo koka konstrukciju remonts.

- Visus remontdarbus veikt saskaņā ar projektu (sk. pielikumā), ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskus noteikumus.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv