apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas

(izveidota ar 2016.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.1-3/0048) 
2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1)

Iepirkums saskaņā ar

Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

NOLIKUMS

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai”

Iepirkuma identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/057M

Daugavpils, 2017

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/057M.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503002485 |
| Juridiskā adrese | Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 |
| Tālrunis, fakss | 654 07260, 654 38872 |
| Elektroniskā pasta adrese | dzksu@dzksu.lv |
| Kontaktpunkts | Iepirkumu speciālists 304.kabinetā |
| Kontaktpersona | Olga Strelkova (juridiskajos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 07268 |
| Faksa Nr. | 654 38872 |
| e-pasta adrese | olga.strelkova@dzksu.lv |
| Darbs | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| Kontaktpersona | Nikolajs Gorbunovs (ar specifikāciju saistītos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 07298 |

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai kādu no iepirkuma priekšmeta daļām ir nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods un papildkodi: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), 71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 71248000-8 (projekta un dokumentācijas uzraudzība).

- Paredzamā līgumcena euro bez PVN: 20000 (divdesmit tūkstoši).

- Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (5., 6.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.

- Līguma darbības termiņš: līdz pilnīgai saistību izpildei, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 25.maijam, plkst.14:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 25.maijā, plkst.14.00, SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, 210.kabinetā, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

### Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV – 5417, Latvija Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs Iepirkumam “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai” ID Nr. SIA DDzKSU-2017/057M Neatvērt līdz 2017.gada 25.maijam, plkst. 14:00

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

  - Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu EUR 400,00 apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, bankas norēķinu kontā LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai”, SIA DDzKSU-2017/057M.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts divu nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikuma 25.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no iepirkuma daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.

- Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:

  - Pilnvara – ja nepieciešams.

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

  - Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 29.punkta prasībām;

  - Parakstīts Tehniskais piedāvājums brīvā formā, apliecinot gatavību izpildīt visus tehniskajā specifikācijā noteiktos uzdevumus. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst tehnisko specifikāciju minimālajām tehniskajām prasībām.

  - Parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

| Atbilstība profesionālās darbības veikšanai | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- |
| 29.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) | Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas: 1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas); 2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| 29.2. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē. | Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz: 1. Attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa; 2. Apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| Tehniskās un profesionālās spējas | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| 29.3. Pretendentam iepriekšējo triju gadu periodā, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanā, kur vismaz 1 (viena) pasūtījuma līgumcena nav mazāka par EUR 2000 (divi tūkstoši euro) bez PVN. Līgumam jābūt izpildītam. | Pieredzes apraksts par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu līgumiem, norādot pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu. Pieredzes aprakstam pievieno vismaz 2 (divu) pasūtītāju atsauksmes vai izziņas, kas apliecina pieredzes aprakstā norādītā līguma kvalitatīvu izpildi. |
| 29.4. Pretendents nodrošina kvalificēta personāla piesaisti līguma izpildei, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) noteikto darbu veikšanai. | Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts (Nolikuma 4.pielikums), vismaz šādās jomās: projektēšana. |
| 29.5. Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē. | Katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. |

- Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:

    - ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi;

    - ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

- Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:

    - ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi;

    - ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

- Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju.

  - Pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Nepieciešamības gadījumā, paziņos attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem informāciju par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā;

  - Pēc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma saņemšanas, pieņems lēmumu par uzvarētāju vai iepirkuma pārtraukšanu.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

VIII. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu piedāvājuma (veidlapa);

- Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts (veidlapa);

- Līguma projekts projektēšanai;

- Līguma projekts autoruzraudzībai.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/057M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/057M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līgumu projektu nosacījumiem;

2.3. tehniskās dokumentācijas izstrādāšana un būvdarbu autoruzraudzība tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem;

2.4. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

2.6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/057M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Projektēšanas uzdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai Arodu ielā 15, Daugavpilī, ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanai

1. Izstrādāt ēkas fasādes apliecinājuma karti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, Arodu iela 15 , Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai.

2. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt jumta kapitālo remontu, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu, pagrabstāva pārseguma siltināšanu, ārsienu siltināšanu, logu un durvju nomaiņu koplietošanas telpās, kā ari lodžiju nožogojuma renovāciju.

3. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt ēkas konstrukciju apsekošanu (bēniņus un jumtu, pamatu, ārsienas, logu un durvju ailes, kāpņu telpas), kā arī pārbaudīt, vai ventilācijas sistēma izbūvēta un darbojas atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām un spēj nodrošināt komforta apstākļus telpās. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu. Atzinumu par mājokļa konstrukciju tehnisko stāvokli izpildīt saskaņā ar MK 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.

4. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai saskaņā ar MK 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.281 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”,        MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz SIA „DDzKSU” izsniegtajiem projektēšanas uzdevumiem un I.Škapares (Reģ.Nr.BIS-ĒED-1-2017-389) ēkas energosertifikāta secinājumiem.

5..Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. Projektam jābūt pielikta apliecināta izziņas kopija, ka „ēkas fasādes apliecinājuma kartes deviņu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arodu iela 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai” risinājumi ir apdrošināti, kā arī tiks norādīti atbildīgie speciālisti par tiem risinājumiem. Projektētājam obligāti ir jābūt apdrošināta profesionālā civiltiesiskā atbildība par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 150 000 EUR gadā.

6. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

7. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

8. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5.

9. Ēkas fasādes apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta „Ēkas fasādes krāsu pase” prasības.

10. Ēkas fasādes apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, SIA „DDzKSU”, citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz ēkas fasādes apliecinājuma karte SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

11. Pretendentam savā piedāvājumā obligāti jāiekļauj izdevumus par:

- mājokļa konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošanas atzinumu;

- ĢP, AR, BK, T, BA, DOP ēkas fasādes apliecinājuma kartes daļu izstrādi;

- Saskaņota topogrāfiskā plānā izstrādi;

- dzīvojamās mājas „pagaidu energosertifikāts”, kas apliecina, ka

aprēķinātie aizsargkonstrukcijas zudumi atbilst nepieciešamajam

efektivitātes līmenim (pēc darbu izpildes) ;

-  AR, BK ēkas fasādes apliecinājuma kartes daļu  ekspertīzes veikšanu;

- autoruzraudzības veikšanu ēkas fasādes apliecinājuma kartes realizācijas laikā;

12. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšanu obligāti veikt kopā ar:

- apliecinājuma karti iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu,

kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai;

- apliecinājuma karti iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai.

13. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Tāmē neiekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt:

1. Veikt ēkas konstrukciju apsekošanu (bēniņus un jumtu, pamatu, ārsienas, logu un durvju ailes, kāpņu telpas), kā arī pārbaudīt, vai ventilācijas sistēma izbūvēta un darbojas atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām un spēj nodrošināt komforta apstākļus telpās. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

2. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē parādīt siltumtehnisko aprēķinu visām norobežojošām konstrukcijām, kas ir paredzētas siltināšanai.

3. Siltināt ēkas sienas no ārpuses ar siltumizolācijas materiālu (cietā vate), paredzēt siltinājuma veidu. Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

4. Bēniņu un jumta renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšana nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju. Paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā, kā arī veikt lūku un durvju nomaiņu (ja nepieciešams), saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, notekūdeņu sistēmas nomaiņu (ja nepieciešams).

5. Cokola un pagraba pārsegumu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-15 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.

6. Ārsienu renovācijai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus un siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Fasādes elementiem ieejas lieveņiem un jumtiņiem, lodžiju nožogojumiem izstrādāt renovācijas mezglus.

7. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt logu bloku un ārdurvju nomaiņu koplietošanas telpās un vējtveru remontu. Logu montāžas šuves izolācijas slāņa nomaiņu, ailu  siltināšanu veikt saskaņā ar montāžas tehnoloģiju visiem mājas logiem un arējām durvīm.

8. Logiem un durvīm izstrādāt montāžas mezglus un specifikācijas. Koka logu nomaiņa uz jauniem PVC tipa logiem ar siltumcaurlaidības koeficientu U<=1.2 (W/m2.k) un veco koka ārdurvju nomaiņa uz jaunām metāla siltinātām ārdurvīm ar siltumcaurlaidības koeficientu U<1,5 (W/m2.k). Logu un durvju ailu aizdarei jānodrošina kvalitatīva un ilgstoša siltuma noturība. Logiem un durvīm jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts.

9. Dzīvojamās mājas fasādes un gala sienas, bēniņu un pagraba siltināšanai, koplietojamās telpas un dzīvokļu logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

10. Veikt aprēķinu, pēc nepieciešamības paredzēt cokola siltināšanu un/vai apdares, krāsošanas darbus.

11. Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju. Projektā paredzēt visu ārsienu apdari un, ja nepieciešams, apstrādāt ar hidrofobu pārklājumu.

12. Paredzēt ārējo sienu sagatavošanas darbus, pirms siltināšanas procesa.

13. Paredzēt cokola hidroizolācijas ierīkošanu un jaunas apmales izbūvi.

14. Paredzēt balkonu remontu.

15. Pārbaudīt bēniņu telpas un, nepieciešamības gadījumā, ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, ja strauji izmainās temperatūra, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.

16. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

17. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt kanalizācijas sistēmas ventilācijas izvadus izbūvēt virs jumta.

18. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot „AERECO” vēdināšanas (vai analoga) tehnoloģiju, esošo ventilācijas izvadu remontu, kanālu tīrīšanu vai rekonstrukciju.

19. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt izeju uz jumtu un bēniņu telpā, tā lai ieverot ugunsdrošības normas.

20. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt lietusūdens kanalizācijas sistēmas nomaiņu. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē izstrādāt visus nepieciešamus (detalizētus) mezglus (dzegu, sienu, pagraba un bēniņu pārsegumu, jumta pieslēgumu mezglu, jumta izvadu mezglu, ieejas mezglu) un citus nepieciešamus mezglus.

21. Ja nepieciešams, ap renovējamo ēku paredzēt teritorijas labiekārtošanu.

22. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

23. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

Piezīme: pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegti

sekojošie dokumenti:

1. Dzīvojamās mājas Arodu iela 15, Daugavpilī, zemes robežu plāns (kopija);

2. Dzīvojamās mājas Arodu iela 15, Daugavpilī, zemesgrāmatas nodalījums (izdruka);

3. Dzīvojamās mājas Arodu iela 15, Daugavpilī, kadastra izdruka;

4. Dzīvojamās mājas Arodu iela 15, Daugavpilī, ēkas energosertifikāts (kopija);

5. Dzīvojamās mājas iela Arodu iela 15, Daugavpilī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces

protokola kopijas (5 eks.);

6. Dzīvojamās mājas Arodu iela 15, Daugavpilī, stāvu inventārie plāni (kopijas);

7. Ēkas fasādes krāsu pase dzīvojamai mājai Arodu iela 15,Daugavpīli.

2. Projektēšanas uzdevums apliecinājuma kartes izstrādāšanai iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Arodu 15, Daugavpilī

1. Izstrādāt apliecinājuma karti piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai.

2. Apliecinājuma karti izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai. Karti izstrādāt saskaņā ar 2015.gada 09.jūnijā  MK noteikumiem Nr.281 „ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”,    MK noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvaldes un sadales būvju būvnoteikumiem”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz SIA „DDzKSU” izsniegtajiem projektēšanas uzdevumiem un citu organizācijas tehniskiem noteikumiem (ja tie ir), un balsoties uz J.Rapšas (sert. Nr. 20-6119) ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma un I. Škapare (reģ. Nr. EA2-077) ēkas energosertifikāra secinājumiem.

3. Apliecinājuma kartes izstrādātājiem jābūt sertificētiem saskaņā ar  MK noteikumiem Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. Projektētājam obligāti ir jābūt apdrošinātai projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildībai par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 150 000 EUR gadā.

4. Izpildīt atzinumu par esošo elektroapgādes tīklu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā ar 2015.gada 30.jūnijā  MK noteikumiem Nr.337 „Noteikimi par  Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.

- Izstrādājot apliecinājuma karti ievērot prasības , ko nosaka „Aizsargjoslu likums”.

6.  Apliecinājuma karti izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

7. Apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

8. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5.

9. Apliecinājuma karti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, SIA „DDzKSU”, citām atbildīgajām iestādēm un jāiesniedz ēkas fasādes apliecinājuma karti  SIA „DDzKSU” piecos eksemplāros un digitālā (dwg) formātā (CD diskā).

10. Pretendentam savā piedāvājumā obligāti jāiekļauj izdevumus par:

a. Apsekošanas atzinumu par esošo elektroapgādes tīklu stāvokli;

b. EL, VS (ja nepieciešams), T, BA apliecinājuma kartes daļu izstrādi;

c. Autoruzraudzības veikšanu apliecinājuma kartes realizācijas laikā;

11.  Apliecinājuma kartes izstrādāšanu obligāti veikt kopā ar:

- Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi;

- Apliecinājuma kartes izstrādāšanu iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai.

- Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem.

Apliecinājuma kartē paredzēt:

1.  Ieprojektēt zibens aizsardzības sistēmas uzbūvi.

- Apliecinājuma kartē paredzēt pagrabtelpu apgaismojuma rekonstrukciju.

- Ieprojektēt potenciālu izlīdzināšanas sistēmas uzbūvi.

- Paredzēt ārēja apgaismojuma rekonstrukciju.

- Paredzēt pārsprieguma ierīču ierīkošanu maģistrāliem stāvvadiem un siltummezgla barošanas sistēmām.

- Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

Piezīme: pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

1. Dzīvojamās mājas Arodu 15, Daugavpilī zemes robežu plāns (kopija);

2. Dzīvojamās mājas Arodu 15 , Daugavpilī zemesgrāmatas nodalījums  (izdruka);

3. Dzīvojamās mājas Arodu 15  , Daugavpilī kadastra izdruka;

4. Dzīvojamās mājas Arodu 15  , Daugavpilī ēkas energosertifikāta (kopija);

5. Dzīvojamās mājas Arodu 15 , Daugavpilī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopijas    (5 eks.);

6. Dzīvojamās mājas Arodu 15 , Daugavpilī stāvu inventārie plāni (kopija);

7. Tehniskie noteikumi no citām iestādēm;

8. Ēkas fasādes krāsu pase dzīvojamai mājai Arodu 15    , Daugavpilī .

9. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums.

3. Tehniskie noteikumi iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Arodu ielā 15, Daugavpilī.

1. Veikt dzīvojamā mājā esošo apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus.

2. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

3. Ieprojektēt sadalošo apkures sistēmas nomaiņu pagrabā un zem grīdas kanālos.

4. Ieprojektēt divcauruļu apkures sistēmu ar apakšējo sadali pretī esošai viencauruļu apkures sistēmai ar augšējo sadali.

5. Ieprojektēt aukstā ūdensapgādes sistēmas horizontālo cauruļvadu nomaiņu pagrabā un zem grīdas kanālos.

6. Ieprojektēt karstā ūdensapgādes sistēmas horizontālo cauruļvadu nomaiņu pagrabā un zem grīdas kanālos. Ieprojektēt karstā ūdensapgādes cirkulācijas sistēmu.

7. Ieprojektēt kanalizācijas sistēmas cauruļvadu nomaiņu bēniņos, pagrabā, tajā skaitā arī izlaides līdz akām.

8. Paredzēt pievadu nomaiņu pie aukstā ūdensapgādes sistēmas stāvvadiem pagrabtelpā un zem grīdas kanālos.

9. Paredzēt pievadu nomaiņu pie apkures un karstā ūdensapgādes sistēmas stāvvadiem pagrabtelpā un zem grīdas kanālos.

10. Paredzēt noslēdzošās, saplūdes armatūras uz katra stāvvada, padeves un atpakaļgaitas apkures, karstā un aukstā ūdens cauruļvadu.

11. Paredzēt regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu (spiediena krituma regulators) uz katra apkures sistēmas stāvvada.

12. Ieprojektēt un uzstādīt jaunas apkures ierīces katrā dzīvoklī un kāpņu telpās. Iesniegt siltuma zuduma aprēķinu katra dzīvokļa telpai.

13. Ieprojektēt termoregulējošos ventiļus katrai apkures ierīcei (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu) un siltumenerģijas uzskaites ierīču (alokātoru ar diviem temperatūras devējiem) montāžu. Siltumenerģijas uzskaites ierīces (alokātorus) aprīkot ar moduļiem, kas ļauj veikt rādījumu tālvadības nodošanu.

14. Ieprojektēt karstā un aukstā ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, kas ietver moduļus tālvadības aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanai un nodošanai katrā dzīvoklī.

15. Cauruļvadu diametru izvēlēties saskaņā ar aprēķiniem.

16. Ņemot vērā plānotos dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, veikt siltuma slodžu pārrēķinu (ēkas siltumapgādes sistēmas patēriņš stundā).

17. Paredzēt siltuma skaitītāju uz apkures primārā kontūra siltummezgla robežās. Ierīci pieslēgt tālvadības rādījumu nolasīšanas sistēmai.

18. Paredzēt esošo ūdensapgādes sistēmas metālisko daļu zemēšanas ierīkošanai, gadījumā ja sadales cauruļvadi tiks montēti no  PVC caurulēm.

19. Projektā paredzēt apkures cauruļvadu, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas siltumizolāciju, saskaņā ar esošām normām.

20. Paredzēt sedzēj slāni pa siltumizolācijas augšu.

21.Iesniegt plānu, aksonometrisko shēmu, apkures, kanalizācijas,  aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu iekārtu montāžas mezglu.

22. Projektā paredzēt visu iekārtu rādītājiem autonomo barošanu-iebūvēto bateriju.

23. Projektā paredzēt datu vākšanu ar tālvadības palīdzību, datu nosūtīšanu apstrādes punktā, pielietojot interneta tīklu.

24. Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

25. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

26. Izveidot specifikācijas pa atsevišķiem darba veidiem.

27.Izpildīt atzinumu par esošo apkures sistēmu, karstā ūdens apgādes, aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu stāvokli, ieskaitot koplietošanas telpas un dzīvokļus, saskaņā LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.

28.Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

29.Projektā veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

30.Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai vai speciālistam, saskaņa ar izsniegto tehnisko uzdevumu.

31.Izstrādāt un iesniegt apjomu un tāmes dokumentāciju.

32.Izstrādāto projektu saskaņot ar mājas vecāko.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/057M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/057M prasībām, piedāvājam ne vairāk kā 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā, ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt tehnisko projektu un veikt būvdarbu autoruzraudzību par šādu summu:

| Pakalpojuma nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana |  |  |
| Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, iekšējo siltumapgādes tīklu, karstā un aukstā ūdens tīklu, kanalizācijas tīklu renovācijai vai nomaiņai apliecinājuma kartes izstrādāšana |  |  |
| Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijai vai nomaiņai apliecinājuma kartes izstrādāšana |  |  |
| Būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumi |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

2. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt tehnisko projektu līgumā noteiktajā laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/057M

Kvalifikācijas apraksts

2017.gada ____.____________

1) Pretendents norāda, ka atbildīgais par līguma izpildi kopumā būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).

2) Pretendents pakalpojuma izpildei piedāvā šādu sertificēto atbildīgo speciālistu:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Tālrunis | Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Piedāvātie konkrēto darbu veikšanai speciālisti:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Projekta daļa, kura tiek nodota vadīšanai un nododamie darba uzdevumi | Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) atkārtoti norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus, apakšuzņēmējus (piemēram atsevišķo darbu veicēji, ja tādi ir):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/057M

### Līguma projekts (projektēšana)

LĪGUMS Nr. SIA DDzKSU-2017/__M

par dzīvojamās mājas ______________ ielā __, Daugavpilī _______________________________________

Daugavpilī                                                                                    2017.gada _________

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Izpildītājs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses), bez maldības, viltus un spaidiem,

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, pamatojoties uz iepirkuma “_____________________” ar identifikācijas  Nr.SIA DDzKSU – 2017/__M, rezultātiem,

bet  abi  kopā saukti Puses  vai katrs atsevišķi Puse,  izsakot brīvu gribu – bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz  spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādā satura Līgumu:

## I. Līguma priekšmets

Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt dzīvojamās mājas _____________ ielā __, Daugavpilī,  ____________________________________________ (turpmāk tekstā – Pasūtījums), atbilstoši uzdevumam projektēšanai (Pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

### II. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par Pasūtījumu sastāda EUR ______ (__________________________) bez PVN 21%. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līguma summa ir noteikta atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa un ir nemainīga visā Līguma darbības laikā.

2.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 25% apmērā no kopējās Līguma summas 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

2.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlikušo summu 75% apmērā no Līguma kopējās summas 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu kontu.

III. Līguma izpildes kārtība

Izpildītājs apņemas nodod gatavu un saskaņotu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Pasūtījumu Pasūtītājam ne vairāk kā 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā pēc šī līguma parakstīšanas brīža.

### IV. Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas kārtība

4.1. Pēc šajā līgumā paredzētā Pasūtījuma izpildes Izpildītājs nodod Pasūtītājam pilnu Pasūtījuma dokumentācijas komplektu 5 (piecos) eksemplāros, kas izpildīts un saskaņots atbilstoši projektēšanas uzdevumam, līguma nosacījumiem.

4.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pasūtījuma dokumentāciju izskatīšanai un saskaņošanai pirms iesniegšanas saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam, bet jau saskaņoto citās valsts un/vai pašvaldības iestādēs. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtais Pasūtījums vai jāsniedz motivēts atteikums saskaņot Pasūtījumu 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtījuma dokumentācijas saņemšanas. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs saskaņo Pasūtījumu Būvvaldē (Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments).

4.3.Šajā līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas-pieņemšanas aktu.

4.4. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtījuma dokumentācijas saņemšanas un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas ir tiesīgs iesniegt Izpildītajam pamatotas pretenzijas. Šādā gadījumā puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Pasūtījumā.  Pamatotas pretenzijas Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem 15 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.

V. Izpildītāja tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu Pasūtījuma izpildi, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

5.2. Izpildītājs ar savu parakstu apliecina,  ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācijas šo darbu veikšanai.

5.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot Latvijas Republikas būvnoteikumus un citus spēkā esošos  normatīvos  aktus, kas regulē līgumā noteikto darbu veikšanu.

5.4. Izpildītājam ir pienākums izpildīto Pasūtījumu nodot ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

VI. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja veikto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma  nosacījumiem.

6.2. Pasūtītājam  ir tiesības  5 (piecu) dienu laikā  pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, iesniegt pamatotas pretenzijas.

### VII. Līguma darbības termiņš, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

7.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pagarināts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

7.3.  Pusēm ir tiesības atkāpties no šī līguma izpildes vienojoties par to rakstiski.

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam, ja Izpildītājs vairāk kā mēnesi kavē šajā līgumā noteikto līgumsaistību izpildi, uzliekot par pienākumu Izpildītājam segt visus zaudējumus, kas radušies līgumsaistību neizpildes rezultātā.

VIII.  Pretenzijas iesniegšana un  strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpējās vienošanās ceļā. Ja Puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

8.2.Līguma saistību neizpildes gadījumā vai gadījumā, kad tiek radīti zaudējumi otrai Pusei, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus pilnā apmērā.

8.3. Izpildītājam, nokavējot Pasūtījuma izpildes termiņu (līguma 3.1.punkts) ir jāmaksā nokavējuma procenti 0.1% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

IX. Nobeiguma noteikumi

9.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt tā noteikumiem, apliecinot to ar saviem parakstiem.

9.2. Pusēm ir jāinformē vienai otru nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukumu, adresi u.c.) maiņu.

9.3.Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas un cita ar Līgumu saistītā dokumentācija tiek uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7. (septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko adresi.

9.4. Līgums ir sastādīts valsts valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.5. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Pasūtījumu par nokavējuma procentu summu.

9.6. Nokavējuma procentu apmaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

X. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| IZPILDĪTĀJS | PASŪTĪTĀJS SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 reģ. Nr. 41503002485 AS Swdebank kods HABALV22 n.k. LV08 HABA 0551 0024 30596 tālr.:654-07260; fakss:654-38872 ____________________ J.Oļenovs z.v. |
| --- | --- |

6. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Arodu ielā 15, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/057M

Līguma projekts (autoruzraudzība)

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS SIA DDzKSU-2017/__M

par dzīvojamās mājas ______________ ielā __, Daugavpilī _______________________________________

# Daugavpilī						                               2017.gada __.______

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no otras puses, bet abi kopā saukti Puses vai katrs atsevišķi Puse,

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, pamatojoties uz iepirkuma “_____________________” ar identifikācijas  Nr.SIA DDzKSU – 2017/__M, rezultātiem,

izsakot brīvu gribu – bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādā satura Līgumu:

## I. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt autoruzraudzības darbus saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” ________________, Daugavpilī, projekta ________________________, ievērojot visus šī Līguma noteikumus.

### II. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Par šī līguma 1.1.punktā noteikto darbu veikšanu ir noteikta līguma summa un tā ir EUR ________ (_________ euro) bez PVN 21%, Pievienotas vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līguma summa ir noteikta atbilstoši piedāvājumam (pielikums Nr.1) un ir nemainīgā visu līguma darbības laiku.

III. Līguma izpildes termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā no būvdarbu uzsākšanas dienas un ir spēkā līdz paredzēto darbu  izpildes nobeigumam (Objekta nodošanai ekspluatācijā). Gadījumā, ja garantijas periodā Darbuzņēmējam jānovērš trūkumi, tad IZPILDĪTĀJAM jāveic to darbu uzraudzību.

IV. Apmaksas kārtība

4.1. PASŪTĪTĀJS līguma 2.1.punktā noteikto summu izmaksā IZPILDĪTĀJAM 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas.

4.2. PASŪTĪTĀJS apmaksu veic euro, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā.

V. Pušu atbildība

5.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas likumiem.

VI. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi

6.1. Veikt autoruzraudzību atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, nodrošinot Būvprojekta realizāciju dabā.

6.2. Par saviem līdzekļiem veikt korekcijas būvprojektā, ja būvniecības laikā Būvprojektā  tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācijai dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Latvijas Būvnormatīviem (LBN).

6.3. Brīdināt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem, kā arī atbildēt uz PASŪTĪTĀJA jautājumiem 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

6.4. Nodrošināt autoruzraudzības veikšanu un apsekojuma rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā.

6.5. Autoruzraudzības kārtībā korekcijas Būvprojektā jāveic maksimāli īsā laika periodā tā lai tas nepagarinātu būvdarbu līguma izpildes termiņu.

6.6. Veikt objekta autoruzraudzību ne mazāk ka 2 (divas) reizes nedēļā, pārbaudot visu remontdarbu kvalitāti un atbilstību projektam, par to attiecīgi parakstot aktus.

6.7. Nekavējoties ziņot Pasūtītājam un būvuzraugam par pieļautām novirzēm no projekta.

6.8. Piedalīties ražošanas sanāksmēs.

VII. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi

7.1. Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM piekļūšanu darba vietai šī līguma izpildes laikā.

7.2. Nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu nepieciešamo dokumentāciju uzraudzības funkciju izpildei Līguma darbības laikā un saskaņot šādas neierobežotas IZPILDĪTĀJA tiesības ar būvniekiem.

7.3. Izvirzīt pretenzijas par autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šī līguma nosacījumiem, kā arī Latvijas Republikas likumdošanai.

7.4. Pieņemt no IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi veiktos darbus.

7.6. Samaksāt IZPILDĪTĀJAM par autoruzraudzību Līguma summu saskaņā ar šī Līguma 2.1. un 2.2. punkta noteikumiem.

VIII. Pretenzijas

8.1. Visas Pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīds bez papildus vienošanās ir nododams izskatīšanai likumdošanā noteiktajā kārtībā, Latvijas Republikas tiesā.

8.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm.

IX. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| IZPILDĪTĀJS | PASŪTĪTĀJS SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 reģ. Nr. 41503002485 n.k. LV08 HABA 0551 0024 30596 AS „Swdebank” Tālr.:654-07260; fakss:654-38872 ____________________ J.Oļenovs z.v. |
| --- | --- |

# Footnotes

Piemēram, ēku konstrukciju projektēšanā.