UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2017.gada 28.jūlijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/219P

„PVC logu bloku uzstādīšana un PVC tambura durvju bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Gaismas ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpās”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  olga.strelkova@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Irina Komar, tālr.654 37044

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

PVC logu bloku uzstādīšana un PVC tambura durvju bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Gaismas ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpās (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2017. gada 10.augustam plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, LLDRA sertifikāts vai ekvivalents montāžas speciālista dokuments), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē;

- Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

- Pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              R.Zalivska

Strelkova 654 07268

olga.strelkova@dzksu.lv

1. pielikums

28.07.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/219P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„PVC logu bloku uzstādīšana un PVC tambura durvju bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Gaismas ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpās”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/219P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „PVC logu bloku uzstādīšana un PVC tambura durvju bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Gaismas ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpās”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2017/219P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas  Gaismas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

28.07.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/219P

DARBA  UZDEVUMS

PVC logu bloku uzstādīšana un PVC tambura durvju bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas  Gaismas ielā 5, Daugavpilī, kāpņu telpās, saskaņā ar skici

- darba uzdevums – izgatavot, piegādāt un uzstādīt PVC logu blokus saskaņā ar skicēm un sekojošiem apjomiem.

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koka logu bloku demontāža, būvgružu utilizācija | logs | 28 |
| 2. | Jauno kāpņu telpu PVC logu bloku ar furnitūru montāža (870*2400)*. | logs | 18 |
| 2. | Jauno kāpņu telpu PVC logu bloku ar furnitūru montāža (1470*900)*. | logs | 10 |
| 3. | Iekšējās PVC palodzes ierīkošana B=350 mm | m | 53.00 |
| 4. | Ārējās palodzes ierīkošana B=200 mm no cinkotā skārda | m | 53.00 |
| 5. | Logu ailu sānu iekšējā apdare ar ģipškartonu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | 38.00 |
| 6. | Logu ailu sānu ārējā apdare (apmetums) | m2 | 9.50 |

*Izmērus precizēt uz vietas

- darba uzdevums – izgatavot, piegādāt un uzstādīt PVC tambura durvju bloku saskaņā ar skicēm un sekojošiem apjomiem.

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tambura koka durvju bloku izjaukšana un būvgružu utilizācija(2 gab.) | m2 | 5.90 |
| 2. | Tambura PVC divvērtņu durvju bloku ar pildiņu izgatavošana, uzstādīšana (2 gab.) | m2 | 5.90 |
| 3. | Iekšējās ailes sienas apmetuma remonts, krāsošana | m2 | 2.0 |
| 4. | Durvju rokturu uzstādīšana | kompl. | 2 |
| 5. | Durvju turētāja uzstādīšana | gab. | 2 |
| 6. | Demferu uzstādīšana | gab. | 2 |

*Izmērus precizēt uz vietas

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc cenu aptaujas noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

- Visiem darbos izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc pieprasījuma jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

- Rāmiem izmantojami 6-kameru profili ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.3 (W/m2.k). Stiklopaketes ar siltumcaurlaidības koeficientu U<=1.1 (W/m2.k).

- Loga būvdziļums ne mazāk par 70mm.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās (kāpņu telpās). Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas (kāpņu telpas).

- Garantijas periods - 6 gadi no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža. Garantijas laikā,  nepieciešamības gadījumos pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic iebūvēto logu regulēšana un eļļošana 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas līgumā norādītai kontaktpersonai e-pasta veidā. Doto darbu neveikšana tiks uzskatīta kā garantijas saistību neizpilde.

- Prasības logu un durvju  veiktspējas rādītāju izpildes līmenim saskaņa ar standartu LVS EN  14351-1 (vai attiecīgās ražotājvalsts ekvivalents standarts):

-  Rāmiem izmantojami 6-kameru profili ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.3 (W/m2.k).

-  Vēja slodzes izturība – klase >= C4/B3.

-  Gaisa caurlaidība – 4.klase.

-  Ūdens necaurlaidība >= 9A.

-  Mehāniskā stiprība - 4.klase.

-  Loga rāmim un vērtnēm gropēs uz ārpusi jābūt ūdens novadīšanas ceļiem (drenāžai), ko veido šķērsa grope, kas būtu viegli tīrāma.

-  Augstāk minēto izstrādājuma prasību izpildes apstiprināšanai iesniegt logu ražotāja izsniegtu Ekspluatācijas Īpašību Deklarāciju.

-  PVC durvīm jābūt komplektā ar durvju aizvērēju.

-  Izstrādājumam piegādes brīdī objektā ir jābūt marķētam ar CE zīmi standarta LVS NE  14351-1 (vai attiecīgās ražotājvalsts ekvivalents standarts) un ES Regulas Nr.305/2011 minētajā kārtībā.

- Prasības stikla paketei:

-  Stiklapaketes ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.1 (W/m2.k).

-  Viens stikls ar selektīvo pārklājumu.

-  Paketes pildījums ar argona gāzi >= 90%.

-  Termix vai ekvivalents distancers.

-  Loga būvdziļums ne mazāk par 70 mm.

- PVC profils, ražots saskaņā ar standartu LVS EN 12608 (vai attiecīgās ražotājvalsts  ekvivalents standarts). Prasības PVC profilam:

-     Triecienizturība – 2.klase.

-     Ekspluatēšanas klimatiskā zona – zona M.

-     Profila tērauda armējuma biezums >= 1,5 mm.

- Furnitūra – Siegenia:

-     Jābūt regulējamai furnitūrai.

-     Jābūt nodrošinājumam pret nepareizu saslēgumu.

-     Furnitūrai ir jābūt uzstādītai atbilstoši furnitūras ražotāja instrukcijai.

- Blīvējums:

-   Visos blīvējuma līmeņos jābūt maināmām, izgatavotām no mākslīgā kaučuka, kas ir  noturīgs jebkuru laika apstākļu gadījumā un kam piemīt augsta spēja atgūt formu.

-   Visi blīvējuma stūra salaidumi nav sakausēti.

-    Stikla blīvējumam no iekšpuses jābūt iestrādātām stikla līstēs.

- Palodzes:

-     Iekšējās – PVC (baltas).

-    Ārējās – skārds, ne mazāk ka 0,5 mm biezs. Ārējas palodzes slīpums uz ārpusi nav mazāks par 5’.

- Logu un durvju montāža:

-    Logu bloku un durvju demontāžu var veikt pie nosacījuma, ka attiecīgā darba dienā tiks ielikts jaunais logu vai durvju bloks.

-    Pirms logu un durvju  iebūves jāveic ailes uzmērīšana un nepieciešamības gadījumā tā jālabo (jāizlīdzina). Vertikālas un horizontālas novirzes nedrīkst pārsniegt +12mm ailēm līdz 3m, +16mm ailēm no 3 līdz 6m. Diagonāles var atšķirties:

-  ja diagonāles garums līdz 1m – ne vairāk kā par 6mm;

– ja diagonāles garums no 1m līdz 3m – ne vairāk kā par 8mm;

- ja diagonāles garums virs 3m (līdz 6m) – ne vairāk kā par 12mm.

Montāžas šuve ietver tvaika aizsardzības barjeru no iekšpuses un siltumizolācijas slāna aizsardzību no atmosfēras iedarbības. Ja netiek izmantotas lentas, jāpierāda attiecīgo alternatīvo montāžas risinājumu atbilstība tvaika necaurlaidības un atmosfēras noturības nodrošināšanai.

Logu un durvju montāžu un aiļu apdare jāveic saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” vai atbilstoši ekvivalentiem normatīviem un no rādījumiem.

- Iekšējas ailes apdare. Nepieciešamības gadījumā, kad esošo logu un durvju demontāžas un jauno PVC logu un durvju uzstādīšanas laikā bija bojāta iekšējās sienas virsma, ir jāveic tās špaktelēšana un krāsošana vismaz 200 mm platumā ap iekšējo loga aili, atbilstoši iekšējās loga ailes apdares tehnoloģijai. Krāsošana jāveic ar nodilumizturīgo un mitrām telpām paredzēto krāsu, kas ir pieskaņota esoso kāpņu telpas sienu krāsai, divās kārtas. Iekšējas apdares veidi, atkarībā no konkrētas ailes konstrukcijas:

– ailes apmešana, špaktelēšana, iestrādājot metāla stūra listi un slīpēšana, gruntēšana un krāsošana;

– mitrumizturīga ģipškartona lokšņu uzstādīšana ar nobeiguma profila un ģipškartona līmes/dībeļu palīdzību, špaktelēšana, iestrādājot metāla stūra listi, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana.

- Ārējas apdares veidi:

– ja sprauga starp PVC loga rāmi un ārējo loga aili nav platāka par 7mm, ir pieļaujama tās hermetizācija ar ārdarbiem paredzēto hermētiķi (t.sk. ārdarbiem paredzēto silikonu).

– ja sprauga starp PVC loga rāmi un ārējo loga aili ir platāka par 7mm, jāveic ārējas ailes apmešana ar ārdarbiem paredzēto apmetumu un krāsošanu. Krāsošanu veic divās kārtās ar ārdarbiem un minerāliem paredzēto krāsu, toni pieskaņojot ēkas esošai fasādes krāsai.

- Remontdarbus veikt 40 kalendāro dienu laikā.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar spēkā esošu Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kartība”.

- Darbus veikt saskaņā ar skici (sk. pielikumā), ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv