UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 2.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/001P

„Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.suhanova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Nikolajs Petkevičs, tālr.654 34043.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 12.janvārim plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma darbības termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam iepriekšējo triju gadu laikā jābūt pieredzei siltummezglu automatizācijas iekārtu piegādē.

8.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.

9. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                             R.Zalivska

Suhanova 654 07268

Ineta.suhanova@ddzksu.lv

1. pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/001P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/001P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/001P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/001P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Iekārtas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| Maģistrāli-moduļa kontrolleris DDC 420 (vai analogs) | 1. Savienojamība ar Building Management System Neutrimo GLT; 2. Procesors: 32 biti; 3. Nominālais barošanas spriegums 110…230V; AC±10%; 50Hz…60Hz; 10VA 4. Komunikācija: TCP/IP caur Ethernet kabeli (CATS, 10/100Mb) integrētā attālā vadība no jebkura portatīvā datora ar brauzeri. 5. Fiziskie interfeisi: 5 binārizejas (bezpotenciālie relejkontakti), max 5 (3) A; AC 250V Relejs: 2 binārieejas (kā arī impulsa ieejas līdz 80 Hz), 8 universālās ieejas un izejas, ar parametrizācijas iespēju kā: binārieeja, binārizeja (tranzistors DC 24V, max 40mA), analoga ieeja: 0…10V, kp10, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Kp 250, analoga izeja: Pc 0V…10V, max 2.5mA. 6. Porti: Ethernet Rj45; datu arhīvdublējums savienojumam ar WEB serveri; BACnet saskaņā ar DIN EN ISO 16484-5; Kaskādsavienotājs: ar BMF 400, savienojumam ar moduli CAN DC12V; 6W; 2.000m; 20kBd RS 232 modems savienojumam ar fax, SMS un BMS, savienojumam ar Bacnet DIN EN ISO 16484-5; 7. RAM 8MB; 512 kB stat. RAM, 8MB flash 8. LED displejs; 9. Rezerves barošana datu uzglabāšanai; litija baterija; 10. Aizsardzības pakāpe: IP20 | Gab. |
| Pievienojamais paplašinājuma modulis FBS 51/04 (vai analogs) | Maksimāli 1 can, savienojamības iespēja ar DDC 420 | Gab. |
| Ventiļservopievads MD 200 (vai analogs) | Savienojamības iespēja ar DDC 420 un ventili Kieback&Peter | Gab. |
| Ventiļservopievads MD 210 | Savienojamības iespēja ar DDC 420 un ventili Kieback&Peter | Gab. |
| Iegremdējamais temperatūras devējs TDE (vai analogs) | Savienojamība ar DDC 420 | Gab. |
| Arējas temperatūras devējs TAD | Savienojamība ar DDC 420 | Gab. |
| Temperatūras devējs TAVD | Savienojamība ar DDC 420 | Gab. |
| RB15 – BK | Trīsgaitu vārsts DN20, kvs 4, PN 16; savienojamība ar ventiļservopievadiem MD 200, MD 210 (vai analogs) | Gab. |
| RB20 – BK | Trīsgaitu vārsts DN 20, kvs 6, RB20, PN 16; savienojamība ar ventiļservopievadiem MD 200, MD 210 (vai analogs) | Gab. |
| RB25 – BK | Trīsgaitu vārsts DN25, PN16; savienojamība ar ventiļservopievadiem MD 200, MD 210 (vai analogs) | Gab. |

3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/001P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām atbilstošu preci par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (preces īpašības) | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt preces 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas.

- piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas, transporta izdevumi un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvo preču piegādei.

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv