UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 31.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/016P

„Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, fasādes gala sienu siltināšanai”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.suhanova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Nikolajs Gorbunovs, tālr.654 07262

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, fasādes gala sienu siltināšanai (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 9.februārim plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu.

- finanšu piedāvājums iesniedzams saskaņā ar 3.pielikumu, ievērojot darba uzdevumā noteikto darbu apjomu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 	1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

3. Finanšu piedāvājums

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                             R.Zalivska

Suhanova 654 07268

ineta.suhanova@ddzksu.lv

1. pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/016P

IETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, fasādes gala sienu siltināšanai”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/016P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, fasādes gala sienu siltināšanai”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/016P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/016P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

DARBA  UZDEVUMS

Izstrādāt ēkas fasādes apliecinājuma karti  piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī.

Ēkas apliecinājuma karti izstrādāt saskaņā ar LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz  SIA „DDzKSU” izsniegtajiem tehniskajiem  noteikumiem, apsekošanas rezultātiem un tehniskajiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami).

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādātājiem ir jābūt sertificētam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610  „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī  saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”,  izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. Apliecinājuma kartei jābūt pielikta apliecinātas izziņas kopija no apdrošināšanas biroja. Izziņā tiks noradīts, ka ēkas fasādes apliecinājuma karte „ Ēkas fasādes apliecinājuma karte daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, fasādes siltināšanai” risinājumi ir apdrošināti, kā arī tiks norādīti atbildīgie speciālisti par risinājumiem.

Ēkas fasādes apliecinājuma karti  saskaņot ar SIA „DDzKSU”, Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentu , citiem nepieciešamiem iestādēm un jāiesniedz ēkas fasādes apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” trīs eksemplāros (2 oriģināli un 1 kopija)  un digitālā (PDF/dwg) formātā (CD diskā).

Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt:

- Siltināt gala fasādes ēkas sienas no ārpuses ar siltumizolācijas materiālu (ieteicams ar cieta vates), paredzēt siltinājuma veidu. Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-15 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz ekvivalenta materiālu un tehnoloģiju, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu), piedāvāt izmantot visizdevīgāko un drošu materiālu un darba tehnoloģiju.

- Projektā paredzēt ārējo sienu sagatavošanas darbi, pirms siltināšanas procesa.

- Veicot sienu siltināšanu, nedrīkst pasliktināt dzīvokļu un ēkas konstrukciju ventilēšanas apstākļus.

- Projektā paredzēt galu ārsienu apdari un ja nepieciešams apstrādāt ar hidrofobizācijas pārklājumu.

- Veikt aprēķinu, pēc nepieciešamības paredzēt cokola siltināšanu un/vai apdares, krāsošanas darbi. Pēc iespējas neveikt esošo aizsargapmales demontāžu.

- Projektā paredzēt sienu siltināšanu saskaņā ar materiāla montāžās tehnoloģiju, ETAG 004 prasības, izmantojot ETICS siltumizolācijas sistēmas profilus un papildelementus, ka arī energoefektīvāko siltuma saglabāšanas principu. Stiprināšanas dībeļi jābūt sertificēti saskaņā ar ETAG 014 ar zemam siltuma zudumiem.

- Dzīvojamās mājas sienas siltināšanai, izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

- Visus materiālus un krāsas saskaņot ar Daugavpils pilsētaplānošanas un būvniecības departamentam.

- Projektā paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

- Pirms projektēšanas darbiem veikt fasādes vizuālo apsekošanu, lai novērtēt konstrukcijas tehnisko stāvokli un  sagatavot secinājumu par konstrukcijas tehnisko stāvokli.

- Projektā izstrādāt visus nepieciešamus mezglus (dzegas, cokola, sienu stūru un citus nepieciešamus mezglus).

- Projektā parādīt siltumtehnisko aprēķinu norobežojošo konstrukciju siltināšanai.

- Projektā paredzēt, ja nepieciešams, komunikācijas tīklu pārnešanu atbilstoši Latvijas būvniecības normām un noteikumiem.

- Ēkas fasādes apliecinājuma kartei izstrādāt darbu organizācijas projektu (DOP) ar skaidrojošo ģenerāla plānu, ka arī būvdarbu apjomi (BA) un tāmes izmaksas (T) daļas.

- Ēkas fasādes apliecinājuma karti  izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības  normas un noteikumus.

- Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izdotas sekojošie dokumenti :

- Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī,  zemes robežu plāna apliecināta kopija;

- Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī,  kadastra objekta identifikācijas

informācijas bloks;

- Dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī,  dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola apliecinātas kopijas 4 eksemplāros;

- Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija;

3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/016P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma “Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, fasādes gala sienu siltināšanai”, ID Nr.SIA DDzKSU-2018/016P prasībām, piedāvājam ne vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt tehnisko projektu par šādu summu:

| Pakalpojuma nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, fasādes gala sienu siltināšanai” |  |  |
| Būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumi |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

- Gadījumā, ja projekta īstenošanas gaitā tiks konstatēti trūkumi (kļūdas), nedēļas laikā no paziņošanas trūkumi tiks novērsti par saviem līdzekļiem.

Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt tehnisko projektu līgumā noteiktajā laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv