UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 20.martā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/059P

„ Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  raitis.kikusts@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Raitis Ķikusts, tālr.26022394

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – I.Tarasova, tālr.654 34977

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 29.martam plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu.

- finanšu piedāvājums iesniedzams saskaņā ar 3.pielikumu, ievērojot darba uzdevumā noteikto darbu apjomu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja	                                                              R.Zalivska

R.Ķikusts  26022394

raitis.kikusts@ddzksu.lv

1. pielikums

20.03.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/059P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„ Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/059P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „ Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/059P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

20.03.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/059P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

DARBA  UZDEVUMS

Projektēšanas uzdevums ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 173 , Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai.

Izstrādāt ēkas fasādes apliecinājuma karti  piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 18.novembra ielā 173, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai.

Ēkas apliecinājuma karti izstrādāt saskaņā ar LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz  SIA „DDzKSU” izsniegtajiem tehniskajiem  noteikumiem, apsekošanas rezultātiem un tehniskajiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami).

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādātājiem ir jābūt sertificētam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610  „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī  saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”,  izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. Apliecinājuma kartei jābūt pielikta apliecinātas izziņas kopija no apdrošināšanas biroja. Izziņā tiks noradīts, ka ēkas fasādes apliecinājuma karte „ Ēkas fasādes apliecinājuma karte daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 173, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai” risinājumi ir apdrošināti, kā arī tiks norādīti atbildīgie speciālisti par risinājumiem.

Ēkas fasādes apliecinājuma karti  saskaņot ar SIA „DDzKSU”, Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentu , citām nepieciešamām iestādēm un jāiesniedz ēkas fasādes apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” trīs eksemplāros (2 oriģināli un 1 kopija)  un digitālā (dwg un pdf) formātā (CD diskā).

Ēkas fasādes apliecinājuma kartē paredzēt:

- Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, apsekot objektu, novērtēt esošā jumta konstrukciju stāvokli un sagatavot atzinumu par konstrukciju tehnisko stāvokli. Izstrādāt ēkas jumta shēmas, rasējumus ar projektējamo hidroizolācijas segumu un. Ja nepieciešams paredzēt apliecinājuma kartē jumta betona konstrukciju remontu. Paredzēt pārseguma virs lodžijas un galerijas siltināšanu, iepriekš demontējot esošo hidroizolācijas materiālu, pēc siltināšanas paredzēt hidroizolācijas ierīkošanu, vai ierīkot spāru jumta konstrukciju. Jumta renovācijai izstrādāt visus detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus (parapeta, teknes, starp ēkas jumtu dzegas un piekļāvumi, komunikācijas izvadus caur jumta segumu, ventilācijas izvadus un citus atjaunošanai nepieciešamos mezglus, lai nodrošinātu efektīvāku ēkas tālāku ekspluatāciju), norādot materiāla raksturojumu un siltināšanas slāņa biezumu. Veikt pārseguma virs lodžijas un galerijas siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Ja nepieciešams projektā paredzēt kanalizācijas stāvvadu galu paaugstināšanu virs jumta plāksnes. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-15 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Ja nepieciešams projektā paredzēt iekšējo lietus-ūdens kanalizācijas sistēmas remontu,  jumta lietusūdens piltuvju un notekcauruļu nomaiņu, kuru diametri jābūt ne mazāk par uzstādītiem (esošiem).

- Ēkas fasādes apliecinājuma kartei izstrādāt darbu organizācijas projektu (DOP) ar skaidrojošo ģenerālplānu un būvdarbu apjomu (BA) daļu.

- Ēkas fasādes apliecinājuma karti  izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības  normas un noteikumus.

- Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13.

Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti :

- Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 173, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija;

- Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 173, Daugavpilī nostiprinājuma uzraksta kopija;

- Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 173, Daugavpilī,  dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - 3 eks.;

- Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija.

3.pielikums

20.03.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/059P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma “ Apliecinājuma kartes izstrāde dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 173, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai”, ID Nr.SIA DDzKSU-2018/059P prasībām, piedāvājam ne vairāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt tehnisko projektu par šādu summu:

| Pakalpojuma nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt tehnisko projektu līgumā noteiktajā laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv