UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 22.maijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/121P

„Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.2654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – V. Ragele, tālr.654 34043

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 30.maijam plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja		                                                R.Zalivska

M.Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzksu.lv

1.pielikums

22.05.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/121P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/121P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/121P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

22.05.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/121P

DARBA UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts.

Objekts: Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

1. Veikt aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu nomaiņu dzīvojamās mājas pagrabtelpas robežās.

2. Veikt aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu demontāžu pagraba robežas.

3. Paredzēt pievadu nomaiņu pie sistēmas stāvvadiem līdz pagrabtelpai un     1.stāva padeves.

4. Paredzēt noslēdzošās un samazgu armatūras nomaiņu uz katra stāvvada auksta ūdens, padeves un cirkulācijas karsta ūdens cauruļvada.

5. Veikt cauruļvadu gruntēšanu.

6. Cauruļvadu diametru izvēlēties nemainot esošo iekšējo eju.

7. Cauruļvadu siltumizolāciju veikt saskaņā ar esošām normām.

8. Paredzēt sedzēj slāni pa siltumizolācijas augšu.

9. Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

10. Pēc darbu izpildes, veikt pagraba telpas uzkopšanu, celtniecības grūšu novākšanu.

11. Būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus materiālus.

12. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

13. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši izpildītajiem darbiem.

14. Pēc montāžas darbu beigām, nodot darbu ekspluatāciju pēc akta darbu vadītājam Č.Truskovskim (tālrunis 27013861).

15. Pieņemšanai aicināt mājas vecāko.

16. Primārās ziņas par māju: 467 sērijas  projekta māja, 5. stāvu, 4. ieejas, 60 dzīvokļi, pagrabtelpas platība  (9.5x63.8), augstums 2.12m.

17. Darbu izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) darba dienas.

3.pielikums

22.05.2018. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/121P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/121P

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts”, ID Nr.SIA DDzKSU-2018/121P prasībām, piedāvājam ne vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt tehnisko projektu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvojamās mājas Arodu ielā 104A, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt tehnisko projektu līgumā noteiktajā laikā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv