UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 7.novembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/357P

„Paskaidrojuma raksta izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai kāpņu telpā Nr.2”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.2654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Oskars Ostrovskis, tālr.654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai kāpņu telpā Nr.2.(2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 14.novembrim plkst. 16:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 	                                                          R.Zalivska

M.Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzksu.lv

1.pielikums

07.11.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/357P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Paskaidrojuma raksta izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai kāpņu telpā Nr.2”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/357P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Paskaidrojuma raksta izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai kāpņu telpā Nr.2”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/357P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

07.11.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/357P

projektēšanas UZDEVUMS

Paskaidrojuma raksta izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai kāpņu telpā Nr.2.

Izstrādāt paskaidrojuma rakstu trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, kāpņu telpai Nr.2.

Paskaidrojuma rakstu izstrādāt saskaņā ar LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz SIA „DDzKSU” izsniegtiem tehniskiem  noteikumiem, apsekošanas rezultātiem un tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami).

Paskaidrojuma raksta izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī  saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”,  izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. Pie paskaidrojuma raksta jābūt pieliktai apliecinātai izziņas kopijai no apdrošināšanas biroja. Izziņā jābūt norādītam, ka paskaidrojuma raksta „Paskaidrojuma raksts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai kāpņu telpā Nr.2” risinājumi ir apdrošināti, kā arī jānorāda atbildīgos speciālistus par risinājumiem.

Paskaidrojuma rakstu saskaņot ar SIA „DDzKSU”, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, citām nepieciešamām iestādēm un jāiesniedz paskaidrojuma rakstu SIA „DDzKSU” trīs eksemplāros un digitālā (PDF/dwg) formātā (CD diskā).

Paskaidrojuma rakstā paredzēt:

- Izstrādāt rasējumu tikai kāpņu telpas Nr.2 vējtvera telpā, kur paredzēta bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošana.

- Pirms paskaidrojuma raksta izstrādāšanas apsekot esošo situāciju.

- Bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai izstrādāt montāžas mezglus.

- Paskaidrojuma rakstu izstrādāt, ievērojot Latvijas Republikas MK noteikumus, celtniecības  normas un noteikumus.

- Paskaidrojuma rakstā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2016.gadā 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.

Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

- Dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, zemes robežu plāna apliecināta kopija 1 eksemplārā;

- Dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, kadastra objekta identifikācijas       informācijas bloks;

- Dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola apliecinātas kopijas 3 eksemplāros;

- Dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija 1 eksemplārā.

3.pielikums

07.11.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/357P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Paskaidrojuma raksta izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai kāpņu telpā Nr.2”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/357P

Iepazinušies ar iepirkuma „Paskaidrojuma raksta izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai kāpņu telpā Nr.2” ID Nr. SIA DDzKSU-2018/357P prasībām, piedāvājam ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt projektēšanas uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskaidrojuma raksta izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī, bērnu ratiņu uzbraukšanas pandusa ierīkošanai kāpņu telpā Nr.2 |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv