UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 3.decembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/391P

„Nesošo konstrukciju pastiprināšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.2654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Oskars Ostrovskis, tālr.654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Nesošo konstrukciju pastiprināšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 12.decembrim plkst. 16:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu.;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams saskaņā ar 3.pielikumu, ievērojot darba uzdevumā noteikto darbu apjomu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 	                                                          R.Zalivska

M.Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzksu.lv

1.pielikums

03.12.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/391P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Nesošo konstrukciju pastiprināšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/391P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Nesošo konstrukciju pastiprināšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/391P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

03.12.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/391P

darba UZDEVUMS

Nesošo konstrukciju pastiprināšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī.

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi saskaņā ar DOP | gab. | 1.00 |
| 2. | Caurumu kalšana sienā | gab. | 310.00 |
| 3. | Kalto vietu attīrīšana no gružiem un putekļiem | gab. | 310.00 |
| 4. | 1.-5.stāva iekšsienu pastiprināšana, tērauda elementi (visiem stāviem kopā), iekļaujot visus nepieciešamos materiālus saskaņā ar tehnologiju | kg | 185.10 |
| 5. | Metāla elementu notīrīšana no rūsas | t | 2.00 |
| 6. | Metāla konstrukciju gruntēšana ar divkomponentu epoksīda gruntēšanas līdzekli | t | 2.00 |
| 7. | Frēzēto vietu aizdarīšana ar Sakret ZM10 javu vai ekvivalentu | m3 | 0.48 |
| 8. | Kāpņu telpu sienu virsmu attīrīšana no vecās krāsas, sagatavošana krāsošanai (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienu krāsojuma tonim) | m2 | 316.00 |
| 9. | Būvgružu izvešana un utilizācja | obj. | 1.00 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apsekot objektu, veikt darbu              apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību  netiks pieņemti.

- Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un visu risku apdrošināšanas polisēm.

- Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, ne mazāk kā no trim uzņēmumiem.

- Virsmu sagatavošanas darbos jāietilpst visiem darbu tehnoloģiskiem procesiem –  gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana.

- Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju   elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA”DDzKSU”.

- Darbu veikšanas periods – 2019.gads.

- Darbu izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā.

- Darbu garantijas laiks – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darbu vietās.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas  Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

3.pielikums

03.12.2018. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/391P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Nesošo konstrukciju pastiprināšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/391P

Iepazinušies ar iepirkuma „Nesošo konstrukciju pastiprināšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī” ID Nr. SIA DDzKSU-2018/391P prasībām, piedāvājam ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nesošo konstrukciju pastiprināšana dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 17, Daugavpilī |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv