UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2019.gada 20.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/224P

„Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Nikolajs Petkevičs, tālr.654 34043.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2019. gada 27.jūnijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja				I.Leitāne

Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzsku.lv

1.pielikums

20.06.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/224P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/224P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2019/224P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma piedāvājumu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

20.06.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/224P

DARBA  UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī.

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī.

1. Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

2. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

3. Ieprojektēt horizontālo divcauruļu sadali katram dzīvoklim. Vertikālos sadales cauruļvadus no siltummezgla ielikt kāpņu telpā.

4. Ieprojektēt apkures sistēmas energoefektīvas gaisa un netīrumu novākšanas iekārtas siltuma mezgla telpā: turpgaitas vads (Flamcovent Smart vai analogs), atpakaļgaitas gaitas vads (Flamcovent Clean Smart vai analogs).

5. Paredzēt spiediena krituma regulatoru, automātisko atgaisotāju, siltuma enerģijas skaitītāju un noslēdzošo armatūru uz katra dzīvokļa atzarojuma.

6. Paredzēt noslēdzošās, saplūdes armatūras uz katra stāvvada (vai guļvada), padeves un atpakaļgaitas cauruļvada. Paredzēt regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu apkures sistēmā.

7. Ieprojektēt termoregulējošus ventiļus katrai dzīvokļa apkures sildierīcei (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu). Kāpņu telpas sildierīci/es aprīkot tikai ar noslēdzošu/ regulējošu armatūru.

8. Cauruļvadu diametru izvēlēties saskaņā ar aprēķinu.

9. Ieprojektēt dzīvokļa siltuma enerģijas uzskaites mezgla montāžas vietu kāpņu telpas robežā.

10. Projektā paredzēt siltuma skaitītāju nolasīšanas sistēmu vai datu koncentrācijas mezglu, kas tiks integrēts esošā SIA „DDzKSU” Ēku vadības sistēmas programmā (ĒVS). Pēc nepieciešamības sazināties ar SIA „DDzKSU” ĒVS programmas speciālistiem moduļa izstrādei, lai pielāgotu abas sistēmas vienotam darbam.

11. Prasības dzīvokļa siltuma enerģijas skaitītājam:

- Sertifikācijas atbilstība LR un ES normatīviem aktiem;

- Skaitītāja tips: ultraskaņas;

- montāžas vieta: turpgaitas cauruļvads;

- Datu pārraides tips: 2x Wired M-Bus (saskaņā ar OMS),

- MID metroloģiskā klase (saskaņā ar EN1434): 2;

- Darba temperatūra: 5-950C; Darba spiediens: 16 Bar;

- Akumulatora kalpošanas laiks (barošanas elements: 3,6V litija batareja AA): 10+1 gadi;

- Starptautiskais aizsardzības kods: IP54 (kalkulators).

12. Projektā paredzēt apkures cauruļvadu sistēmas siltumizolāciju (izolācijas biezums 30 mm), saskaņā ar esošām normām un noklāšanu ar PVC segslāni pa siltumizolācijas augšu.

13. Iesniegt plānu un aksonometrisko shēmu apkures sistēmu iekārtu montāžas mezglu.

14. Visiem samontētiem cauruļvadiem pirms pievienošanas pie stāvvadiem veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

15. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

16. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

17. Izstrādāt izpilddokumentāciju pilnā apjomā un nodot SIA „DDzKSU”.

18. Pēc montāžas darbu pabeigšanas nodot objektu SIA „DDzKSU”.

19. Montāžas un iekārtu izvēles jautājumus risināt ar SIA „DDzKSU” pārstāvi N.Petkeviču (tālr.65434043) vai S.Zaharovs (tālr, 654-07273).

20. Darbu izpildes termiņš - 60 (sešdesmit) kalendāras dienas.

3.pielikums

20.06.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/224P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/224P

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī”, ID Nr.SIA DDzKSU-2019/224P prasībām, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Piedāvātā cena euro bez PVN | Piedāvātā cena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī, apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei ar siltumskaitītāju uzstādīšanu un montāžas darbu izpildei katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv