UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2019.gada 18.jūlijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/258P

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma  ierīkošana uz dzelzsbetona KPN paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Oskars Ostrovskis, tālr.654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma  ierīkošana uz dzelzsbetona KPN paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2019. gada 29.jūlijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja					I.Leitāne

M.Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzksu.lv

1.pielikums

18.07.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/258P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma  ierīkošana uz dzelzsbetona KPN paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/258P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma  ierīkošana uz dzelzsbetona KPN paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2019/258P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

18.07.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/258P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma  ierīkošana uz dzelzsbetona KPN paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana.

Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī.

Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pamatojoties uz  SIA „DDzKSU” izsniegtiem tehniskiem  noteikumiem, apsekošanas rezultātiem un tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami).

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī  saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”,  izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. Pie būvniecības ieceres dokumentācijas jābūt pieliktai apliecinātai izziņas kopijai no apdrošināšanas biroja. Izziņā jābūt norādītam, ka būvniecības ieceres dokumentācijas „Būvniecības ieceres dokumentācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošanai uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšanai” risinājumi ir apdrošināti, kā arī jānorāda atbildīgos speciālistus par risinājumiem.

Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot ar SIA „DDzKSU”, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, citām nepieciešamām iestādēm un jāiesniedz ēkas apliecinājuma karti SIA „DDzKSU” trīs oriģinālos eksemplāros un digitālā (dwg/PDF) formātā (CD diskā).

Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt:

- Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, apsekot objektu, novērtēt esošā jumta, mazā jumta un bēniņu konstrukciju stāvokli un sagatavot atzinumu par konstrukciju tehnisko stāvokli. Izstrādāt ēkas jumta, mazā jumta un bēniņu shēmas, rasējumus ar projektējamo hidroizolācijas segumu un siltumizolācijas materiālu. Ja nepieciešams, būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt jumta betona konstrukciju remontu. Paredzēt siltināt pārsegumu virs lodžijām, iepriekš demontējot esošo hidroizolācijas materiālu, pēc siltināšanas paredzēt hidroizolācijas ierīkošanu, vai ierīkot spāru jumta konstrukciju. Jumta renovācijai izstrādāt visus detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus (parapeta, teknes, mazā jumta, dzegas, piekļāvumu, komunikāciju izvadu caur jumta segumu, ventilācijas izvadu un citus rekonstrukcijai nepieciešamos mezglus, lai nodrošinātu efektīvāku ēkas tālāku ekspluatāciju), norādot materiāla raksturojumu un siltināšanas slāņa biezumu, paredzēt ierīkot koka laipas, vietās pie bēniņu un jumta lūkas. Veikt bēniņu un virs lodžijas pārsegumu siltināšanas siltumtehnisko aprēķinu. Ja nepieciešams, projektā paredzēt kanalizācijas stāvvadu galu paaugstināšanu virs jumta plāksnes. Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-15 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, pēc siltināšanas nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Nepieciešamības gadījumā paredzēt ierīkot bēniņu papildus dabisko ventilāciju, lai nebūtu asas temperatūras izmaiņas, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. Ja nepieciešams, projektā paredzēt iekšējo lietus ūdens kanalizācijas sistēmas remontu, jumta lietus ūdens piltuves un notekcaurules nomaiņu, kuru diametriem jābūt ne mazākiem par uzstādītiem (esošiem).

- Būvniecības ieceres dokumentācijai izstrādāt darbu organizācijas projektu (DOP) ar skaidrojošo ģenerālplānu un būvdarbu apjomu (BA) daļu.

- Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt, ievērojot Latvijas Republikas MK noteikumus, celtniecības  normas un noteikumus.

- Būvniecības ieceres dokumentācijā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.

Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti:

- Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija 1 eksemplārā;

- Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī,  kadastra objekta identifikācijas      informācijas bloks;

- Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola apliecināta kopija 3 eksemplāros;

- Dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija 1 eksemplārā.

3.pielikums

18.07.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/258P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma  ierīkošana uz dzelzsbetona KPN paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/258P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma  ierīkošana uz dzelzsbetona KPN paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana” ID Nr. SIA DDzKSU-2019/258P prasībām, piedāvājam ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt projektēšanas uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 97A, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN paneļiem, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv