UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2019.gada 11.septembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/347P

„Dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Zaharovs, tālr.654 07273.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2019. gada 20.septembrim 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja	                                              	I.Leitāne

Leitāne 654 07268

ineta.leitane@ddzsku.lv

1.pielikums

11.09.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/347P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/347P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2019/347P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma piedāvājumu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

11.09.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/347P

DARBA  UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

- Veikt esošās apkures sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas demontāžu bēniņu robežās.

- Veikt apkures sistēmas cauruļvadu apsekošanu bēniņu robežās.

- Veikt apkures cauruļvadu attīrīšanu no rūsas un siltumizolācijas.

- Nomainīt cauruļvadu metāla daļas, kuras ir neapmierinošā stāvoklī.

- Izpildīt cauruļvadu izolācijas savienojumu nesavienotās vietās.

- Gruntēt cauruļvadus ar darbiem piemērotu grunts krāsu.

- Nomainīt bojātu armatūru (sekciju) izolācijas nomaiņas laikā.

- Siltumizolācijas biezumu izvēlēties kā ārējai cauruļvadu likšanai (40mm).

- Izpildīt siltumizolācijas darbus, pielietojot Latvijas Republikā sertificētus materiālus, darbus veikt saskaņā ar spēkā esošām normām.

- Apklāt siltumizolāciju ar PVC aizsargslāni.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

- Izstrādāt un iesniegt tāmi apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņas darbiem.

- Pēc darbu izpildes, veikt bēniņu telpas uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

- Pēc montāžas darbiem, nodot darbu ekspluatāciju, saskaņā ar aktu, darbu vadītājam Č.Truskovskim (tālr.27013861).

- Pieņemšanai aicināt mājas vecāko un paņemt apliecinājumu.

- Darbu izpildes termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas.

3.pielikums

11.09.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/347P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/347P

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos”, ID Nr.SIA DDzKSU-2019/347P prasībām, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, piedāvājam iepirkuma noteiktajā termiņā veikt noteiktus tehniskajā specifikācija darbus par šādu cenu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Piedāvātā cena euro bez PVN | Piedāvātā cena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvojamās mājas Parādes ielā 15A, Daugavpilī, siltumapgādes sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv