UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2019.gada 6.decembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/416P

„Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru) „Kieback&Peter” BMR 410 vai DDC420 remonts un programmēšanas pakalpojumi”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Nikolajs Petkevičs, tālr.654 34043

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru) „Kieback&Peter” BMR 410 vai DDC420 remonts un programmēšanas pakalpojumi (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2019. gada 16.decembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (tehniskajā uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

- ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja					I.Leitāne

M.Ņikitenko 654 07277

1.pielikums

06.12.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/416P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru) „Kieback&Peter” BMR 410 vai DDC420 remonts un programmēšanas pakalpojumi”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/416P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru) „Kieback&Peter” BMR 410 vai DDC420 remonts un programmēšanas pakalpojumi”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2019/416P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

06.12.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/416P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru) „Kieback&Peter” BMR 410 vai DDC420 remonts un programmēšanas pakalpojumi.

Īpašie noteikumi :

1. Izpildīt procesoru defektu novērtēšanu, kas tiks nodoti saskaņā ar aktu.

2. Noteikt bojājumu iemeslu un to novēršanas iespēju.

3. Pēc iespējas remonta laikā pielietot nesalabojamo iekārtu daļas.

4. Sastādīt izpildīto darbu aktu katram saremontētajam procesoram, norādot bojājumus un izmantotās komplektējošās daļas.

5. Sastādīt aktu iekārtam, kurus nav iespējams salabot, norādīt bojājumu.

6. Salabotos un nesalabotos procesorus saskaņā ar aktu nodot SIA „DDzKSU” pārstāvim.

7. Paredzēt garantijas termiņu izpildītajiem darbiem (2 gadi).

8. Gadījumā, ja procesora remonta laikā tiks konstatēts bojājums, kas nav norādīts tabulā, tā novēršanas nepieciešamība un remonta vērtība tiks noteikta papildus.

| Iekārtas nosaukums | Tehniskā specifikācija |
| --- | --- |
| 1). Maģistrālais moduļa kontrolleris (procesors) “Kieback&Peter” BMR 410 vai DDC420 | 1. Savienojamība ar Building Management System “AND_EcoLogic” EVS; 2. Procesors: 32 biti; 3. Nominālais barošanas spriegums 110…230V; AC±10%; 50Hz…60Hz; 10VA 4. Komunikācija: TCP/IP caur Ethernet kabeli (CATS, 10/100Mb) integrētā tālvadība no jebkura portatīvā datora ar brauzeri. 5. Fiziskie interfeisi: 5 binārizejas (bezpotenciālie relejkontakti), max 5 (3) A; AC 250V Relejs: 2 binārieejas (kā arī impulsa ieejas līdz 80 Hz), 8 universālās ieejas un izejas, ar parametrizācijas iespēju kā: binārieeja, binārizeja (tranzistors DC 24V, max 40mA), analoga ieeja: 0…10V, kp10, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Kp 250, analoga izeja: Pc 0V…10V, max 2.5mA. 6. Porti: Ethernet Rj45; datu arhīvdublējums savienojumam ar WEB serveri; BACnet saskaņā ar DIN EN ISO 16484-5; Kaskādsavienotājs: ar BMF 400, savienojumam ar moduli CAN DC12V; 6W; 2.000m; 20kBd RS 232 modems savienojumam ar fax, SMS un BMS, savienojumam ar Bacnet DIN EN ISO 16484-5; 7. RAM 8MB; 512 kB stat. RAM, 8MB flash 8. LED displejs; 9. Rezerves barošana datu uzglabāšanai; litija baterija; 10. Aizsardzības pakāpe: IP20. |
| 2). Pievienojamais paplašinājuma modulis “Kieback&Peter” FBS 51/04 | - Maksimāli 1 can, savienojamības iespēja ar BMR 410 / DDC420. |
| 3). Siltumskaitītāja ieprogrammēšana. | - Datu pārraides tips: 2x Wired M-Bus (saskaņā ar OMS); - Savienojamības iespēja ar Kieback&Peter iekārtām. |

4.pielikums

06.12.2019. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/416P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru) „Kieback&Peter” BMR 410 vai DDC420 remonts un programmēšanas pakalpojumi”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/416P

Iepazinušies ar iepirkuma „Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru) „Kieback&Peter” BMR 410 vai DDC420 remonts un programmēšanas pakalpojumi”, ID Nr.SIA DDzKSU-2019/416P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. p.k. | Remonta/ programmēšanas darbi | Cena par vienību Euro (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Interneta porta remonts (BMR 410 vai DDC420) |  |
| 2. | Interneta porta maiņa (BMR 410 vai DDC420) |  |
| 3. | Barošanas moduļa jeb ieejas ķēdes remonts (BMR 410 vai DDC420) |  |
| 4. | Barošanas moduļa jeb izejas ķēdes remonts (BMR 410 vai DDC420) |  |
| 5. | Galvenā procesora (BGA) maiņa (BMR 410 vai DDC420) |  |
| 6. | Vadības ķēdes remonts (BMR 410 vai DDC420) |  |
| 7. | Sakaru ķēdes remonts (BMR 410 vai DDC420) |  |
| 8. | Barošanas moduļa remonts (FBS 51/04) |  |
| 9. | M-Bus ķēdes remonts s (FBS 51/04) |  |
| 10. | Vadības ķēdes remonts (FBS 51/04) |  |
| 11. | Siltumskaitītāja ieprogrammēšana |  |
| Kopējā summa par vienību (S = 1..+..11) |  |
| Vidējā cena par vienību (S : 11) |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv