UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2020.gada 17.martā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/068P

„Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Irina Krapunova , tālr.654 25130

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 31.martam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

    - Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu: EUR 450 apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam „Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”, SIA DDzKSU-2020/068P.

    - bankas izdota bankas garantija (oriģināls vai piedāvājumam pievienojama garantija, kas parakstīta  ar drošu elektronisko parakstu);

    - apdrošināšanas sabiedrības izdota apdrošināšanas garantija jeb polise (oriģināls vai piedāvājumam pievienojama polise, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un polises  apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošs dokuments);

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma.

  - Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Uzaicinājuma prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Uzaicinājuma 5.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

6.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) darba dienas.

7.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

8.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu;

  - pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

9. Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma;

9.1. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

10. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja	                                                  I.Leitāne

M.Ņikitenko 654 07277

1.pielikums

17.03.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/068P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/068P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2020/068P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

17.03.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/068P

DARBA UZDEVUMS

Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu.

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontāžas darbi |  |  |
| 1.1 | Balkonu esošā apmetuma un grīdas demontāža, būvgružu utilizācija | m² | 35.00 |
| 1.2 | Esošā koka lentera demontāža, būvgružu utilizācija | m | 3.70 |
| 2. | Fasādes apdare |  |  |
| 2.1 | Balkonu nesošās konstrukcijas atjaunošana: |  |  |
| 2.1.1 | Minerālā pretkorozijas kontaktjava - SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke K&H vai ekvivalents | m³ | 0.15 |
| 2.1.2 | Rupjā remontjava - SAKRET Grobmörtel PCC 2 vai remontjava - SAKRET Unireparatur Moertel R3, vai ekvivalents | m³ | 0.15 |
| 2.1.3 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |
| 2.2 | Pārseguma (grīdas) izveide: |  |  |
| 2.2.1 | Universālā grunts (koncentrāts) - SAKRET UG vai ekvivalents | m² | 11.50 |
| 2.2.2 | Izlīdzinošā masa grīdām - SAKRET BAM vai ekvivalents | m² | 11.50 |
| 2.2.3 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |
| 2.3 | Apmetuma atjaunošana vai jauna apmetuma izveide: |  |  |
| 2.3.1 | Rupjā remontjava - SAKRET Unireparatur Moertel R3 vai plānkārtas špaktele betonam - SAKRET Feinspachtel PCC 05, vai ekvivalents | m² | 23.40 |
| 2.3.2 | Grunts pirms krāsošanas (koncentrāts) - SAKRET FM-G vai ekvivalents | m² | 23.40 |
| 2.3.3 | Ūdens dispersijas akrila fasāžu krāsa - SAKRET FM vai ekvivalents, tonis: 0294 (pēc "Vivacolor" fasāžu krāsu kataloga) | m² | 23.40 |
| 2.3.4 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |
| 2.4 | Hidroizolācijas ierīkošana: |  |  |
| 2.4.1 | Hidroizolācijas membrāna | m² | 18.00 |
| 2.4.2 | Betons C25/30 | m³ | 1.10 |
| 2.4.3 | Stiegrots siets, Ø=4 mm, acs izm.=100x100 mm | m² | 14.00 |
| 2.4.4 | Tērauda siets (ķieģeļu klāšanas siets) | m² | 1.20 |
| 2.4.5 | Fasādes apmetuma un krāsojuma atjaunošana pēc hidroizolācijas iestrādes | m² | 1.50 |
|  | * Tehnoloģisko specifiku skatīt šī projekta skaidrojošajā aprakstā |  |  |
| 3. | Margu atjaunošana |  |  |
| 3.1 | Metāla statņu atjaunošana |  |  |
| 3.1.1 | Mazgāšānas līdzeklis - TIKKURILA Panssaripesu vai ekvivalents | m² | 21.00 |
| 3.1.2 | Metāla gruntskrāsa - TIKKURILA Rostex Super vai ekvivalents, tonis: “dzelzs oksīda sarkana” pēc krāsas piedāvātā toņu klāsta | m² | 21.00 |
| 3.1.3 | Metāla krāsa - TIKKURILA Panssari Akva vai ekvivalents, tonis: RAL 7015 | m² | 21.00 |
| 3.2 | Koka lenteru atjaunošana |  |  |
| 3.2.1 | Jauna koka lentera izveide | m | 11.10 |
| 3.3 | JAUNO KOKA LENTERU PIRMSAPSTRĀDE: Gruntējuma eļļa kokam - TIKKURILA Valtti Primer vai koksnes konservants - TIKKURILA Valtti Plus Base, vai ekvivalents | m² | 2.75 |
| 3.4 | ATJAUNOJAMO KOKA LENTERU PIRMSAPSTRĀDE: 1. Šķīdums pelējuma noņemšanai - TIKKURILA Tikkurila Homeenpoisto vai Mazgāšanas līdzeklis - TIKKURILA Terassi- ja Kalustepesu, vai ekvivalents 2. Gruntējuma eļļa kokam - TIKKURILA Valtti Primer vai Koksnes konservants - TIKKURILA Valtti Plus Base, vai ekvivalents | m² | 2.75 |
| 3.5 | Gruntskrāsa - TIKKURILA Ultra Primer vai Gruntējuma krāsa - TIKKURILA Öljypohja, vai ekvivalents | m² | 5.50 |
| 3.6 | Pusmatēta koka krāsa - TIKKURILA Ultra Classic vai ekvivalents, tonis: 542X (pēc TIKKURILA koka fasāžu toņu kartes) | m² | 5.50 |
| 3.7 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |
| 4. | Skārda aizsargelementa veidošana |  |  |
| 4.1 | Akvilon parapeta skārda elements, tonis - cinkots un krāsots skārds, biezums 0.45 mm, tonis: RAL 7015 (iegāde, piegāde un montāža) | m² | 6.00 |
| 5. | Būvlaukuma sagatavošanas darbi saskaņā ar DOP | obj. | 1.00 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas pretendentam ir jāveic obligāta objekta apsekošana. Objekta apsekošana jāveic ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas līdz piedāvājuma atvēršanas dienai. Objekta apsekošana ir obligāta visiem pretendentiem. Pretendentam objekta apsekošanas laiks iepriekš jāsaskaņo ar NAI-1 ēku  būvinženieri Irinu Krapunovu, tālr.: 654-25130.

- Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi par darbu apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietās.

- Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.

- Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju   elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA „DDzKSU”.

- Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai izsniegt visu risku apdrošināšanas polisi.

- Pretendentiem  iesniegt vismaz trīs atsauksmes par analoģisko darbu veikšanu, kas ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, kā arī satur informāciju par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Garantijas periods  – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Jāiesniedz garantijas laika garantijas polisi  uz 5 gadiem.

- Darbu izpildes termiņš – 2020 gads.

- Remontdarbus veikt 40 bez nokrišņu darba dienu laikā.

- Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un  normatīvajiem aktiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

3.pielikums

17.03.2020. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/068P

# Objekta apsekošanas lapa

Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/068P

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģ.Nr. |  |

Objekts:		_____________________________

Adrese:		Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī

Kontaktpersona:	Irina Krapunova

Kontakttālrunis:	654-25130

| Pasūtītāja pārstāvis | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendents Pilnvarotais pārstāvis (vārds, uzvārds) | Kontakttālrunis, e-pasts | Pretendents Pilvarotā pārstāvja paraksts | Objekta apsekošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

17.03.2020. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/068P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/068P

Iepazinušies ar iepirkuma „Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”, ID Nr.SIA DDzKSU-2020/068P prasībām, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balkonu remonts dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 40, Daugavpilī, saskaņā ar projektu |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv