UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2020.gada 10.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/149P

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  nikita.aleksejevs@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Ņikita Aleksejevs, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Rasita Latkovska, tālr.654 07272

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma  (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2020. gada 7.septembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 120 (simtu divdesmit) darba dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu. Apliecinājumam pievienot vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

- ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.  Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu elektroniskā vaidā, pa epastu, tad pretendentam elektroniski jāparaksta pieteikumu, finanšu un tehnisko piedāvājumu, visus apliecinājumus un lokālo tami.

8.	Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma;

Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Objekta apsekošanas lapa;

4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					P.Grigorjevs

Ņ.Aleksejevs 654 07277

nikita.aleksejevs@ddzksu.lv

1.pielikums

25.08.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/149P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma ”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/149P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma ”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2020/149P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

25.08.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/149P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceru izstrādāšanai :

1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa.

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana.

Būvniecības ieceru izstrādātājiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Būvniecības ieceru nosaukums | 1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa; 2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Sakņu ielā 17, Daugavpilī |
| 3. | Būves veids | Atjaunošana |
| 4. | Būves grupa | II (MK 500) |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000011513001); Parametri : Ēkas kopēja platība: 957,3m2; Būvtilpums: 4344,m3; Apbūves laukums: 454,9m2; Konstrukcija: Ēkas ārsienas- ķieģeļu mūris, starpstāvu pārsegumi – koka, divslīpju jumts ar koka konstrukciju nesošiem elementiem, esošais jumta segums –šiferis, esošā bēniņu pārseguma siltināšana – izdedži. Stāvu skaits: 2 virszemes/1 pazemes; Ēkai ieeju daudzums:1. ieeja; Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods - 1122 - triju vai vairāk dzīvokļu mājas. |
| 6. | Ēkas īpašnieks | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā17, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki |
| 7. | Pasūtītais | SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA „DDzKSU”) |
| 8. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | SIA „DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere (projektētāja) Rasita Latkovska, tālr.: 654-07272, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv SIA „DDzKSU” 1. namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Krapunova, tālr.: 654-07262, e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv |
| 9. | Projektēšanas stadija | Atjaunošana |
| 11. | Būvniecības ieceres sastāvs: | 1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa: - SA (Skaidrojošais apraksts); - AR (Arhitektūras risinājumi); - DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts); 2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana: - SA (Skaidrojošais apraksts); - AR (Arhitektūras risinājumi)/BK (būvkonstrukcijas); - DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts); |
| 12. | Būvniecības iecerei paredzēt: | 1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa: Jumta seguma un elementu krāsai ir jābūt RR23 (pēc Ruukki kataloga datiem), bet pirms projektēšanas darbu uzsākšanas obligāti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci. 1.1. SA (Skaidrojošais apraksts): Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošo jumta konstrukciju stāvokli un uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu un esošo konstrukciju tehnisko stāvokļi, obligāti pievienojot fotofiksāciju; Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības iecerē atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām. 1.2. AR (Arhitektūras risinājumi): Saskaņā ar ēkas jumta konstrukciju apsekošanas rezultātiem paredzēt bojāto konstrukciju remontu vai nomaiņu uz elementiem ar analoģiskiem parametriem, obligāti noradīt jumta spāru shēmas plānā; Projektējamais jumta segums skārda profils " Classic A" ar PURAL pārklājumu; Jumta shēmu ar projektējamo segumu ar esošiem atjaunojamiem vai projektējamiem elementiem (jumta slīpumi, bēniņu logi, piekrateksnes, piltuves, ventilācijas kanālu uzgalvji, kanalizācijas izvadi, jumta lūkas, sniega barjera utt.); Jumta sparu shēmu ar esošiem atjaunojamiem vai projektējamiem elementiem (jumta konstrukcijas elementi, bēniņu logu konstrukcijas, ventilācijas kanālu uzgalvji, kanalizācijas izvadi, jumta lūkas utt.).; Jumta griezumu (us) ar projektējamo jumta segumu, virsotnes atzīmēm, esošo nesošo konstrukciju šķērsgriezuma izmēriem; Projektā paredzēt jumta lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi ar piekartekņu ierīkošanu pie jumta karnīzēm, kā arī notekcaurules nomaiņu; Kanalizācijas stāvvadu izbūvi caur jumta segumu; Jumta atjaunošanai detalizēti izstrādāt visus galvenos konstruktīvos mezglus (kores, karnīzes, sateknes, frontona mezgls, bēniņu logus, piekļāvumu izbūvi pie ventilācijas kanālu uzgalvjiem un citus nepieciešamos mezglus atjaunošanai (arī pēc Pasūtītāja lūguma) , lai nodrošinātu efektīvāku ēkas tālāku ekspluatāciju), proti : Kores mezglu(us) ar esošām konstrukcijām, jauno koka latojumu, skārda elementiem ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem); Karnīzes mezglu(us) ar esošām konstrukcijām, projektējamām koka konstrukcijām (spāru pagarinātajiem skarā ar piekarteknes izbūvi utt.), jauno koka latojumu, skārda elementiem ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem), sniega barjeru un ruberoīda kārtu zem tam, esošo karnīžu remontu un krāsošanu (ja nepieciešams); Sateknes mezglu(us) ar esošām konstrukcijām, projektējamām koka konstrukcijām (ja nepieciešams), jauno koka latojumu, skārda elementiem ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem); Frontona mezglu(us) ar esošām konstrukcijām, projektējamām koka konstrukcijām (ja nepieciešams), jauno koka latojumu, skārda elementiem ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem), frontonu remonts un krāsošana (ja nepieciešams); Bēniņu logus ar mezglu detalizāciju ar skārda apdares elementiem ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem). Bēniņu logu ventilācijas restēm ir jāatbilst LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" 69.punkta prasībām; Izeju uz jumtu paredzēt caur jumta lūkām. Izstrādāt mezglu detalizāciju jumta lūku izbūvei esošā jumtā konstrukcijas, kā arī ar piekļuvumiem pie esošā jumta seguma ar skārda elementiem ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem); Izstrādāt mezglus projektējamā seguma izbūvei ar piekļuvumiem pie esošiem ventilācijas kanālu uzgalvjiem ar skārda elementiem ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem) Visiem izstrādātiem mezgliem atbilst dota objekta esošām konstrukcijām!!! Obligāti paredzēt: Esošo jumta skārda apdares demontāžu (ja tāda ir) atsevišķa pozīcijā; Projekta paredzēt esošo koka latojuma demontāžu atsevišķa pozīcijā; Paredzēt esošās antenas demontāžu būvdarbu veikšanai un montāžu atpakaļ, iepriekš saskaņoja ar to īpašniekiem (noradīt ja iespējams jumta plānā, bet bez detalizācijas ar piezīmi projekta lapā (ās); Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 1.3.DOP (Darbu organizācijas projekts): Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt. Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā), kā arī būvlaukuma, ēkas nožogošanu; 1.4.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) : Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstoši būvdarbu veidiem mērvienībā. 2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana 2.1. SA (Skaidrojošais apraksts): Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošo bēniņu pārseguma stāvokļi, īpašu uzmanību pievērst koka sijām un pārseguma vietās pie jumta seguma, kuros redzamas jumta teces. Uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu un esošo konstrukciju tehnisko stāvokļi, obligāti pievienojot fotofiksāciju; Bēniņu pārseguma siltinātāja biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas laikā nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības iecerē atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām. 2.2. AR (Arhitektūras risinājumi)/BK (būvkonstrukcijas) (BK, ja tiks veikti bojāto siju remonts, pastiprināšana vai nomaina); Saskaņā ar bēniņu pārseguma apsekošanas rezultātiem paredzēt bojāto koka pārseguma siju remontu, pastiprināšanu, vai nomainu, kā arī bojāta pārseguma esošā siltinātāja noņemšanu, pārseguma remontu, pastiprināšanu vai nomaiņu. Obligāti noradīt bojātos bēniņu pārseguma sijas un pārseguma vietas bēniņu plānā; Remontējamiem, pastiprinājumiem, nomaināmiem bēniņu pārseguma elementiem izstrādāt detalizētos mezglus (ja konstatēti to bojājumi); Izstrādāt bēniņu plānu, paradīt uz tā esošos elementus jumta spāru konstrukcijas elementus, ventilācijas kanālu uzgalvjus, kanalizācijas izvadus, apkures sistēmas caurules un citus esošos elementus; Bēniņu plānā paradīt esošo komunikāciju apkalpošanas tiltiņus pie vai ap ventilācijas kanālu uzgalvjiem, kanalizācijas izvadiem, apkures sistēmas caurulēm un citiem esošiem elementiem. Tiltiņu gabarītiem jāatbilst LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" 69.punkta prasībām. Izstrādāt tiltiņu konstrukcijas detalizētos mezglus; Paredzēt esošo bēniņu lūkas un kāpņu nomaiņu saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 79.punkta prasībām; Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma); Obligāti paredzēt: 1.Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 2.3.DOP (Darbu organizācijas projekts): Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt. Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus, tikai ja nepieciešamas (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā), kā arī būvlaukuma, ēkas nožogošanu (ja nepieciešams) ; 2.4.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) : Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstoši būvdarbu veidiem mērvienībā. |
| 13. | Būvniecības ieceru izstrādi veikt saskaņā ar: | SIA „DDzKSU” projektēšanas uzdevumu; apsekošanas rezultātiem; tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami); LR "Būvniecības likums"; MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; MK 529 "Ēku būvnoteikumi"; LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"; LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"; LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"; LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"; MK 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; MK Nr. 143 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā; Darba aizsardzības līkums; MK 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; MK Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; MK 238 „Ugunsdrošības noteikumi"; MK. Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtiem saistošiem noteikumiem Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”; citu LR spēka esošo likumdošanu. |
| 14. | Tehnisko noteikumu pieprasījums: | SIA „TET” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs; SIA „Dautkom” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātais; SIA „Aircom” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātais; no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami). |
| 15. | Būvniecības ieceru saskaņojums: | SIA „DDzKSU”; Būvniecības ieceri: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa„ saskanot ar Nacionāli kultūras mantojuma pārvaldi; Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments; SIA „TET” – ja nepieciešams; SIA „Dautkom” – ja nepieciešams; SIA „Aircom” – ja nepieciešams; no citām iestādēm - ja ir nepieciešams; ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams; |
| 16. | Īpaši noteikumi | Būvniecības ieceru jāizstrādā tādas detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus; projektēšanas gaitā projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Veidojot piedāvājuma cenu jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav iekļauti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, pastāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti. |
| 17. | Būvniecības ieceru nodošana: | 2 izdrukāti eksemplāri; PDF formātā – visai būvniecības iecerei jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA, AR(BK), DOP, BA (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā). Iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: rasita.latkovska@ddzksu.lv; DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: rasita.latkovska@ddzksu.lv. |
| 18. | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: | Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, kadastra objekta identifikācijas informācijas bloka ar inventarizācijas plāniem kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās). |
| 19. | Darbu izpildes laiks | 120 (simts divdesmit ) dienas no līguma noslēgšanas dienas |
| 20. | Objekta foto fiksācija | Att.Nr.1 - ēkas galvenā fasāde Att.Nr.2 - ēkas jumta konstrukcija un bēniņi Att.Nr.3 - ēkas jumta konstrukcija un bēniņi |

3.pielikums

25.08.2020. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/149P

# Objekta apsekošanas lapa

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma ,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/149P

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģ.Nr. |  |

Objekts:		_____________________________

Adrese:		Sakņu ielā 17, Daugavpilī

Kontaktpersona:	Rasita Latkovska

Kontakttālrunis:	654-07272

| Pasūtītāja pārstāvis | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendents Pilnvarotais pārstāvis (vārds, uzvārds) | Kontakttālrunis, e-pasts | Pretendents Pilvarotā pārstāvja paraksts | Objekta apsekošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

25.08.2020. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/149P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma ”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/149P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma ”, ID Nr.SIA DDzKSU-2020/149P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa |  |  |
| 2. | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sakņu ielā 17, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv