UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2020.gada 30.septembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/161P

„Gāzes katla tehniskā apkope SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersonas – Ineta Leitāne, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Zaharovs, tālr. 654 07273

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Gāzes katla tehniskā apkope SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī (2.pielikums).

- Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

- Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 9.oktobrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

6. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

7. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīga rakstura pakalpojumu sniegšanā.

9. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas (atbildīgā persona par gāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei;

- informāciju par būtiskākajiem veiktajiem pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu laikā, kas raksturo 8.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez PVN.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                             I.Leitāne

Leitāne 654 07268

ineta.leitane@ddzksu.lv

1. pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/161P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Gāzes katla tehniskā apkope SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/161P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Gāzes katla tehniskā apkope SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2020/161P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/161P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pakalpojuma sniedzējs 36 (trīsdesmit sešu) kalendāro mēnešu laikā piegādā Pasūtītājam 3.punktā noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtībā šādu pakalpojumu:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Daudzums (apkopes periods) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Katls Viesmann Vitoplex 100 PV1 50-401 kW: |  |
| 1.1. | - iekšējas katla virsmas tīrīšana; | 1 reizi gadā (maijs) |
| 1.2. | - katla durvju blīvuma; | 1 reizi gadā (maijs) |
| 1.3. | - katla ūdens padeves daļu blīvuma pārbaude (t.sk. katla siltummainis); | 1 reizi gadā (maijs) |
| 1.4. | - ūdens armatūras, filtru pārbaude un tīrīšana; | 1 reizi gadā (maijs) |
| 1.5. | - visu drošības ierīču darbības pārbaude; | 1 reizi gadā (maijs) |
| 1.6. | - katla vadības sistēmas pārbaude; | 2 reizes gadā (maijs, septembris) |
| 1.7. | - katla vadības sistēmas regulēšana (saskaņā ar instrukciju); | pēc nepieciešamības (atbilstoši p1.6) |
| 1.8. | - katla gāzes padeves daļas blīvuma pārbaude; | 1 reizi gadā |
| 1.9. | - dūmgāžu cauruļvada vizuāla pārbaude; | 1 reizi gadā |
| 1.10. | - dūmgāžu cauruļvada tīrīšana. | 1 reizi gadā (septembris) |
| 2. | Gāzes deglis Bentone BG 450-2R 120-550 kW: |  |
| 2.1. | - gāzes degļa blīvuma stāvokļa pārbaude; | 1 reizi gadā |
| 2.2. | - degļa aizdegšanās pārbaude (katla palaišanās laikā); | 1 reizi gadā |
| 2.3. | - degļa aizdegšanās regulēšana (saskaņā ar instrukciju); | pēc nepieciešamības (atbilstoši p2.2) |
| 3. | Cirkulācijas sūknis IMP Pumps Type GHNM 40-70 F: |  |
| 3.1. | - cirkulācijas sūkņa darbības pārbaude | 1 reizi gadā |
| 4. | Cirkulācijas sūknis IMP Pumps Type GHNM 50-120 F: |  |
| 4.1. | - cirkulācijas sūkņa darbības pārbaude | 2 reizes gadā |
| 5. | Citas gāzes apgādes iekārtas |  |
| 5.1. | Gāzes skaitītājs Elster BK-G16M: |  |
| 5.1.1. | - gāzes skatītāja pārbaude un apkope; | 1 reizi gadā |
| 5.2. | Gāzes filtrs Madas FM DN50 |  |
| 5.2.1 | - gāzes skatītāja pārbaude un apkope; | 1 reizi gadā |
| 5.3. | Gāzes vārsta kontrolleris Dungs |  |
| 5.3.1. | - iekārtas pārbaude; | 1 reizi gadā |
| 5.3.2. | - iekārtas regulēšana (saskaņā ar instrukciju); | pēc nepieciešamības (atbilstoši p5.3.1) |
| 5.4. | Gāzes manometrs (2 gab.) |  |
| 5.4.1. | - manometra verifikācija vai kalibrēšana | 1 reizi gadā |
| 5.5. | Gāzes noslēdzoša armatūra |  |
| 5.5.1. | - armatūras pārbaude | 1 reizi gadā |
| 6. | Katla parametru mērījumu noņemšana: |  |
| 6.1. | -gāzes spiediens pie ieejas deglī | 2 reizes gadā (maijs un septembris) un pēc katra avārijas izsaukuma |

Sistēmas tehniskās apkopes robeža:

Apkalpošanas zona ietver SIA „DDzKSU” RTB Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī katlu telpas robežas: līdz apkures sadales mezglam (t.sk. piebarošanas līnijas), ieskaitot noslēdzošu armatūru (ūdens kontūrs); līdz gāzes padeves ievadventilim (gāzes kontūrs).

Izpildītājs apņemas:

- Veikt gāzes katlu telpas iekārtu apkopi. Par apkopes konkrētu laiku Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas iepriekš, tā, lai tas būtu maksimāli izdevīgs pusēm.

- Sniegt bezmaksas konsultācijas un skaidrojumus Pasūtītājam par iekārtas darbību un tehnisko stāvokli.

- Ieviest žurnālu iekārtas tehniskām apskatēm un apkopei, kas glabājas katlu telpas (Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī), un veikt tajā nepieciešamos ierakstus.

- Nodrošināt tehniķa ierašanos pēc izsaukuma saņemšanas 3 (trīs) stundu laikā.

- Nepieciešamības gadījumā veikt bojāto sistēmu, to daļu vai materiālu remontu vai nomaiņu. Pirms remontdarbu veikšanas, to apjomi un izcenojumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot darbu atbilstošu defektu konstatācijas aktu un darbu veikšanas tāmi.

- Veikt visus nepieciešamos darbus un laikus nomainīt visas detaļas, lai nodrošinātu iekārtas normālu darbību. Pirms remontdarbu veikšanas, to apjomi un izcenojumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot darbu atbilstošu defektu konstatācijas aktu un darbu veikšanas tāmi.

- Veikt darbus kārtējai mērīšanas ierīču un citu mērīšanas līdzekļu, kurām ir jābūt verificētiem (vai kalibrētiem) saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecīgajā metroloģijas iestādē.

- Defektus, kas radušies Izpildītāja vainas vai rupjas neuzmanības dēļ, Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem.

- Nodrošināt diennakts režīmā (24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā) pieteikumu par bojājumiem vai traucējumiem sistēmas darbībā, kā arī avārijas situācijām pieņemšanu.

- Avārijas gadījumā Izpildītājs ierodas Objektā divu stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža ārpus Pasūtītāja darba laika, tajā skaitā brīvdienās un valsts svētku dienās.

11. Pēc avārijas konstatēšanas, operatīvi likvidēt avāriju Iekārtās, veicot pasākumus avārijas seku novēršanai un veicot neatliekamus Sistēmas darbības atjaunošanas darbus vai avārijas likvidēšanas darbus.

3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/161P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Gāzes katla tehniskā apkope SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī”, ID Nr.SIA DDzKSU-2020/161P prasībām, piedāvājam 36 (trīsdesmit sešu) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža sniegt šādu pakalpojumu par šādām cenām:

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Piedāvātā cena par 12 mēnešiem EUR bez PVN | Piedāvātā cena par 36 trīsdesmit sešiem EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gāzes katla tehniskā apkope SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī |  |  |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt pakalpojuma sniegšanu 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garumā atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām;

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv