PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī

- Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī (shēmu skat. pielikumā).

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas pretendentam ir jāveic obligāta objekta apsekošana. Objekta apsekošana jāveic ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas līdz piedāvājuma atvēršanas dienai. Objekta apsekošana ir obligāta visiem pretendentiem. Pretendentam objekta apsekošanas laiks iepriekš jāsaskaņo ar NAI-2 ēku būvinženieri Alīnu Jasjukjaņecu, tālr.: 654-07274.

Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par projektēšanas uzdevumu vai konstrukciju tehnisko stāvokli netiks pieņemti.

- Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai saskaņā ar LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu, MK noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, SIA „DDzKSU” un citu iestāžu izsniegtiem tehniskiem noteikumiem.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. Pie būvniecības ieceres dokumentācijas jābūt pieliktai apliecinātai izziņas kopijai no apdrošināšanas biroja. Izziņā jābūt norādītam, ka būvniecības ieceres dokumentācija „Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī” risinājumi ir apdrošināti, kā arī tiks norādīti atbildīgie speciālisti par risinājumiem.

- Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt, ievērojot Latvijas Republikas MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus celtniecības materiālus. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

- Būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt elektroniski BIS sistēmā un saskaņot ar SIA „DDzKSU”, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, citām nepieciešamām iestādēm. Būvniecības ieceres dokumentāciju papīra formātā ir jāiesniedz SIA „DDzKSU” vienā eksemplārā un digitālā (dwg/PDF) formātā (CD diskā).

- Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt 70 darba dienu laikā.

Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt:

- Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz SIA „DDzKSU” projektēšanas uzdevumu un citu iestāžu izsniegtiem tehniskiem noteikumiem (tiks izsniegti līguma pielikumā).

- Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanas apsekot esošo situāciju.

- Sniegt atzinumu par iespējamiem riskiem uz blakus esošās dzīvojamās mājas konstruktīviem elementiem, veicot autostāvvietas ierīkošanas darbus.

- Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas paredzēt topogrāfiskā plāna uzmērīšanu ar saskaņošanu likumā noteiktā kārtībā.

- Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt: trotuāra demontāžu, piebraucamā ceļa paplašināšanu un asfalta seguma atjaunošanu, asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošanu, trīs esošo apgaismojuma balstu demontāžu, trīs jauno apgaismojuma balstu uzstādīšanu ar pārnesi, ceļa zīmju uzstādīšanu, pagalma labiekārtošanas darbus.

- Būvniecības ieceres dokumentāciju sadalīt divās daļās:

1.daļa -  trotuāra demontāža, piebraucamā ceļa paplašināšana un asfalta seguma atjaunošana;

2.daļa - asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana, trīs esošo apgaismojuma balstu demontāža, trīs jauno apgaismojuma balstu uzstādīšana ar pārnesi, ceļa zīmju uzstādīšana, pagalma labiekārtošanas darbi.

- Būvniecības ieceres dokumentācijā izstrādāt sekojošas daļas: ĢP ar topogrāfiskiem plāniem, T, BA, (DOP sadaļas, ja nepieciešamas).

- Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt teritorijas labiekārtošanas darbus, ievērojot esošo mikrorajona arhitektūru un ainavu.

Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti citu iestāžu izsniegtie tehniskie noteikumi.

Pielikumā: 1.shēma asfalta un autostāvvietas ierīkošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī.

2.objekta apsekošanas lapa.

SIA „DDzKSU” RTD projekta koordinators 	O.Ostrovskis

654-07275	     30.09.2020.