UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2020.gada 8.oktobrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/172P

„Apkures radiatoru piegāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersonas – Ineta Leitāne, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Leonīds Karaļuns, tālr. 654 76105

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Apkures radiatoru piegāde (2.pielikums).

- Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

- Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 15.oktobrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

6. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

7. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīga rakstura materiālu piegādē.

9. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm iepriekšējo triju gadu laikā, kas raksturo 8.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez PVN.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                             I.Leitāne

Leitāne 654 07268

ineta.leitane@ddzksu.lv

1. pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/172P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Apkures radiatoru piegāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/172P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Apkures radiatoru piegāde”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2020/172P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/172P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Preces piegādes apjoms tiek pasūtīts pēc nepieciešamības.

- Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā piegādā Pasūtītājam šādas ražotāju KERMI, Voogel&Noot, Delonghi preces:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Minimālās prasības | Mērv. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 22k400-500 | Tērauda paneļa radiatori ar sāna pieslēgumu (4*1/2), pārbaudes spiediens 1.3MPa, darba spiediens 1.0MPa, temperatūra turpgaitā 75, atpakaļgaitā 65, siltumatdeve W saskaņā ar normu NE 442 | gab. |
|  | 22k400-600 |  | gab. |
|  | 22k400-700 |  | gab. |
|  | 22k400-800 |  | gab. |
|  | 22k400-900 |  | gab. |
|  | 22k400-1000 |  | gab. |
|  | 22k400-1100 |  | gab. |
|  | 22k400-1200 |  | gab. |
|  | 22k500-500 |  | gab. |
|  | 22k500-600 |  | gab. |
|  | 22k500-700 |  | gab. |
|  | 22k500-800 |  | gab. |
|  | 22k500-900 |  | gab. |
|  | 22k500-1000 |  | gab. |
|  | 22k500-1100 |  | gab. |
|  | 22k500-1200 |  | gab. |
|  | 33k500-800 |  | gab. |
|  | 33k500-900 |  | gab. |
|  | 33k500-1000 |  | gab. |
|  | 33k500-1100 |  | gab. |
|  | 33k500-1200 |  | gab. |
|  | 11k500-500 |  | gab. |
|  | 11k500-1000 |  | gab. |
|  | 33k600-1000 |  | gab. |
|  | 33k600-1200 |  | gab. |

3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/172P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Apkures radiatoru piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2020/172P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties šādas preces par šādām cenām:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (izmērs, īpašības) | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Vērtējama cena 1+2+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KERMI | Voogel&Noot | Delonghi |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Kopēja vērtējama cena: |  |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt preces 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas.

- piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas, transporta izdevumi un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvo preču piegādei.

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv