UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2020.gada 20.novembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/205P

„Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  pavels.grigorjevs@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Pāvels Grigorjevs, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Oskars Ostrovskis , tālr.654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 30.novembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana un/vai projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

  - pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja	                                                  I.Leitāne

P. Grigorjevs 654 07277

1.pielikums

20.11.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/205P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/205P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2020/205P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

20.11.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/205P

DARBA UZDEVUMS

asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vispārīgā nodaļa |  |  |
| 1.1. | Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kpl. | 1.00 |
| 1.2. | Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērījumu veikšana | kpl. | 1.00 |
| 1.3. | Projekta detalizācijas izstrāde | kpl. | 1.00 |
| 2. | Dažādi darbi |  |  |
| 2.1. | Uzmērīšana un nospraušana | obj. | 1.00 |
| 2.2. | Zaudējumu apmaksa par dabas daudzveidības samazināšanos | obj. | 1.00 |
| 2.3. | Betona ietvju apmaļu demontāža un utilizācija | m | 15.00 |
| 2.4. | Betona ceļu apmaļu demontāža un utilizācija | m | 46.00 |
| 2.5. | Šūpoļu konstrukcijas saudzīga demontāža un atkārtota uzstādīšana | gb. | 2.00 |
| 2.6. | Metāla staba ar ceļa zīmi pārvietošana | gb. | 1.00 |
| 2.7. | Asfalta seguma demontāža (frēzēšana) hvid.=5cm un materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (asfalta zāģēšana savienojumu vietās) | m2 | 120.00 |
| 2.8. | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gb. | 2.00 |
| 2.9. | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) ar SIA "Tet" logotipu | gb. | 1.00 |
| 2.10. | Lietus ūdens kanalizācijas gūlijas nomaiņa uz teleskopisko lietus ūdeņu gūliju, ķeta rāmis ar resti kantains DN 500 mm klase D400 (40t) | kpl. | 1.00 |
| 2.11. | Koku zāģēšana ar celmu laušanu, iegūto kokmateriālu transportēšana uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, ciršanas atlieku un celmu utilizācija (koku diametrus skatīt rasējumos un topogrāfiskājā plānā) | gb. | 1.00 |
| 2.12. | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana (izmantojot dalīto kabeļa aizsargcauruli Ø110, 750N), ieskaitot materiālus un rakšanas darbus, seguma atjaunošanas darbus, nepieciešamības gadījumā padziļināšana līdz 1.0m | m | 100.00 |
| 2.13. | Rezerves sakaru kanalizācijas cauruļu ieguldīšana (izmantojot kabeļu kanalizācijas cauruli Ø100x6000, 750N), ieskaitot materiālus un rakšanas darbus | m | 20.00 |
| 3. | Zemes klātne |  |  |
| 3.1. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. uzauguma noņemšana), lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 150.00 |
| 3.2. | Piebēruma būvniecība no ierakuma grunts | m3 | 25.00 |
| 3.3. | Rekultivācija un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāliena sēklām, h=10cm | m2 | 80.00 |
| 3.4. | Koka stādīšana, C20 Krastu kļava / Acer ginnala, niedru paklājs ar gumijas lentēm (min. 3gb.); sakņu kamols; mēslojums, h=10cm; perforēta caurule (d=100mm, L=4.0m) ar kokosa filtru un vāciņu, koka mieti (3gab., L=2.5m, d=60-80mm) ar horizontālām brusām un lentēm (3gab.); mulča, h = 8..10 cm; auglīgā augsne, h=70cm | kpl. | 3.00 |
| 3.5. | Krūmu stādīšana, C4 (Spiraea japonica ‘Albiflora’/Japānas spireja), ieskaitot stādīšanas vietas sagatavošanu un visu nepieciešamo materiālu ierīkošanu | kpl. | 26.00 |
| 3.6. | Mulčētas dobes ierīkošana ar vidējas frakcijas priežu mizu mulču uz augu zemes pamata, h (kopā) = 55cm | m2 | 16.00 |
| 4. | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas: stāvlaukums |  |  |
| 4.1. | Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=30cm | m3 | 50.00 |
| 4.2. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve 20cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 155.00 |
|  | Ietve |  |  |
| 4.3. | Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=20cm | m3 | 5.50 |
| 4.4. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve 15cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 25.00 |
| 4.5. | Nogāzes nostiprināšana ar dabīgā akmens bruģi Ø 10-25cm uz betona C12/16 pamata 10 cm biezumā un minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata h(vid.)=15cm | m2 | 8.50 |
| 5. | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas: stāvlaukums |  |  |
| 5.1. | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, h=5cm (S-III klase) | m2 | 205.00 |
|  | Ietve |  |  |
| 5.2. | Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība, h=4cm (S-IV klase) | m2 | 25.00 |
| 6. | Satiksmes aprīkojums |  |  |
| 6.1. | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana, tajā skaitā mainīgā augstuma apmales, uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata | m | 45.00 |
| 6.2. | Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata | m | 20.00 |
| 6.3. | Betona apmales IA 100.20.08 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata | m | 20.00 |
| 6.4. | Cinkotā metāla staba uzstādīšana | gb. | 2.00 |
| 6.5. | Ceļa zīmes Nr.537 uzstādīšana | gb. | 2.00 |
| 6.6. | Ceļa zīmes Nr.849 („Ar atļaujām Nr.___”) uzstādīšana | gb. | 3.00 |
| 6.7. | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana: garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplastiskie vai aukstplastiskie materiāli) | m2 | 4.50 |
| 7. | Segumu remonts |  |  |
| 7.1. | Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku brauktuvei | m | 58.00 |
| 7.2. | Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku ietvēm | m | 4.00 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apsekojot objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem ceļu būvniecības nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169  „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī jābūt apdrošinātiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Pirms darbu veikšanas obligāti izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu un saskaņot to ar SIA „DDzKSU” un ar citu iestāžu nepieciešamiem speciālistiem. Sniegt pēc SIA „DDzKSU” speciālistu lūguma visus nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai no Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta, kā arī objekta nodošanai ekspluatācijā. Uzsākt būvdarbus bez būvatļaujas ir aizliegts!

- Darbu veikšanas laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Būvdarbus veikt, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas.

- Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru pasūtītāja pārstāvis paraksta objekta apsekošanas laikā, ja nav konstatēti defekti vai trūkumi.

- Garantijas periods – 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Jāiesniedz garantijas laika garantijas polisi uz 3 gadiem saskaņā ar līguma nosacījumiem.

- Paredzamais darbu izpildes periods – 2021.gads.

- Darbu izpildes termiņš – labvēlīgajos laika apstākļos 45 darba dienu laikā, pēc attiecīgas būvatļaujas saņemšanas.

- Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikāciju. Gadījumā, ja tiek konstatēta neatbilstība starp dotajiem darbu apjomiem un paskaidrojuma raksta rasējumos dotiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem paskaidrojuma raksta rasējumos norādīto.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

- Darbus veikt saskaņā ar paskaidrojuma rakstu (skat. pielikumā).

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

3.pielikums

21.04.2020. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/205P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/205P

Iepazinušies ar iepirkuma „Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”, ID Nr.SIA DDzKSU-2020/205P prasībām, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv