UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 15.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2021/012P

„Ugunsaizsardzības sistēmas projektēšana un ierīkošana objektam Kauņas ielā 7, Daugavpilī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Ineta Leitāne, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Inesa Kondratoviča, tālr. 654 07271

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ugunsaizsardzības sistēmas projektēšana un ierīkošana objektam Kauņas ielā 7, Daugavpilī (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 28.janvārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta būvspeciālistu (personu, kas ieguvuši patstāvīgās prakses tiesības elektroietaišu un elektronisko sakaru sistēmu projektēšanā, elektroietaišu izbūves un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā).

  - profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas  kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem/būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts.

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas ar PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma;

8.1. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Objekta apsekošanas lapa;

4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas

priekšsēdētāja 							I.Leitāne

Leitāne 654 07268

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2021/012P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Ugunsaizsardzības sistēmas projektēšana un ierīkošana objektam Kauņas ielā 7, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2021/012P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Ugunsaizsardzības sistēmas projektēšana un ierīkošana objektam Kauņas ielā 7, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2021/012P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana un būvdarbi tiks veikti atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2021/012P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(darba uzdevums)

- Vispārīgas prasības

Iepirkuma mērķis: nodrošināt pasūtītāja pārvaldīšanā esošajā nekustamajā īpašumā Kauņas iela 7, Daugavpils (būves kadastra apzīmējums 0500 003 3301 001 097) administratīvās telpas ar platību 229,70 m2, kas atrodas ēkas 1.stavā un sadzīves un darbnīcu telpu ar platību 165,00 m2 (turpmāk – Objekts):

  - ugunsaizsardzības sistēmu projekta dokumentācijas izstrādi,

  - ugunsaizsardzības sistēmas uzstādīšanu

atbilstoši spēkā esošām normām un prasībām.

Darbi jāveic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:

- Latvijas būvnormatīvs LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija";

- Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

- Latvijas standarts LVS CEN/TS 54-14:2019 L “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai”;

- Latvijas standarts LVS EN 54-13:2017 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 13.daļa: Sistēmas sastāvdaļu saderības un savienojamības novērtējums”.

Pretendenta rīcībā ir jābūt atbilstoši 20.03.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” prasībām sertificētiem speciālistiem elektroietaišu un elektronisko sakaru sistēmu projektēšanā, elektroietaišu izbūves un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā.

Pretendentam ir jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 501 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Pretendentam ir pienākums līdz piedāvājuma iesniegšanai veikt objekta apsekošanu, iepazīties ar Objektu, to specifiku, iepriekš vienojoties ar vecāko namu pārzini Anželu Ivanovu tālr. 27014032 par apmeklējuma laiku, lai precīzi noteiktu piedāvājuma cenu.

- Piedāvājumā jāiekļauj specifikācijā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu apjomu pilnā apmērā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Papildus izmaksas netiek atzītas.

- Montāžas darbu cenā jāiekļauj: vecās sistēmas demontāža, materiālu transportēšana uz objektu, darba procesa laikā bojāto vietu atjaunošana, darba vietas sakopšana pēc darbu beigšanas, un būvgružu transportēšana no objekta.

- Visiem darbu apjomu sarakstā iekļautajiem izstrādājumiem un materiāliem tāmē jānorāda tirdzniecības marka vai izcelsme, kas raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni.

Visām iekārtām jāatbilst Latvijas valsts standarta LVS CEN/TS 54-14:2019 L “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļas: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai” prasībām.

Izpildītajiem darbiem garantijas termiņš nav mazāks par diviem gadiem.

Uzstādītajām iekārtām jāparedz garantijas termiņš, kas nav mazāks iepriekšējā punktā norādīto no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, ja viens iekārtu ražotājs nav noteicis lielāku garantijas termiņu.

Pēc darbu izpildes beigām izpildītājs iesniedz šādu dokumentāciju:

  - dokumentācijas kopsavilkuma sarakstu (saturs);

  - ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas projekta dokumentāciju elektroniskā veidā, kā arī veikto darbu izpildes shēmas *.dwg/*.dxf un *.pdf formātā; ar drošo elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un projekta dokumentācijas atvasinājumu papīra veidā vienā eksemplārā;

  - segto darbu pieņemšanas aktus saskaņā ar Ministra kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 127. punkta prasībām (ja tādi bija veikti);

  - pielietoto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus;

  - uzstādītās sistēmas mērījumu un veikto pārbaužu protokolus/aktus;

  - ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu saskaņā ar Ministra kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 127. punkta prasībām;

  - uzstādīto iekārtu ekspluatācijas instrukcijas;

  - instrukcijas personāla darbībai ar sistēmu;

  - reglamentu sistēmas apkalpošanai;

  - ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu;

  - izbūvēto sistēmu plānus-shēmas ar sadalījumu zonās, detektoru numerāciju un izvietojumu ēkā, kā arī zonu sarakstu, kurā ir norādīts adrešu ierīces adrese, zona, ierīces tips un atrašanās vieta.

- Projekta dokumentācijas izstrāde

Izpildītājs, pasūtītāja nekustamā īpašuma objektā, veic projekta dokumentācijas izstrādāšanu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumiem”  un attiecīgās pašvaldības būvvaldes izvirzītājām prasībām.

Projekta dokumentācijā jāiekļauj visi detalizētie risinājumi, kas nepieciešami automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – UATS) izbūvi objektā, kā arī atsevišķo daļu, mezglu un elementu īstenošanai.

Izstrādājot projekta dokumentāciju jāparedz tāds risinājums, kas nodrošina optimālu sistēmu ekspluatāciju un ekspluatācijas izmaksas, ņemot vērā objekta lietošanas īpatnības.

UATS projektē atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” un Latvijas valsts standarta LVS CEN/TS 54-14:2019 L “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļas: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai” prasībām.

Izstrādājot projekta dokumentāciju jāparedz precīzi nepieciešamo darbu apjomi un jāiesniedz izmantojamo materiālu specifikācija, kas raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni.

Izstrādāto projekta dokumentāciju saskaņot ar pasūtītāju.

Projektā pieļautās kļūdas un nepilnības, visā projektēšanas un sistēmas ierīkošanas laikā, tiek labotas autoruzraudzības kārtībā uz projekta autora rēķina, bez papildus samaksas piemērošanas.

- Darbu veikšana objektā

Ja inženierkomunikāciju kopizvietošanas vietās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas tīklu būvdarbus vai renovācijas darbus nevar veikt, netraucējot citu inženierkomunikāciju darbību, darbu vadītājs izsauc attiecīgo inženierkomunikāciju īpašnieka pārstāvi un darbus veic tikai viņa klātbūtnē vai pēc viņa rakstiskas atļaujas saņemšanas.

Darbu izpildes gaitā izpildītājam jāveic visi nepieciešamie aizsardzības pasākumi, lai novērstu jebkādus esošo konstrukciju, ēku vai inženierkomunikāciju bojājumus. Izpildītājs pilnībā atlīdzina pasūtītājam jebkurus zaudējumus par izpildītāja darbības rezultātā radītiem bojājumiem.

Gadījumā, ja montāžas laikā tiek bojātas esošās konstrukcijas, izpildītājam par saviem līdzekļiem tās jāatjauno un nepieciešamības gadījumā jāveic kosmētiskais remonts.

- Kopējas prasības automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām

Sistēmas vadība no kontroles paneļa.

Jānodrošina trauksmes signālu vai signālu par sistēmas un sakaru kanāla bojājumu pārraidi uz diennakts dežurējošo apsardzes dienesta pulti. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas paneļiem jāatšķir signālu par ugunsgrēku no citiem trauksmes signāliem.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai jāparedz nepārtrauktu signālķēžu un barošanas avotu automātisku kontroli.

Dūmu detektorus paredzēt visās telpās, izņemot sanitārtehniskās telpas. Siltuma detektorus paredzēt telpās, kurās iespējama putekļaina, dūmaina vide, kas var ugunsaizsardzības sistēmā izraisīt viltus trauksmi.

Ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces izvietošanu paredzēt pieejamās vietās, paredzēt to aizsardzību pret nejaušu iedarbināšanu.

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2021/012P

# Objekta apsekošanas lapa

Ugunsaizsardzības sistēmas projektēšana un ierīkošana objektam Kauņas ielā 7, Daugavpilī,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2021/012P

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģ.Nr. |  |

Objekts:			      _________________________________________________

Adrese:		                  _________________________________________________

Kontaktpersona:		     __________________________________________________

Kontakttālrunis:		     __________________________________________________

| Pasūtītāja pārstāvis | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendents Pilnvarotais pārstāvis (vārds, uzvārds) | Kontakttālrunis, e-pasts | Pretendents Pilnvarotā pārstāvja paraksts | Objekta apsekošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2021/012P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Ugunsaizsardzības sistēmas projektēšana un ierīkošana objektam Kauņas ielā 7, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2021/012P

Iepazinušies ar iepirkuma „Ugunsaizsardzības sistēmas projektēšana un ierīkošana objektam Kauņas ielā 7, Daugavpilī”, ID Nr.SIA DDzKSU-2021/012P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsaizsardzības sistēmas projektēšana un ierīkošana objektam Kauņas ielā 7, Daugavpilī |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv