UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 22.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2021/018P

„Siltummezglu aprīkojuma piegāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Leitāne, tālr.654 07268.

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Zaharovs, tālr. 654 07273.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Siltummezglu aprīkojuma piegāde (2.pielikums).

- Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

- Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 4.februārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

6. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

7. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8. Pretendentam jābūt pieredzei iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādei.

9. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm iepriekšējo triju gadu laikā, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez PVN.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                             I.Leitāne

Leitāne 654 07268

ineta.leitane@ddzksu.lv

1. pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2021/018P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Siltummezglu aprīkojuma piegāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2021/018P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Siltummezglu aprīkojuma piegāde”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2021/018P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2021/018P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Automātisko spiediena regulēšanas iekārtu tehniskā specifikācija

| Nr. p.k. | Iekārtas tips | Tehniskie raksturojumi | Plānotais pasūtījuma d-ms; (gab.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diferenciālā spiediena regulators (Cabero: modelis RD122D komplektā ar impulsa vadiem un īscaurulēm R¼”f vai analogs) | - Pielietojums: Centralizētā siltumapgāde; - Darba vide: Šķidrums (apkures ūdens); - Montāžas vieta: Turpgaitas/ atpakaļgaitas vads; - Darba vides maksimālā temperatūra: +150[0C]; - Darba vides minimālā temperatūra: +2[0C]; - Pieslēguma tips: Vītnes; - Pazemināta spiediena iestatīšanas diapazons: DN15-DN25 (30-210 kPa); DN32-DN40 (40-220 kPa); - Regulatora tehniskie raksturlielumi ir norādīti 1.tabulā. | Pēc pieprasījuma |
| 2. | Impulsa vadi ar īscaurulēm R¼”f | - Piemērotība: Cabero: modelis RD122D; - Materiāls: Kapars; - Garums: ne mazāk par 1.5[m]. | Pēc pieprasījuma |
| 3. | Spiediena reduktors (Honeywell D06F vai analogs) | - Pielietojums: Centralizētā ūdens apgāde; - Darba vide: Saldūdens; - Darba vides maksimālā temperatūra: +40[0C]; - Pieslēguma tips: Vītnes (f); - Statiskais spiediens: PN16; - Caurspīdīgs filtra korpuss; - Reduktora tehniskie raksturlielumi ir norādīti 2.tabulā. | Pēc pieprasījuma |

1. tabula

| Nom. diametrs | Montāžas garums L; [mm] | Patēriņš; Kvs; [m3/h] | Viena pasūtījuma minimālais d-ms (gab.) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 15 | 100 | 2.5 | 1 |
| DN 15 | 100 | 5.0 |  |
| DN 20 | 100 | 8.0 |  |
| DN 25 | 105 | 10.0 |  |
| DN 32 | 130 | 15.0 |  |
| DN 40 | 140 | 21.0 |  |

2. tabula

| Nom. diametrs | Montāžas garums l; [mm] | Patēriņš; Kvs; [m3/h] | Viena pasūtījuma minimālais d-ms (gab.) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 25 | 100 | 5.8 | 1 |
| DN 32 | 105 | 5.9 |  |
| DN 40 | 130 | 12.6 |  |

- Paredzamais apjoms: līdz līgumsummas vērtības pēc pasūtījumiem sasniegšanai. Prece tiek pasūtīta pēc nepieciešamības.

- Piegādātājs nodrošina iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam uz adresi: Satiksmes ielā 2A, Daugavpils. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

3.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2021/018P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma „Siltummezglu aprīkojuma piegāde”, ID Nr. SIA DDzKSU-2021/018P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem piegādāt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu preci par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (izmērs, īpašības, ražotājs) | Mērvienība | Daudzums | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diferenciālā spiediena regulators Dn15 (Kvs=2,5 m3/h) | gab. | 1 |  |
|  | Diferenciālā spiediena regulators Dn15 (Kvs=5.0 m3/h) | gab. | 1 |  |
|  | Diferenciālā spiediena regulators Dn20 (Kvs=8,0 m3/h) | gab. | 1 |  |
|  | Diferenciālā spiediena regulators Dn25 (Kvs=10,0 m3/h) | gab. | 1 |  |
|  | Diferenciālā spiediena regulators Dn32 (Kvs=15,0 m3/h) | gab. | 1 |  |
|  | Diferenciālā spiediena regulators Dn40 (Kvs=21,0 m3/h) | gab. | 1 |  |
|  | Spiediena reduktors Dn25 (Kvs=5,8 m3/h) | gab. | 1 |  |
|  | Spiediena reduktors Dn32 (Kvs=5,9 m3/h) | gab. | 1 |  |
|  | Spiediena reduktors Dn40 (Kvs=12.6 m3/h) | gab. | 1 |  |
|  | Impulsa vads ar īscaurulēm | gab. | 1 |  |
| Kopējā summa par vienībām (S = 1..+..10) |  |
| Vidējā cena par vienību (S : 10) |  |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju veikt piegādes pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma vai akcepta saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma cenā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv