UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 24.februārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/043P

„Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Ineta Leitāne, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Rasita Latkovska, tālr. 654 07272

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 9.martam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta būvspeciālistu (personu, kas ieguvuši patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras / ēku konstrukciju projektēšanas / ēku būvdarbu vadīšanas vai ēku būvuzraudzības darbības sfērās) profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas  kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts.

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši apsekošanas uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Objekta apsekošanas lapa;

4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas

priekšsēdētāja 							I.Leitāne

Leitāne 654 07268

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/043P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/043P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”, (ID.Nr. SIA DDzKSU 2021/043P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/043P

APSEKOŠANAS UZDEVUMS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Imantas ielā 53, Daugavpilī, būves tehniskajai apsekošanai

Ēkas apsekošanu veikt kopā, bet tehnisko apsekošanas atzinumu ar rekomendācijām un shēmām sastādīt atsevišķi katrai ēkai.

Tehniskās apsekošanas veicējiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (pielikuma Nr.1. tabulu “Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras”), kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Ēkas adrese | Imantas ielā 53, Daugavpilī |
| --- | --- | --- |
| 2. | Būvju grupa | II (MK 500) |
| 3. | Ēku funkcijas un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Imantas ielā 53, Daugavpilī (kadastra apzīmējums 05000015410001); Parametri : Ēkas kopējā platība: 1733,4 m2; Būvtilpums: 62426,0m3; Apbūves laukums: 440,2 m2; Konstrukcija: Ēkas konstrukcija ir nesošas ārsienas un iekšsienas no ķieģeļu mūra, pārsegumi – dzelzsbetona pārseguma plātnes, jumta konstrukcija ir kokā spāru sistēma, pārsegta ar viļņotam šķiedru cementa loksnēm; Stāvu skaits: 4 virszemes/1 pazemes; Ēkai ieeju daudzums: 2. ieeja; Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods - 11220103 - triju vai vairāk dzīvokļu mājas. |
| 4. | Ēku īpašnieki | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki; |
| 5. | Pasūtītājs | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA “DDzKSU”) |
| 6. | Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji | SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.: 654-07272, e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere (projektētāja) Rasita Latkovska, tālr.: 654-07272, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv; SIA “DDzKSU” 1. namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Krapunova, tālr.: 654-25441, e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv |
| 7. | Apsekošanas mērķis | Apsekošanas mērķis ir noteikt atbilstību būves būtiskajam prasībām (atbilstoši Būvniecības līkuma 9. pantam): 1) mehāniskā stiprība un stabilitāte; 2) ugunsdrošība; 3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; 4) lietošanas drošība un vides pieejamība; 5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem); 6) energoefektivitāte; 7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. |
| 8. | Ēku apsekošanas darbu apjoms | 1.Apsekošanas veids: Būves tehniskā stāvokļa noteikšana; 2.Apsekošanas saturs : Vispārīgā vizuālā apskate; Būves daļu detalizētā tehniskā izpēte (tikai ja vizuālajā apskates laikā, konstatētas būves deformācijas, būvelementu vai konstrukciju defekti, konstrukciju pirms avārijas stāvokļa); Būves papildus ģeotehniskā apsekošana vai šurfēšana (tikai ja vizuāla apskates laikā, konstatētas būves deformācijas, būvelementu vai konstrukciju defekti, konstrukciju pirms avārijas stāvokļa); Būves papildus topogrāfiskā apsekošana (tikai pēc nepieciešamības); 3.Apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli: Tehniskās apsekošanas atzinums - noformēt saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana" (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinums”; Fotofiksācija ar aprakstiem un komentāriem; Būves, tās fragmentu un raksturīgo defektu fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem; Ēkas stāvu plānu shēmas, fasādes shēmas ar noteikto bojājumu vietām un to veidiem, kā arī ar konstrukciju atsegšanas vietām (ar uzmērījumiem); Ģeotehniskās apsekošanas shēmas (ja tas bija paveikts); Topogrāfiskās apsekošanas shēmas (ja tas bija paveikts); Konstrukciju pārbaudes aplēses (ja nepieciešams); Uzrakstīt rekomendācijas nepieciešamo pasākumu veikšanu būvkonstrukcijas nostiprināšanai vai saglabāšanai, kā arī elementu un konstrukciju bojājuma likvidācijai; Uzrakstīt rekomendācijas nepieciešamo pasākumu veikšanu par ēkas atbilstības trūkumu novēršanu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, MK.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”, LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, “Ēku energoefektivitātes likums” un citām LR spēkā esošas likumdošanas prasībām; Izstrādāt atjaunošanas/pastiprināšanas/pārbūves risinājumus (skiču veidā) noteiktiem ēkas bojājumiem; Īpašu uzmanību pievērst balkonu tehniskajiem stāvokļiem, veikt katra balkona vizuālo apsekošanu un sastādīt atzinumu par katra balkona tehnisko stāvokli . No apsekošanas rezultātiem piedāvāt balkonu atjaunošanas/pastiprināšanas vai pārbūves variantus, skiču veidā, kuri būs piemēroti visiem balkoniem (nepasliktina ēkas ārējo izskatu, vienāds izskats visiem balkoniem). |
| 9. | Ēku apsekošanas detalizācijas pakāpe | Pārbaudīt ēkas : 1.Pagrabstāvu – pamatu konstrukciju, cokoli (veikt šurfēšanu, ja vizuālajā apskates laikā, konstatētas būves deformācijas, būvelementu vai konstrukciju defekti, konstrukciju pirms avārijas stāvokļa, kā arī pārbaudīt hidroizolāciju), pārsegumu konstrukcijas un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem kā arī dabisko vedināšanas apstākļus; 2.Fasādes un to elementus - ārsienu tehnisko stāvokli, balkonu, logu, ārdurvju, pagraba restes un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem. Veikt katra balkona apsekošanu (obligāti katram balkonam pievienot fotofiksāciju): -balkona plātņu tehnisko stāvokli - iespīlējumu ēkas ārsienās, hidroizolāciju, stiegrojumus, virsmas stāvokli, skārda apdari, arhitektūras detaļu utt. Balkona margu tehnisko stāvokli - margu stiprinājumus pie dzelzsbetona plātnes, ēkas ārsienas, metāla koroziju (tērauda margu esamības gadījumā),metāla margu tehnisko stāvoklī; 3. Visos stāvos - ārsienu /iekšsienu tehnisko stāvokli, pārsegumu, logu, durvju, kāpņu un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” prasībām. Veikt apsekošanu ēkas dzīvokļos un citas telpās, pēc nepieciešamības; 4. Bēniņos- ārsienu /iekšsienu tehnisko stāvokli, bēniņu pārsegumu un to siltumizolāciju, jumta pārsegumu, dabisko vedināšanas apstākļus, logu, durvju, kāpņu un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem; 5. Jumta konstrukciju – jumta seguma tehnisko stāvokli, lietus ūdens novadīšanas sistēmu no jumta, slīpumus, ventilācijas kanālu uzgalvjus un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem; 6. Novērtēt ēkas elementu, konstrukciju un to apdari atbilstību LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, MK.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”, LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, “Ēku energoefektivitātes likums” un citām LR spēkā esošās likumdošanas prasībām. 7. Un citas neminētos ēkas telpas, to elementus un konstrukcijas utt. (arī pēc Pasūtītāja lūguma); |
| 10. | Apsekošanas metodes pielietojums (ja nepieciešams) | Veidot atsegumus, skatrakumus vai urbumus, veikt zondāžas, uzmērīšanu un fotofiksāciju, kā arī citas nepieciešamās darbības (tikai nepieciešamības gadījumā); Konstrukciju nestspējas noteikšanai izmantot kontroles mērinstrumentus; Deformāciju novērtēšanai būves konstrukcijās veikt plaisu attīstības dinamikas instrumentālos novērojumus (monitoringu)- rekomendācijas Pasūtītajām ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8. punktu); Konstrukciju detalizētai izpētei apsekot segto konstrukciju defektus un bojājumus; Atsevišķas pārseguma zonas vai elementus pārbaudīt ar kontrolslogošanu (tikai nepieciešamības gadījumā) - rekomendācijas Pasūtītajam ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8. punktu); Konstrukciju pārvietojuma (piemēram, sēšanās, sānsveres, izlieču) novērtēšanai veikt instrumentālo monitoringu - rekomendācijas Pasūtītajām ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8. punktu). |
| 11. | Tehnisko noteikumu pieprasījums | Ja tie ir nepieciešami (precizēt apsekošanu darbu gaitā), no atbildīgajām iestādēm (patstāvīgi BIS sistēmā vai ). |
| 12. | Tehnisko apsekošanas atzinumu un apsekošanas veikšanas gaitas saskaņojumi | SIA “DDzKSU” speciālistiem; Ar citām iestādēm - ja ir nepieciešams; Ar trešajām personām (dzīvokļu īpašniekiem utt.), kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams; |
| 13. | Īpaši noteikumi | Tehniskās apsekošanas atzinums jāizstrādā tādas detalizācijas pakāpē, lai, pamatojies uz to, varētu nepārprotami pasūtīt būvniecības ieceres dokumentāciju noteikto ēkas bojājumu likvidēšanai; Tehniskās apsekošanas veikšanas gaitā apsekošanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Veidojot piedāvājuma cena jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus apsekošanas darbus, kuri nav iekļauti apsekošanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi apsekošanas darbi, kas vajadzīgi tehniskā atzinuma sastādīšanai. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, pastāvīgi apmeklēt objektus, veikt vizuālo novērtēšanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par apsekošanas uzdevuma trūkumiem netiks pieņemti. Ēku apsekošanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (pacelšanas mehānismu pielietošana (ja nepieciešams), instrumenti, iekārtas, utt. ). Piekļuvi objektā nodrošina Pasūtītājs (dzīvokļos, nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros). |
| 14. | Tehnisko apsekošanas atzinumu nodošana: | Atzinumus sagatavot būvniecības informācijas sistēmā (BIS); Pasūtītājam sniegt katra atzinuma 1. izdrukāto eksemplāru; PDF formātā – tehniskās apsekošanas atzinums ar visiem pielikumiem. Iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: nadezda.galimska@ddzksu.lv; DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: nadezda.galimska@ddzksu.lv. |
| 15. | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: | Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc apsekotāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc apsekotāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, kadastra objekta identifikācijas informācijas bloka ar inventarizācijas plāniem kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc apsekotāja vēlēšanās); |
| 16. | Objektu fotofiksācija | Att.Nr.1 - Ēku izvietojuma shēma Att.Nr.2 - Ēkas fasāde no Imantas ielas puses Att.Nr.3 - Ēkas pagalma fasāde Att.Nr.4 - Ēkas fasādes fragments Att.Nr.5 - Ēkas fasādes fragments |
| 17 | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: | 1.Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātas veida 1 eksemplārs vai digitāla veida; 2.Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); 3.Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietas ar inventarizācijas plāniem kopija- izdrukātā veida 1 eksemplārs vai digitālā veidā. |
| 16. | Darbu izpildes laiks | 30(trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/043P

# Objekta apsekošanas lapa

Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/043P

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģ.Nr. |  |

Objekts:			      _________________________________________________

Adrese:		                  _________________________________________________

Kontaktpersona:		     __________________________________________________

Kontakttālrunis:		     __________________________________________________

| Pasūtītāja pārstāvis | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendents Pilnvarotais pārstāvis (vārds, uzvārds) | Kontakttālrunis, e-pasts | Pretendents Pilnvarotā pārstāvja paraksts | Objekta apsekošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/043P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/043P

Iepazinušies ar iepirkuma „Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”, ID Nr.SIA DDzKSU 2021/043P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv