UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 16.aprīlī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/082P

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma izbūvi”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Ineta Leitāne, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Rasita Latkovska, tālr. 654 07272, 654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma izbūvi (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303. vai uz e-pastu ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 30.aprīlim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 100 (viens simts) darba dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu. Apliecinājumam pievienot vismaz 2 (divas) pasūtītāju atsauksmes;

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma;

8.1.	Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Objekta apsekošanas lapa;

4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas

priekšsēdētāja 							I.Leitāne

Leitāne 654 07268

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/082P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma izbūvi”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/082P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma izbūvi”, (ID.Nr. SIA DDzKSU 2021/082P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/082P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanai

1. Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu.

2. Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas apgaismojuma izbūve ar pieslēgšanu pie pilsētas apgaismojuma tīkliem.

Būvniecības ieceres izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Būvniecības ieceres dokumentāciju nosaukums: | 1. Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu. 2. Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas apgaismojuma izbūve ar pieslēgšanu pie pilsētas apgaismojuma tīkliem. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese: | Tukuma ielā 23, Daugavpilī |
| 3. | Būves veids: | Jauna būvniecība/Atjaunošana |
| 4. | Būves grupa: | II (MK 500) |
| 5. | Informācija par objektu: | Zemes gabala kadastra apzīmējums-05000045208; Zemesgabala kopēja platība 1818,0m2. |
| 6. | Ēkas īpašnieks: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki |
| 7. | Pasūtītājs: | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA “DDzKSU”) |
| 8. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis: | SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere (projektētāja) Rasita Latkovska, tālr.: 654-07272, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv; SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās enerģētiķis Valērijs Kalāns, tālr.: 25909745, e-pasts: valerijs.kalans@ddzksu.lv; SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska , tālr.: 654-07272, e-pasts: nadezda. galimska@ddzksu.lv ; SIA “DDzKSU” 3.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Komar, tālr.: 654-37044, e-pasts: irina.komar@ddzksu.lv; |
| 9. | Projektēšanas stadija: | Jauna būvniecība/Atjaunošana |
| 10. | Objekta izvietojuma shēma: |  |
| 11. | Būvniecības ieceres dokumentāciju sastāvi: | 1.Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu. - SA (Skaidrojošais apraksts); - GP (Ģenerālplāns)- Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes paredzēt topogrāfiskā plāna izstrādi un saskaņošanu likumā noteiktā kārtībā; -TS-CD/TS-L (Ceļa darbi, Labiekārtojums); - DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts). 2. Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas apgaismojuma izbūve ar pieslēgšanu pie pilsētas apgaismojuma tīkliem. - SA (Skaidrojošais apraksts); - ELT (Elektroapgāde ārējā); - DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts). |
| 12. | Būvniecības ieceres dokumentācijās paredzēt: | 1.Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu. Projektēšanu veikt pamatojies uz skici (skat. pielikumā) autostāvvietas ierīkošanu, esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu ar ceļa akmeņu uzstādīšanu, veikt autostāvvietas un citu nepieciešamo apzīmējumu krāsošanu; esošo celiņu seguma nomaiņa no dzelzsbetona plātnēm uz asfaltbetona segumu ar borta akmeņu uzstādīšanu; teritorijas labiekārtošanu, proti (ja nepieciešams, precizēts saskaņā ar 16.punkta nosacījumiem vai pēc atbildīgo iestāžu norādījumiem, vai pēc dzīvojamās mājas pilnvarotas personas/personu lūguma): apzaļumošanu, bruģakmeņa celiņu vai laukumu ierīkošanu, soliņu uzstādīšanu, atkritumu tvertņu ierīkošanu, žoga uzstādīšanu, apstādījumu ierīkošana un citus darbus; esošo soliņu un bērnu rotaļlietas laukuma pārnešanu (skat. skici pielikumā); ceļa zīmju uzstādīšanu pie autostāvvietām un citas vietās (ja nepieciešams); ātrumvaļņa ierīkošanu (ja nepieciešams); esošo tīklu pārbūvei/atjaunošanu (ja rodas nepieciešamība projektēšanas darbu gaitā); paredzēt esošo pazemes tīklu aizsardzību (ja nepieciešams); paredzēt koka nozāģēšanu. 1. SA (Skaidrojošais apraksts): Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošo situāciju un uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu, obligāti pievienot foto fiksāciju; Sniegt atzinumu par iespējamiem riskiem uz blakus esošās dzīvojamās mājas konstruktīviem elementiem, veicot autostāvvietas ierīkošanas darbus; Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības ieceres dokumentācijā būvniecības darbiem un tehnoloģijām. 2. GP (Ģenerālplāns), TS-CD/TS-L (Ceļa darbi, Labiekārtojums): Izradāt ģenerālplānu atbilstoši vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plānā. Norādīt un apzīmēt esošos, projektējamos, atjaunojamos elementus. Izstrādāt projektējamā/atjaunojamā/pārbūvējamā asfaltbetona segumu visus nepieciešamos mezglus un griezumus, projektējamo ceļa akmeņu izbūves griezumus un mezglus, kā arī citus nepieciešamos mezglus un griezumus. 3.DOP (Darbu organizācijas projekts): Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt. Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus; 4.BA (Būvdarbu apjomu saraksts): Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstoši būvdarbu veidam mērvienībā. Papildus sastādīt, kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā; Sadalīt atsevišķi autostāvvietas ierīkošanas, esošo celiņu seguma nomaiņas, asfaltbetona seguma atjaunošanas būvdarbu apjomos. Obligāti paredzēt: Teritorijas sakopšanu un būvgružu utilizāciju; Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 2.Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas apgaismojuma izbūve ar pieslēgšanu pie pilsētas apgaismojuma tīkliem. paredzēt 2 vai 3 (saskaņot ar mājas iedzīvotājiem un ar SIA “DDzKSU” enerģētiķi) jauno cinkotu apgaismojuma stabu ierīkošanu ar LED gaismekļiem; Kabeļu savienojumi: tikai balstos un tiem jābūt brīvi pieejamiem. Kabeļu līnija: kabeli ievietot aizsargcaurulē, ielas šķērsojumu vietās izmantot aizsargcauruli smagām slodzēm. 1. SA (Skaidrojošais apraksts): Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošo situāciju un uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu, obligāti pievienot foto fiksāciju; Sniegt atzinumu par iespējamiem riskiem uz blakus esošās dzīvojamās mājas konstruktīviem elementiem, veicot apgaismojuma stabu izbūves darbus; Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības iecerē būvniecības darbiem un tehnoloģijām. Obligāti paredzēt: Teritorijas sakopšanu un būvgružu utilizāciju; Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 3.DOP (Darbu organizācijas projekts): Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt. Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus; 4.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) : Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstoši būvdarbu veidam mērvienībā. Papildus sastādīt, kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā. 5. ELT (Elektroapgāde ārējā ): Skaidrojošu aprakstu; Iekļaut šķērsojumus ar citiem inženiertīkliem; Paredzēt apgaismojuma pieslēgšanu pie pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas; Tehniskajā shēmā iekļaut apgaismes staba un ķermeņa tehnisko risinājumu un aprakstu; Apgaismes balsta risinājumu – cinkots apgaismes balsts - projektēt saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, saskaņojot risinājumu ar pasūtītāju; Apgaismojuma kabeļa līnijas ierīkošanai paredzēt rakšanas darbus un caurduršanas metodi, lai iespēju robežas mazāk bojāt esošu asfalta segumu. |
| 13. | Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādi veikt saskaņā ar: | SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu; Apsekošanas rezultātiem; Tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm; LR “Būvniecības likums”; MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; MK 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”; LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”; LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; Darba aizsardzības likums; MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; MK Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”; MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; Ministru Kabineta 30.09.2014 noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”; Aizsargjoslu likums; LEK 049 “Zemsprieguma (0.4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības”; LVS HD 60364-7-701:2007/AC:2012 “Zemsprieguma elektroietaises”; LEK 048 “Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības.” Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”; Ar citu LR spēka esošo likumdošanu. |
| 14. | Tehnisko noteikumu Pieprasījums: | SIA “TET” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā; SIA “Baltcom” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā; SIA “Daugavpils ūdens” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā; PAS “Daugavpils siltumtīkli” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā AS “Sadales tīkls” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā; AS “GASO” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā; DPPI “Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā; No citām iestādēm (ja tiks nepieciešams - patstāvīgi BIS sistēmā). |
| 15. | Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņojums: | SIA “DDzKSU”; Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments; SIA “TET”; SIA “Baltkom”; SIA “Daugavpils ūdens”; PAS “Daugavpils siltumtīkli”; AS “Sadales tikls”; AS “GASO”; DPPI “Daugavpils komunālas saimniecības pārvalde”; Ar citām iestādēm - ja tiks nepieciešams; Ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja būs nepieciešams. |
| 16. | Īpašie noteikumi: | Būvniecības ieceri jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus; Projektēšanas gaitā, projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana utt.); Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošas situācijas apsekošanu, pierādīt foto fiksāciju, apsekošanas akta parakstīšanas laikā ar SIA “DDzKSU” pārstāvi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo objektu konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti; Obligāti ģenerālplānu pirms saskaņošanas ar atbildīgajiem iestādēm BIS sistēmā, saskaņot ar dzīvojamās mājas pilnvarotu personu(ām)(mājas vēcākais /iniciatīva grupa, vai citu personu/personām), satikšanu vai kontinformaciju izsniegšanu nodrošina Pasūtītājs, savas kompetences ietvaros; Obligāti pirms būvniecības ieceres dokumentāciju izveidošanas BIS sistēmā, saskaņot risinājumus ar Pasūtītāja pārstāvjiem. |
| 17. | Būvniecības ieceres dokumentāciju nodošana: | 1.Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu. 2 izdrukāts eksemplārs; PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA,GP, DOP, BA (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), sniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu rasita.latkovska@ddzksu.lv); DWG, WORD formātos – sniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu rasita.latkovska@ddzksu.lv). 2.Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas apgaismojuma izbūve ar pieslēgšanu pie pilsētas apgaismojuma tīkliem. 1.izdrukāts eksemplārs; 2.PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA, ELT, DOP, BA (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), sniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu valerijs.kalans@ddzksu.lv); 3.DWG, WORD formātos – sniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu valerijs.kalans@ddzksu.lv); |
| 18. | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: | Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitāla veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās). |
| 19. | Darbu izpildes laiks: | 100 (simts) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas |
| 20. | Pielikumā: | SKICE “Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanai: 1.Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu. 2.Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas apgaismojuma izbūve ar pieslēgšanu pie pilsētas apgaismojuma tīkliem.” uz 1.lp. „ |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/082P

# Objekta apsekošanas lapa

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma izbūvi

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/082P

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģ.Nr. |  |

Objekts:			      _________________________________________________

Adrese:		                  _________________________________________________

Kontaktpersona:		     __________________________________________________

Kontakttālrunis:		     __________________________________________________

| Pasūtītāja pārstāvis | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendents Pilnvarotais pārstāvis (vārds, uzvārds) | Kontakttālrunis, e-pasts | Pretendents Pilnvarotā pārstāvja paraksts | Objekta apsekošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/082P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma izbūvi”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/082P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma izbūvi”, ID Nr.SIA DDzKSU 2021/082P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu |  |  |
| 2. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Tukuma ielā 23, Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas apgaismojuma izbūve ar pieslēgšanu pie pilsētas apgaismojuma tīkliem |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv